### 3510I液晶简易文档 v1.5

wang_di@hit.edu.cn

1 描述 
S1D15G14是附带有LCD电源驱动电路的LCD驱动器，可在单片上实现彩色显示。 
S1D15G14可以直接连接到微处理器上，显示数据存储在“片上显示数据RAM”中（=DDRAM）。 
并且312个段输出和82个公共输出可以驱动LCD。它的DDRAM有312*4（16级灰度）*82的容量。 
LCD上一个点与DDRAM的4个位对应，在单片上能够显示104（RGB）*82点。 
而且可以用内建的电源供给电路生成精确的LCD驱动电压。 

2 特性 

LCD 驱动 

·312段及82公共LCD驱动输出 
·4096色，或4096色中的256色（正常模式），8色（空闲模式）可以被显示 
·PWM灰度驱动以传统驱动方式驱动 
·LCD驱动DUTY可选：1/82DUTY，1/67DUTY 
·局部显示 
·DDRAM与LCD之间对应 
 DDRAM的位数据 "0,0,0,0" --- 关 
               "1,1,1,1" --- 开 
*开/关表明在正常显示时，电压是否施加给LCD 
·DDRAM容量：312*4*84=104,832位 

MPU界面 

·2种串行接口可用：8位，9位（D/C+8位数据） 
·并行接口可用 

内建电路 

·LCD电源供给电路 
升压器，分压器及电压跟随器：占空比 1/9,1/8,1/7,1/6,1/5可选 
电压调整器：高精度 
·内建CR振荡器

电源供给

·电源供给电压 
输入/输出电源供给： VDDI-GND=1.6V 到 3.6V 
内部电源供给：      VDD-GND=2.35V 到 3.6V 
LCD驱动电源供给：   V2-MV2=10.0V 到25.5V 
·电流消耗：400uA(1/6占空比，85Hz帧频，Vseg=3.3V,正常模式) 

其他 
◎封装模式：Au bump bare chip 
◎操作温度范围宽：－40到＋85℃ 

注意 
◎本IC不能抵抗强烈的无线电/光学活动

3 功能描述 

3.1 串行数据输入 
串行输入输出命令和数据.然而,显示RAM中的内容不能被读取. 
对于串行接口,下列两个模式可用.当S89针被设为高或低（高是8位，低是9位），这些模式可以被选择。 

（1） 9位接口 

_CS,SCL和SIO三针被使用.数据格式变成 D/_C(数据/命令识别位)+8位,或9位单元 

（2） 8位接口 

_CS,SCL,SIO及A0四针被使用.数据格式为一个8位,数据/命令标识位由A0信号的高低决定 

3.1.1 串行接口 

写数据模式 

(1) 9位接口 
当_CS变为低后,SCL上升,SIO的数据被接收。当SCL降低时,数据从MPU同步传送到SIO脚,S1D15G14在SCL上升时从SIO脚接收信号.首先是数据/命令标识位的D/C信号,然后是8位数据，其中高位（D7）先传送到SIO脚。 
数据传送完毕,设置_CS为高电平。 

当命令发送完毕紧接着发送参数P1，此时_CS脚变为高,而参数P1未发送完毕,产生传输延迟，这是参数P1并不被S1D15G14接收. 
当设_CS脚为低后重始数据传送,之后的数据才被接收,并当作P1。 

◎1 在数据传送中显示_CS变为高 
◎2 延迟的*1被忽略,传输恢复后的参数*2被认做参数1.

(2)8位接口, 
_CS变为低后,当SCL上升,SIO数据被接收. 
在SCL下降时，8位数据首先是高位从MPU同步传送到SIO脚, 
当SCL上升时，S1D15G14从SIO脚接收信号, 
此时,数据/命令由A0脚作标识.数据发送后,设置_CS脚为高电平. 

在数据传输中.当命令发送后,_CS脚变为高,而参数p1正被发送,发送因此延迟,参数P1不被S1D15G14接收.设置_CS脚为低后,重始数据发送,这时新数据被接收，作为P1。

4 软件安装例程 

下面展示软件安装例程.对于那些复位后默认值可以被使用而无需任何改变的命令, 
在下列例子里,不必要输入命令. 


(1)电源打开的命令输入过程 

输入VDD 及VDDI 
↓ 
确保执行开电源复位(_RES=低) 
↓ 
设_RES为高并等5ms(内部操作稳定化时间) 
↓ 
软件复位(01h):开始复位操作,对IC内部设置. 
↓ 
等5ms 
↓ 
INIESC(C6h):初始化IC内部设置 
↓ 
<显示设置1>

- REFSET(B9H) 
设置IC内部状态 
◎显示控制(B6H) 
◎灰度位置设置（B3H,B4H) 
设置灰度规范 
◎伽马曲线设置（B5H） 
选择灰度 
◎公共驱动输出选择（BDH） 
设置输出位置及公共驱动输出次序 

<电源供给安装> 
◎电源控制（BEH） 
◎SLEEP OUT(11H) 
◎电压控制（BAH） 
◎写对比（25H） 
◎温度梯度设置（B7H） 
◎BOOSTER电压开（03H） 
<显示设置2> 

◎反转开（21H）或反转关（20H） 
◎部分区域（30H） 
◎垂直滚动定义（33H） 
◎垂直滚动开始地址（37H） 

<显示设置3> 
◎界面点格式（3AH） 
◎颜色设置（2DH） 
◎内存访问控制（36H） 
◎页地址设置（2BH） 
◎列地址设置（2AH） 
◎内存写（2CH） 
写数据到显存 
↓ 
显示开（29H） 
显示开

(2)关电源的命令输入流程 

@1 _RES信号未使用时 

显示关（28H）：显示关 
↓ 
睡眠（10H）：睡眠 
↓ 
关闭VDD-VDDI电源 

注意：为了给连接LCD电源供给电路的电容放电，在关闭电源之前执行SLEEP IN命令设置IC睡眠。 
当LCD电源供给电路的输出足够低，VDD-VDDI电源关闭。 

@2 _RES信号使用时 

执行电源开复位（_RES=低） 
↓ 
关闭VDD-VDDI电源 

注意：当LCD电源供给电路的输出足够低，VDD-VDDI电源关闭。 


本IC使用VDD-GND及VDDI-GND电源供给的逻辑电压控制LCD输出驱动，因此，如果电源供给VDD-GND,VDDI-GND被关闭，此时LCD电源供给电路电压仍然维持，LCD输出驱动(COM,SEG）可产生无法控制的输出。 
当LCD电源供给电路输出变得足够低，VDD-VDDI电源关闭。

5 MPU接口 

本节阐述MPU读取S1D15G14显存的数据与实际存储在显存中数据的关系。 

444模式（显示4096色） 
       
      |---------------------------------第1点------------------------------|-----------第2点-------- 
      |----------R-----------|----------G----------------|----------B------------|-----------R-----------| 
       R3    R2    R1    R0    G3    G2    G1    G0    B3    B2    B1    B0    R3    R2    R1    R0 
SIO D7    D6    D5    D4   D3    D2    D1    D0    D7    D6    D5   D4    D3    D2    D1    D0 
SCL↑↓_＿↑↓＿↑↓＿↑↓＿↑↓＿_↑↓＿↑↓＿↑↓＿__↑↓＿↑↓＿↑↓＿↑↓＿__↑↓＿↑↓＿↑↓＿↑↓

6 命令

- 空操作（NOP） 
00H 
该命令能结束对显存的读写序列 
该命令可以退出测试模式 
所以推荐定期输入本指令 

（2）软复位（SWRESET） 
01H 
本指令与硬复位（将_RES脚置低）功能一致 
（3）调压关（BSTOFF） 
该指令关闭内建电源 
02H 
本命令执行时，LCD驱动电源供给电路关闭 
SLEEP IN/OUT命令也可以打开/关闭LCD驱动电源供给电路， 
但本指令是独立执行的。 
03H能够改变本指令的状态 
◎复位后，调压开/关为关。 
（4）电源供给打开指令（BSTON） 

本命令执行时，LCD驱动电源供给电路关闭 
SLEEP IN/OUT命令也可以打开/关闭LCD驱动电源供给电路， 
但本指令是独立执行的。 
◎复位后，调压开/关为关。 
（5）测试模式 
IC测试模式指令 
04H

(6)读显示状态（RDDST） 
09H 
(7)SLEEP IN（SLPIN) 
睡眠状态 
本指令使所有LCD输出脚为VC电平，LCD驱动电源供给电路及内建振荡器关闭 
因此，所有LCD驱动输出脚变为GND电平并静止。 
在本指令之前的显示开关决定电路如何进入睡眠状态 
显示开时： 
命令后的2到3帧内睡眠 
显示关时： 
立即进入睡眠

（8）SLEEP OUT(SLPOUT) 
取消睡眠状态 
11H 
命令之前的显示开关状态能够决定本电路如何退出睡眠状态 

显示开时： 
指令后3帧，显示开。 
显示关时， 
40MS或更久才开显示 

（9） 
部分模式开（PTLON） 
12H 
13H时，本指令退出，进入正常显示模式 

使用部分区域命令设置部分区域 

当然，本命令也不可以访问显存 
◎复位后，正常显示模式状态开。

（10） 正常模式开(NORON) 
13H 
◎复位后，默认为开 

（11）显示反转关 
20H 
意味着加到LCD的电压为最大值（当RAM数据为“1111”） 
该命令无需改变显存 
◎复位后默认关 
（12）显示反转开 
21H 
◎复位后默认关 
（13）所有点关 
22H 
该命令关闭所有LCD显示 
意味着加在LCD的电压最大 
执行后，RAM访问停止，LCD输出固定为低电平，不管其他设置。 
下列命令可以解除该状态 
部分模式开 12H 
正常模式开 13H 
◎复位后，所有点状态为OFF，显示OFF状态 
（14） 
所有点开 
23H

(15）写对比度（WRCNTR） 
执行本指令改变LCD驱动电压输出到段/公共驱动器 
25H 
命令后跟参数 
0到127（最高位0） 
中心值为63，参数大时，LCD电压升高（黑），反之降低（亮） 

◎复位后默认值63 

（16）显示关 
关闭LCD显示 
执行后，RAM访问停止，输出变为： 
段：低电平不管RAM数据与其他设置 
公共：与显示开状态一致 
28H 

显示开能够取消本状态 
◎复位后，显示状态为关 

（17）显示开 
29H 
执行后，显示显存内数据，显示设置也会输出到LCD驱动器 

◎复位后，显示状态为关

(18)列地址设置（CASET） 

当显示数据从MPU传输显存，该指令用来设置一个写区域 
列地址扫描时，地址从起始地址到终止地址递增，然后页地址增1 
之后列地址返回起始地址 
当执行本指令，同时设置起始列与终止列，以使起始列小于终止列 
当然，如果列地址设置到显存区域以外，数据写操作将被忽略，读操作将是错误数据 

2AH 
输入指令后，根据2个参数来设置8位起始与终止地址 
XXH 
XXH 
◎复位后默认值： 

起始：0 
终止：103（RAMDIV脚＝LOW），97（RAMDIV脚＝HIGH） 

（19）页地址设置 

2BH 
XXH 
XXH 

◎复位后默认值 
起始页：0 
结束页：83（RAMDIV脚＝LOW），66(RAMDIV脚＝HIGH）

（20）内存写（RAMWR） 
2CH 
之后开始写数据 
任意其他命令可以结束本指令状态 

（21） 
2DH颜色设置 
(RGBSET） 
指令设置颜色检索表 
该表在256色时使用（界面颜色点格式） 
发送格式如下 
2DH 
XXH----XXH 
(8R) 
XXH----XXH 
(8G) 
XXH----XXH 
(4B) 
总共发送20个字节 
使用时1个字节表示1点颜色 
RRRGGGBB 
其中RRR,GGG,BB是检索表序号

（22）RAM数据读 
2EH 

(23)部分区域（PLTAR） 
命令设置显示区域 
30H 
开始行8位 
结束行8位 
对于非可视区域：S1D15G14显示输出关闭，内存访问禁止 
当起始行小于结束行，显示区域是屏幕中一个矩形 
反之，不可视区域是屏幕中一个矩形

（24） 
垂直卷轴定义（VSCRDEF) 
33H 
有3个参数 
第1个，顶固定行数 
第2个，卷轴行数 
第3个，底固定行数 
其中卷轴区域是可滚动的。 

注意：顶固定区域根据内存访问控制命令的B4位可变 
◎默认值复位后的： 
0 
0 
53H

（25）测试模式 
34H 
(26)测试模式 
35H 

35H 
（27)内存访问控制（MADCTL） 
36H 
设置MPU访问内存方式 
1个参数 

B7 B6 B5 B4 B3 0 0 B0 XXH 

B7 ：0  从顶算0页（0行） 
     1  从底算0页 

B6: 0 列从左到右递增 
    1 反之 

B5 : 0 正常模式一行行写 
     1 反转模式一列列写 

B4： 设置扫描方向 0 从顶到底 1 从底到顶 
B3:  写RGB的次序：0 RGB 1 BGR  

B0： 0 正常 1 垂直反转 

注意：DISCTL的参数P32定义了顶和底的值 


（28）垂直卷轴始地址(VSCRSADD） 
37H 
该指令用于垂直卷轴时。设置的卷轴地址下一帧有效。 

（29）空闲模式关 
38H 
（30）空闲模式开 
39H 
用于8色显示（RGB的最高4位） 
（31）接口点格式 
3AH 
参数为2－256色 
参数为3－4096色 
（32）测试模式 
DEH 
引起4种变化 
◎有选择的极性输出到不止一个公共端 
◎LCD参考电压的色温变化 
◎震荡停止 
◎正常振荡频率变化，LCD参考电压变化 
（33）NOP2 
AAH 
空操作，可以退出测试模式 

（34）初始化退出C6H 

（35）测试模式 
DAH 
（36）测试模式 
DBH 
（37）测试模式 
DCH 
(38)测试模式 
B2H 
（39)(40）灰度位置设置 
B3H 
后面跟15个8位GCP0 
标明0001－－1111所代表的灰度 
B4H 
后面跟15个8位GCP1 
因为IC提供2个序列的寄存器。 
注意： 
1 在执行SLEEP OUT之前设置该寄存器，显示时不要改变 
2  
3 确保 15个参数递增 
4 输出0000是固定的 
◎复位后寄存器值不恒定，需执行初始化 

（41） 
伽马曲线设定 
B5H 
后面跟1个参数  
1：GCP0 
2:GCP1 
3:保留上次设置 
（42） 
B6H显示控制