致歉：

由于作者等多方疏忽，导致书中有诸多小错误，向每一位读者致歉！

下面是目前众多读者和作者本人发现的问题，并给出勘误表！

1、p8，第八行更正如下：

4KB/8KB/16KB/16KB/32KB字节的系统内可编程Flash，擦写寿命：10,000次

p9，倒数第三行更正如下：

ATMEGA48/88/168/16/32具有4KB/8KB/16KB/16KB/32KB字节至少可以擦写10000次的

2、p14，下侧的图，其19脚名称更正为：ADC6

3、p19，图1.14存在印刷错误。

4、p20，正数第四行更正如下：

……出厂时CKSEL = 0001， SUT =……

5、p24，第9行更正如下（有一个数字的错误）：

这样，PORTB = 0xFF; 就等同于 *(volatile unsigned char *)(0x25) = 0xff; 而

6、p25，倒数第三行更正如下（有一个字的错误）：

……两个宏：

7、p34，倒数第三行，丢失一个字，更正如下：

之类的指令，很多C编译器都会生成二到三个字节的指令。在AVR单片机适用的ICCAVR、

8、p35，倒数第两行的两个2n更正为：2n

9、p36，倒数第15行更正为（有一个错字）：

代码少1~3个字节。但是在循环中有通过循环变量“i”读写数组的指令时，使用预减循环时

10、p38，第十行少一个“{”，更正如下：

#define  FLOPW( ray, val )  {(ray)[0] = ((val) / 256); (ray)[1] = ((val) & 0xFF); }

11、p50，第五行排版错误，更新如下：

坚定信念后要注意以下几点：

12、p59，倒数第十行更正如下（缺少一个“，”）：

①500μA×8.4kΩ=4.2V，即选……

p59，最后一行有一个错别字，更正如下：

控制器必不可少的设计单元，用户可以通过键盘向计算机输入指令、地址和数据等。一般单片机

13、p57，倒数第五行更正为：

#indude﹤util/delay.h>

P69，倒数第六行更正为：

#indude﹤util/delay.h>

p104，软件开始处，包含头文件问题：

#indude﹤util/delay.h>

p125，倒数第二行更正为：

#define﹤util/delay.h>

14、P62中第8行,PORTD=(PORTD&0x0F)|(key<<4);应改为

PORTD=(PORTD&0x0F)|(~ key<<4);

15、P63中最后的一行：{if((PIND&(<<j))==0),改为

{if((PIND&(1<<j))==0)

16、p70，软件下方文字第二行的下列内容删除：

本书也将采用Atmega48v……名为XX7299A。

说明：关于这个内容可以参阅网址：

http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=905659&bbs_page_no=1&search_mode=1&search_text=XX7299A&bbs_id=1000

p70，倒数第七行最后面更正为：

设备输入。只有一个被选择的从设备能驱动从MISO输出。

17、p71,第15行更正为：

SPI主机和从机之间的连接如2.4.1所示。配置为SPI 主机时，AVR的SPI 接口不能主

18、p76，第一行更正如下：

unsigned char SPI_SlaveReceive(void)

19、p78，第5行更正为：

MAX7219_SPI_Send (0x09,0xff);   //译吗寄存器,都译码显示

20、p82，正中间软件更正为：

for(i=0;i<16;i++)//

{if(d8&0x80)PORTB|=1<<HC595_din;

else PORTB&=~(1<<HC595_din);

PORTB|=1<<HC595_clk;

PORTB&=~(1<<HC595_clk);

# d8<<=1;

}

21、p83，倒数第13行更正为：

同。因为有可编程部分，所以允许有多个同类或相同的器件放在同一总线上。

22、p89，倒数第七行改为：

volatile unsigned char IIC_DATA;       //当前数据

23、p115，图2.23，最右侧电阻阻值为5k，排版时多出1个10k标识。

24、p117，第14行更正为：

（B7位，该位还有两个特殊指令用于置位和清除该位：sei和cli。SREG的其它位为系统运行

25、p122，表头标注改为：

表3.2 INT0和INT1……

26、p128，倒数第三行更正为：

同分频系数时这两个计数器时钟同步。

27、p129，表3.10中“CS02、CS01和CS00”更正为“CSx2、CSx1和CSx0”

28、p134，表3.15的注释**，更正为：

……下，TOV0标志……

p148，表注**中更正：

……下，TOV1标……

p161，表3.39注2中更正：

……下，TOV2标志……

29、p136，倒数第5行改为：

volatile unsigned int times；

30、p166，倒数第七行改为：

2104年3月1日星期几=(21%4*5+4+4/4+0+1+2）%7=13%7=星期六(2104年是闰年)

p166，倒数第1行改为：

(3 << 5) + 31,/*7月*/  (6 << 5) + 31,/*8月*/ (2 << 5) + 30,//9月

P168，中间同上修正。

31、p167，第2行更正为：

unsigned char WeekDay(unsigned int y, unsigned char m, unsigned char d)

32、p169，倒数第2行错1个字，更正为：

电，后备电源采取3.6V的可充电电池。

33、p170，图3.3中，二极管D3的方向画反了！

34、p176，第6行更正为：

另，/，则电压放

35、p197，上面程序段的倒数第二行软件更正为：

sum+=value_buf[count];

36、p223，图5.3中，TL431上面的两个黑点是有连接的，即阴极和参考端短路连接。

37、p233图5.14和p234图5.18中三处三极管的e c间排版错误，无连接。

P233，图5.17中的TL431符号排版绘图错误，请读者仿照图5.16修正。

38、p227，正中间开始处修正为：BUSY

P228，上数第四行开始处修正为：当BUSY

39、p242，最后一行更正为：

……TLC5618输出电压……每步进1则输出……

40、p269，上数第2行更正：

……转换为直流电压，再经……

41、p272，软件流程图的最左下的判断框更正为：

42、p293，软件流程图的最左上的判断框中的文字删除“1s”

43、p319，倒数第二行更正：

……UBRR0L

44、p353，图7.17缺少一些必要的“实心点”。

45、p364，倒数第15行，更正为：

if(R_DS18B20())i|=0x80;/   //从总线拉低时算起，约15微秒后读取总线数据

46、p365，，倒数第15行，更正为：

但蓝牙技术也有其自身的缺点，突出表现在：价格昂贵、芯片大小难以下调、抗干扰能力不

# Text boxes

displaceCOUNT<-450?

N