数字PID控制是计算机控制，它首先对模拟信号进行采样，根据采样信号的值作出控制决策。

设数字PID控制器的采样周期为T，k为采样序号，则数字PID控制器的形式如式2.3所示，其中为采样时刻k的控制输出，为采样时刻k的偏差值。

（2.3）

观察2.3式发现，控制输出与系统所有过去状态有关，这样会对计算造成不必要的浪费。

依据式2.3写出的表达式2.4：

（2.4）

用2.3式减去2.4式：

（2.5）

2.5式表示相对于的增量，且只与系统前两个状态有关，因此， 还可以表示为。

（2.6）

用2.6式表示的只与系统前两个状态有关，大大简化了计算，节约了计算成本和计算时间。[21]