A Simple MIPS EJTAG（续）

--flash烧写工具 UrJTAG

前面介绍了MIPS简易wiggler制作，和控制软件OCD Commander的使用。提到了通过OCD Commander把bootext.elf下载到CPU SDRAM中然后从运行bootext烧写bootbase的方法。方法倒是不错，也和用ICE烧bootbase的方法类似，不过需要写专门的bootext还有SDRAM的初始化脚本。毕竟OCD Commander不是设计成烧写flash的。OCD Commander的开发公司同时还开发了一款软件用于写flash的，但是，它是要付费的（网上有破解版的，不过感觉不好用）。H-Flasher可以烧写ARM系列的，MIPS系列，还有其它种类的就不行了。 有没有可以直接烧写各种处理器的免费flash软件？

当时在找到OCD Commander这个软件的时候，同时也注意到openwince这个开源项目。 但是到注意到这个工程在几年前就停止了维护。并且是基于linux下的命令行工具，界面不是太友好。所以就没有尝试。后来自己尝试烧写IXP425（XSCALE）的时候，H-JTAG不支持，OCD Commander连不上。所以只好到网上找了些资料。结果发现几乎都是捆绑在开发板上一起卖的。找不到合适。不过在一篇比较老的文章上找到了一个，就是用上面提到的openwince里的jtag项目烧写的。于是试着下载看看。找了很多资料，比较不错的是这个软件支持cygwin环境。这样至少不需要用linux操作系统。经过尝试可以下载IXP425板子的flash了。 Openwince这个项目停止维护，不过发现开发者另建了个工程：UrJTAG

http://urjtag.sourceforge.net/

这是它的描述信息：

UrJTAG aims to create an enhanced, modern tool for communicating over JTAG with flash chips, CPUs, and many more. It takes on the well proven openwince jtag tools code. Future plans include conversion of the code base into a library that can be used with other applications. A flexible remote communication protocol that can be used over almost any type of serial link (including TCP/IP) is currently being defined

虽然这个项目正式更新不是很快，不过论坛很活跃。Trunk的更新很频繁。有好几家大的芯片厂商的工作人员在参与。看看都支持哪些芯片：

并不是没个厂家所有芯片都支持，但是常用的芯片这里都有，这已经很多了。

“书”归正传，下面介绍如何用这个东西。

首先PC上要装上cygwin（假定你的PC是装了windows，linux就不用了）。

Cygwin的官方网址是www.cygwin.com 在国内的镜像是www.cygwin.cn

有一点要注意的是通过官方网站可以下到最新的，不过需要网络的支持。Cygwin也挺大，最新的有400M左右。如果网络不错可以选在这种装发。我建议使用网上找的iso文件。Iso一般要到1.5G的，因为里面的软件不止一个版本。我这里有去年下的一个版本2007924 release的，需要的可以到我这copy。

Cygwin的setup文件很小。只有500多K。打开后有个选择：

这里可以选择安装方式。最下面的是从本地安装。

还有一个重要的地方是这里：

这里建议选择成INSTALL（点击那两个箭头），这样所有的组件都会被安装，也就是功能最全的了。接下来就是漫长的安装时间，大概要40分钟左右。

Cygwin装完了，接下来安转UrJTAG：

下载代码：

- 可以从http://urjtag.sourceforge.net/上下载最新的压缩包

- 用SVN check out出最新的版本。（可以得到最新的功能，但是可能有稳定性问题。简单说就是测试版）

SVN地址是：https://urjtag.svn.sourceforge.net/svnroot/urjtag/trunk/jtag

不需要用户名密码，支持匿名访问。

最新的version是1334 如果没有装SVN工具可以到我这边copy，压缩后大小只有2M多。顺便说一下SVN工具在这里下：http://subversion.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91

下载好源代码后（注意是源代码哦，需要编译才能用）。打开cygwin （cygwin安装好后桌面上有图标的）。 进入到源代码/压缩包所在的地方。 如果是压缩包则先解压。可以用：tar –xvjf xxxx.bz2 或者 tar –xvzf xxxx.gz (取决于你的压缩包类型)。然后就可以编译了：

对于压缩包类型的，可以下这些依次下这些命令：

./congigure

make install

这样就可以安装完成了。我碰到一个错误，是一个类型重定义。碰到这个问题直接找doa源文件把定义删除即可。

对于是Trunk上的code，可以下如下命令：

./autogen.sh

make install

要注意的是。我从trunk上拉下来的code都被转换成dos格式的了，也许trunk本来就是这样或者svn工具没配制好。 这样在cygwin下编译就会有问题。Cygwin默认对待文本都是按照UNIX格式来的。所以这里要修改注册表八cygwin改成dos模式。方法如下：

http://hi.baidu.com/smst/blog/item/e7e54d4af3eaa32108f7ef7d.htm

修改注册表项：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cygnus Solutions\Cygwin\mounts v2\...\cygdrive flags。 cygdrive flags是一个DWORD值，&0x2 == 0x2 为 Unix Style，否则为 Dos like style。

设置环境变量 CYGWIN, 使得在 pipe 等模式下的处理方式：export CYGWIN=nobinmode

Build到最后会有一个错误，至少在我的cygwin下会出现。这个是因为需要特定版本的cygwin中的程序支持。不过不影响使用。可以试着启动程序来检验：

敲jtag:

如果有下面的信息就可以了：

注意：build完后记得要把cygwin的模式改回到unix模式。

这样UrJTAG算是顺利装完了。不过在用之前要打开cygwin的IO直接控制功能。就是输：ioperm –i 就可以了。这样UrJTAG才能访问端口。

接下来把wiggler插在PC并口，找一块带JTAG的板子，通上电。先试下IXP425 （BSR252）的板子。

在cygwin下输jtag 进入程序。

先选择下载线：cable WIGGLER parallel 0x378

0x378是计算机的并口地址。这个可以通过察看你的设备管理器中并口的资源属性：

操作成功会有如下提示信息：

接下来用detect命令：

可以看到检测到芯片了，芯片id: 0x9277013. 是266MHz版的IXP425芯片。

然后用detectflash命令来检测flash芯片：

命令detectflash 0x0

这里的0x0是flash所在的地址。有的板子可能放在第二片存储空间0x50000000.

成功检测到flash芯片。 可以看到flash的指令集是AMD的。 工作电压的要求。 擦除时间。容量，块信息（8个8K，127个64KB的块）等。 这些都是透过flash的CFI命令得到的。

用读命令readmem：

命令格式 readmem <addr> <size> <filename>

打开文件看看是不是bootbase:

可以看到这个，不过顺序有点乱，仔细看看是swap后的：“bootbase Version”。这就意味着烧写的时候要作swap后烧进去才对。

peek命令：

格式：peek <addr>

用来读一个地址空间的值。我们先读flash首地址的值吧：

试试擦写命令：

格式eraseflash <addr> <blocknumber>

擦除从addr开始的locknumber块flash.

接下来看看是不是被擦了。再用peek命令看下内容：

擦除成功，已经从EA00变成FFFF了。

写flash命令：

格式：flashmem <addr> <filename>

写filename的东西到addr地址。前面知道需要swap，所以要在cygwin下用命令修改：

格式： dd if=before_swap.bin of=after_swap.bin conv=swab

找一版最新的bootbase转换完后就可以烧写了：

Note：这个命令会自动擦除，所以实际上我们可以直接用这个命令而不需要手动擦除响应得块。

BSR252的flash有128K，整个烧完要半小时左右。这里我就不等了。对于一般的小bootbase，四五分钟还是能忍的（即使是半小时也比吹下来重烧快啊~）。可以看下命令：

对BSR252的研究算是结束了。这里提一些碰到的问题。我拿到的板子上面的flash的WP引脚是悬空的。这个脚是低电平有效。这样的结果是这颗IC的前两个block是不允许擦除的。所以一开始除了这两块其它块都可以操作。一开始以为是用高电压的方式保护住了，吹下来用HW的烧写器去保护后还是不行，最后才在datasheet上找到一行小字：

为了这个害得我好苦啊。以为这个软件有问题。以致于自己去修改这个软件重新添加整片的擦除的命令，结果偏偏这两个block不能擦除。 最后发现这个问题，rework后就一切正常。奇怪的是这个板子没rework之前是如何用的。这不等于bootbase每次换前两个block 16KB的东西一直都不能变了。

Note：后来确认，IXP425有GPIO可以控制这个写保护。

再来看看其它的芯片：

G1000V2

这个板子用的是ADM5120芯片，就是网上很多人玩的那块。那个wiggler也是专门为这个做的。Flash芯片时MX29LV160CBT， bottom型的。

先detect:

奇怪的是居然显示Unknown manufacturer

到网站上找了下，原来这个id：0x0000001太简单了。不好分类需要手工制定是哪颗芯片。 哈哈原来可以指定。用include命令。

这里自带的这个文件有个问题，它是小端格式的，你需要手动改成大端。包括后面用的都是大端格式。

可以看到是2.6版本的EJTAG口。

路径是cygwin下user/local/share/urjtag下的路径。

下面有个错误，不过暂且不理了，看看能不能工作先。

检测一下flash:

可以检测到。

注意地址是0x3fc00000. 我们知道MIPS启动是从0xbfc00000启动的。所以这里用0x3fc00000。1fc是8bit地址，5fc是32bit。 3fc就是我们flash的16bit

看，还可以检测到这么详细的block信息：

接下来读bootbase看看：

结果数据很奇怪：

有规律的重复。

仔细研究研究，发现这个：

如果研究过flash就知道flash有一个CFI Query的命令。它的标志字就是QRY。所以可以判断这是后flash还在CFI Query的命令里没退出，所以就出现这些重复的数据。所以我们要手动加入命令推出CFI Query状态。那就是flash的reset命令：向任意flash地址写0xf0

如下图：

可以看到前后的差别。这里用的命令是poke命令，和peek相反。

这下再读就可以了，可以说这应该是个bug。

再来看下AR7的板子，芯片是TNET7200

一连上detect会是这个信息。Hitachi的，名字叫AR7300,不知道和TI的TNET7300是什么关系。但是这个肯定是错的，连不上。 所以我们不能使用这个配置。修改的方法是，修改usr/local/share/urjtag下的manufacture文件把HITACHI的那一行注释掉，这样它就不会自动去使用那个错误的文件。然后在detect会出现unkonw manufacture。 接着我们就用include命令打开admtek/adm5120/adm5120就可以成功连上了。

可以检测到芯片了。这块板子芯片的bootbase也是保护的。我试着擦除。只有bootbase没有擦掉，总共16K，应该是和IXP425的板子一样的情况。另外7300跟7200是一样的。

还有Trendchip的板子。P660HW-T1 V2

Detect一下

只有Manufacturer的信息: Lexr

不错这款芯片的核应该就是从lexra授权过来的。

既然是一家公司，那么找这家公司的其它芯片代替吧。

用include lexra/lx5280/lx5280

成功连上了。Flash芯片也可以检测到。能检测到就可以对它读写的。

最后一块XXXX （最新未上市产品，用XXX代替）的板子XXXX 就是上次用OCM Commander下程序的那块

也是没有匹配的型号了。我们还是用admtek/adm5120/adm5120来代替：

可是找不到芯片，显示一个dev ID=3c08

对比这个信号bootbase的内容发现这个是bootbase的第一个字的值。这样就使说可以读flash里面的内容。只是发的一些命令不认识。 这让我想起了，用OCDCommander脚本里的一个内容，就是设置flash是否swap的配置。如果做了swap配置那么实际送到flash的命令并不是想要的。英此我们要手动设置一个寄存器的值。

哈哈，这样就可以访问这个flash了。

另外这颗也需要手动在detect后作一下复位，不然还是会停留在CFI模式下

接着完整的烧一遍bootbase. 完全可以。24K的烧写速度应该和用console烧写ras一样。

做了这么多试验。发现只要找到合适的替代芯片。或者直接可以找的到的。可以成功连起来，通过一些设置可以读到flash的信息就可以对flash进行编成。这个软件会自动识别芯片的信息，然后根据信息作操作。

另外就是，这个软件太强悍了。

Good Luck

Michael Zhang

章其波

2008-08-29