[实验一] 基本AVR开发平台的使用

[实验目的]：

- 硬件平台的熟悉：在看懂并理解AVR-51多功能实验板原理图的基础上，熟悉各单元模块，测试其硬件电路。

- 掌握AVR-51 多功能实验板使用方法。完成实现硬件系统电路的连接，如何使用ISP下载线配置AVR 的熔丝位，以及运行代码下载。

- 学习、掌握CVAVR 高级C 语言开发软件的使用。

[基本实验内容]：

一、阅读芯片数据手册，实验板原理图，了解板上各个外围功能模块的作用与连接方式

二、测试硬件电路

  - 实验板上电前，用万用表测量，保证电源与地之间不短路。

实验板能正常通电后，利用连接线可进行下面的测试。

  - LED灯，数码管，点阵的检测

LED灯	：低电平点亮。

数码管	：段选高电平有效，位选低电平有效

点阵	：ROW高电平有效，COL低电平有效

  - 按键，键盘检测

按键	：按键按下时，输出低电平信号，可以用于点亮LED灯。

矩阵键盘：对于3列*4行的矩阵键盘，测试第M行，第N列的按键时，先将M行的行输入（JF1）接地，，然后按下按键，对应的N列输出（JF2）为低电平（实验现象是可点亮LED灯）。

  - 蜂鸣器和方波信号

将方波信号源产生的频率信号传给蜂鸣器，可以听到随着频率值的升高，发出的鸣叫声由低沉变为尖锐，可以听到声音的频率范围从125Hz到16KHz，因为人的耳朵听力范围只有16 Hz到18 KHz 左右。

三、参考第五章汇编demo_5_1.asm

- 参考第四章，熟悉了解程序中所使用汇编指令的功能和作用。

- 在AVR Studio实现该简单的例子。

- 按教科书5.2学习AVR Studio的使用，熟悉开发平台环境中的基本功能的应用和使用。尤其是软件模拟调试功能的使用。

四、参考第五章C代码demo_5_2.c

在彻底读懂程序的基础上，按教科书5.3学习CVAVR配合AVR Studio的使用，熟悉CVAVR高级开发平台环境中的基本功能的应用和使用，以及任何在AVR Studio中实现C语言的模拟调试功能。

[补充实验内容]

- 利用实验板上的8个LED，参考demo_5_2.c，设计一个简单的流水走马灯控制系统。（见P173，思考与实践）。

- 设计一段能够自动测试实验板上8个数码管好坏的检测系统。系统能按顺序，逐位（1、2、3、4、5、6、7、8）、逐段（a,b,c,d,e,f,g,p）的点量每个段，时间0.5秒。画出硬件电路，编写软件（汇编和C都可以），并实现。

- （此题有能力的同学选作）

改写demo_5_2.asm汇编的例子，使用2个LED数码管，设计一个60秒的倒计时显示器。（接通电源后，显示为60，然后每隔1秒减一显示）

[实验总结与思考]

- 在AVR-51实验板上要保证Mega16芯片的正常工作，怎样设置硬件跳线。

- 说明N区及跳线JN的作用，说明I区及跳线JI的作用。

- 你的程序在实验板上首次上电就顺利工作了么？是的话，整个系统的时钟源是什么，频率是多少，熔丝位是如何设置的？不是的话，该从哪几个方面去分析、如何解决？

- 结合实验操作的实践，尝试回答P162页上的问题。

- 在CVAVR的工程文件中，也会产生一个*.asm文件，查看由demo_5_2.C产生的demo_5_2.asm文件，写出以下的C代码生成的对应的汇编语句。

void main(void)

{

// 定义PortC口的工作方式

PORTC=0x01;			// PC口的第0位输出"1"，LED不亮

DDRC=0x01;				// 定义PC口的第0位为输出方式

while (1)					// 主循环

{

delay_ms(1000); 		// 调用CVAVR提供的毫秒延时函数，延时1s

PORTC.0 = ~PORTC.0;	// PC口第0位输出取反

};

}

6．如果上面程序中的PORTC、DDRC采用用小写字母可以吗？为什么可以或不可以？

[参考资料]

- AVR-51多功能实验板电原理图，实物图

- 测试方法见http://www.ouravr.com.cn网站马潮老师讨论组

- 第五章参考文献（P162）