C题：无线汉字识别装置

（本科组）

一、任务

设计制作一套无线汉字识别装置。该装置由阅读器、应答器和耦合线圈组成，其方框图如图1所示。

图1 无线汉字识别装置方框图

装置中阅读器、应答器均有无线传输汉字的功能，载波频率≤5MHz，调制方式任选。不得使用现有射频识别卡或用于识别的专用芯片。装置中的耦合线圈为圆形空芯线圈，用直径不大于1mm的漆包线或有绝缘外皮的导线密绕10圈制成。线圈直径为6.6±0.5cm（可用直径6.6 cm左右的易拉罐作为骨架，绕好取下，用绝缘胶带固定即可）。线圈间的介质为空气。两个耦合线圈最接近部分的间距定义为D。

阅读器、应答器只能使用耦合线圈耦合，不得使用其他耦合方式。

阅读器采用外接单电源供电，具有通过无线方式实现“写”与“读”汉字的两种工作模式，由开关或键盘实现 “写”或“读”的控制。“写”状态，输入用键盘，并有显示屏显示输入的汉字。“读”状态，显示屏显示应答器接收的汉字。

应答器供电要求有两种方式，一是采用两节1.5V，5号干电池供电，另一是通过耦合线圈由阅读器无线方式提供。应答器能够通过无线方式接收、存储由阅读器传来的预置汉字信息（或编码），装置断电后，应答器存储的信息不丢失。应答器能通过无线方式读出由阅读器传输来的汉字。应答器还应设有对写入汉字信息进行擦除的功能键。

预置汉字范围为二级汉字或液晶显示器汉字库范围。

二、要求

2.1 基本要求

（1）应答器采用两节1.5V 五号电池供电，阅读器用外接单电源供电，二者都工作于“写”状态。阅读器通过无线方式向应答器写入任选的三个汉字。采用键盘输入，并由显示屏显示写入汉字，阅读器具有改写和删除写入汉字的功能。耦合线圈间距D≥3cm，写入时间≤5s。显示汉字错误率不大于十分之一。

（2）应答器和阅读器都工作于“读”状态。阅读器通过无线方式正确识别并显示应答器预置的汉字，即实现反向传输。其他条件同（1）。

（3）应答器用自己的擦除功能实现对预置汉字信息擦除后，阅读器的阅读显示屏不应有汉字显示。

2.2 发挥部分

（1）应答器所需电源能量全部通过阅读器耦合线圈获得，不允许使用电池及内部含有电池的集成电路。此时，该装置能在“写”状态完成基本部分（1）的要求；该装置能在“读”状态完成基本部分（2）的要求。

（2）阅读器采用单电源供电，在“读”状态时，电源供给功率≤3W，汉字显示错误率不大于十分之一，响应时间≤5s的条件下，尽可能增加耦合线圈间距D。

（3）应答器增加信息存储功能，尽可能增加汉字数。装置断电后，应答器存储的信息不丢失。无线汉字识别装置具有正确写入和读出的功能。

（4）其他。

三、评审

总结报告、基本部分和发挥部分各占50分。总结报告的具体要求见网站；基本部分和发挥部分的具体测试方法和评分指标将在各学校初测开始时在网站公布。

# Text boxes

外接

单电源

耦合线圈

耦合线圈

应答器

阅读器

D