一.一般硬盘数据结构是按下面来建立的

二．首先看看启动区的内容，也就是第一个扇区。使用软件：WinHex

有用的内容用彩色线标志下

⑴．灰色线内容：EB 59 90 跳转指令

⑵．灰色点线内容：4D 53 44 4F 53 35 2E 30 为厂商标志和os 版本号，这里是MSDOS5.0

⑶．红色部分：00 20 (偏移地址0BH,长度2)注意这里数据的布局，高地址放高字节，低地址放低字节（数据为小端格式组织），所以数据应该是0200，就是512。表示的意思是，该磁盘每个扇区有512个字节。有的可能是1024、2048、4096.

⑷．黄色部分：08 (偏移地址0DH,长度1)表示的意思是每个簇有8个扇区。这个值不能为0，而且必须是2的整数次方，比如1、2、4、8、16、32、64、128.但是这个值不能使每个簇超过32KB字节。

⑸．蓝色部分：24 00 (偏移地址0EH,长度2)，转换一下，就是00 24，意思是保留区域中的保留扇区数为36个。那么就可以知道下面的FAT1区的开始的地址就是：0x24*200（每个扇区的字节数）=0x4800，

⑹．粉色部分：02 (偏移地址10H,长度1)，此卷中的FAT结构的份数为2，另外一个是备份的。

⑺．黑色部分：C6 03  (偏移地址24H,长度2)转换一下，03C6，每个FAT占用的扇区数。那么每个扇区占用的字节数就是0x03c6*200=78C00。根据启动区、FAT1、FAT2、根目录、数据区的次序，可以依次计算出它们的地址了。

启动区：理所当然是0x00；

FAT1：0x4800；

FAT2:0x4800 + 0x78C00 = 7D400；

根目录区：7D400 + 78C00 = F6000；

数据区的地址，等等再计算。这个只是计算，可以看看是不是和实际的一致。

怎么样，是不是和计算的很一致。

为什么要计算SD数据的读取要给出地址，而且每次读取都是一个整扇区，512个字节。找出这些地址后，可以很方便的找到数据。
三．现在分析下根目录区的内容。

这里使用的是FAT32短文件目录项，每32个字节表示一个文件（文件夹也是），32个字节的表示定义分别如下

⑴．黑色部分：驱动器的名称，8个字节,

⑵．红色部分：54 45 53 54 20 20 20 20  (偏移地址20H,长度8)文件名：TEST    (空缺部分是空格)。

⑶．红色点线：54 58 54 (偏移地址28H,长度3)文件类型，为ASCII字符表示。

⑷．绿色：20(偏移地址2BH,长度2)文件属性，00000000(读写)；00000001(只读)；00000010(隐藏)；00000100(系统)；00001000(卷标)；00010000(子目录)；00100000(归档)。

⑸．蓝色点线：2E(偏移地址2EH,长度2) 文件创建时间。

⑹．粉色线、点线 依次表示文件创建日期 文件最后访问日期。

⑺．灰色线、点线：依次为该文件开始簇号的高位字节、地位字节，这里也是用了小端格式组织。转换下为00 00 00 03，根据这个就可以找到文件下一个簇号在FAT1中的位置了。4800+03*04（因为四个字节存一个簇号）= 480C。

⑻．黄色线部分：文件长度。转后00 00 2D 77 就是11639字节。

但是它占用的12KB的空间，因为文件是按照整簇来存放的，不够一个簇的大小，也要给一个簇的空间。

四．计算出该文件放置空间。

从文件的大小可以计算出，需要占用多少个簇。根据前面的数据，每个簇放8个扇区，每个扇区512个字节，那么一个簇的空间就是4096字节了，4KB。那么11639字节需要3个簇，这三个簇的开始的地址就可以计算出来了。

上面已经知道开始簇开始的地址了：03，那么开始地址为：F6000（根目录区地址）+ （03-2）*08*200=F7000（第一个簇开始地址）；这里03减去的02的意思是：簇号都是从2开始的，

第二个簇4800+03*04=480C，查查480C里面的内容是什么：04 00 00 00，转化后为04，不是0x0FFFFFFF（文件最后一簇的标志），那么还有簇号存在（文件还没有放完呢，下一个簇不计算），第二个簇就可以算出来了，地址为F6000+（04-2）*08*200 = F8000（第二个簇开始地址）；

480C的内容是04，指出的下个簇号地址位置，4800+04*04=4810，4810的数据为05，也不是0x0FFFFFFF,同样可以计算出第三个簇地址：F6000+（05-2）*08*200 = F9000（第三个簇开始地址）；继续看看下一个簇号：4800+05*04=4814，内容为0x0FFFFFFF,文件放置结束，没有了。

总结下：

F7000（第一个簇开始地址）

F8000（第二个簇开始地址）

F9000（第三个簇开始地址）

看图检验下。

暂时学习到这里，现在可以读取文件。但是读取长文件名，写文件如何进行，接下来继续学习。

资料的起源来自此，现在也回到这里。。。。。