TPG-PSoC可编程片上系统创新实验平台

实用的电子系统多为数字与模拟信号的混合系统。在电子技术课程的系统设计实验中，所采用的半导体器件通常为中小规模集成电路、分立元件和可编程器件；而大多数可编程器件只是单一的数字或者模拟器件，在搭建系统时需外接其它器件，使系统设计复杂。因此，学生和辅导教师的较多精力花费在搭建系统和排除故障上，而冲淡了对系统设计的基本要求，影响学生创新能力和实践能力的培养。

Cypress半导体公司推出的可编程片上系统（Programmable System on Chip，简称PSoC），集微控制器、可编程数字阵列和可编程模拟阵列为一体，能实现“在系统可编程”，既满足了一般电子系统的资源要求，又顺应了现代电子设计方法的发展方向，利用其设计电子系统不仅快捷方便，而且能充分发挥学生的创造力。

TPG-PSoC可编程片上系统创新实验平台，由清华大学自动化系和清华大学科教仪器厂联合研制。该系统提供了PSoC器件和丰富的实验资源，并设计了众多的实验项目，既可以用于电子技术系列课程的教学实验，也可以用于学生创新实践活动。

▲ 技术性能及特点

- TPG-PSoC可编程片上系统创新实验平台利用Cypress公司的PSoC器件为主芯片，包含两片CY8C29466和一片CY8C21534，拥有很充足的资源，且芯片之间可以相互建立通信。

- 丰富的数字资源。其中，输入部分包括按键、开关、4*4键盘等；输出部分包括发光二极管、4位数码管、字符液晶以及蜂鸣器、直流电机等。

- 充足的模拟资源，包括电位器、温度传感器，红外热释传感器等。

- 设有Capsense实验区，包含12个电容按键、1组电容滑条以及用于显示的4个发光二极管。

- RS232串口使用户可以很方便通计算机进行通信。

- 音频部分包含麦克风插孔和音频输出插孔，方便用户进行语音存储回放的实验。

- 标准的FirstTouch接口用来连接FirstTouch扩展板。此接口可以方便用户把开发板和实验箱的资源交互起来。

- PSoC芯片的所有引脚都留有接口，用户可以搭配平台中央的面包板自行设计需要的电路进行验证，使学习更加具有灵活性和创新性。

- 内置USB下载电缆，用户无需另购下载线就可以很方便的进行下载。

▲ 实验内容

TPG-PSoC可编程片上系统创新实验平台分别设计了演示实验、基本实验、提高实验和研究性实验，实验遵循循序渐进的思想，使用户逐步掌握PSoC的开发方法，最后达到灵活运用PSoC芯片开发实际系统的目的。

- 演示实验

  - PWM控制LED闪烁。

  - 电压值测量显示并通过串口传输。

# Text boxes

￥1600.00/台

限期特惠政策，先到先得！