1.输入网表：

在PADS layout中，输入网表有两种方法，一种是使用logic中的同步器；另一情况是当你用其它软件(如ORCAD)绘制原理图，而需要用layout来布PCB时，可以通过：

File/Import将网表输入

2. PADS库文件介绍：

*.pt4  元件类型库(Part Type)

*.pd4  PCB封装库(PCB Decal)

*.ld4  逻辑封装库(logic Decal)

*.ln4  线型库(Lines)        主要用于绘制原理图的背景版图

3.电路模块的拷贝

Copy to file  将原理图拷贝到*.grp文件，可以由此建立一个常用的电路模块库可以通过Paste from file来由库文件中调用电路模块。

4. Copy as bitmap 将原理图中的电路模块或接口转成BMP文件，复制到剪切板中。可以用于作设计说明文档。具体步骤为：先选edit/copy as bitmap,然后在原理图中选择你要复制的范围电路，可以将该部分电路位置作个调整，以便更好的选择。如果有文档背景要求，可以先作个单色过彩色的颜色方案（如把背景色调成白色，以适应文档背景色）

4. PADS layout中,Preferences/Design选项卡中,Stretch Traces During Component Move选项的作用：

选择该选项后，在交换元件管脚或门时，走线将重新布置，即依然保持走线连接关系；不选择该选项，在移动元件时，系统将以鼠线连接走线、管脚和门，而原先已走的线将保持不动。

5. PADS layout中，Preferences/Drafting...，"Min. Hatch Area"(最小铜皮区)设置最小铺铜区的面积，单位为
当前设计单位的平方。

"Smoothing Radius"(圆滑半径)：设置铺铜拐角处的圆角半径，一个较大的圆滑半径会得到一个更圆滑的圆角。

6. 两个自动布线时有用的设置：

Design Rules/Default/Routing中，Routing options区域 "Allow Shove" (允许移动已经布线网络)，"Allow Shove Protected"(允许移动受保护的走线)

7. 焊盘出线及其与过孔关系设置

Design Rules/Default/Pads Entry：在这里可以设置焊盘的出线角度，如可以设置禁止以不规则角度与焊盘相连；设置是否允许在焊盘上打过孔。

8. 中间挖空的铜皮的建立：分别利用Copper 及Copper Cutout 建立两个符合要求的区域，选择这两个区域，通过右键菜单的combine，操作完成（早上起来用到这个，居然忘了，找了好久，好记性不如烂笔头啊）