用associate建库元件，在cam中的问题

用Associate建库的元件，如一些电源芯片（SOT-223,TO-263封装等），建库时用Associate将大端焊盘与管脚关联....或者是建不规则焊盘。

上面方法建的库，在CAM输出时，SOLDER层会出现看不见管脚焊盘的情况，（关联中的cpper可以见到）,这种情况可以通过设置SOLDER层的GERBER设置,SOLDER GERBER由TOP/BOTTOM和SOLDER MASK TOP/BOTTOM组成,选择TOP/BOTTOM,设置pins with associated copper设置框内的设置，即可解决问题