[实验四]按键与键盘接口的应用

[实验目的]

- 了解AVR I/O口输入工作方式及应用。

- 了解按键消抖与键盘扫描的原理与实现。

- 熟悉基于状态机设计的软件设计方法和矩阵键盘的应用设计实现。

- 提高相对复杂程序的编程能力。

[基本实验内容]：

- 改写教课书P221页的例7.1。不采用外部中断方式，而是采用软件定时扫描按键的方式实现原系统的功能。

- 设计一个简单系统，有2个按键和8个LED数码管作为显示。两个按键分别代表输入字符“a”和“b”，且具备类似PC机键盘的连发功能：如按下“a”键不放，第1秒内输入1个“a”，以后每隔0.2秒输入一个“a”……。输入的“a”在8个LED数码管上由右向左移动。

- 参考教材例9.3（P292），设计一个加法计算器。其中10个作为数字“0，1，2….9”的数字输入，其他两个为功能键，一个是加号键“+”，一个是等号键“=”。等号键连续被按下两次，将LED数码管内容清为0。初始状态显示0。

[选作实验内容]

在例9.3的基础上，改进实现一个电话拨号系统：

  - 实验板上的矩阵键盘共包含有12个按键，其中10个作为数字“0，1，2….9”的数字输入，其他两个为功能键，一个是总清除键“#”，一个是修改键“*”。修改程序，键盘上数字键功能不变，而“#”键的功能为总清除（即清除LED上的全部的数字显示，显示复原为8个“-”），“*”键的功能为修改键（表示最后输入的数字有误，LED显示全部右移一位，清除最后输入的数字，最左边一位补入“-”）。

  - 系统上电时，8个LED数码管显示“--------”8条横线，每按下一个号码后，原8位LED数码管的显示内容向左移动一位，最右边一位则显示键盘上刚按下的数字。

  - 将每个数字键与特定的音调相结合起来，比如数字1-2-3-4-5-6-7-8-9-0对应音阶Do-re-mi-fa-sol-la-ti-do-la-mi（后两个为高8度）。每当按下按键在LED上显示数字后都能在蜂鸣器上发出相同节拍的对应音阶。

[实验总结与思考]

- 在按键处理过程中，除了要进行消抖处理，还要判别按键的释放，如果不进行按键释放的判别，会发生什么现象？

- 使用状态机的程序设计方法？该方法有什么优点？说明其基本原理。

- 仔细思考例9.3，回答以下问题

- 本例中，在T/C0的中断服务中进行了LED的扫描，而读键盘和键盘处理是在主程序中完成的。如果将读键盘和键盘处理也放在T/C0中断中完成是否可以？请深入分析这两种处理方式的优点和缺点，说明原因。

- 在read_keyboard()中，行线输出语句为什么重复2次？

- 说明在read_keyboard()中，key_mask的作用，另外是否可以将变量key_line和key_value定义成普通的局部动态变量？为什么？