DELPHI并口控制技术

并口的基本情况：

| Register | LPT1 | LPT2 |
| --- | --- | --- |
| data registar(baseaddress + 0) | 0x378 | 0x278 |
| status register (baseaddress + 1) | 0x379 | 0x279 |
| control register (baseaddress + 2) | 0x37a | 0x27a |

| Pin No (DB25) | Signal name | Direction | Register - bit | Inverted |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nStrobe | Out | Control-0 | Yes |
| 2 | Data0 | In/Out | Data-0 | No |
| 3 | Data1 | In/Out | Data-1 | No |
| 4 | Data2 | In/Out | Data-2 | No |
| 5 | Data3 | In/Out | Data-3 | No |
| 6 | Data4 | In/Out | Data-4 | No |
| 7 | Data5 | In/Out | Data-5 | No |
| 8 | Data6 | In/Out | Data-6 | No |
| 9 | Data7 | In/Out | Data-7 | No |
| 10 | nAck | In | Status-6 | No |
| 11 | Busy | In | Status-7 | Yes |
| 12 | Paper-Out | In | Status-5 | No |
| 13 | Select | In | Status-4 | No |
| 14 | Linefeed | Out | Control-1 | Yes |
| 15 | nError | In | Status-3 | No |
| 16 | nInitialize | Out | Control-2 | No |
| 17 | nSelect-Printer | Out | Control-3 | Yes |
| 18-25 | Ground | - | - | - |

* leading n = Active low or invert logic