附录四 TD-PIT++实验系统资源简介

随着现代计算机技术的迅速发展，以Intel 80x86、奔腾及其以上的高级微处理器为核心的微机应用系统日益增多，西安唐都科教仪器公司推出新一代的32位微机教学实验系统TD-PIT++，该系统全面支持32位微机原理、32位微机接口技术、PCI与USB总线开发技术、Windows下设备驱动程序开发技术等方面的实验教学，为各高校能够全面开展32位微机的实验教学提供了完整解决方案。

实验平台上也提供了丰富的实验单元，如中断控制器8259、DMA控制器8237、定时/计数器8254（8253）、并口8255、串口16550（8251）、32位128K SRAM、128K FLASH ROM、基本输入输出、地址译码、ADC0809、DAC0832、单次脉冲、键盘输入及数码管显示、开关输入及发光管显示、电子发声器、点阵LED显示、图形LCD接口、直流电机、温度控制及面包板单元。如图1所示：

图1  TD-PIT++实验平台结构图

- 系统总线单元

系统总线单元实现了80x86微机系统主要的系统总线信号，符合80x86总线时序标准。满足80x86时序标准的接口电路均可以直接连接到该总线上。总线信号说明如表1所示

表1：系统总线信号说明

实验系统向PC机申请了接口实验所需的配置资源。其中包括16MB的存储地址空间、256字节的I/O地址空间和一个中断请求线。中断请求线是映射到PC机内15个中断线中的一个。系统总线单元将地址空间进行了译码，各提供4个片选信号，片选信号同偏移地址空间对应关系如表2所示。用PC机分配的I/O或存储器空间始地址加上这个偏移地址，就是实验系统中端口占用的实际地址。

表2：片选信号对应偏移地址范围

| IO片选信号 | 偏移地址范围 | 内存地址片选信号 | 偏移地址范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| IOY0 | XX00H ~ XX3FH | MY0 | 000000~3FFFFFH |
| IOY1 | XX40H ~ XX7FH | MY1 | 400000~7FFFFFH |
| IOY2 | XX80H ~ XXBFH | MY2 | 800000~BFFFFFH |
| IOY3 | XXC0H ~ XXFFH | MY3 | C00000~FFFFFFH |

表中的XX输入输出的表示高位地址，由PCI总线扩展卡插在哪一个接口槽决定，实验时，可以用软件所在文件夹中的CHECK.EXE文件检测一下。

- 地址译码电路单元

该单元提供一片开放的译码器74LS138，用于学习地址译码方法。其线路连接如图2所示。

图2  地址译码电路

- 32位基本输入输出电路单元

该单元通过4 片三态缓冲器和4 片锁存器组成32 位的I/O 接口，并根据32 位总线时序设计了译码电路，可以8/16/32 位不同字节宽度来访问该接口。用于学习8 位和32 位I/O 接口设计及编程。其线路连接如图3 所示。

图3  基本输入输出电路单元

4．32位存储器电路单元

该单元提供32位存储器及其连接电路，并针对32位系统总线提供了存储器译码电路，可以任意完成8位、16位及32位不同字节宽度的存储器操作。其线路连接如图4所示。

图4  32位存储器电路单元

5．FLASH ROM 电路单元

该单元提供一片开放的FLASH存储器，用于学习FLASH存储器的编程操作方法。其线路连接如图5所示。

图5  FLASH ROM 电路单元

6．中断控制器8259单元

该单元提供中断控制器8259的连接电路，用于学习中断控制器的操作方法。其线路连接如图6所示。

图6 中断控制器8259电路单元

7．DMA控制器8237电路单元

该单元提供DMA控制器8237的连接电路，用于学习DMA传送应用编程方法。其线路连接如图7所示。

图7  DMA控制器8237电路单元

8．可编程并行输入输出接口芯片8255电路单元

该单元提供一片开放的并口控制器8255，用于学习并行接口8255的编程方法。其线路连接如图8所示。

图8可编程并行输入输出接口芯片8255电路单元

9．可编程串行接口芯片16550（8251）电路单元

该单元提供串行控制器16550的连接电路，并提供一个RS-232C接口，用于学习串行通讯编程方法。其线路连接如图9所示。

图9可编程串行接口芯片16550（8251）电路单元

10．可编程定时/计数器8254（8253）电路单元

该单元提供一片开放的定时/计数器8254，用于学习定时/计数器的应用编程方法。其线路连接如图10所示。

图10  可编程定时/计数器8254（8253）电路单元

11．A/D转换电路单元

该单元提供模/数转换器ADC0809的连接电路，用于学习A/D转换原理及编程操作方法。其线路连接如图11所示。

图11   A/D转换电路单元

12．D/A转换电路单元

该单元提供数/模转换器DAC0832的连接电路，用于学习D/A转换原理及编程操作方法。其线路连接如图12所示。

图12  D/A转换电路单元

13．电子发生单元

该单元提供一个微型扬声器，控制和驱动电路已经连接好。在控制输入端输入一定频率的波形信号即可发声。其线路连接电路如图13 所示。

图13   电子发生电路

14．开关及LED显示单元

该单元包括十六组拨动开关及LED显示灯，用于输出和指示逻辑电平(正逻辑)。当显示灯亮时表示逻辑高电平，灭时表示逻辑低电平。其电路连接如图14所示。

图14  开关及LED显示单元

15．单脉冲电路

该单元包括两个单脉冲触发器KK1和KK2，由74LS00芯片和微动开关等构成两路R-S 触发器，具有消抖动的功能。单脉冲输出分上沿和下沿，分别以“+”和“-”表示。其线路如图15所示。

图15  单脉冲电路

16．键盘及数码管显示电路

该单元提供4×4的小键盘阵列及6位七段数码管，电路连接为扫描电路形式。其线路连接如图16所示。

图16  键盘及数码管显示电路

17．点阵LED显示单元

该单元使用4 片8×8 的点阵LED 构成了一个16×16 点阵显示模块，点阵LED 的行列控制已经连接好。行控制为R0～R15，列控制为L0～L15。其线路连接如图17 所示。

图17  点阵LED显示单元

18． 时钟源单元

该单元提供一个1.8432MHz 的晶振电路，主要作为16550 时钟输入。另外还有两个十分频电路，将1.8432MHz 分频得到184.32KHz 和18.432KHz，如图18 所示。

图18 时钟源单元

19．驱动电路和直流电机单元

这两个单元由ULN2803 驱动芯片、一台DC12V 直流电机及霍尔测速电路构成，N 为一组反相驱动信号输入端。其线路连接如图19 所示。

图19驱动电路和直流电机单元

20．步进电机单元

该单元提供一个四项八拍的步进电机，如图20所示。

图20 步进电机单元

21．温度传感与控制单元

该单元由7805 芯片产生+5V 的稳定电压和一个24 欧的电阻构成热源电路，通过一个热敏电阻构成一个传感回路，可以监测7805芯片的温度。其线路图连接如图21 所示。

图21温度传感与控制单元

22．PWM转换电路

该单元提供了一个PWM 脉冲产生电路，在IN 端输入0～5V 电压，OUT 输出脉冲的占空比会跟随产生相应的变化。其线路如图22 所示。

图22   PWM转换电路

23．串行接口电路

该单元提供用来将串行通讯信号引出到实验箱体后侧的接口插座，包含USB 和RS232 接口。使用USB 接口插座时将VDD、D-、D+和GND 四个信号连接到标有USB 的插座上。使用RS232串口时将TXD、RXD 信号连接到标有RS-232 的插座上。其电路结构如图23 所示。

图23  串行接口电路