ModelSim SE 十分钟入门

kichy 发表于 2006-1-5 9:38:55 ModelSim SE 十分钟入门 1.ModuleSim SE 快速入门 本文以ModelSim SE 5.6版本为基础，介绍ModelSim SE的最基本用法，高深的我也不会 。 当你安装完ModelSim SE之后，可以将你的ModelSim SE的起始路径设置为你的工作目录（如e:\verilog），具体方法是在右键单击执行文件ModelSim SE的图标再点击属性栏，就可以看到ModelSim SE的起始位置，改为你的工作目录就可。 学习verilog语言也必须学习写它的testbench文件，即测试文件。建议从最开始就学习写，写一个程序写一个testbench。ModelSim SE仿真用的文件也就是testbench文件。Testbench文件可以在仿真中发现你的逻辑错误，对于以后作较大的程序更适用。而避免让你在实际调试中的出现很多的问题而无头绪。 好，现在假设你在e:\verilog目录下有一个\div目录，该目录下有两个文件div.v和tdiv.v为一个分频时序描述文件和它的testbench文件。文件内容如下： e:\verilog\div\div.v module div(clk_i,clk_o,reset); parameter DIV_N = 4; input clk_i; input reset; output clk_o; reg clk_o; integer count; always @ (negedge reset or posedge clk_i) begin if(!reset) count <= 0; else if(count == 3) count <= 0; else count <= count + 1; end always @ (negedge reset or posedge clk_i) begin if(!reset) clk_o <= 0; else begin if(count <= (DIV_N/2 - 1)) clk_o <= 0; else clk_o <= 1; end end e:\verilog\div\tdiv.v module testdiv; reg clk_i; reg reset; wire clk_o; always #50 clk_i = ~clk_i; initial begin #0 reset = 0;clk_i = 0; #100 reset = 1; #2000 $stop; end div div1(.clk_i(clk_i),.clk_o(clk_o),.reset(reset)); endmodule 下面是我们的仿真步骤： 启动ModelSim SE, 首先看到在在ModelSim SE右边的窗口有ModelSim> 这样的提示符。在提示符后，顺序运行以下命令： vlib work 该命令的作用是在该目录下建立一个work目录，请注意不要用操作系统来新建一个work的文件夹，因为用操作系统建立的work文件夹并没有ModelSim SE自动生成的_info文件。 vmap work work 该命令的作用是将目前的逻辑工作库work和实际工作库work映射对应。 vlog div.v tdiv.v 该命令的作用是编译这些文件，要注意的是文件可以单独分开编译，但是一定要先编译被调用的文件。假如是VHDL文件就可以用vcom file1,file2命令来编译。 vsim testdiv 仿真命令, 注意后面的参数必须为tdiv.v中的模块名。 add wave/testdiv/ * 该命令的作用是将testbench文件tdiv.v中模块testdiv下所有的信号变量加到波形文件中去。这时候你也可以看到wave文件被打开。 run 2000 该命令的作用是运行2000个单位时间的仿真。也可以用run –all命令来一直仿真下去。 这时候就可以在wave窗口文件中看到你的仿真结果。 当然也可以观察其它窗口的结果，用view命令显示 view * 观察包括signals、wave、dataflow等窗口文件。也可以分别打开。例如用view signals来观察信号变量。 ModelSim 5.6还有一个很好用的功能。就是可以看整个文件所形成的数据流程，各个模块之间的逻辑联系。具体方法是在仿真后执行命令 view datalflow 就可以打开dataflow文件，在dataflow的窗口菜单中点击navigate（导航）中的view all nets就可以观察到各个模块之间的逻辑联系，模块一般都为initial模块、always模块、assign模块等等。点击中一个模块，则这个模块变为红色。这时候在view菜单下点击show wave就可以在窗口下方弹出wave窗口，不同的是这个wave窗口所显示的信号变量仅为点击中的模块所包括的信号变量，这时候也可以点击仿真run –all小图标来仿真有关这个模块的输入输出关系。 以上命令，就是ModelSim SE仿真程序所用到的基本命令。实际上都可以在窗口菜单中找到，效果是一样的，可能大家觉得每次用鼠标点击菜单方式更快一点，但是在ModelSim SE中开可以执行一种批处理文件，就是file.do文件，相当于DOS中的.bat 文件。你可以用批处理方式来使你仿真简单化，具体做法为，将你所要执行的命令编辑在一起，以上面所讲为例，我可以编辑一个div.do文件，文件内容如下： vlib work // 建库 vmap work work // 映射 vlog div.v tdiv.v // 编译 vsim testdiv // 仿真（模块名称） add wave/testdiv/ * // 将testdiv下的所有信号变量加入到wave窗口中，注意”*”前 // 必须, 有“ ”，即空格 run 2000 // 或者用run –all等。 view dataflow // 用navigate ? view all nets观察dataflow，不想观察就可以不 // 加这条指令 将上述内容保存后，每次用命令do div.do 就可以自动执行想要的仿真动作。