基于Avalon总线的TFT LCD 控制器的设计

一、设计目标：

设计一个LCD控制器，该控制器基于Altera的SOPC系统，通过SOPC中的Avalon总线接口与Nios II处理器和SDRAM控制器通信，使之能显示640*480分辨率，显示颜色深度达到16bit，输出接口兼容TFT LCD。

二．设计原理：

1、系统工作原理：

图1

如图1所示，Nios II处理器在SDRAM中开辟framebuffer，可以是单缓冲也可以是双缓冲，以单缓冲为例。Nios II处理器将一帧图象数据（640×480×2Bytes，RGB565，16bit）存入framebuffer，然后将framebuffer的首地址写入到LCD控制器，并启动LCD控制器，该控制器自动从传来的首地址处开始读取图象数据，并按照TFT的格式输出。

图中各模块由Avalon Bus连接在一起。Avalon Bus是一种简单的总线结构，在SOPC中，Nios II软核处理器和各种外设都通过Avalon Bus连接在一起。由图1可以看出，作为Slaver的SDRAM Controller分别要受到Processor 和LCD Controller的控制，为了解决总线冲突，Avalon Bus自动在有冲突的接口上加入了Arbitrator这样一个仲裁模块，用于合理分配总线时间,用户通过改变每个模块的权值来改变对其分配总线时间的多少。在这个系统中，SDRAM Controller处的冲突是影响整个系统性能的关键。以SDRAM时钟频率为100MHz计算，16bit位宽的SDRAM其数据总带宽为200MByte/s，640*480*2Bytes*60Hz的TFT LCD要占用36MByte/s左右的带宽，这对于还要处理其他任务的处理器来说是很大的影响。解决的办法是另外增加一块SDRAM，专门用作Frame buffer，这样就可以有效减少对系统总线带宽的占用。

2、LCD Controller工作原理

图2

如图2所示，LCD Controller主要由Avalon 总线接口、寄存器组、控制模块、DMA、FIFO以及时序生成模块组成。每个寄存器独立编址，处理器可以通过总线读写存储器的方式来访问。处理器通过Avalon总线接读写寄存器，从而完成对LCD控制器工作状态的设定与控制。

控制器启动后，DMA Master通过avalon总线读取SDRAM中的数据，然后存入FIFO中，时序生成模块按照TFT时序要求从FIFO中读取数据，然后送出去显示。整个数据读取过程不需要处理器干涉，实际上是一个DMA过程。

考虑到DMA读取的速度与TFT时序发生器输出的速度不一致（前者大于后者），所以在DMA与TFT时序发生器之间加入了FIFO用来缓冲数据。DMA有控制模块控制其工作。控制模块不断检测FIFO状态，当FIFO快满时，暂停DMA，当FIFO快空时，重新启动DMA，如此循环，可保证FIFO不溢出，保证显示画面连续稳定。

三、设计细节

1、Avalon Bus Slaver从总线接口

Avalon从总线接口负责处理器与LCD控制器的接口控制，LCD控制器在整个系统中作为从设备，通过该接口，接受CPU的控制。根据设计需要，该接口所需要的各信号为：

| input: |
| --- |
| chipselect | 片选，高电平有效 |
| Write_n | 写信号，低电平有效 |
| Read_n | 读信号，低电平有效 |
| Reset_n | 复位，低电平有效 |
| clk | 系统时钟 |
| address[1:0] | 地址信号 |
| writedata[31:0] | 写数据 |
| output: |
| readdata[31:0] | 读数据 |
| irq_n | 中断请求，低电平有效 |

这些信号均要求满足Avalon总线的时序要求：（采用基本时序）

读时序：

图3

如图3所示，读时序在一个系统时钟周期内完成。在第一个clk上升沿，系统将address、byteenable、read信号输出到从设备接口，系统内部对address进行地址译码，生成chipselect信号也传输到从设备接口，一旦chipselect被置高，从设备立即将readdata信号输出到从设备接口，系统在第二个时钟上升沿读取该数据，从而完成一次读操作。

为满足此时序，可利用第一个clk的下降沿来检测address、read、chipselect信号是否有效，如果有效，立即输出数据。

代码如下：

always @(posedge slave_clk or negedge reset_n)

begin

if(reset_n == 0)

begin

slave_readdata	<=	0;

end

else if(slave_chipselect && ~slave_read_n)

begin

case(slave_address)

2'b00:	slave_readdata	<=	controlReg;

2'b01:	slave_readdata	<=	interStatus;

2'b10:	slave_readdata	<=	startAddress;

2'b11:	slave_readdata	<=	addressCounter;

endcase

end

end

写时序：

图4

如图4所示，写操作也在一个时钟周期内完成。在第一个clk上升沿，系统设置address、byteenable、writedata、write信号有效，然后内部将address信号译码得出chipselect信号并立即传输到从设备接口，从设备在第二个clk上升沿捕获接口上的数据，从而完成一个写操作。

为满足此时序，从设备接口在第二个clk上升沿检测address、write、chipselect信号是否有效，若有效，则将数据口上的数据writedata写入到内部寄存器。

代码如下：

always @(posedge slave_clk or negedge reset_n)

begin

if(reset_n == 0)

begin

controlReg	<=	0;

//		statusReg	<=	0;

startAddress<=	0;

frameLength	<=	0;

end

else if(slave_chipselect && ~slave_write_n)

begin

case(slave_address)

2'b00:	controlReg		<=	slave_writedata;

//2'b01:	statusReg		<=	slave_writedata;

2'b10:	startAddress	<=	slave_writedata;

2'b11:	frameLength		<=	slave_writedata;

endcase

end

end

clk信号为系统时钟信号，这里取100MHz。

reset_n为复位信号，低电平有效，复位后，LCD控制器应该处于一个设定好的状态。

irq为中断请求信号，当控制器满足下列条件之一时，向系统发出中断请求信号，将irq信号置高，直到系统响应该信号，并用软件将其清零。（暂时未使用）

2、Avalon Bus DMA Master主设备接口

Avalon Bus DMA Master负责按照控制模块的指令，读取SDRAM中的数据，并写入到FIFO中。其核心部分是DMA地址累加器，当条件满足时，地址累加器开始在100MHz的时钟下以4为单位开始累加（为何以4为单位，是由avalon总线的地址映射方式决定的。avalon总线按字节进行编址，而SDRAM控制器一次读取32bit即4Byte的数据，所以地址要以4为单位累加），用于生成读取SDRAM的地址。读完一帧的数据后，自动复位到首地址，继续累加。

主设备接口信号列表：

| input: |
| --- |
| Master_clk | 主设备时钟100MHz |
| Master_waitrequest | 主设备等待信号 |
| Master_readdatavalid | 主设备数据有效信号 |
| Master_readdata[31:0] | 主设备数据 |
| Output: |
| Master_read_n | 主设备读信号 |
| Master_address[31:0] | 主设备地址信号 |

主设备接口时序：

图5

如图5所示，主设备接口采用带延迟的主设备读传输模式，在这种传输模式下，即使没有接收到上一次的有效数据，主设备也可以发起下一次读命令。当waitrequest信号无效（低电平）时，主设备可以连续的发起读命令，当waitrequest信号有效（高电平）时，主设备开始等待，知道其变为低电平。当readdatavalid信号有效（高电平）时，表示读数据有效，此时主设备可以锁存数据口上的有效数据。这里我们没有使用flush信号，flush信号会清楚前面一切未完成的读命令。Avalon总线保证数据的输出顺序与主设备要求的顺序一致（即与主设备地址输出顺序一致）。readdatavalid信号可以作为FIFO的wrreq信号，这样可以直接将读回来的数据写入到FIFO中。

地址累加器满足以下条件时，则开始累加，当当前地址等于尾地址时，则复位累加器，使之重新开始从首地址累加：

1）、非FIFO快满（即fifo_almostfull信号无效）

2）、master_waitrequest无效

地址累加器代码：

wire	[31:0]	endAddress;

reg	[31:0]	addressCounter;

wire			addressCounter_sload;

wire			addressCounter_inc;

assign	endAddress				=	startAddress	+	frameLength;

assign	addressCounter_sload	=	(~controller_GoBit) | (addressCounter == endAddress);

assign	addressCounter_inc		=	(~master_read_n) & (~master_waitrequest) &

(controller_GoBit);

assign	master_address			=	addressCounter;

assign	master_read_n			=	~(fifo_almostfull ^ controller_GoBit);

always @(posedge master_clk or negedge reset_n)

begin

if(reset_n == 0)

begin

addressCounter	<=	0;

end

else if(addressCounter_sload == 1)

begin

addressCounter	<=	startAddress;

end

else if(addressCounter_inc == 1)

begin

// address incs as 0,4,8,16,...

addressCounter	<=	addressCounter	+	4;

end

end

3、FIFO（先入先出存储器）

FIFO的作用是对DMA输出的图象数据进行缓存，以匹配时序控制模块的输出速度。FIFO大小暂定为4096*16bit，在实际设计时，再根据系统需要以及资源状况作出适当调整，原则是，在系统资源允许的情况下，将FIFO大小尽量设置大点。

FIFO由DMA控制器写入数据，写入时钟为100MHz；由LCD控制器的时序发生模块读出数据，读出时钟为PCLK，即LCD的象素点扫描频率，通常取25MHz。在独立的写时钟和读时钟作用下，FIFO可以提供rdusedw[11:0]信号，用于指示FIFO中已经使用掉的容量。系统可以设置一个上限和一个下限，当FIFO中的数据量高于上限或低于下限时，控制器暂停DMA传输或启动DMA传输，用以保证系统性能。

下图是该FIFO的读写时序图。

图6

在本例应用中，将wrclk接系统时钟（100MHz），wrreq接master_readdatavalid，data接writedata，即可完成DMA的数据写入操作；将rdclk接12.5MHz（因为TFT的时钟为25MHz，数据宽度为16bit，而FIFO的宽度为32bit，所以用一半的时钟12.5MHz去读取FIFO，然后依次输出32bit的高16bit和低16bit），rdreq由时序发生模块控制，即可在每个rdclk的上升沿读出一个数据到q。aclr接~reset_n，可以完成复位操作。当然，所有信号都受controller_GoBit的控制。

FIFO代码如下：

assign	fifo_aclr			=	(~reset_n) | (~controller_GoBit);

assign	fifo_wrdata		=	master_readdata;

assign	fifo_wrclk		=	master_clk;

assign	fifo_wrreq		=	master_readdatavalid & controller_GoBit;

assign	fifo_rdclk			=	clk_12M;

assign	tft_data[15:0]		=	clk_12M ? fifo_rddata[31:16] : fifo_rddata[15:0];

lcd_fifo	lcd_fifo_0(		.aclr			(fifo_aclr),

.data			(fifo_wrdata),

.rdclk		(fifo_rdclk),

.rdreq		(fifo_rdreq),

.wrclk		(fifo_wrclk),

.wrreq		(fifo_wrreq),

.q			(fifo_rddata),

.wrusedw		(fifo_wrusedw)

);

4、Registers（寄存器组）

为了简化设计，本例只设置四个32bit的可读写寄存器，用于控制LCD控制器的工作和指示其工作状态。

| controlReg | 控制寄存器，用于控制LCD控制器的运行与停止 |
| --- | --- |
| statusReg | 状态寄存器，用于指示LCD控制器的工作状态（保留） |
| startAddress | DMA首地址，即缓冲区首地址 |
| frameLength | 帧长度 |

5、Control（控制模块）

控制模块用于协调LCD控制器各部分的工作，用于连接寄存器组与时序发生器。在实际的设计中并没有独立的这么一个控制模块，各种控制关系实际上已经集成到各个分模块里面去了。

6、LCD Timing Generator（LCD显示时序发生器）

时序发生器用于产生TFT屏幕所需的时序，将图象数据按特定的时序输出。本设计专门针对三菱公司的AA084VC05液晶屏设计，下面是其时序分析：

图7

图8

LCD时序发生器以DCLK为时钟基准，该DCLK即上面所说的PCLK，也就是像点时钟，每个象素点的数据以该时钟驱动进入LCD。如上图所示，为AA084VC05的水平扫描时序，其中，DATA为18位数据信号（本设计中只用其中的16位），DENA为数据有效信号，高电平使能，其有效宽度THA为640个DCLK；HD为水平同步信号，低电平有效，其有效宽度TWHL为96个DCLK。一行640个象素扫描完毕之后，控制器将驱动HD有效，在HD有效之前插入THFP（Horizontal Front Porch）为16个DCLK，有效之后插入THBP（Horizontal Back Porch）为144个DCLK，然后再开始下一行的扫描。如此一来，行扫描信号的频率FH典型值为31.5KHz。而读FIFO信号要提前DENA信号一个时钟节拍到来，提前一个时钟节拍结束，因为该FIFO有一个时钟节拍的延迟。

AA084VC05的垂直扫描时序与水平扫描时序类似，该时序以HD为时钟基准，其中，VD为垂直同步信号（帧同步）。每扫描完一帧（480行），控制器将驱动VD有效（低电平），有效宽度TWVL为2个HD。同样，在VD有效之前插入TVFP（Vertical Front Porch）为10个HD，有效之后插入TVBP（Vertical Back Porch）为35个HD，如此一来，垂直扫描信号频率FV的典型值为60Hz。

在本设计中，所有这些时序参数都用parameter来表示，在以后更一般化的设计中，这些参数将由寄存器组来设置。

parameter LINES     	= 480;	//Number of lines

parameter COLUMNS 	= 640;	//Pixel Number Per Line

parameter THFP      	= 16;	// Horizontal Front Porch(DCLK)

parameter THBP      	= 144;	// Horizontal Back Porch(DCLK)

parameter TWHL     	= 96;	// Horizontal Low Width(DCLK)

parameter TVFP      	= 10;	// Vertical Front Porch(HD)

parameter TVBP      	= 35;	// Vertical Back Porch(HD)

parameter TWVL     	= 2;		// Vertical Low Width(HD)

时序发生器采用状态机实现，如下代码：

reg				oHSYNC;

reg				oVSYNC;

reg				oDENA;

reg				lineENA;

reg		[9:0]		cCounter;

reg		[9:0]		lCounter;

assign oSC		= 	0;

assign oPCLK 	= 	clk_25M;

assign oPDATA 	=	oDENA ? {tft_data[15:11],1'b0,tft_data[10:0],1'b0} : 18'hz;

//horizontal sync signal generator

always @(posedge clk_25M)

begin

if(tft_reset_n == 0)	//reset active

begin

oDENA					<=	0;

oHSYNC					<=	0;

cCounter		[9:0]			<=	0;

fifo_rdreq				<=	0;

end

else if(tft_GoBit == 1)

begin

case(cCounter)

0:			begin

oHSYNC		<=	0;

cCounter	<=	cCounter + 1;

end

TWHL - 1:	begin

oHSYNC		<=	1;

cCounter	<=	cCounter + 1;

end

THBP - 2:	begin	//generate the fifo read request signal,

//sets earlier for 1 clock than oDENA

fifo_rdreq	<=	lineENA & tft_GoBit;

cCounter	<=	cCounter + 1;

end

THBP - 1:	begin

oDENA		<=	lineENA & tft_GoBit; 	//only when lineENA active then oDENA active

cCounter	<=	cCounter + 1;

end

THBP + COLUMNS - 2:

begin	//fifo read request signal ends earlier for 1 clock than oDENA

fifo_rdreq	<=	0;

cCounter	<=	cCounter + 1;

end

THBP + COLUMNS - 1:

begin

oDENA		<=	0;

cCounter	<=	cCounter + 1;

end

THBP + COLUMNS + THFP - 1:

begin

oHSYNC		<=	0;

cCounter	<=	0;

end

default:	cCounter	<=	cCounter + 1;

endcase

end

end

//vertical sync signal generator

always @(negedge oHSYNC)

begin

if(tft_reset_n == 0)	//reset active

begin

lineENA					<=	0;

oVSYNC					<=	0;

lCounter		[9:0]	<=	0;

end

else if(tft_GoBit == 1)

begin

case(lCounter)

0:			begin

oVSYNC		<=	0;

lCounter	<=	lCounter + 1;

end

TWVL - 1:	begin

oVSYNC		<=	1;

lCounter	<=	lCounter + 1;

end

TVBP - 1:	begin

lineENA		<=	1;

lCounter	<=	lCounter + 1;

end

TVBP + LINES - 1:

begin

lineENA		<=	0;

lCounter	<=	lCounter + 1;

end

TVBP + LINES + TVFP - 1:

begin

oVSYNC		<=	0;

lCounter	<=	0;

end

default:	lCounter	<=	lCounter + 1;

endcase

end

end

四、设计总结

本文设计实现了一个简单的基于Avalon总线的TFT LCD控制器，能实现640×480，颜色深度为16bit的彩色图形显示，可应用于各种TFT LCD，亦可改写为VGA控制器。在SOPC系统的使用中，有较大的灵活性。同时，通过本设计的实现过程，我也从中学到了不少知识，对SOPC，对Avalon总线等的理解更深了一步。