- 按键扫描在文件8302\custom\demo\vdf\Vfd_hw.c。

- 遥控接收在文件8302\ir_recv.c[NEC format],更换遥控键功能在文件8032\custom\demo\Irkey.c[DFSM_NEW_REMOTE]。

- 键功能码在文件8032\keydef.h。

注意：mtk系列处理器的操作都是以命令形式动作的，该demo里原有什么功能都可以在此处找到，只要给相应的功能码就可以；但是要新功能的话，就要另外编写处理程序[?]。

- 按键/遥控功能执行在文件play_non.c文件02227：BYTE bNONKeyMap(BYTE bKey) large

- vTFTBackLightEnable();在Timer.c 00174和Init.c文件中；vTFTBackLightDisable()在Play-com.c 02553 和Init.c文件中。

- 写E2PROM：fgEepromWriteByte(WORD waddr,BYTE bDdata)large；在文件Eeprom.c---00451行

读E2PROM：bEepromWriteByte(WORD waddr)large；在文件Eeprom.c---00405行

DVD新手ABC

写这篇文档是为以前没有接触过dvd项目的工程师提供一些咨询，让你们能够在最短的时间里上手。

在这篇文档里面包括以下内容：

一、DVD的软件/硬件平台

二、配置样机

三、程序的调试

四、程序的DownLoad

五、系统的软件流程

六、点亮dvd上的显示屏

七、按键的定义

八、UI(	User Interface)修改

九、工程中常见问题解答

- DVD的软件/硬件平台

1.1DVD的主芯片

我们使用的芯片是MTK(联发科技)的芯片，MTK系列的芯片有：1389B，1389C，1389D，1389F，1389HD等。

怎样从芯片上看出目前使用的芯片的型号了？

如果一个芯片的编号为：MT1389DE0421-CWSD14JJ，数字1389+横杠后的字母“C”就是它的型号，这是一款1389C系列的芯片。

MTK视频解码，侍服等集成在芯片里面，音频DAC有的芯片有集成，有的没有。

1.2MTK的其他外围芯片

MTK主要的外围芯片有：flash，内存dram，控制loader（光驱）移动的芯片，eeprom；flash是用来保存目标文件target.bin；在配置样机的时候，我们需要了解的是内存dram的大小； eeprom芯片用来保存dvd中菜单里面的设置；如果是一款高清的平台，它的构成将是一款1389B/HD+MT1392的芯片。

1.3构建DVD的软件平台

MTK芯片是基于C51单片机，程序使用的是c51的编译器，如果把c51的编译器放在C盘，在设置环境变量的时候设置为：C:\C51；

现在我们来看软件部分：软件部分可以看成有两大块构成，在8032文件夹里面的文件属于应用层的，是我们可以看到并做修改的；另一部分是底层的risc，这部分的修改，我们是动不了的，需要有MTK自己去做修改。

2．配置样机

在做这个项目之前，我们先要拿到对应的公版软件；样机不同，公版软件的设置也不一样。如果只是要简单的让机器跑起来，我们对样机的配制主要是在vendor.h这个文件中进行修改：

一、如果你的主芯片是1389c的，你需要打开下面的宏定义：

#define MT1389_REV_C

二、根据dram的大小来定义dram，如果你的dram是8m的：

#define DRAM_SZ     DRAM_8M

如果你的dram是由两块2m的芯片组成还需要打开下面的定义：

#define DRAM_CASCADE

三、关于声音的定义

如果芯片内置D/A，则需要打开以下定义：

#define INT_ADAC

如果是外置的则需要关掉这个定义，接下来要打开makefile文件，进行Audio DAC Config的配置：

关掉ADAC_DEF = _NPADAC_这个语句：#ADAC_DEF = _NPADAC_

接下来根据声音是左对齐、右对齐、I2S等格式，打开相应的一个定义，如果声音是I2S格式，则可以打开：ADAC_DEF = _CS4340_

接下来就是要选择risc，点亮dvd上的显示屏和按键的定义在后面的章节中将会讲到；选择完正确的risc后就可以进行到接下来的工作：编译调试。

3、程序的调试

程序是通过使用dos命令，调用批处理文件进行编译连接的，

首先要进入到8032文件所在的路径，如果我的8032的文件在以下路径：

D:\test_vfd\sample_3\ver5048\ver5048\8032

如果你的flash大小是2m的，请使用do2这个命令，如果是其他大小的直接使用do这个命令。

怎样查看编译结果了？

一是直接在dos里面查看，这样的编译信息是不详细的。

二是在8032文件下面的文件名为a的里面查看，可以以文本文件的形式打开，这个文件里面的编译信息，这里面的信息是很详细的。

在编译的过程中会出现L15,L16这样的警告，这样警告的出现是有的函数或是变量写出来后没有被使用所出现的警告，这类警告是不需要管的；如果出现L1，L2之类的警告，就必须找出问题，消除这样的警告。这类问题主要是由于bank的地址空间不够造成的，需要把多出的目标文件移到较大的bank中去。

那么怎么样知道哪个bank的空间有溢出了？

在编译完后，我们可以查看8032文件里面的8032B.M51文件，那里面有各种变量的详细信息，每个bank的空间是64k的大小，举个例子：

在C O D E   B A N K   1中，如果最后一个文件的起始地址是：FFF8H文件的大小是0009H，则bank1有溢出，需要把bank1中的目标文件移到别的bank中去！在8032文件里面有一个bl5_nui.dat文件，打开这个文件移动bank里面的obj文件。如果移动了上面bank中的obj文件，下面bank数组里的文件要跟着移动，在选择要移动的obj文件时，bank0里面的文件一般是不移动的。移动bank里的文件可能会出现不可预知的问题，移动成功后要测试样机，看看是否有新的问题出现！

还有其他在程序中自己造成的语法编译错误，则需要根据编译提示去自己消除这样错误！

编译通过后，在8032文件里面会生成一个target.bin文件，我们接下来做的事情就是把这个文件DownLoad到dvd样机里面去。

4、程序的DownLoad

要把编译好的程序Doawload到dvd样机里面去，需要使用MTK提供的mtktool，它的界面如下：

其中bin file的路径是指向target.bin的，而backup file是上传dvd里面target.bin的路径。

程序通过串口download到dvd机里面去，所有的准备工作做好了以后按upgrade进行程序的download。

程序download完以后，要给样机断电，然后重新启动，样机才会开始工作。如果打开了RS232_LOG这个宏定义，还需要按一下上面的那个reset的红色箭头才能启动！

5、系统的软件流程：

系统的软件流程可以分为四大部分：启动流程、按键处理流程、UOP处理流程、OSD刷新显示流程。

1、启动流程：

样机启动后首先进行初始化，如果系统是待机状态要等待按键来唤醒机器，如果不是则会进入主循环。

main()

GetInitState() //取初始化状态

Y                 N

PowerDownResetHardware()                SetDRAMType()//设置dram

MpegPowerDown()              ResetHardware()//Reset Hardware

while ((_bIRKey != IR_POWER)                 mainloop()//主循环

&& (_bIRKey != IR_EJECT))

等待power/eject键唤醒

2、按键处理流程：

系统每隔20ms会发生一次中断，dvd的OSD刷新，按键处理，碟片播放的处理等都会在20ms内处理完成！vTimer20ms(void)这个函数是在Timer.c里面的！

vTimer20ms

vUITimer()      SmTimer //UOP处理

vOSDCoreTimer//OSD刷新

vGetCurrKey()//有没有遥控器按下

vIrTimer()//有按键则处理它

vPlayerKeyProc()//分类处理

fgSCRSAVKeyProc                                            、、、、、、、、、

屏保状态

vUpdateInputState                                 fgISOKeyProc

输入状态                                       ISO碟

fgGotoState                fgInitKeyProc

Goto状态                  Init状态

fgComKeyProc

ComKey处理

3、UOP处理流程

UOP是用户操作(user operation)的缩写,用户发送操作命令，当这个命令被执行完后会返回一个信息bCOMHandleUopRet()、bDVDHandleUopRet()等等，接着去更新共享区的信息vHandleInfoUpdate()，dvd机根据这些信息再去执行后面的操作用户操作及处理的流程如下：

SmTimer

vHandleSm()              bCOMHandleUopRet()

vSmUpdate()              bDVDHandleUopRet()

bHandleUOPRet()           bVCDHandleUopRet()

vHandleInfoUpdate()          bISOHandleUopRet()

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

SI_PBC_GRP   SI_NV_GRP   SI_STREAM_STATUS_GRP  、、、、、、、

vGroupPbcUpdate

vGroupNvUpdate

vGroupStreamUpdate

4、OSD刷新显示流程：

vOsdCoreTimer()

vOsdCoreRefresh()

vOsdCorelayer2Refresh()       vOsdLayer1Refresh()

六、点屏

使用工具——VFD TOOL“ ”。

首先，连接PC Com1与DVD之间的RS232 cable，同时打开vendor.h里的定义：#define TEST_VFD，然后将程序重新编译，把生成的target.bin文件dowenload到flash里，等到dowenload完毕，重新开机后我们就可以开始点屏了。如果电脑屏幕显示： Please check is “Rs232 Com has been used”,请重新运行VFD TOOL。

运行工具VFD TOOL，显示出一个界面，如下：

利用工具——VFD TOOL可以取得vfd屏，面板按键，遥控按键的码值，但不用每一项都调试，可根据需要选择。

首先，在Select Serial Port栏里选择COM1（一般情况）。

“Test VFD” ：点击进入vfd屏设置。

“Test VFD Key” ：点击进入vfd面板按键设置。

“Test IR Key” ：点击进入遥控按键设置。

如果需要保存文件（*.vfd），点击按钮“Save to File” ，然后根据提示操作。平时最好养成保存文件的习惯，防止在点屏时出现意外，文件丢失后又要重新点屏。

如果需要打开已经保存的文件（*.vfd），点击按钮“Load from File” ，然后根据提示进行查找。

点屏完毕后，保存生成的（*.vfd）文件，同时点击“Make Data File”可以生成两个文件vfd_cut.h 和vfd_func.h。把它们拷贝到usedater（8032\custom\demo\userdata）目录下，替换掉原来的。

注意：点屏完毕后应该先关掉定义//#define TEST_VFD，再重新编译生成“target.bin” ，download完成后，重新开机即可。

“Reset RS232” ：用来重新连接COM口。

“Close Tool” ：点击该按钮，退出工具VFD TOOL。

- vfd显示——Test VFD

选择Test VFD后，会出现以下界面：

首先根据vfd的驱动IC（16311、16322等）选择工作模式：

选定一个工作模式后，点击按钮“Turn all on” ，检查vfd屏上的每一个segment是否都被点亮。如果没有完全被点亮，则需要重新选择工作模式，直到全部点亮，再进行点屏。

- 设置Fort

- 在Fort Size一栏选择需要点亮的fort的数目，默认为9，一般把不需要的fort清零，不要随意删除不需要的Fort，并且不要随意更改Fort的排序；

- 在Seg number一栏选择vfd segment的段数（8/14）；

- Fort Pos的数字表示每个Fort的顺序，都是默认值，可以不用选择；

- 在右边的小方格里打勾来选择地址；

- 在InRamBit一栏可以看到选中的当前地址；

- 在Segment List选择每一个需要点亮的segment（A～R）；

- 按Assign键更新该segment的地址；

- 按Clean键清空该segment的地址，然后可以重新指给它新的地址；

- 按ShowFort在vfd屏上显示已经点好的fort或segment。

- 设置Icon

- Updata Icon：更新当前选中的Icon的地址；

- Delete Icon：删除当前选中的Icon；

- Add Icon：添加新的Icon，位置在Icon List的最后；

- Clear Icon：清空当前选中的Icon的地址；

- Clear All：清空所有的Icon的地址；

- Insert Icon：插入一个新的Icon位置在Icon List的当前选中的Icon的后面；

- Show Icon：把已经点好的Icon在vfd屏上显示出来。

- 字母设定页

在该页可以对26个英文字母（包括大小写）和10个阿拉伯数字进行设定。一般都采用工具已经编辑好的，但如果有特殊需要，可以通过点击“Add Char”键进行添加。

（4）设置Text

A.在Char List中选择Seg_Char（8/14）；

B.在Text List中选择需要的text，根据Char Array中的位置从Char List选择相应的字母，按Updata Char键，当前选中的字字母就被赋予了新的地址；

注意：这个过程是一个字母一个字母进行的。

C. Clear Char：清空选中的Char；

D．Clear Txt：清空选中的Text；

E. Clear All：清空所有的Text；

F. Show Txt：在vfd屏上显示一个Text；

G .Add Txt：添加一个新的Text。

（5）设置Wheel

A.在右边的小方格内打勾，相应的地址就会在InRamBit内显示，在Wheel List中选择相应的地址，按Updata Point键，被选中的码值就被新的码值所替换了；

注意：根据Wheel的叶片显示顺序进行点屏。

B. Insertr Point：插入一个Point；

C．Clear Point：清空选中的Point；

D. Clear All：清空所有的Point；

E. Show Point：在vfd屏上显示点好的Point；

F .Add Point：添加一个新的Point。

2．面板

首先，你要选择vfd 驱动IC的型号（16311或16312） ，然后点击Connect Key 按钮。

选择VFD key，给DVD发送命令，工具准备接收面板上的键值，键值将显示在Receive Key Value。

在Key List上选择按键的名字，按Assigned键，按键的名字将会显示在右上角的方框里。

可以用Clear Key清空选中的按键码值。

可以通过Make Key File保存写好的码值。

具体面板操作如下图：

3．遥控

首先选择Connect Key按钮，然后按遥控上的按键，向DVD发出命令，工具将要接受按键的码值、客户码等，他们将分别显示在Key Value、Custom Code和Custom Sub Code方框里。

在Key define List上选择按键的名字，点击Assigned键，按键的名字将会显示在右上角的方框里。

可以用Clear Key清空选中的按键码值。

可以通过Make Key File保存写好的码值。

具体面板操作如下图：

七、按键定义

所有的按键定义都可以在keydef.h文件里找到；按键执行可以从keyproce.c文件里往下看；遥控器的定义在irkey.c文件里。

除了用第六点中所说方法可以取得按键码值外，还可以利用工具MTK TOOL“” 。在download程序后，选择工具栏 “” 的“” ，就可以对按键进行控制了，这样可以在没有遥控器的时候替代遥控，保证工作正常进行。

由于6027软件的特殊性，不能直接通过VFD TOOL进行点屏，可以通过以下方法取值：

把vfd屏挂到可以用89C或者其他支持tool的平台上去，我们可以直接用89C软件中的vfd_cus.h和vfd_func.h（ver5048\8032\custom\demo\userdata）文件，然后把这两个文件中的码值按照一定的顺序填入6027软件中的vfdspec.h（ver6027\8032\custom\demo\userdata）文件里，填的时候注意按键码值与位置一一对应。

此外，要获得遥控或者面板的码值，我们可以在软件中添加“debug”信息，利用工具MTK TOOL进行打印。将打印出来VFD码值信息填入vfdspec.h文件里的相应位置，Irkey的码值信息填入irkey.c中的相应位置就可以了。具体操作如下。

Debug信息：

DRS232LogS(char *pcStr)；

DRS232LogB(BYTE bV1, BYTE bV2, BYTE bV3, BYTE bV4)；

（1）获取VFD按键码值：

static void vVfdKeyScan(BOOL fgPwrDown) large

{

……

if(_bVfdKeyScan != IR_NONE)  // the Key scan haven't been processed

{

return;

}

……

#ifdef RS232_LOG

DBGLogS("\n vfdkey = ");

DBGLogB(i, 0, 0, 0);

#endif

_bVfdKeyScan = _pbVfdKeyScan[i];

……

（2）获取Irkey按键码值：

void vIrRecv(BYTE bIRH)

{

……

switch (_bIRBitCnt)

{

……

case 32:

_bIRStatus = IR_WAIT_NEW_CODE;

if (_bIRKeyBuf != (~_bIRKeyBufInv))

{

return;

}

……

#ifdef RS232_LOG

DRS232LogS("\nIR_KEY_VALUME  =   0x");

DRS232LogB(_bIRKeyBuf, 0, 0, 0);

#endif

#if (IR_KEY_GAP_SIZE > 0)

if (_bIRKeyBuf >= IR_KEY_GAP_START)

{

_bIRKeyBuf -= IR_KEY_GAP_SIZE;

}

#endif

……

（3）记录码值信息

将写好的程序重新编译，生成的target.bin文件download到flash里后，我们运行工具MTK TOOL。重启（断点再上电）DVD机后会发现DVD机没有任何反应！此时，选择工具栏 “” 的“”一项，DVD机就可以启动了，然后点击“”按钮，会出现一个文档形式的界面。随后每按面板或是遥控上的一个按键，就会出现一个相应的码值。把码值信息记录下来，然后填入软件里对应的文件就可以了。

注意：选择“debug”打印信息获取码值时，应该打开vendor.h里的定义：＃define RS232_LOG。

八、UI修改

UI修改主要包括屏保、开机画面、菜单，下面将分别进行介绍。

1、屏保——关于显示客户自己的屏保图案：
（1）准备一个16色，大小为158×94象素的BMP图；
（2）用osdedit工具软件打开nui_rom.bin，添加准备好的BMP图片；
（3）修改ssbmp.c文件的函数：

void vBmpScrSaveInit(void) large
{
......
#ifdef SS_USE_ONE_BMP
pbBmp[0] = 1;
#ifdef ALL_WB_USE_TRUECOLOR
pbBmp[1] = BMP_DVD2; //这里改成在nui_rom.bin里添加的图片的索引序号
#else
pbBmp[1] = BMP_DVD;
#endif
#else
......
}

（4）重新编译生成“target.bin” ，download完成后，重新开机即可。

- 开机画面

(1) 先使用画图工具制作logo图片（bmp格式），图片的大小有四种格式分别为：

NTSC：720X480像素；

PAL：720X576像素；

NTSC HALF：352X240像素；

PAL HALF：352X288像素；

图片size越大生成的logo文件size也越大，因此该工具设有NTCS / PAL  HALF这两种格式以用来处理size较小的图片；

(2) 将logo图片放于工具相同目录下；

(3) DOS下运行工具，参数设定格式如下：

“bmp2logo  TV-Type  Quan-Level   filename”，其中：

bmp2logo      为工具名；

TV-Type       有NTSC、PAL、NTSC HALF、PAL HALF 四种；

每种格式对应的logo图片大小可参照步骤一；

Quan-Level    为质量参数，数值越大则对图片的压缩率越大，若使用

NTCS / PAL  HALF格式时，推荐使用值为5；

Filename      为BMP图片文件名；

(4) 运行工具后会生成logo文件“logo.bin”,将logo文件放入“\8032\custom\demo\userdata”目录中，替换原来的“logo.bin”。重新编译生成“target.bin” ，download完成后，重新开机即可。

另外，还可以制作动态logo，这个需要几张画面连续的图片，以及在软件中添加相应的程序。读者可以自己考虑一下。但要注意图片总的大小应控制在一定范围以内，因为编译时logo会占用一定的空间，要保证编译生成的target.bin的size小于flash的大小。

- 菜单

按【SETUP】键进入设定菜单，按左右键移动光标可以进行“通用设定、音频设定、视频设定、初期设定页、密码设定”选择。

菜单总的来说是由很多子菜单——选项构成的，再一级一级的往下分。菜单中各个选项的定义都可以在stpmenu.h中找到（如果是两声道的则要在stpmenu1.h中修改）。菜单修改的方法是灵活多样的，下面就几种典型的修改方法做介绍：

- 添加\删除选项

如果想把通用设定页中的选项“Screen Saver”添加到音频设定页，可以通过以下步骤实现：

首先在软件中找到“Screen Saver”的定义：

// Screen Saver

code sData _rOptSSOn = {OSD_MSG_ON, OSD_MSG_SS_ON, OSD_MSG_ON, SV_ON};// 表示屏保状态“开”

code sData _rOptSSOff = {OSD_MSG_OFF, OSD_MSG_SS_OFF, OSD_MSG_OFF, SV_OFF};// 表示屏保状态“关”

code sData *_prDataSS[] = {&_rOptSSOn, &_rOptSSOff};// 表示屏保选项有两个状态

code sEntry _rEntrySS = { ENTRY_TYPE_GROUPBUTTON, NULL_BMP, OSD_MSG_SCREENSAVER,OSD_MSG_SCREEN_SAVER,SCR_SAVER_POSITION,SI_SCR_SAVE_SWITCH, TBL_SIZE(_prDataSS) - 1, SV_ON, _prDataSS, bNormalVdo};

// Screen Saver End

看明白定义后，可以把Screen Saver 的整个定义“copy” ，照搬到Video Page下（程序中的位置），此举是为了保证在调用到Screen Saver 选项的时候，确保Screen Saver已经定义了，然后在code sEntry *_prEntryVdoPage[] = {……}；中添加“&_rEntrySS” ，同时把code sEntry *_prEntryGeneal[] = { …… &_rEntrySS }；中的“&_rEntrySS”选项注释掉，以及原来的Screen Saver定义的部分注释掉，避免重复定义。

这样我们就完成了在一个菜单页面下添加一个选项，同时在另一个页面下删除一个选项。其他子菜单的修改方法也类同。

- 区域码

在通用设定页或者是初期设定页下面输入密码：1379（以5048软件为例），我们可以看见区域码选项。区域码的设定是为了限制碟片的播放区域，防止盗版，一般为0～6的某一固定的数值，“0”代表全区。现在我们做一个改动：用方向键（up\down）改变区域码的数值。

首先要考虑清楚是怎样实现这个过程的：按“1、3、7、9” ，显示区域码。

我们可以通过全局查找“R”与ir_num1或者ir_num3有关的信息，最后发现在stpmain.c中有相关的信息：

static code BYTE _pbEnRegChg[] = { IR_NUM1, IR_NUM3, IR_NUM7, IR_NUM9 };

static code BYTE _pbEnVerMenu[] = { IR_NUM1, IR_NUM3, IR_NUM7, IR_NUM9 };

然后再查找“_pbEnVerMenu[]” 是在什么地方被调用的，可以发现是在函数：static void vEnVerMenu(void) large中被调用的，同理“_pbEnRegChg[]”是在函数static void vEnRegCodeChg(void) large中被调用的。

读懂程序，理解各个函数所起到的作用，然后按照以下方法在stpmain.c中修改：

BOOL fgSetupState(void) large

{

sMenu *prMenu;

WORD *pwAddr;

char cVal, cVal1;

BYTE bTmp, i;

BYTE bKey;

BYTE bPrevMenu;

BYTE pbStr[] = { 1, ' ' };

WORD wTemp;

static BOOL fgIfRealOptionToEntry=FALSE;

#ifdef  RegionNo_Change

bTmp= bEepromReadByte(REGION_CODE_POSITION) ； // 区域码在EEPROM中的位置

if(_bMenu == REGCODE_PAGE)

{

Switch (_bIRKey)

{

case IR_UP:

{

if (bTmp<6)

{

bTmp++;

}

else

{

bTmp=0;

}

}

break;

case IR_DOWN:

{

if(bTmp>0)

{

bTmp--;

}

else

{

bTmp=6;

}

}

break;

}

fgEepromWriteByte(REGION_CODE_POSITION, bTmp);// 写EEPROM

vSetSharedInfo(SI_REGION, bTmp << 4);// 发命令

vRedrawMenu(ENTRY_FUN_REDRAW);//  重画菜单

}

#endif

......

（3）多国语言

添加多国语言，首先需要一个支持多国语言字库——nui_rom.bin和nui_rom.lst。把该文件拷贝到usedater（8032\custom\demo\userdata）目录下面替换掉原来的，然后我们需要在软件中修改相应的部分。除了字库外，还与stpmenu.h, ev.h, nui_rom1.h等都有关系。具体的修改方法可以参照软件里面现有的语言是如何编写程序的。

注意：在多国语言的字库里面，有的语言是没有翻译而用英文代替的，所以应该尽量保留英文，否则删除英文会导致很多的空白——无显示；修改字库后，编译时要“clean”。

（4）一般情况下，涉及到菜单的问题可以从菜单的执行函数：

BOOL  fgSetupState(void) large（stpmain.c）

开始查找。该函数里面介绍了：光标移动的方向对应不同的函数、各个选项的执行函数、选项的初始化、菜单界面是怎样画上去的等等问题。

九、常见问题

（1）编译时出错，选择8032目录下的“a”文件，可以看清整个编译的流程，一步一步查找问题，解决问题。

（2）点屏完毕后，八段码显示基本正确，个别字符出现少亮或者多亮，此时考虑没有用到的font、text、char等是否没有清空。

（3）修改“.h”头文件后，进行编译时应该“clean”，防止编译出错。

（4）程序download后，不能open\close但osd显示正常。考虑I\O口不对，在ServoPin.h文件中修改。

（5）更换risc时应该同时更换一个与它相匹配的merge79.h（8032\common）文件，否则DVD机会跑不起来。

（6）89D、89E为4 CH TV Encoder，不能同时输出逐行和隔行信号，所以在切换到逐行输出的时候，CVBS在电视屏幕上会看到分屏的现象——这是正常的现象。而89C为6 CH TV Encoder，可以支持隔行、逐行信号同时输出，所以在逐行的时候，CVBS仍然是满屏显示。

（7）由于显示字符过长，需要修改显示宽度；如果修改后仍无法正常显示，就需要修改白板的长度。注意修改后应该多测试一下，看一看其他相关的显示位置是否受到影响。

（8）压缩target.bin的大小，可以通过以下途径：

A、换一个较小的logo.bin；

B、换一个较小的risc，通常功能越多risc越大；

C、换一个较小的字库；
D、关掉vfd显示：

6027软件：打开vendor.h的定义——＃define PLAYER_NO_VFD；

其他软件：关掉vendor.h的定义——＃define VFD_SUPPORT。

E、关掉program、bookmark等功能。

# Text boxes

STANDBY