初次接触GCC因此花费了我不少时间，搞了半天加一个晚上终于能编译成功了!^_^

先是安装《PN的配置与GCC 入门》操作了一遍，没有成功，之后在论坛了找啊找啊，找了hotpower的一篇文档，两者一结合，ok了 ，呵呵。

为了更好的方便象我一样的初学者，现在把我操作的一系列步骤写下来，给初学者一个参考。

- 安装WinAVR, 我按照其默认的状态安装的。（省力省心，^_^）

- 打开Programmers Notepad,先不要着急新建什么工程，编写什么程序。按照《PN的配置与GCC 入门》配置一下字体显示和一些工具。

我配置的工具如下：

小弟用的是双龙的下载软件。

当然在配置Makefile Wizard 时，要把C:\WinAVR\bin目录下的wish84.exe,tcl84.dll,tk84.dll三个文件复制到C:\WinAVR\mfile目录下，然后用PN打开该目录下的mfile.tcl文件，并按照下图修改。

如果WinAVR不是按默认目录安装的，假如安装到了D:/program/ 下，则上图中圈中的地方要改为set prefix “D:/program/WinAVR/mfile/”.同样工具配置的第一幅图中command和parameters 栏都要改到相应的目录下面。

以上配置基本完成，下面进入实战阶段。

- 在Programmers Notepad中，点击File->new->project 新建一工程项目，可取名为test.pnproj

如图

- 新建文件，点击File->New->Default,

- 在编辑区内编写自己的程序代码，并保存到刚才新建Project的目录下面，取名为test.c

记住一定要保“.c”的格式，否则没有语法显示。之后整个界面如下所示：

我所加的代码是我随便找的，代码是马老师的SPI主机的发送和接收一个字节的程序。（做了一点修改）

代码如下：

#include	<avr/io.h>

#include	<stdio.h>

#include	<avr/signal.h>

#include	<avr/interrupt.h>

//#define	unsigned  char    uchar

#define 	SIZE 100

unsigned char 	SPI_rx_buff[SIZE];

unsigned char 	SPI_tx_buff[SIZE];

unsigned char 	rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter,rx_buffer_overflow;

unsigned char 	tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter,SPI_ok;

unsigned	char		t10mscnt;

unsigned	char		t500mscnt;

unsigned	char		senddata;

void	mcu_ini(void)

{

unsigned char temp;

cli();

MCUCR 	= 0x00;		//disable all interrupts

DDRA=0xff;

PORTA=0x00;

DDRC=0xff;

PORTC=0x00;

DDRD=0xff;

PORTD=0x00;

TCCR0 = 0x00; //stop

TCNT0 = 0x06; //set count	250us

OCR0  = 0x64;  //set compare

TCCR0 = 0x02; //start timer

DDRB |= 0xBF;    //MISO=input and MOSI,SCK,SS = output

PORTB |= 0x40;    //MISO上拉电阻有效

SPCR = 0xD5;    //SPI允许，主机模式，MSB，允许SPI中断，极性方式01，1/16系统时钟速率

SPSR = 0x00;

temp = SPSR;

temp = SPDR;    //清空SPI，和中断标志，使SPI空闲

SPI_ok = 1;

MCUCR = 0x00;

GICR  = 0x00;

TIMSK = 0x01; //timer interrupt sources

sei(); //re-enable interrupts

}

//#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:10

SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)

{

//250us

TCNT0 = 0x06; //reload counter value

if(++t10mscnt>=40)

{

t10mscnt=0;

if(++t500mscnt>=50)

{

senddata++;

if(senddata>=16)

senddata=0;

t500mscnt=0;

}

}

}

//===========================

//#pragma interrupt_handler master_spi_isr:11

SIGNAL(SIG_SPI)

{

SPI_rx_buff[rx_wr_index] = SPDR;    //从ISP口读出收到的字节

SPI_ok = 1;                         // SPI 空闲

if (++rx_wr_index == SIZE) rx_wr_index = 0;    //放入接收缓冲区，并调整队列指针

if (++rx_counter == SIZE)

{

rx_counter = 0;

rx_buffer_overflow = 1;   //接收缓冲区溢出

}

if (tx_counter)        //如果发送缓冲区中有待发的数据    tx_counter==0表示没有数据要发送

{

--tx_counter;

SPDR = SPI_tx_buff[tx_rd_index]; //发送一个字节数据，并调整指针

if (++tx_rd_index == SIZE)

tx_rd_index = 0;

SPI_ok = 0;

}

}

//----------------------------------------

unsigned char getSPIchar(void)

{

unsigned char data;

while (rx_counter == 0);     //无接收数据，等待

data = SPI_rx_buff[rx_rd_index];    //从接收缓冲区取出一个SPI收到的数据

if (++rx_rd_index == SIZE)

rx_rd_index = 0;    //调整指针

cli();

--rx_counter;

sei();

return data;

}

//------------------------------------------

void putSPIchar(char c)

{

while (tx_counter == SIZE);//发送缓冲区满，等待

cli();

if (tx_counter || SPI_ok==0 )      //发送缓冲区已中有待发数据

{                //或SPI正在发送数据时

SPI_tx_buff[tx_wr_index] = c;    //将数据放入发送缓冲区排队

if (++tx_wr_index == SIZE)

tx_wr_index = 0;    //调整指针

++tx_counter;

}

else

{

SPDR = c;        //发送缓冲区中空且SPI口空闲，直接放入SPDR由SIP口发送

SPI_ok = 0;     //

}

sei();

}

//--------------------------------------------

/*void spi_init(void)

{

unsigned char temp;

DDRB |= 0xB0;    //MISO=input and MOSI,SCK,SS = output

PORTB |= 0xB0;    //MISO上拉电阻有效

SPCR = 0xD5;    //SPI允许，主机模式，MSB，允许SPI中断，极性方式01，1/16系统时钟速率

SPSR = 0x80;

temp = SPSR;

temp = SPDR;    //清空SPI，和中断标志，使SPI空闲

SPI_ok = 1;

}*/

//---------------------------------------------------

int main(void)

{

unsigned char i;

i=0;

mcu_ini();

//CLI();        //关中断

//spi_init();    //初始化SPI接口

//SEI();        //开中断

while(1)

{

putSPIchar(i);        //发送一个字节

//i++;

putSPIchar(i++);

putSPIchar(i++);

getSPIchar();        //接收一个字节（第一个字节为空字节）

getSPIchar();

getSPIchar();

//………

}

}

- 至此代码别写完成，（呵呵，抄来的，别抽我）接下来就要做编译了。

右键点击工程管理窗口的刚才新建的test工程项目，会出现一右键菜单，在点击Add Files,添加刚才编写的test.c文件。

如果现在就心急就按F5（make all 的快捷方式）去编译的话，恐怕还不行。否则会出现下面的提示：

出现这样的情况说明还没有完成，还需要下面的操作。

7、要顺利完成编译，还要配置一下 makefile ,按快捷键F6，或点击桌面（或程序里）Mfile[WinAVR]，会弹出makefile文件配置对话框。如图：

8、接下来就是要配置这个文件了。

- 点击菜单栏的Makefile的按钮，再点击“Main file name…”，在出现的对话框里填写test,单击OK.

2)点击Makefile->MCU type 选择芯片类型，我这里选择了M16。

3)点击Makefile->Output fomat 输出格式，我选择了默认。

4)点击Makefile->Optimization level  优化级别, 选择了默认。

5）点击Makefile->Debug fomat  调试格式，我选择了AVR-ext-COFF(AVR Studio 4.07+,VMLAB 3.10+)。因为我要用AVR Studio 来进行软件调试和模拟。

6)Makefile菜单下的其它选项我都选择了默认。特别说明的是Makefile 下的C/C++source file(s)….这一项，对只有一个程序文件可以不用管，多个的小弟还没有试。（^_^）

7)完成这些后就可以保存改makefile 文件了,要和test.c保存到同一目录下。配置makefile至关重要，一般情况下的编译不成功都会与他有关。

9、完成了以上这些，你就可以按F5键了，看看编译的效果吧。

> "make.exe" all

-------- begin --------

avr-gcc (GCC) 3.4.1

Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.

This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO

warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Size before:

test.elf  :

section    size      addr

.text       612         0

.data         0   8388704

.bss        211   8388704

.noinit       0   8388915

.eeprom       0   8454144

.stab      1788         0

.stabstr   1870         0

Total      4481

Compiling: test.c

avr-gcc -c -mmcu=atmega16 -I. -gstabs   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test.lst  -std=gnu99 -Wp,-M,-MP,-MT,test.o,-MF,.dep/test.o.d test.c -o test.o

Linking: test.elf

avr-gcc -mmcu=atmega16 -I. -gstabs   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test.o  -std=gnu99 -Wp,-M,-MP,-MT,test.o,-MF,.dep/test.elf.d test.o    --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref    -lm

Creating load file for Flash: test.hex

avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex

Creating load file for EEPROM: test.eep

avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \

--change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep

Creating Extended Listing: test.lss

avr-objdump -h -S test.elf > test.lss

Creating Symbol Table: test.sym

avr-nm -n test.elf > test.sym

Converting to AVR Extended COFF: test.cof

avr-objcopy --debugging --change-section-address .data-0x800000 --change-section-address .bss-0x800000 --change-section-address .noinit-0x800000 --change-section-address .eeprom-0x810000  -O coff-ext-avr test.elf test.cof

Discarding local symbol outside any compilation unit: .do_copy_data_start

Discarding local symbol outside any compilation unit: .do_copy_data_loop

Discarding local symbol outside any compilation unit: .do_clear_bss_start

Discarding local symbol outside any compilation unit: .do_clear_bss_loop

Size after:

test.elf  :

section    size      addr

.text       614         0

.data         0   8388704

.bss        211   8388704

.noinit       0   8388915

.eeprom       0   8454144

.stab      1788         0

.stabstr   1870         0

Total      4483

Errors: none

-------- end --------

>Process Exit Code: 0

10、至此我们已成功的编译完成了我们的项目了，Congratulations!!