LM3S8962移植说明

看本文件请参考《都江堰操作系统与嵌入式系统设计》第15章，该书在www.djyos.com可以下载。

移植工作是在TI赠送的EKK8962评估套件上完成的，在此对Ti的支持表示感谢。该开发套件的介绍网址（些本文时有效，不敢包永远有效）：

http://www.luminarymicro.com/products/lm3s8962_can_ethernet_evaluation_kit.html

原理图下载地址：

www.djyos.com/jpg/EK-LM3S8962_EvalBoard_SCH.pdf

lm3s8962是一款cortex-m3的mcu，得益于cortex-m3处理器的架构优势，lm3s8962移植过程相当简单，需要修改的地方只有：

- 链接配置文件，在keil MDK中就是debug.scat和release.scat文件。

- 跟工程相关的初始化文件appinit.c和配置文件config-prj.h。

- 启动代码中系统时钟初始化部分，即initcpuc.c文件。

- 与外设相关的代码，目前计有：按键驱动（key-hard.c）、串口驱动（uart.c）、流水灯程序（在main.c文件中）。严格来说，这些已经不属操作系统移植范畴，将在另文讲述。

以上也是移植到其他cortex-m3处理器的方法。

# 链接配置文件

由于cortex-m3在设计内核时，已经粗线条式地划分好了存储器配置，flash的起始地址必定是0，片内ram的起始地址必定是0x20000000。因此，不同的cortex-m3芯片，如果没有扩展片外存储器的话，debug.scat和release.scat的修改是相当简单的，只需要把ram尺寸和flash尺寸修改一下就可以了。keil MDK使用的是realview编译环境，其说明中说在scat文件中可以用#define定义符号，如：

#define BASE_ADDRESS 0x8000

但我实际试了一下，keil并不支持，估计MDK带的不是realview的完整版本有关，因此修改scat文件时也稍微复杂一点。

debug.scat文件的内容如下，其中斜体粗体部分是需修改的，分号后表示注释。

ROM_LOAD 0 0x40000       ；0x40000为实际flash尺寸，lm3s8962有256K flash

{

text_sysload 0

{

initcpu.o (RESET, +FIRST)

initcpu.o (+RO)

* (+RO)

}

RW_vect 0x20000000

{

int.o (.vect_table_base)

}

rw_sysload +0

{

* (+RW)

}

zi_sysload +0

{

* (+ZI)

}

handle_msp 0x20010000 EMPTY -0x400 ；0x20010000是lm3s8962 的ram末地址+1。

{

}

}

release.scat的修改也类似，这里不再重复了。

需要移植djyos到其他cm3芯片时，只要不涉及到片外扩展内存，照章办理即可。

# 工程初始化和配置文件

也就是指appinit.c和配置文件config-prj.h两个文件，appinit.c在目录：

djyos\si\arch\cortex-m3\board\DIYstm32\appinit 中。config-prj.h在目录：

djyos\si\prj-lm3s-ekk8962\include 中。

config-prj.h是一个工程配置文件，其内容主要包括三个方面：

- 配置目标硬件设置，比如主频，中断数量等，比如：

#define M   1000000

#define cn_mclk         (50*M)     //主频

#define cn_fclk         cn_mclk     //cm3自由运行外设时钟

移植者按照自己目标硬件和工程需求来确定这些配置。

- 内核运行相关的常量，比如tick周期时间，允许登记的事件类型上限，允许同时存在的、未处理完成的事件条数等。比如：

#define cn_tick_ms      1       //操作系统内核时钟脉冲长度，以毫秒为单位。

#define cn_tick_hz      1000    //内核时钟频率，单位为hz。

#define cn_fine_us      1       //操作系统内核精密时钟脉冲长度，以微秒为单位。

//它表示从上一次tick脉冲开始至今流逝的时间量。

#define cn_fine_hz      1000000 //内核精密时钟频率，是cn_fine_us的倒数。

OS的内存需求与这些配置密切相关，应该按目标应用和硬件实配内存数量来确定这些配置。

- 组件裁剪，djyos可裁剪组件的去留就是在这里实现的。例如：

#define cfg_keypad          1   //是否包含键盘驱动

#define cfg_djyfs            0   //是否包含文件系统

#define cfg_djyfs_flash       0   //是否包含flash文件系统的驱动

把你的工程中需要的组件定义为1，不需要的定义为0就可以了。

appinit.c则按照前述配置，决定是否调用可裁剪模块的初始化函数。例如：

#if cfg_keypad == 1

module_init_keyboard();

#endif

# 时钟初始化

虽然时钟初始化是cpu启动代码的一部分，但它是用c语言写成的，在initcpu.c中。时钟初始化函数cpu_init不长，全部列出如下：

void cpu_init(void)

{

switch(pg_scb_reg->CPUID)

{

case cn_revision_r0p0:break;    //市场没有版本0的芯片

case cn_revision_r1p0:

pg_scb_reg->CCR |= bm_scb_ccr_stkalign;

break;

case cn_revision_r1p1:

pg_scb_reg->CCR |= bm_scb_ccr_stkalign;

break;

case cn_revision_r2p0:break;    //好像没什么要做的

}

if(((pg_sysctl_reg->RCC & cn_rcc_check_msk ) == cn_rcc_test_value )

&&((pg_sysctl_reg->RCC2 & (u32)cn_rcc2_check_msk ) == (u32)cn_rcc2_test_value ))

{

return ;    //时钟已经初始化好

}

//开始初始化时钟

//step1:旁路pll和系统时钟分频器

bb_sysctl_rcc_bypass = 1;

bb_sysctl_rcc_ensysdiv = 0;

bb_sysctl_rcc2_bypass2 = 1;

//step2:设置rcc和rcc2寄存器

pg_sysctl_reg->RCC = cn_rcc_set_step2;

pg_sysctl_reg->RCC2 = (u32)cn_rcc2_set_step2;

pg_sysctl_reg->RCC = cn_rcc_set_step3;

pg_sysctl_reg->RCC2 = (u32)cn_rcc2_set_step3;

//step3:等待pll ready

while(bb_sysctl_ris_plllris == 0);

//step4:接通pll和系统时钟分频器

bb_sysctl_rcc_bypass = 0;

bb_sysctl_rcc2_bypass2 = 0;

}

这里首先检查cpu版本，根据cpu版本做了相应的设置，代码很简单。

接下来是时钟初始化，单片机经常用在实时控制中，这种系统要求快速启动，尤其是系统灾难恢复时，更加要求缩短系统失效时间。有硬件经验的人都知道，晶体起振和PLL稳定是需要比较长的时间的，在灾难恢复中，灾难事件往往没有破坏系统的时钟部分，这种情况就无需重新初始化时钟，以节约时间。所以在代码的开头，我们首先判断时钟状态，也就是判断RCC和RCC2两个寄存器中跟主时钟相关的位值是否等于我们的设定值。如果正常的话，则直接返回，否则把他们复位后再重新初始化。

初始化的过程非常简单，就是按照lm3s的datasheet第6.2节的1~5步设置寄存器即可，设置完了直接就可以工作了。

# 固件库与位带操作

移植操作系统，就不得不跟cpu的时钟发生器和外设模块打交道，得赞一下流明cm3的外设设计，功能简洁实用，寄存器配置合理，方便易用，尤其是文档，每个功能模块都有“初始化和配置”一节，英文版叫“Initialization and Configuration”，step by step地教你如何初始化和使用相关外设，真是体贴到家了，用起来很是省心。

美中不足的是，每个芯片的datasheet都只讲本芯片的外设，没有一个归纳性的文档，每篇datasheet都重复许多相同的内容，但想获得全系列的资料又不得，这点还是stm32想得周到。此次移植，虽然以lm3s8962为目标板，但移植OS，或者一个有长远计划的开发项目，当然希望自己的代码能兼容更多的芯片。比如uart，不同的lm3s芯片，1~3个串口的都有，那么移植OS，就应该考虑全部3个uart，而不是lm3s8962的2个。要考虑第三个uart，就要找到它的寄存器地址，你可以在流明的芯片选择表中找一个有3串口的芯片的datasheet来看。这里我介绍大家一个捷径，以uart为例，安装流明的库后，在C:\DriverLib（安装目录）中，找到"hw_uart.h"文件并打开，里面定义了lm3s所有型号可能存在的串口的寄存器定义，其他设备亦照章办理即可。用相同的方法，djyos定义了8个fpio端口，而不是lm3s8962的7个。

大家读了djyos的代码后就会发现，djyos并没有使用流明提供的外设库，stm32版本也一样。我并不是排斥固件库，毕竟它是厂商优化并测试过的，不排除以后写usb或者网络协议的时候会使用固件库。嵌入式编程中，大多数时间是花在读外设使用说明书以及设计程序上，编写外设寄存器读写函数和宏的时间其实很少，所以使用固件库节省的时间其实是很有限的。但使用固件库的副作用也很明显，因为每一个系统都有其编码风格，作为希望在许多平台间移植的操作系统，应该在不同平台间保持风格一致。而使用厂家的外设库，你可能就要将就它的编码风格，不同厂家的编码风格是不同的，同属cortex-m3的Luminary和ST，库的风格截然不同。所以，djyos不使用流明的外设库，但库源码是一份不可多得的参考资料。

嵌入式系统可能要控制有严格时序要求的外设，这时候，IO语句的高效就非常重要了，cortex-m3有位带功能，可以帮助我们实现高效的IO控制。外设的控制寄存器中，大多数控制功能是由寄存器中的某一个bit完成的，正是cortex-m3位带功能大显身手的地方。下面以uart外设的LCRH寄存器为例说明一下djyos利用位带的方法。

在uart.h文件中，有如下的宏定义：

#define cn_uart_lcrh_set        ((0<<bo_uart0_lcrh_brk)\

+(0<<bo_uart0_lcrh_pen)\

+(0<<bo_uart0_lcrh_stp2)\

+(1<<bo_uart0_lcrh_fen)\

+(3<<bo_uart0_lcrh_wlen)\

+(0<<bo_uart0_lcrh_sps))

//uart0 LCRH寄存器位定义

#define bb_uart0_lcrh_base  (0x42000000 + 0xc02c*32)            //位带基址

#define bb_uart0_lcrh_brk   (*(vu32*)(bb_uart0_lcrh_base+4*0))

#define bo_uart0_lcrh_brk   0   //1=当前字符发送完后，发送终止位

#define bb_uart0_lcrh_pen   (*(vu32*)(bb_uart0_lcrh_base+4*1))

#define bo_uart0_lcrh_pen   1   //1=使能奇偶校验

#define bb_uart0_lcrh_eps   (*(vu32*)(bb_uart0_lcrh_base+4*2))

#define bo_uart0_lcrh_eps   2   //0=奇校验，1=偶校验

#define bb_uart0_lcrh_stp2  (*(vu32*)(bb_uart0_lcrh_base+4*3))

#define bo_uart0_lcrh_stp2  3   //1=发送两个停止位

#define bb_uart0_lcrh_fen   (*(vu32*)(bb_uart0_lcrh_base+4*4))

#define bo_uart0_lcrh_fen   4   //1=fifo使能

#define bm_uart0_lcrh_wlen  0x00000060

#define bo_uart0_lcrh_wlen  5   //字长，0~3=5~8位

#define bb_uart0_lcrh_sps   (*(vu32*)(bb_uart0_lcrh_base+4*6))

#define bo_uart0_lcrh_sps   7   //必须和pen位相同

bb_开头的宏定义，定义了单个bit成员的位带地址指针，代码中这样使用：

bb_uart0_ctl_en = 0;        //停止uart0模块

bm_开头的宏，定义了多个bit组成的成员的掩码。

bo_开头的宏，定义了bit成员的字内偏移量。

这三个宏，独立使用和组合使用，能完成各种寄存器控制，例如定义LRCH寄存器的初始值cn_uart_lrch_set。

cn_uart_lcrh_set定义了LCRH寄存器的初始设置值，用于初始化文件中：

pg_uart0_reg->LCRH = cn_uart_lcrh_set;