S3C6410移植日志之六

看本文件请参考《都江堰操作系统与嵌入式系统设计》中地15章。

之五搁置了编译器和链接器打架的问题，接下来就要验证能否顺利启动了，验证能否启动的最好方法，就是在程序开头加上闪灯的死循环，于是迫不及待地把这段代码加到initcpu.s的开头：

reset_start:

ldr     r0,=0x7f008820

ldr     r1,=0x1111

str     r1,[r0]

ldr     r0,=0x7f008824

ldr     r1,[r0]

bic     r2,r1,#3

orr     r2,r2,#0xc

bic     r3,r1,#0xc

orr     r3,r3,#3

nn:

str     r2,[r0]

ldr     r4,=10000000

delay1:

sub     r4,r4,#1

cmp     r4,#0

bne     delay1

str     r3,[r0]

ldr     r4,=40000000

delay2:

sub     r4,r4,#1

cmp     r4,#0

bne     delay2

b       nn

编译，下载，瞪大眼睛看着LED，迫不及待地打开电源，令人失望地，蓝色的LED始终没有发出一丝光线，好不容易“解决”了编译问题，新的问题又出来了。才灭恶狼，又遇猛虎，6410移植之路，命运多舛啊，简直是在考验我的忍耐力。由于没有仿真器，也不知道程序跑到哪里去了。用SD卡启动的话，norflash的物理地址是0x10000000，烧入程序后，写了一个非常简单的SD卡启动的程序，该程序直接跳转到0x10000000处，发现是可以正常闪灯的。于是判断为，要么是启动时从norflash读指令出错，要么根本没从norflash读指令。先找友坚科技的工程师问问吧，结果一样令我失望，他们根本就没有测试过从norflash启动，只好自己啃问题了。又把6410 datasheet中关于启动的部分仔细读了一遍，并且对比idea6410和三星开发板SMDK6410的图纸，还是没有发现错误。

无奈之下，找来示波器，看启动时读norflash的信号是否正常，对比am29lv160db的数据手册，芯片访问的时序也是正确的，难道真的无解了吗？

既然复位后确实读了norflash，且波形正确，就不应该怀疑cpu是否正确地从norflash启动了，google吧，耗费了半天时间，一点线索都没有，无奈之下，还是对比源程序仔细读手册吧，不过这时换成读arm1176jzf-s的文档了。

终于，在inticpu.s中看到这个指令：

ldr     r0, =(Peripheral_base+0x13)

mcr     p15,0,r0,c15,c2,4

这两条指令是把外设寄存器的地址告诉cpu的，难道是这里出了问题？于是把闪灯程序挪到这两条指令后面，再试，OK，令人激动的蓝色LED，终于像我的脉搏一样，欢快地跳动起来了。

原来，arm1176jzf-s把memory和Peripheral接口分开了，你需要在初始化时告诉cpu，哪些地址范围是属于Peripheral的，否则它就当memory访问，当然就访问不到属于Peripheral 区间的IO口寄存器了，所以灯也就不闪了。

这个问题，看似短短几句话就说完了，却着实为难了我好几天。