Monahans系统开机流程

PMU检测到power key后，通知Intel有上电操作。如图１所示，Intel首先进入BOOTROM程序，然后由BOOTROM加载MOBM到芯片的内部SRAM中,然后由MOBM加载各自的BootLoader到SRAM中。再由BootLoader加载操作系统的映象到SRAM中，整个系统由此启动。

BOOTROM是固化在CPU内的一段代码。他的主要任务是加载FLASH中的系统引导程序和烧写FlASH，以及一些必要的初始化程序，

BOOTROM大致流程如图２所示：

系统复位并初始化后，BOOTROM会检测FFUART或USB是否收到主机（PC）发出的烧写（FLASH）的命令，如果收到烧写命令，BOOTROM将按照特定的协议与主机建立连接，下载并烧写FLASH。如果未收到烧写命令，BOOTROM将正常引导系统。

进入正常引导程序后，BOOTROM首先加载并运行MOBM。

接下来，系统进入MOBM。MOBM功能较为简单，它对系统做更为全面的初始化后，加载并运行真正意义上的BootLoader。

在Windows Mobile 6.0系统中，真正的BootLoader应该是IPL。但是为了开发调试方便，在系统进入IPL之前首先进入EBOOT。EBOOT也就是Ethernet Boot，它可以通过以太网或RNIDS（用USB虚拟的以太网口）跟我们的开发调试环境PB建立连接，并通过下载操作系统映像或调试底层软件。EBOOT还可以通过串口和PC机交互，打印引导配置菜单和调试信息。EBOOT的大致流程如图3所示。

做完必要的初始化后，EBOOT通过串口打印出系统设置菜单，开发人员可以通过PC端的超级终端程序与EBOOT交互来设置系统启动设备、系统调试端口、KITL工作模式、IP地址等系统引导参数。EBOOT会将这些参数永久保存在FLASH永久区域，同时将这些参数保存在系统保留内存空间以供IPL和操作系统内核访问。由于现在大多数手机已经不保留串口，也就无法通过超级终端程序与EBOOT交互。于是需要修改EBOOT程序，让它通过判断用户按键来完成这些系统配置工作。比如开机后长按

“Volume up”进入下载模式，长按“Volume down”键开启kitl进入调试模式，若没有按键，系统关闭kitl正常引导操作系统。

若不需要PB下载操作系统映像，EBOOT在设置完系统引导参数后便会加载IPL。

IPL（Initial program loader）的主要任务是：通过判断EBOOT传递过来的系统引导参数或保存在FLASH中的特定标志位来决定是进入Image Update还是正常引导操作系统。IPL通过读取MBR（master boot record）中的分区信息，来定位及引导ULDR或Normal OS。此外，还需要在IPL中加入显示开机画面和关机充电的功能。IPL的大致流程如图4所示。

# Text boxes

图1 系统启动流程图

图2 BOOT ROM流程图

图3 EBOOT流程图

图4 IPL流程图