JZ4760唤醒源设置总结：

- 驱动程序对中断进行设置；

例如SDCard driver中：

对引脚功能和中断进行设置

GPIOSetMode(hGPIO, GPIO_SD_DETECT, GPIO_INT_BOTHEDGE);

// convert the hardware SD/MMC card detect interrupt IRQ into a logical SYSINTR //value

if (!KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, &dwSDCDIrq, sizeof(DWORD), &(dwSysintrCD), sizeof(DWORD), NULL))

{

dwSysintrCD = SYSINTR_UNDEFINED;

return FALSE;

}

// allocate the interrupt event for card insertion

hCardInsertInterruptEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE,NULL);

if (NULL == hCardInsertInterruptEvent) {

return FALSE;

}

// initialize the card insertion interrupt event

if (!InterruptInitialize (dwSysintrCD,

hCardInsertInterruptEvent,

NULL,

0)) {

return FALSE;

}

- 驱动程序对唤醒源进行设置；

例如SDCard driver中

UINT32 pferbit = (1<< GPIO_SD_DETECT);   //SDCard falling edge detect

//使能SDCard唤醒源

if(!KernelIoControl(

IOCTL_HAL_ENABLE_WAKE,

&dwSysintrCD,

sizeof(dwSysintrCD),

NULL, 0, NULL))

{

return FALSE;

}                                                           （1）

//使能SDCard上升沿唤醒

if(!KernelIoControl(

IOCTL_HAL_ENABLE_RINSING_EDGE_WAKEUP,

&pferbit,

sizeof(pferbit),

NULL, 0, NULL))

{

return FALSE;

}                                                            （2）

//使能SDCard下升沿唤醒

if(!KernelIoControl(

IOCTL_HAL_ENABLE_FALLING_EDGE_WAKEUP,

&pferbit,

sizeof(pferbit),

NULL, 0, NULL))

{

return FALSE;

}                                                             （3）

注：对于某些GPIO来说，上升沿和下降沿都作为唤醒源，不需要上面（2）（3）设置，具体请查阅 28000003 (Developer’s Manual).pdf（Page3-74）

- 电源管理对唤醒源进行设置；

在…\kernel\oal\下power.c中

（1）BSPSetWakeSrc（）函数中增加case，

例如关于dpr的设置：

case IRQ_GPIO0:

pPwer->gpio0 = 1;

break;

（2）BSPGetWakeSrc（）函数中增加条件分支，

例如关于dpr的设置：

if (pPedr->gpio0)

*pSrcIrq = IRQ_GPIO0;

4、唤醒时会丢中断的中断源要补一下；

（1）在bsp_cfg.h中分配静态系统中断号

例如dpr中断：

#define SYSINTR_PHONE_INT		(SYSINTR_FIRMWARE+33)

// 49     for dpr interrup

（2）在intr.c中进行静态映射

例如dpr中断：

OALIntrStaticTranslate(SYSINTR_PHONE_INT, IRQ_GPIO0);                          //for dpr interrupt

（3）在pwrbutton.c的PwrMonThread（）中，

。。。。。。

case PBT_RESUME:

。。。。。。

switch (wakeSrc)

case SYSINTR_PHONE_INT:

RETAILMSG(1, (TEXT("wakeSrc=SYSINTR_PHONE_INT\r\n")));

SetEvent(hEventPhone);

SetSystemPowerState(NULL, POWER_STATE_ON, POWER_FORCE);

break;

。。。。。。

注意：在上面2 中

（1）要合理选择唤醒源，有的引脚只支持高电平唤醒，有的引脚只支持上升沿和下降沿唤醒，有的两种都支持；

（2）支持上升沿和下降沿唤醒的引脚中，有的除了使能唤醒源外，还需要另外使能上升沿还是下降沿唤醒，具有很大的灵活性；有的引脚只需要使能唤醒源就自动使能双沿唤醒，但是缺乏灵活性。