有一台机电设备，有两个按键，控制设备的两个不同部分。

现要求：

每个按键按下，相应控制程序运行。但两个按键可以同时按下，就是说两个控制程序可能

需要同时运行。使用一个89C52，如何编写程序？(两个按键的动作可是随机的）

按键1有效:输出1Hz的方波，2S后停止。

按键2有效:一直输出1.2Hz的方波，直到按键再次按

注：此程序不使用RTOS等操作系统。 相当放在两个CPU的程序放在一个里面

/*程序说明：

一）产生波形可以使用中断中计数来产生精确的波形。

本答案中为更能体现程序的多任务和资源复用问题，采用主程序循环产生。

二）请特别注意，题意是两个程序在并发运行，实际按本答案可以扩展到N个不同任务同

时运行，在此就不讨论。

（对大程序结构增加了很多其它的概念）

三）因为在论坛上直接贴出，所以程序放在一个文件中。

应该按Timer.c, Key.c, Const.h(存放常量定义）,Task1, Task2, Answer.c存放

*/

#include <REG52.h>

/*Timer*/

bit fTimer0_2ms;   /*T0中断产生的标志,准备传递给主循环*/

bit fSYS_2ms;      /*系统T0中断产生的标志,12M，主循环使用*/

bit fSYS_20ms;     /*每20MS产生一次的消息*/

#define INT2MSCOUNT     10                      /*产生2MS所需要的时间次数*/

unsigned char data mTimer_2msReg=INT2MSCOUNT;   /*产生2MS所需要的寄存器*/

#define INT20MSCOUNT    10                      /*产生20MS所需要的时间次数,在 2MS基础上*/

unsigned char data mTimer_20msReg=INT20MSCOUNT; /*产生20MS所需要的寄存器，在2MS 基础上*/

/*KEY*/

unsigned char data mKey1SwapTask;    /***按键任务寄存器***/

unsigned char data mKey2SwapTask;    /***按键任务寄存器***/

sbit iKey1=P1^0;                     /*按键的输入口*/

sbit iKey2=P1^1;

bit fKey1;                          /*为简单化，没使用队列保存键值，使用标志*/

bit fKey2;                          /*为简单化，没使用队列保存键值，使用标志*/

/*Task1*/

unsigned char data mTask1Id;        /*任务一的任务号*/

unsigned char data mTask1_1HzReg;   /*1hz时间寄存器*/

unsigned int data mTask1_2SReg;     /*2S时间寄存器*/

sbit oTask1=P1^2;                   /*输出方波口*/

/*Task2*/

unsigned char data mTask2Id;        /*任务二的任务号*/

unsigned char data mTask2_1p2HzReg; /*1.2hz时间寄存器*/

sbit oTask2=P1^3;                   /*输出方波口*/

/*---------------------------------------------------------------------------*/

/*产生以2MS为基础的系统定时信号，T0作为基准定时器*/

/*************************************************

定时器T0初始化0.2MS，12M

*************************************************/

void Timer0_Init()

{

TMOD|=0x2;            /*8位定时器*/

TL0=TH0=~(200)+1;     /*12M*/

TR0=1;

ET0=1;

}

/*************************************************

定时器0的中断服务，产生fTimer0_2ms

*************************************************/

void timer0(void) interrupt 1 /*T0中断*/

{

mTimer_2msReg--;

if(mTimer_2msReg==0){

mTimer_2msReg=INT2MSCOUNT;  /*产生2MS所需要的寄存器*/

fTimer0_2ms=1;

}

}

/*************************************************

控制消息fSYS_2ms

*************************************************/

void Timer0_MainLoop()

{

fSYS_2ms=0;

fSYS_20ms=0;

if(fTimer0_2ms){

fTimer0_2ms=0;              /*接收中断过来的时间标志，转换为消息*/

fSYS_2ms=1;                 /*此消息在一周内有效，被外部程序复用*/

/*产生20MS的消息*/

mTimer_20msReg--;

if(mTimer_20msReg==0){

mTimer_20msReg=INT20MSCOUNT;    /*产生20MS所需要的寄存器，在2MS基础上*/

fSYS_20ms=1;

}

}

}

/*---------------------------------------------------------------------------*/

/*按键扫描，包含两个扫描任务*/

/**********************************************

每次系统时间进入一次，20ms.这里把20MS判断放进来，好看点

按键扫描循环

为简单化，没使用队列保存键值，使用标志

那些重复发出N键，在这个结构中非常容易加上

**********************************************/

void Key_MainLoop()

{

if(fSYS_20ms==0)return;

switch(mKey1SwapTask){

case 0:/***有按键按下吗?***/

if(iKey1==0){

mKey1SwapTask=1;

}

break;

case 1: /***键按下去抖延时***/

mKey1SwapTask=2;                    /***延时一个系统时间***/

break;

case 2: /***键值判断***/

if(iKey1==0){

fKey1=1;                          /*按键有效*/

mKey1SwapTask=3;                  /*去按键去抖*/

}

else mKey1SwapTask=0;               /*抖动*/

break;

case 3: /***有松开吗?***/

if(iKey1==1){

mKey1SwapTask=4;

}

break;

case 4: /***键松开去抖延时***/

mKey1SwapTask=5;                    /***延时一个系统时间***/

break;

case 5: /***键值判断***/

if(iKey1==1){

mKey1SwapTask=0;                  /*去按键检测开始*/

}

else mKey1SwapTask=3;               /*抖动*/

break;

}

switch(mKey2SwapTask){

case 0:/***有按键按下吗?***/

if(iKey2==0){

mKey2SwapTask=1;

}

break;

case 1: /***键按下去抖延时***/

mKey2SwapTask=2;                    /***延时一个系统时间***/

break;

case 2: /***键值判断***/

if(iKey2==0){

fKey2=1;                          /*按键有效*/

mKey2SwapTask=3;                  /*去按键去抖*/

}

else mKey2SwapTask=0;               /*抖动*/

break;

case 3: /***有松开吗?***/

if(iKey2==1){

mKey2SwapTask=4;

}

break;

case 4: /***键松开去抖延时***/

mKey2SwapTask=5;                    /***延时一个系统时间***/

break;

case 5: /***键值判断***/

if(iKey2==1){

mKey2SwapTask=0;                  /*去按键检测开始*/

}

else mKey2SwapTask=3;               /*抖动*/

break;

}

}

/*---------------------------------------------------------------------------*/

/*任务一*/

/**********************************************

一个部分输出1HZ的方波，2S后停止。

**********************************************/

void Task1_MainLoop()

{

switch(mTask1Id){

case 0:   if(fKey1){

fKey1=0;                   /*接收该键值*/

mTask1_1HzReg=500/2;       /*1hz时间寄存器,500ms,以2MS为单

位*/

mTask1_2SReg=2000/2;       /*2S时间寄存器，500ms,以2MS为单

位*/

oTask1=0;

mTask1Id=1;

}

break;

case 1:   if(fSYS_2ms){

mTask1_1HzReg--;

if(mTask1_1HzReg==0){

oTask1=~oTask1;

mTask1_1HzReg=500/2;     /*1hz时间寄存器,500ms,以2MS为单

位*/

}

mTask1_2SReg--;

if(mTask1_2SReg==0){

oTask1=1;                /*2S时间到*/

mTask1Id=0;

}

}

break;

}

}

/*---------------------------------------------------------------------------*/

/*任务二*/

/**********************************************

一个一直输出1.2hz的方波，直到按键再次按

**********************************************/

void Task2_MainLoop()

{

switch(mTask2Id){

case 0:   if(fKey2){

fKey2=0;                   /*接收该键值*/

mTask2_1p2HzReg=416/2;     /*1hz时间寄存器,832/2ms,以2MS为

单位*/

oTask2=0;

mTask2Id=1;

}

break;

case 1:   if(fKey2){

fKey2=0;

oTask2=1;

mTask2Id=0;

}

else {

if(fSYS_2ms){

mTask2_1p2HzReg--;

if(mTask2_1p2HzReg==0){

oTask2=~oTask1;

mTask2_1p2HzReg=416/2;   /*1hz时间寄存器,832/2ms,以

2MS为单位*/

}

}

}

break;

}

}

/*---------------------------------------------------------------------------*/

/*主程序*/

void main(){

Timer0_Init();

EA=1;

while(1){

Timer0_MainLoop();

Key_MainLoop();

Task1_MainLoop();

Task2_MainLoop();

}

}