SC5104发码规范

每次有效按键发4*n（n为自然数）帧数据，每一帧有12位，其中前三位固定为110，接着为C1、C2，然后是7位键值码，对应按键如下：

C1  C2

K1　　110　 0  0     0000001

K2　　110   0  0     0000010

K3　　110   0  0     0000100

K4　　110   0  0     0001000

K5　　110   0  0     0010000

K6　　110   0  0     0100000

K7　　110   0  0     1000011

K8　　110   0  0     1000110

K0　　110   0  0     0000000

上表C1、C2可以通过PIN1、PIN2脚接地或悬空控制此位为“1”或“0”。F1、F2、F3、F4的码由按键时间决定，在按键时间内，Fn的内容对应按键的码，在按键松开后，为了凑足4*n帧数据，最后几位发K0的码。