### 特性

- 12个完全独立相关通道

- 片上集成两路UART和实时时钟（RTC）

- 兼容大部分16、32位微处理器

- 针对ARM60微处理器的内存控制逻辑

- 低电压、低电流掉电模式（Power-Down）

- 功率消耗典型值：150mW

- 兼容GP2015和GP2010射频前端

- 电池备份电压2.2V（最小）

### 有关的卫星定位产品

| 部件 | 描述 | 数据参考 |
| --- | --- | --- |
| GP2015 | GPS接收机射频前端 （48引脚TQFP封装） | DS4374 |
| GP2010 | GPS接收机射频前端 （44引脚PQFP封装） | DS4056 |
| P60ARM-B | 32位RISC微处理器 | DS3553 |
| 应用笔记 | GPS ORION 12通道GPS接收机参考设计 | AN4808 |
| 应用笔记 | GPS2000 GPS接收机硬件设计 | AN4855 |

### 应用

- GPS导航系统

- GPS大地接收机（Geodetic）

- 时间时间传递接收机

### 描述

GP2021是用于NAVSTAR GPS卫星导航接收机的12通道C/A编码基带相关器。GP2021补充了Zarlink半导体出品的C/A编码射频下变频器GP2015和GP2010。

GP2021兼容大部分16、32位微处理器，尤其是摩托罗拉与英特尔的产品。同时GP2021附片上集成了针对ARM60 32位RISC处理器的支持。当使用ARM60时，片上内存管理功能允许以最少外部逻辑实现一个完整的GPS接收机。

若系统不要求使用全部12个通道，GP2021允许停用单个通道以降低功耗和处理器负载。可以将电源电压降低到2.2V电池备份电压以下来节约更多的接收机功耗。此时全部系统功能均被禁用，仅保留32.768kHz晶体和实时时钟，用于为微处理器估算卫星可见度，以便在系统重新上电后减少信号获取时间。

| 目录 |
| --- |
|  | 页码 |  | 页码 |
| 典型的GPS接收机 | 3 | 控制GP2021 | 24 |
| 引脚描述 | 4 | 寄存器详细描述 | 28 |
| 功能描述 | 7 | GP2021寄存器分布 | 28 |
| 12通道相关器 | 7 | 相关器寄存器 | 30 |
| 跟踪模块 | 8 | 跟踪通道寄存器 | 30 |
| 外设功能 | 11 | 外设功能寄存器 | 43 |
| 两路UART | 11 | 实时时钟与看门狗 | 43 |
| 实时时钟（RTC）与看门狗 | 12 | DUART | 43 |
| 电源与复位控制 | 12 | 系统控制 | 44 |
| 离散I/O | 14 | 一般控制 | 45 |
| 数字系统测试接口 | 15 | 电气特性 | 47 |
| 微处理器接口 | 15 | 时序特性 | 51 |
| 软件需求 | 21 |  |  |

### 绝对最大额定值

以下为临界值而非正常工作条件。如果超出临界值，即便时间短暂，也有可能导致器件永久损坏。为确保持续正常运行，应当在“电气特性”一节（P.47）所给出的范围内使用器件。在送入输入信号前，请提供VDD和VSS，这一点尤为重要。

电源电压（VDD）	VSS-0.3V到+6V

输入电压（任意输入引脚）	-0.3V到+0.3V

输出电压（任意输出引脚）	-0.3V到+0.3V

存储温度	-55℃到+150℃

表1 引脚定义