3+1键盘驱动学习

(fgsink@gmail.com)

实验环境：	2

键盘的实现	2

键盘原理图：	2

键盘使用引脚资源：	2

键盘原理分析：	2

驱动分析：	3

一、文件中包含的函数列表	3

二、函数层次关系	3

三、各函数分析	4

1、file_operations结构体	4

2、初始化工作	5

3、当有键被按下时发生了什么	5

4、当应用程序调用了read(fd,buf,2)时发生了什么	7

程序	8

# 实验环境：

硬件：Mini4020 v1.1

软件：U-Boot 1.3.3

Linux version 2.6.16 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.1)

SEP4020 ARM Linux-2.6.16 SDK 3.1

nfs: MINI4020资料光盘\Mini4020 SDK开发软件包\Mini4020\nfs

编译内核 Linux-v3.4

编译器：arm-linux-gcc version 3.4.1

键盘驱动文件：sep4020_key.c （见附件）

# 键盘的实现

## 键盘原理图：

## 键盘使用引脚资源：

## 键盘原理分析：

初始化键盘时，将ROW1,ROW2,ROW3三条线输出高电平，如果有键被按下，三极管基极变为高电平，三极管导通，集电极被拉低，产生一个下降沿，触发中断，进入中断程序。

扫描时，输出ROW[1:3]=100，若INT0还是低电平，则是第一行有键被按下，否则输出ROW[1:3]=010，查第二行是否有键被按下，INT0为低电平，第二行有键被按下，否则输出ROW[1:3]=001，记录行号。假设是第一行有键被按下(row=0)，即输出ROW[1:3]=100，再将管脚方向改为ROW1输出,ROW2输入,ROW3输入，保持ROW1输出高电平，此时读ROW2和ROW3，若ROW[3:2]=00，则K1被按下(col=0)；若ROW[3:2]=01，则K2被按下(col=1)；若ROW[3:2]=10，则K3被按下(col=2)。计算公式keynum=row*3+col。假设K3被按下则row=0,col=2键值应该为keynum=0*3+2=2。

# 驱动分析：

## 一、文件中包含的函数列表

//硬件操作函数：

static void unmaskkey(void)   //开启键盘中断

static void maskkey(void)     //关闭键盘中断

static void sep4020_key_setup(void)//初始化中断

static void write_row(int index,int HighLow)

static int ReadCol(void)

void row_input(int x)

int read_col(int x)

static int keyevent(void)

static int sep4020_request_irqs(void)//向内核申请中断，并将中断服务子程序注册进去

static void sep4020_free_irqs(void)//告诉内核释放硬件中断

static void key_timer_handler(unsigned long arg)

static irqreturn_t sep4020_key_irqhandler(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *reg)

//驱动与操作系统接口函数

static int sep4020_key_open(struct inode *inode, struct file *filp)

static ssize_t sep4020_key_read(struct file *filp, char __user *buff, size_t size, loff_t *ppos)

static ssize_t sep4020_key_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t size, loff_t *ppos)

static int sep4020_key_release(struct inode *inode, struct file *filp)

static int __init sep4020_key_init(void)

static void __exit sep4020_key_exit(void)

module_init(sep4020_key_init);

module_exit(sep4020_key_exit);

MODULE_AUTHOR("Lee xiang");

MODULE_LICENSE("GPL");

## 二、函数层次关系

## 三、各函数分析

### 1、file_operations结构体

对于字符设备来说，file_operations{}是与应用程序唯一的函数接口

static const struct file_operations sep4020_key_fops =

{

.owner  = THIS_MODULE,

.read   = sep4020_key_read,

.write  = sep4020_key_write,

.open  = sep4020_key_open,

.release = sep4020_key_release,

};

在结构 file_operations里，指出了设备驱动程序所提供的入口点位置，分别是：

(1)  lseek：移动文件指针的位置，显然只能用于可以随机存取的设备。

(2)  read：进行读操作，参数buf 为存放读取结果的缓冲区，count为所要读取的数据长度。返回值为负表示读取操作发生错误，否则返回实际读取的字节数。

(3)  write：进行写操作，与read类似。

(4)  readdir：取得下一个目录入口点，只有与文件系统相关的设备驱动程序才使用。

(5)  select：进行选择操作，如果驱动程序没有提供select 入口，select操作将会认为设备已经准备好进行任何的I/O操作。

(6)  ioctl：进行读、写以外的其它操作，参数cmd为自定义的的命令。

(7)  mmap：用于把设备的内容映射到地址空间，一般只有块设备驱动程序使用。

(8)  open：打开设备准备进行 I/O操作。返回 0 表示打开成功，返回负数表示失败。如果驱动程序没有提供open入口，则只要/dev/driver 文件存在就认为打开成功。

(9)  release：即 close操作。设备驱动程序所提供的入口点，在设备驱动程序初始化的时候向系统进行登记，以便系统在适当的时候调用。

由于键盘驱动实现功能较简单，这里只实现了4各接口read,write,open,release。并且做了实质性工作的只有read和 open。

### 2、初始化工作

初始化由sep4020_key_init()完成，最终由module_init(sep4020_key_init);加入系统。

在sep4020_key_init()中完成的工作有：

a、register_chrdev_region(devno, 1, "sep4020_key"); 向系统静态申请设备号

b、kmalloc(sizeof(struct keydev), GFP_KERNEL);向系统申请设备描述符内存

c、memset(key_dev,0,sizeof(struct keydev));  初始化设备描述符内存

d、sep4020_request_irqs() 向系统申请注册中断资源

e、setup_timer(&key_timer,key_timer_handler,0); 初始化定时器

f、cdev_init(&key_dev->cdev, &sep4020_key_fops);初始化设备描述符，完成函数挂接

g、cdev_add(&key_dev->cdev, devno, 1); 向系统注册该字符设备

其中每一次操作失败都必须把已经成功申请的那部分资源释放。比如已经执行到第g步了，但注册失败，则应该按f~a的顺序释放相关资源。

### 3、当有键被按下时发生了什么

当有键被按下时，触发了外部硬件中断，中断服务程序sep4020_key_irqhandler()响应，

static irqreturn_t sep4020_key_irqhandler(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *reg)

{

//关闭键盘中断

maskkey();

*(volatile unsigned long*)GPIO_PORTA_INTRCLR_V |= 0x0001;

*(volatile unsigned long*)GPIO_PORTA_INTRCLR_V = 0x0000;    //清除中断

key_dev->keystatus = KEY_UNSURE;

key_timer.expires = jiffies + KEY_TIMER_DELAY_JUDGE;

add_timer(&key_timer);     //启动定时器

//we will turn on the irq in the timer_handler

return IRQ_HANDLED;

}

关闭并清除中断后启动定时器，接下来的扫描工作都由定时器完成。add_timer(&key_timer)这一句将把该段程序挂起来，等待时间到期。其中key_timer结构体的内容是

truct timer_list key_timer;

struct timer_list {

struct list_head entry;

unsigned long expires;

void (*function)(unsigned long);

unsigned long data;

struct timer_base_s *base;

};

结构体中的function字段在sep4020_key_init()中由

setup_timer(&key_timer,key_timer_handler,0)来与定时器句柄挂钩。

当add_timer(&key_timer)的时间到期后，将调用key_timer_handler句柄函数，同时内核将key_timer从链表中摘除。此时，键盘处理转入key_timer_handler执行。

static void key_timer_handler(unsigned long arg)

{

int irq_value = 0;

static int key_value = -1;

irq_value = (*(volatile unsigned long*)GPIO_PORTA_DATA_V & 0x01); //读取中断口数值

if (irq_value != 0x01) //如果有低电平，表示键盘仍然有键被按着

{

if (key_dev->keystatus == KEY_UNSURE)

{

key_dev->keystatus = KEY_DOWN;

key_value = keyevent();      //读取键盘的位置

if (key_value >= 0)

{

key_dev->buf[key_dev->write] = key_map[key_value];

if(++(key_dev->write) == MAX_KEY_BUF)   //按键缓冲区循环存取

{

key_dev->write = 0;

}

}

//wake_up_interruptible(&(key_dev->wq));

up(&key_press);

//检测是否持续按键

key_timer.expires = jiffies + KEY_TIMER_DELAY_LONGTOUCH;

add_timer(&key_timer);

}

else    //一定是键按下

{

key_timer.expires = jiffies + KEY_TIMER_DELAY_LONGTOUCH;    //延迟

add_timer(&key_timer);

}

}

else      //键已抬起

{

if (key_dev->keystatus == KEY_DOWN)

{

key_dev->keystatus = KEY_UP;

if (key_value >= 0)

{

key_dev->buf[key_dev->write] = key_map[key_value] | 0x70;

if(++(key_dev->write) == MAX_KEY_BUF)   //按键缓冲区循环存取

{

key_dev->write = 0;

}

}

up(&key_press);

}

//wake_up_interruptible(&(key_dev->wq));

//打开键盘中断

// printk("tree\n");

*(volatile unsigned long*)GPIO_PORTE_DATA_V |= 0x038;       //输出拉高

unmaskkey();

}

}

函数维护了一个环形缓冲区，用以保存读到的键值。其中比较关键的一点是函数会对key_dev->write 进行修改，从而影响 应用程序 的读取。

通过key_timer_handler句柄函数，当前被按下的键值就被保存在key_dev->buf[ ]中了。

这里key_dev结构体的描述是：

struct keydev

{

unsigned int keystatus;          //按键状态

unsigned char buf[MAX_KEY_BUF];   //按键缓冲区

unsigned int write,read;         //按键缓冲区头和尾

wait_queue_head_t wq;            //等待队列

struct cdev cdev;

} ;

其中write,read是缓冲区的操作指针，很重要。

key_dev->buf[ ] 是一个过渡层的数据区。

### 4、当应用程序调用了read(fd,buf,2)时发生了什么

在fd = open("/dev/key",O_RDONLY);  // O_NONBLOCK  打开设备文件后，执行文件读取函数read(fd,buf,2)，内核会在适当的时候调用sep4020_key_read()函数，完成键值的读取。由于open没有使用非阻塞方式读取，因此应用程序会停在read()处等待有内容可读，当返回 return -EAGAIN; 时，说明没有内容可读。在sep4020_key_read()中式通过判断key_dev->write和key_dev->read是否相等来判断有没有内容可读的。相等，没有；不等，有。

read > write                            read < write

分为以上两种情况。每次读取键值缓冲区的时候都会使read和 write 相等。在本驱动函数中，改变write的有两处地方，在key_timer_handler()中，当按键被按下时修改一次，按键抬起又修改一次，因此在应用程序中会看到打印两次信息。如果按键一直按着，则会持续打印。

# Text boxes

sep4020_key_fops

sep4020_key_read

sep4020_key_write

sep4020_key_open

sep4020_key_release

key_dev->buf[ ]

sep4020_key_irqhandler

key_timer_handler

read_col

keyevent

row_input

write_row

ReadCol

maskkey

unmaskkey

底层硬件

sep4020_key_init

sep4020_key_setup

ep4020_request_irqs

write

read

write

read