《工程控制基础》课程

基础实验指导书

电子科技大学

目    录

实验一  典型环节动态特性分析	3

实验二  二阶系统阶跃响应分析	7

实验三  系统频率特性分析	10

实验四  控制系统校正	14

# 实验一  典型环节动态特性分析

一、实验目的

本实验的目的是运用电子模拟线路构成比例、惯性、积分等典型环节，并研究这些环节及电路的动态特性。即：

- 掌握运用运算放大器构成各种典型环节的方法，观察比例、惯性、积分环节的阶跃响应，并分析其动态性能。

- 了解参数变化对典型环节动态特性的影响。

二、实验原理

1、比例环节

比例环节也称为放大环节，其方框图如图1-1(a)所示。

传递函数为：

G(S) = = K

比例环节模拟线路如图1-1(b)所示。这种线路也称作比例或P调节器。其中：K = = 2

(a)                               (b)

图1-1  比例环节的模拟图

Ur                                                Uc

-10V

-5V

t                         t

0                         0

(a)输入波形                   (b)输出波形

图1-2  比例环节波形图

改变R1的值（Ur一定），观察其阶跃响应曲线。若按图 (b)接线，设Ur 为-5V,则图(b)的输入Ur和输出Uc实验波形如图1-2所示。

2、一阶惯性环节

一阶惯性环节的方框图如图1-3(a)所示。

传递函数为：

G(S) = =

一阶惯性环节含有弹性或容性储能元件和阻性耗能元件，其输出落后于输入，与比例环节相比，此环节具有“惯性”，在阶跃输入时，输出不能立即（需经历一段时间）接近所要求的阶跃输出值，因此其输出不可能显现线形，而是一指数函数图象。惯性大小由时间常数T衡量。

一阶惯性环节模拟线路图如图1-3（b）所示。这种线路也称作惯性或T调节器。其中：

K =    T = R1C

分别改变R1、C的值（Ur一定），观察其阶跃响应曲线。

图1-3  一阶惯性环节的模拟图

(a)输入波形                      (b)输出波形

图1-4  一阶惯性环节波形图

若按图 (b)接线，设Ur 为-5V,则图(b)的输入Ur和输出Uc实验波形如图1-4所示。

3、积分环节

积分环节的方框图如图1-5(a)所示。

传递函数为：

G(S) =  =

积分环节模拟线路如图1-5（b）所示。这种线路也称作积分或I调节器。其中 K =

若按图 (b)接线，设Ur 为-5V,则图(b)的输入Ur和输出Uc实验波形如图1-6所示。改变C1的值（Ur一定），观察其阶跃响应曲线。

（a）

图1－5积分环节的模拟图

(a)输入波形                           (b)输出波形

图1-6  积分环节波形图

积分环节具有记忆功能。在实验过程中，当断开输入信号Ur，输出Uc仍然保持。每次实验结束，因为其电容储能元件达到饱和而没有放电，因此其输出图象一直是饱和值，因此若要进行下一次实验，必须使用教学模拟机上的“清零”开关给电容提供一个放电回路，将其放电到输出为零，然后再进行下一次实验。

三、实验设备

XJM-1型教学模拟机、示波器。

四、方法与步骤

1、检查电源线、地线是否接好，注意将模拟装置、电源、示波器、信号源的线连接好。直流运算放大器输出严禁短路。

2、将运算放大器接成比例状态，将波段开关拨到“调零”位置，开电源后调零。

3、调零后，关电源，按预先准备好的模拟线路连线。

4、用模拟机上的电压表及外接示波器观察由给定装置给出的Ur端电压信号的大小。

5、合上教学模拟机电源，加入阶跃信号，按实验内容进行实验。

五、注意事项

1、直流稳压电源为模拟机提供15V电压，调节时不得超过15V。

2、放大器输出端的连线不可乱插，也不允许悬空碰机壳。每次改变实验线路时应先关断模拟机电源，连线检查无误后方可接通电源。

3、积分环节及做完后必须清零，否则无法进行下一步实验。

六、实验报告要求

1、简述实验目的和原理

2、按实验步骤整理出比例、惯性、积分等典型环节的特性，说明各环节的特点。

3、画出各典型环节的阶跃响应线Uc=f(t)，并与理论值比较，说明实际分析结果与理论分析之间的差异。

七、思考题

1、求出各典型环节在给定参数下的阶跃响应。

2、积分环节和惯性环节的主要区别是什么？在什么情况下惯性环节可视为积分环节？

3、一阶系统的时间常数如何从阶跃响应的输出波形中测出？

# 实验二  二阶系统阶跃响应分析

一、实验目的

1、研究二阶系统在给定阶跃输入作用下的输出响应，并分析其动态性能。

2、学会示波器观察系统动态指标的方法，并分析系统的动态性能与系统本身结构参数之间的关系。

二、实验原理

把两个一阶环节进行适当的闭环连接，就能构成二阶系统。由比例环节和惯性环节组成的二阶闭环系统方框图如图2-1所示。

图2-1二阶线性系统方框图

该系统的开环传递函数为

GK(S) =  •

相应系统的闭环传递函数为

GB(S) =  =

=  =

将分子分母都除以T1T2得：

GB(S) =  将其与二阶系统标准形

K 相比，可见该闭环系统为一个二阶衰减震荡系统，由于数学模型的相同性，也可将其看作是一个震荡环节。

式中,  K = ,  = , 2=

=

当系统中两个一阶惯性环节时间常数T1和T2确定后，阻尼系数随放大倍数k而变化。

模拟线路图如图2-2所示。现选T1 =0.5秒，T2 =1秒，这两个一阶惯性环节由图2-2中2号和3号运算放大器来模拟。而开环放大倍数k由1号比例运算放大器来模拟。当Rf取不同值时，可获得不同的k,相应有不同的阻尼系数值，即：

①  Rf=1150K   k =  = 11.5     = 0.3

②  Rf= 350K   k =   = 3.5      = 0.5

③  Rf= 130K   k =   = 1.3      = 0.7

1号运算放大器是一个放大倍数为1的反向器

2号运算放大器：T1 = 100 K5 = 0.5秒，为一阶惯性环节时间常数。

3号运算放大器：T2  = 100 K10 = 1秒，为一阶惯性时间常数。

图2-2  二阶系统的模拟线路图

三、实验设备

XJM-1型教学模拟机、示波器。

四、方法与步骤

1、按图2-2接好线路，输入阶跃信号，信号幅值为5V。

2、分别设置=0、0.3、0.5、0.7，观察并记录值不同时系统的输出波形的变化情况和稳态误差，并在示波器y轴坐标格上分别标出=0.3和=0.5两种情况下的超调量%，用时标定时间，测出t。

3、将图2-2中的两个电阻依次改为10K,输入同样的阶跃信号，观察并记录系统的输出波形y(t)，

4、改变时间常数，使 T1T2, 观察并记录系统的输出波形y(t)的变化情况。

在理想情况下，按图2-2接线的输出波形如图2-3所示。

(a)输入波形                 (b)输出波形

图2-3  理想二阶系统波形图

如图2-2所示，若减小开环放大倍数到过阻尼状态，则输出波形相当于惯性环节的输出波形；若增大放大倍数，其阻尼系数会相应减小，其输出波形的超调量会增大，震荡次数增多，但上升时间会缩短。

五、注意事项

1、直流稳压电源为模拟机提供15V电压，运算放大器输出严禁短路，调节时输出不得超过15V。

2、放大器输出端的连线不可乱插，也不允许悬空碰机壳。每次改变实验线路时应先关断模拟机电源，连线检查无误后方可接通电源。

六、实验报告要求

1、简述实验目的和原理。

2、画出二阶系统各组参数下得阶跃响应曲线。

3、整理二阶系统实验所得数据，求出动态指标，并与理论值比较。

3、详细说明二阶系统阻尼比对系统响应的影响。

七、思考题

1、二阶系统性能指标有哪些，各表示系统哪些方面的特性？

2、ξ对系统动态性能如何影响？拟定测量系统的动态指标的方法。

3、积分时间常数T改变后，，超调量δ%与过度过程时间ts如何变化？

# 实验三  系统频率特性分析

一、实验目的

1、掌握二阶系统开环时的对数频率特性、幅相频率特性。

2、观察改变系统（环节）参数对频率特性的影响。

二、实验原理

如图3-1所示为一开环二阶系统，测试此二阶系统在Rf分别为1150KΩ、350KΩ两种情况下的开环对数频率特性、幅相频率特性。其参数如图示。

图3-1  系统频率特性测试模拟图

图中Ur=ASinωt，Uc=Rsin(ωt+θ)。在被测环节或系统的输入端施加一周期正弦信号Ur(t)=Asinωt，等输入和输出稳定后，分别记录下来，如图3-2所示。图中

Ur(t) = ASinωt，

Uc(t) = Rsin(ωt+θ)

式中  A = 输入信号的幅值；

R = 输出信号的幅值；

ω——动态特性测试信号的角频率，ω=2πf；

θ——输出相对于输入的相位滞后。

2、改变正弦输入信号的频率（幅值恒值），重复多次，即可获得被测对象的频率特性，记录幅相频率特性和对数频率特性。

3、BT6频率特性测试仪是用来测量自动控制系统、部件或元件等的频率特性，在频率域内分析对象动态特性的重要工具。它由函数发生器和相关器两大部分组成，简化方框图如图3-2中所示。函数发生器主要产生正弦信号，它产生一个正弦波作为被测对象的激励源，用相关器进行测量。它以数字显示直角坐标（A+jB）、极坐标(R/θ)、对数极坐标(LOGR/θ)，由于仪器具有计算系统，实现了自动坐标转换，可以根据需要画出对应的频率特性曲线。

三、实验设备

BT6频率特性测试仪、教学模拟机、示波器。

四、方法与步骤

图3-3  BT6频率特性测试仪面板图

- 自检

1）波形选择开关置于正弦，按下“启动”按钮。调节下列旋钮：

频率：1HZ

输出电压：9V

相关器输入置10V 档

输入选择：测量发生器输出

积分周数：自动

显示选择；A+jB

2）开启电源发生器有正弦输出。一分钟后按测量按钮，显示清除到零后熄灭，计算指示灯亮，延迟一秒钟后，显示亮，计算指示灯灭，A显示9V。细调输出，按测量按钮，重复上述过程，使A显示为9.6V。B显示为0.00±0.05，象限指示1或4。

3）显示选择开关转换到R/θ位置R 显示为9.6(+0.05)，θ显示为000ˊ或36000ˊ（±20ˊ）。

4）显示选择开关转换到LOGR/θ位置。LOGR显示为59.6(≠0.2dB), θ显示为000ˊ或36000ˊ（±20ˊ）。

2、测量

1）测试环节或系统开环频率特性时，先将被测对象与频率特性测试仪BT6按图4-2方式连接，将被测系统的输入端接到函数发生器的高端和低端，将被测系统的输出端接到相关器输出的高端和低端。

2）调节下列旋钮

频率为所需的测试频率

输出电压为所需测试电压的大约值

输入选择置于测量“发生器”

积分周数置于“自动”

显示选择置于R /θ

3）按下“测量”按钮

间隔1.5秒或测试频率的一个周期后（其中大的那个）显示器显示处R值。微调电位器可更准确的调节输出电压，并重复测量以获得所需的电压输出。

输出幅度的调节与频率无关。

4）输入选择开关转换到“系统”，以测量来自被测系统的信号。

5）输入电压量程调到输入信号的约值。

6）显示选择开关置于A+jB或R/θ。

7）按下测量按钮。

在测量周期后，结果即显示出。如果在测量周期时过载指示灯亮，输入电压量程应调到较高的量程。如果结果小于满量程的10%，输入电压开关应调到较低的量程，并重复测量顺序。

幅度小于10mV，指示为0dB。

如果几次测量的值相差较大，可加大积分周数。

“自动”位置在最少的时间内给出车辆结果，增大积分周数可减少由于噪声的干扰，使测试结果精确、稳定。

3、有关测量的几点说明

1)相角的测量

相关器测出相对于发生器输出的同相分量A和900相差分量B，相角θ可由A及B值计算。当A为满量程999，B为001时,相角θ

为0，这是可以分辨的最小角度。当A为099，相角θ为tg-1=0，因此在幅度为满量程的时，B的一个字的误差给出0的误差。

当幅度为满量程时，转换至极坐标时的最大误差为1oˊ，此误差线性增长。在幅度为满量程的时误差小于10。如果要精密测量相位，应将激励信号的幅度调节到被测信号的幅度大于满量程的一半。

相位准确度在各档时一样的，因此要获得满量程读数，可以在某一档加大激励信号或减少激励电平而将相关器的输入量程开关转换到低一档。

2)转换时间

在一般情况下，转换到R/θ和LOGR/θ的时间都小于一秒。

在300V档，幅度小于1V，对数转换器需要3秒才能完成对数幅度的计算。

3)超量程

在直角坐标，可以超量程使用。一个坐标的最高位数码可以同时显示两个数字。读数和两个显示出的数字之间的关系如下：

读数      最高位数码管显示的两个数字

10        8.2

11        9.3

12        8.4

13        9.5

14        8.6

15        9.7

凡是9读作8，然后将两个数字相加就可以得到读数。

当输入信号约为量程的100%～160%时，过载指示灯亮。

超量程只适用于A+jB状态。由直角坐标转换成极坐标时，R值只可大于999但必须小于1024。

4)显示说明

直角坐标

图4-4  显示说明对照图

四、实验设备及注意事项

五、注意事项

1、BT6频率测试仪的信号发生器的最大输出电流为40毫安，严禁短路，因此，当函数发生器工作时，其输出端的外接线路如果需要变动，就必须将函数发生器关闭，防止在线路更改时函数发生器输出端短接。

2、BT6频率测试仪使用前应预热30分钟，在使用各开关、旋钮等时切勿用力过猛。

3、运算放大器输出严禁短路，电源电压为±15V。

4、按实验线路接线，接线后须经指导教师检查无误后，方可实验。

5、BT6频率测试仪对分贝数的定量为：20lg(10mv)=0db；20lg(100mv)=20db；20lg(1000mv)=40db；……。

六、实验报告要求

1、简述实验目的和原理。

2、整理实验数据，画出所测系统（环节）的对数频率特性，幅相频率特性，并与理论计算特性比较。

七、思考题

1、简述频率特性的概念，如何求取。

2、计算所测系统的对数频率特性，幅相频率特性。

# 实验四  控制系统校正

一、实验目的

1、观察有PI调节器时二阶系统的阶跃响应。

2、PI调节器的不同参数对系统阶跃性能和抗干扰性能的影响。

二、实验原理

设已知某一调节对象的传递函数为

GB(S) =

利用工程计算法选择PI调节器将系统校正为二阶最佳的动态品质指标，即：

超调量  МP% < 5%；

过度过程时间tS = 8TS （TS——调节对象中最小的一阶惯性时间常数）；

震荡次数N ≤ 1次；系统稳态误差 eSS = 0。

有干扰时，干扰响应量的幅值 UNCP越小越好； 干扰响应的恢复时间tNr越短越好。

此时系统的方框图如图4-1所示。图中τC= R1 C1，τi = R0 C1。

图4-1  有PI调节器的二阶系统方框图

图4-2  有 PI调节器的二阶系统模拟线路图

按二阶系统最佳品质指标要求，选择确定调节器参数：R1，C0，R0，将计算所得参数用于系统，并按图4-2有PI调节器的二阶系统线路图对该系统进行模拟。研究其阶跃响应和干扰响应，记录内容，并加以分析。

取PI调节器参数如下：

- R1=100K，C1=10μ，R0=100K；

- R1=200K，C1=5μ， R0=100K；

- R1=50K，C1=20μ， R0=100K。

在Ur端和UN端分别加入阶跃信号，观测Uc波形，记录结果并加以分析。有外加干扰时系统的波形图如图4-3所示。

图4-3  有外加干扰时系统的波形图

三、实验设备

教学模拟机、示波器。

四、方法与步骤

1、按图5-2连接好实验线路，经检查无误后开始实验。

2、首先调试好有 PI调节器的二阶系统，分别测试系统的阶跃响应指标：МP，tS，Ν，eSS。

3、加入5V的外加干扰信号，测试系统的干扰响应指标：UNCP，tNr。其中UNCP为外加干扰响应的幅值，tNr为干扰响应时从产生干扰输出开始至干扰输出结束为止的时间。干扰源为5V阶跃信号，由教学模拟机的给定装置提供。

4、改变PI调节器的参数R1、C1，重复上述实验过程。

5、记录整理实验数据、图形。

五、注意事项

在测系统的干扰响应时，必须当系统运行稳定后方可加入干扰。

六、实验报告要求

1、简述实验目的和原理。

2、通过实验分别求出二阶系统在PI调节器参数为以下三组值下的阶跃响应品质指标МP，tP，tS，Ν，并与理论值比较。

① R1 = 100K，C1 = 10μ ，R0 = 100K

② R1 = 200K，C1 = 5μ ， R0 = 100K

③ R1 = 50K， C1 =20μ ， R0 = 100K

七、思考题

1、推导出PI调节器的传递函数，搞清各参数得意义并计算。

2、PI调节器参数对应于实验内容中给定得三组值下二阶系统阶跃响应品质指标，以便与实验观测结果进行比较。

# Text boxes

# U

UP     MP

-5V                                   UNCP

tP  tS                          tNr                                      t

UN(扰动输入)

R1     C1          5μ                  10μ

Ur  100K                                       100K

。                             100 K    。        100K

-K1               -K2                -K3         。

100K                  10K                 100K                  Uc

Ur

-5V

t

0

Uc

12V

-5V

t

0

C1=10µ

R0=100K

- K

Ur                               Uc

积分环节模拟线路图

Ur(s)              Uc(s)

方框图

Ur

-5V

t

0

Uc

-5V

t

0

R1=100K

C=10µ

R0=100K

- K

Ur                               Uc

(b)一阶惯性环节模拟线路图

K

Ur(s)               Uc(s)

(a) 方框图

K

Ur(s)             Uc(s)

方框图

R1

Ur   R0        100k

-K

50k                Uc

比例环节的电模拟

Ur

-5V

0              t

Uc

-5V

0                         t

100K                    5                 10

100K                  100K

Ur  100K                    100K                  100K

-K1                  -K2                   -K3

100K                    (10K)                 (10K)                   Uc

Ur(S)                                            Uc(S)

+

＋jB 900

-A                  输入

θ    +A同相

R      B=3

－jB   A=4

# R A

## R

## A

0.71A

0           ω0  ωb   ω

图3-2 控制系统的频率特性

显示

1           2       3

| A | B |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 1 |

显示1  指出同相分量

显示2  指出900相差分量

显示3  指出象限

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| R | θ | ×10´ |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |

显示1    指示模

显示2    指示相角

显示3    指示×10´

极坐标

输入

R=5V

对数极坐标

0dB相当于10mV

5V相应54.0dB

象限

| 3 | 4 |
| --- | --- |
| 2 | 1 |

数字显示

函数发生器   相关器

Rf=1150/350K    5μ            10μ

100K                   100K            100K

。        1             2           3         。

Ur               100K           100K             Uc

Ur(S)  ＋                                                  Uc(S)

－

PI调节器                 调节对象