安装说明

## PC585

软件2.3版本

DLS-1V6.5或以上

·警告·

此说明包括有关产品使用和功能方面的限制信息，还包括制造商的责任权限信息。

请完整、仔细地阅读说明

目录

| pc585控制箱布线图 ii 第1章：系统介绍 1 1.1详述………………………………………1 1.2附加设备………………………………....1 1.3箱外设备…………………………………2 第2章：开始 3 2.1安装步骤…………………………………3 2.2端口说明…………………………………3 2.3总线操作和布线…………………………4 2.4电流额定值—模块和附件………………4 2.5键盘分配…………………………………4 2.6监测………………………………………5 2.7移动模块…………………………………5 2.8防区布线…………………………………5 2.9火警防区布线……………………………6 2.10LINKS防区布线………………………..6 2.11键盘防区………………………………..6 第3章：键盘命令 8 3.1设防和撤防………………………………8 3.2自动旁路—在宅设防……………………8 3.3自动设防…………………………………8 3.4[*]命令……………………………………8 3.5功能键…………………………………...11 3.6LCD5500可用性能……………………...11 第四章：如何编程 12 4.1安装者编程……………………………...12 4.2编程十进制数据………………………...12 4.3编程十六进制数据……………………...12 4.4编程切换选择部分……………………...13 4.5查看编程………………………………...13 第5章：编程说明 14 5.1密码编程………………………………...14 5.2防区编程………………………………...14 5.3防区属性………………………………...15 5.4分配键盘防区…………………………...16 5.5通信器—拨号…………………………...16 5.6通信器—户号…………………………...16 5.7通信器—电话号码……………………...16 | 5.8通信器—报告码………………………….17 5.9通信器—报告格式……………………….18 5.10下装………………………………………19 5.11PGM输出选项……………………………20 5.12电话线监测器（TLM）…………………22 5.13警铃监测…………………………………22 5.14测试传送…………………………………22 5.15传送延迟…………………………………22 5.16火警、辅助和劫警键—[F]、[A]、[P]…23 5.17设防/撤防选项…………………………..23 5.18出/入延时选项…………………………...23 5.19计数器自动关闭…………………………24 5.20事件记忆缓冲……………………………24 5.21键盘锁定选项……………………………24 5.22键盘关闭…………………………………24 5.23键盘夜光…………………………………24 5.24回路响应…………………………………24 5.25键盘防拆…………………………………24 5.26LINKS 1000移动电话……………………25 5.27附加系统模块……………………………25 5.28时钟调节…………………………………25 5.29时基………………………………………26 5.30重设出厂默认值…………………………26 5.31安装者锁定………………………………26 5.32移动测试（安装者）……………………26 编程工作表 27 用于记录……………………………………….27 键盘编程……………………………………….28 基本编程……………………………………….28 高级系统编程………………………………….31 通信器编程…………………………………….33 下装选项……………………………………….38 叁数编程……………………………………….39 模块编程……………………………………….39 特别的安装者功能…………………………….39 附录A：报告码 40 附录B：编程LCD键盘 42 PC585V21模块兼容性 封底 |
| --- | --- |

PC585控制箱布线图

第一章	 系统介绍

| 1.1详细说明 下装软件支持 ◆PC585用DLS—1 V6.5及以上软件 灵活的防区设置 ◆4个全可编程防区；用键盘防区输入口和无线防 区系统可扩展到8防区 ◆38个访问码：5个用户码、1个保养码、2个劫持码、2个监测码和32个一般访问码 ◆27个防区类型：8种可编程防区属性 常闭，单线尾和双线尾防区布线 使用PC5132无线接收机可用8个无线防区 音频报警输出 ◆100mA监察院测警铃输出（电流额定值是3安培），12VDC ◆PGM1=300mA; PGM2=50mA 供应1.5Amp的标准电源 ◆550mA辅助电源，12VDC ◆正温度系数（PTC）元件代替熔线 ◆监测交流电告电池的丢失 ◆内部时钟锁到交流电频率 所需电源 ◆变压器=16.5VAC，1.5VA ◆电池=最小12V，4Ah充电密封铅电池 遥控键盘详细说明 ◆可用3不同的键盘： —PC1555RKZ带防区输入的8防区LED键盘 —PC5508Z带防区输入的8防区LED键盘 —LCD5500Z带防区输入的字母数字键盘 ◆所有键盘有5个全可编程功能键 ◆连接多达8个键盘 ◆4线连接到总线 ◆内置压电蜂鸣器 | 数字通信器详细说明 ◆支持包括SIA和Contact ID的主格式 ◆事件通知个人传呼机 ◆3个可编程电话号码 ◆2个户号 ◆支持LINKS 1000通信格式 ◆支持LINKS2X50长距离无线电传送器 ◆DTMF和脉冲拨号 ◆抗干扰功能 ◆可选择报告可传输到不同的电话 系统监测性能 PC585能够持续监控许多可能发生的故障： ◆交流电故障 ◆防区故障 ◆防区防拆 ◆火警故障 ◆电话线路故障 ◆通信故障 ◆电池低电压 ◆警铃输出故障 ◆模块故障（监测或内部时钟丢失） ◆辅助电源供应故障 ◆预防误报的功能 ◆退出失败音频提示 ◆通信延时 ◆进入延时的紧急情况 ◆快速退出 ◆交叉防区盗警报警 ◆旋转按键缓冲 附加性能 ◆在指定时间自动设防 ◆键盘触以报警输出和通信器测试 ◆所有模块可通过一条4线总线与系统连接，模块和主控制箱距离可达1000’/330米 ◆事件记忆缓冲可记录128个事件及事件民生的事件和日期；用PC5400串行接口模块可以打印事件记忆缓冲，或可用LCD5500Z键盘进行查看。 ◆支持PC5132无线接收机的附件，用于完善无线设备 ◆上装和下装功能 ◆使用PC—LINK适配器，拥有本地下装功能 ◆添加了总线故障保护功能：时钟和数据输出口被编程为经受连接+12V，避免控制箱被破坏 |
| --- | --- |

系统介绍

| 1.2附加设备 除了以下的资料外，请参阅封底的DSC模块兼容性表。 PC5132无线接收机 PC5132无线接收机可用于将多达8个无线设备连接到系统。所有设备都有频谱扩展技术，900MHz，是全监测设备，使用标准“AAA”或“AA”碱性电池。 可用七种附加设备如下： WLS904无线移动探测器 WLS905无线通用传送器 将无线门或窗磁添加到您的系统。 WLS906无线烟感探测器 WLS907无线悬挂紧急按键 添加人身保护性能到系统。使用时，设备会向报警中心显示非医疗紧急情况。 WLS909无线钥匙扣型按键 将简单和无线设防和撤防的方法添加到系统，如单键进入几个可编程功能。 WLS910无线手持式键盘 PC5400打印机模块 PC5400打印机模块允许控制箱将系统发生的任何事件在串行打印机上打印出来。打印内容包括时间、日期和发生的事件。 LINKS1000移动电话 可用3种方法使用LINKS1000移动电话：作为控制箱单独通信器、作为一个或两个电话号码的备份通信器或人微言轻电话线同时通信器，而控制箱会通过电话线或LINKS呼叫。 | LINKS2X50 LINKS2150或LINKS2450都可用于通过长距离无线电网络传送信息。 机箱 PC585可用以下几种不同的机箱： PC5003C机箱 PC585控制箱的主控制机箱。尺寸大约是288mmx298mmx11.3’x11.7’x3’ PC5004C机箱 包装PC5400打印机模块的机箱，尺寸大约是229mmx178mmx65mm/9’x7’x2.6’ 1.3箱外设备 请核对您的系统内是否有以下部件： 1个小型PC500系列主控制机箱 1个PC585控制电路板 1个带防区输入的PC1555RKZ键盘 1份包括编程工作表的安装说明 1份用户使用说明 1个硬件包包括： —1个聚酯膜机箱标签 —4个电路板支架 —10个5600（5.6K）电阻器 —1个2200（2.2K）电阻器 —1个1000（1K）电阻器 —电话线接头 —1个机箱门封头 |
| --- | --- |

第2章		开始

本章会详细介绍如何而线及设置设备和防区。

2.1安装步骤

请在开始安装前完整地阅读本章。在您已经完整地了解安装程序后，请按步骤进行安装。

第1步：生成平面图

画出楼宇草图，以便函安排所有报警探测设备、键盘和其他模块的位置。

第2步：安装控制箱

把控制箱安装在一个干燥的、接近无开关的交流电电源和拨入电话线的地方。将机箱安装到墙上之前，一定要将4个电路板安装键从后面安进机箱内。将机箱安装到墙上后，将附带的DSC商标贴在机箱下面。

供应交流电或将电池连接到控制箱前，您必须完成所有布线工作。

第3步：进行总线布线（2.3节）

按照本说明2.3节的指导将总线布线到每个模块。

第4步：防区布线（2.8节）

您必须断开控制箱的电源，以便完成所有防区布线。使用常闭回路、单线尾电阻器、双线尾电阻器、火警防区和匙制开关设防防区连接防区时，请参阅2.8节。

第5步：完成布线（2.2 节）

按照2.2节（“端口说明”）的指导完成其他布线工作，包括警铃、电话线连接和接地连接。

第6步：供电给控制箱

控制箱只连接了电池的话，不会得到供电。

第7步：键盘分配（2.5节）

为了正确监测键盘，每个键盘必须分配到不同的

完成所有防区和总线布线后，供电给控制箱。

第8步：检测（2.6节）

通电后，控制箱对每个模块的检测会自动有效。请按照2.6节的指导核对系统上的所有模块。

第9步：进行系统编程（第4章和第5章）

第4章主要是介绍如何进行控制箱编程。第5章包括各种可编程性能的完整说明、可用的选项和它们如何发挥功能。尝试系统编程前，应将编程工作表填妥。

第10步：系统测试

控制箱必须进行完整的测试，确认所有的性能和功能都按编程进行操作。

2.2端口说明

电池连接

使用1个12V 4Ah可充电电池作为交流电故障时的后备电源。当控制箱需要的电源超过变压器的电源输出时，电池也会提供额外的电流，如控制箱报警时。

大电流充电/标准电池充电选项（[701]节，选项[7]）使您可以在大电流电池充电和标准电池充电额定值之间选择。

完成所有其他布线后才连接电池。先连接电池再连接交流电。

将红色电池头连接到电池的正极，将黑色电池头连接到负极。

AC端口—AC

控制箱需要一个16.5V，1.5VA的变压器。将变压器连接到无开关交流电电流，并将变压器连接到这些端口。

在编程节[701]，选项[1]中，控制箱可被编程为可作用频率为50Hz或60Hz的交流电电线。

完成所有其他布线后才连接变压器。

辅助电源端口—AUX+和AUX-

这些端口为设备所需电源提供高达550mA，12VDC的额外电源。将需要供电的设备的正极连接到AUX+端口，负极连接到AUX-（接地）。AUX输出受到保护。这就是说如果对来自这些端口的电源要求过多，（如布线短路），控制箱会暂时关闭输出，直到问题得到解决。

警铃输出端口—BELL+和BELL-

这些端正口为警铃、闸门或其他警告类设备提供高达700mA，12VDC的持续电源。将任何报警警告设备的正极连接到BELL+，负极连接到BELL-。请注意，警铃输出受到保护：如果对来自这些端口的电源要求过多，（如布线短路），警铃熔线会开启。在短时间内电源只有3A。

警铃输出受到监测。如果没有使用报警警告设备，通过BELL+和BELL-连接一个1000ohm电阻器，可以避免控制箱显示故障姿态。详情请参阅3.4节（“[*][2]故障显示”）。

总线端口-AUX+、AUX-、YEL、GRN

控制箱用总线与模块进行通信，反之亦然。每个模块有4个总线端口，必须与控制箱上的4个总线端口连接。详情见2.3节（“总线操作和布线”）。

可编程输出 — PGM1和PGM2

每个PGM都是经过特别设计的，被控制箱触发时，端口会切换到接地。

PGM1电池可以输出300mA。将LED或蜂鸣器的正极连接到AUX+，负极连接到PGM1。如果所需电流超过300mA，必须使用继电器。请仔细阅读PGM布线图。

PGM2的操作与PGM1相似。PGM2可以输出50mA电流。可编程输出选项的列表见5.11节“PGM输出选项”。

防区输入端口 — Z1到Z6

每个探测设备必须与控制箱上的防区连接。我们建议您将一个探测设备连接到每个防区；将多个探测器连接到一个单独的防区是可能的。有关防区布线的内容，请参阅2.8节（“防区布线”）。

电话连接端口 — TIP、RING、T-1、R-1

如果报警中心通信或下装需要电话线，按以下方法进行RJ-31X电话插座连接：

为了正确操作，在控制箱和电话公司设备之间不要再连接电话装置。 不要将报警控制箱通信器连接到打算用于传真机的电话线上。这些电话线会联合音频滤波器，如果探测到任何传真信号以外的任何事件，就会断开与电话线的连接，导致不完整的传送。

2.3总线操作和布线

控制箱用总线与所有连接的模块通信，反之亦然。红色（AUX+）和黑色（AUX-）端口用于提供电源，同时黄色（YEL）和绿色（GRN）端口分别用于时钟和数据。

控制箱的4个总线端口必须连接到所有模块的4个总线端口或线路上。

以下是总线布线的限制：

·总线最好使用至少22规四芯线（0.5mm）；双绞线更佳。

·模块应连接到控制箱，但可以进行串联或作T形布线安装。

·用总线，任何模块可被连接到任何地方。您不必为键盘等设备进行独立的总线布线。

·模块与控制箱之间的距离不能超过1000’/300m。

·不必使用屏蔽线。

·总线布线示例

注意：

模块（A）在离控制箱1000’/330m内正确布线。

模块（B）在离控制箱1000’/330m内正确布线。

模块（C）的布线距离超过1000’/330m布线错误。

2.4电流额定值—模块和附件

为了正确操作PC585系统，不能超过主控制箱和扩展设备的电源输出容量。按以下数据核对，确保系统的每部分都没有超载及系统可以正常发挥功能。

PC585（12VDC）

AUX+：…….550mA：减去每个键盘列出的额定值、扩展模块和连接到VAUX和总线的附件。

BELL：……..700mA恒定值；3.0A，短时间值。只有连接备用电池时可用。

PC585设备额定值（@12VDC）

·LCD5500Z键盘：75—85mA

·PC1555RKZ键盘：75—85mA

·PC5508Z键盘：75—85mA

·PC5400串行模块：65mA

·PC5132无线接收机：125mA

其他设备

请仔细阅读制造商使用指南，决定在触发或报警时每个设备需要的最大电流，还包括计算负载时的正确电流值。在任何可操作的模式中，连接的设备不能超过系统容量。

2.5键盘分配

键盘有8个槽可用。默认值的LED键盘向来分配到槽1；LCD5500Z键盘向来分配到槽8。您要将每个键盘分配到它的槽（1到8）。由于键盘可通知控制箱哪个槽被占用，因此键盘需要登记，然后控制箱会在没有键盘监测功能时产生故障。

为了用DLS—1软件进行上装键盘编程，一个LCD键盘必须被分配到槽8。

如何分配键盘

在系统安装的每个键盘进行以下操作：

- 输入[*][8][安装者码]进入安装者编程

- 输入[000]进入键盘编程

- 输入[0]进行槽分配

- 输入一个两位数号码（11-18）指定键盘占用哪个监测槽

- 按[#]两次退出安装者编程

分配完所有键盘后，在安装者编程中通过进入[902]节执行监测重置。现在控制箱会监测所有分配的键盘，并登记系统上的模块。

如何进行功能键盘编程

每个键盘上的5个功能键被默认值编程为在宅设防（03）、出外设防（04）、警铃（06）、快速退出（14）和传感器恢复（16）。您可以更改每个键盘上每个键的功能：

- 在您想更改功能键编程的键盘进入安装者编程。

- 按[000]进行键盘编程。

- 输入[1]到[5]选择要编程的功能键。

- 输入从[00]到[17]的2位数号码，选择您想功能键拥有的性能。功能键选项的完整列表见3.5节“功能键”。

- 从第3步起重复直至完成所有功能键的编程。

- 要退出安装者编程，按[3]两次。

2.6监测

通过默认，所有模块都进行安装监测。监测在任何时候都有效，那么如果从系统移开模块，控制箱会显示故障。

要检查最后连接和监测模块，从安装者编程进入[903]节。您可用LCD键盘滚动连接的模块的显示。连接的模块没有显示出来的话，会显示故障情况，键盘上的故障灯会开启。由于以下的一个或几个原因，会导致情况：

·模块没有连接到总线

·出现总线布线问题

·模块与控制箱距离超过1000’/330m

·模块电源不够

有关模块监测故障的详情请参阅3.4节（“[*][2]故障情况”）。

2.7 移走模块

必须命令控制箱不再监测从系统移开的模块。要移开模块，将它从总线移开并在安装者编程中输入[902]重置监测区域。控制箱会恢复并确认和监测系统上存在的所有模块。

2.8防区布线

有关操作所有防区类型的完整说明，请参阅5.2节（“防区定义”）。

防区布线有几种不同的方法，这是由所选的编程选项决定的。控制箱可被编程为监测常闭、线末或双线末回路。请仔细阅读下图，了解每种类型独立监测防区布线。

无论为控制箱（[013]节：[1]-[2]）选择了类型的防区布线监测，任何定义为火警或24小时联接监测的防区必须连接一个单线尾电阻器。（见5.2节“防区编程”）

常闭回路

要使常闭回路有效，编程节[013]节，选项[1]必须开启。

只有在使用常闭（NC）探测设备或触点时才可选择此选项。

单线尾（EOL）电阻器（5600）

要使控制箱探测单线末电阻器有效，编程节[013]，选项[1]和[2]必须关闭。

在使用常开（NO）或常闭（NC）探测设备或触点时应选择此选项。

双线尾（DEOL）电阻器

双线尾电阻器允许控制箱决定防区是报警、防拆或故障。

要使控制箱探测双线末电阻器有效，编程节[013]，选项[1]必须关闭，选项[2]必须开启。

如果双线末监测选项有效，主控制箱上的所有有线防区必须进行进行末电阻器布线，火警和24小时监测除外。 不要在键盘防区进行双线末电阻器布线。

不要将双线末电阻器用于火警或24小时监测防区。如果选择了双线末监察院测选取项，不要将火警防区连接到键盘防区端口。

只有在使用常闭（NC）探测设备或触点时才可选择此选项。 每个防区只可连接一个NC触点。不可以在一个单独的回路上连接多个探测设备或触点。

以下是特定情况下的防区状态：

回路电阻							回路状态

0  （线路短路，回路短路）				  故障

5600（触点关闭）						  安全

无限 （线路断开，回路打开）				  防拆

11200（触点开启）					 被触发

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

线末电阻…………….[013] 节：[1]

双线末电阻………….[013]节： [2]

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2.9火警防区布线

四线烟感探测器

所有火警防区必须按下图进行布线：

2.10 LINKS防区布线

LINKS支持

使用LINKS 1000移动电话时，按下图将LINKS连接到主控制箱。

LINKS监测（24小时监测）

使用LINKS 1000移动电话时，任何主板防区可被设置为LINKS监测。在[001]节将此防区编程为防区类型[09]，24小时监测。

拥有LINKS监测防区时，如果LINKS1000遇到故障，防区会受到触发，使用控制箱将事件报告给报警中心。此类防区需要一个单线尾电阻器（5600）。

按上图进行此防区布线。

LINKS应答

使用LINKS 1000移动电话时,任何主板防区可被设置为LINKS应答。

防区设置为LINKS应答时，如果发生电话线路故障，可以招待下装。LINKS接收到电话呼叫时，会触发LINKS电路板上的RING端口。编程为LINKS应答的防区需要一个单线尾电阻器（5600欧姆）。

按上图进行LINKS应答防区布线。

只有通过LINKS下装到控制箱时需要LINKS应答防区。 使用LINKS时，不能使用忙音探测。

键盘防区不可用作24小时监测或LINKS应答。

2.11键盘防区

系统的每个“z”键盘都有一个可连接到如门磁等设备的防区输入口。

要安装键盘，移开部件底部的螺丝，打开键盘的塑料壳。将键盘电路板上的五个端口定好位，从控制箱连接四条线：红色连接到R，黑色连接到B，黄色连接到Y，绿色连接G。

要连接防区，将一条线连接到Z端口，另一条连接到B。要向设备供电，用红色和黑色向设备供电。红线连接到R（正极）端口，黑色连接到B（负极）端口。

使用线末监测时，按2.8节“防区布线”概括的设置方法之一连接防区。线末电阻器必须安装在回路末的设备上，而不能在键盘上。

键盘防区不支持双线末电阻器

分配键盘防区

使用键盘防区输入口时，每个被使用的输入口必须在安装者编程中分配一个防区号码。

首先，确保您已将所有安装的键盘都已登记到所需的槽中。（见2.5节“键盘登记”）然后，进入编程节[020]进行防区分配。在此节中有8个编程位置，每个键盘槽1个。为每个键盘防区输入一个2位数防区号。此号码必须在与每个防区连接的键盘相对应的位置输入。

键盘防区1-4会取代主控制箱上的防区端口Z1-Z4。

一旦完成键盘防区分配，您还要进行防区定义和防区属性编程（见5 .4节“分配键盘防区）。

第3章	键盘命令

用任何系统键盘输入命令和/或进行PC585安防系统编程。LED键盘使用功能和防区指示灯代表报警功能和状态。如果您有一个PC1555RKZ键盘，系统灯则起到故障、记忆、编程和旁路批示灯的作用。与其他LED键盘不同的是，这些情况只会由系统灯表示出来。LCD键盘可提供液晶显示说明，并用功能批示灯向用户报警状态。

PC585安装说明提供了系统设防和撤防、旁路防区和从键盘执行用户功能和基本指导。本章是这些功能的详细说明。

3.1设防和撤防

有关基础设防和撤防的说明，见PC585安装说明。其他的设防方法请参阅3.4节（“[*][0]快速设防”和“[*][9]无进入延时设防”）和3.5节（“功能键”）。

为了预防误报，音频退出故障可在用户进行系统设防时通知用户出现错误退出。如果在退出延时时结束时，非强制设防延时1或延时2类型的防区仍保持开启，进入延时会立即开始，警铃会在进入延时期间发出一声稳定的警报。在进入延时期间结束时，如果系统没有撤防，会场进入报警。可在编程节[013]，选项[6]关闭此性能（详情见5.17节“设防/撤防选项）

3.2 自动旁路在宅设防

在宅设防允许用户不离开房屋时进行系统设防。用户进行系统的在宅设防时，所有编程为在宅/出外的防区会旁路，那么用户不必手动旁路室内防区。（见5.2节“防区编程”）

系统用有效用户码进行设防时，如果系统上的任何防区已被编程为在宅/出外防区，旁路灯会开启。然后控制箱会监控所有防区编程为延时1和延时2防区，如指定的出/入门。如果在退出延时结束时没有延时类防区受到触发，控制箱会旁路所有在宅/出外类型防区。旁路灯会保持开启，通知用户室内防区已由控制箱进行自动旁路。如果在退出延时期间延时防区受到触发，系统变为出外模式设防，而且所有在宅/出外防区会场在退出延时到期后被设防。

用户可随时通过输入[*][1]键盘命令进行在宅/出外防区设防（见3.4节“[*][1]防区旁路）。

如果由安装者进行编程，按下PC5508Z和LCD5500Z键盘上的在宅键2秒也可触发在宅设防。有关在宅设防的详情，请参阅3.5节（“功能键”）。

3.3自动设防

如果系统处于撤防情况，系统可编程为在每天的特定时间自动设防。为了使自动设防功能正确操作，时间编程必须正确无误。要进行时钟和自动设防时间的编程，见3.4节（*）[6]“用户功能”）

系统的内部时钟与自动设防时间吻合时，控制箱会检查系统状态。如果设防，控制箱会等到第2天自动设防时间时会重新检查系统。如果系统在自动设防时间的撤防状态，控制箱会使所有键盘的蜂鸣器发出一分钟的警报。如果自动设防期间警铃鸣叫选项有效（[014]节，选取项[2]），警铃会在系统自动设防时每10秒响一次。如果输入一个有效的用户码，自动设防会取消。

如果自动设防被删除，删除自动设防的用户号码会被记录在时间记忆缓冲中。

如果没有输入密码，控制箱会自动设防。如果防区被触发，控制箱会传送一个部分开启报告码—如果有编程的话——向报警中心显示系统不安全。防区恢复后，控制箱会重新将防区布防。

只有在任意键盘输入一个有效访问码才可取消自动设防。

3.4 [*]命令

[*]键盘命令为用户提供了一个进入基础系统编程的简单方法——如编程用户码或旁路防区。用户也可以用[*]键命令检查系统状态，包括查看故障情况和在LCD键盘上显示事件记忆缓冲。

可从LCD和LED键盘执行[*]键命令。LED键盘用防区批示灯显示命令信息。LCD显示提供书面信息，通过每个命令知道用户。从LED键盘查看时，该部分的命令等到解释。使用LCD键盘时，用（<>）键滚动提供的信息。否则，两种键盘类型的键盘功能会保持不变。

[*][1]旁路和重新触发在宅/出外防区

用[*][1]键盘命令来旁路独立防区。一个旁路防区不会导致报警。

防区撤职防时，防区才能被旁路。

如果旁路所需密码选项有效（[015]节，选项[5]），只有带有效旁路属性的用户码可以旁路防区（见5.1节“安防码编程”）。

如果选择了设防时旁路状态显示，当系统设防为显示某些防区被旁路时，旁路（或系统）灯会开启（见5.17节“设防/撤防选项”）。

当您进行系统撤防时，所有手动旁路防区会被撤消。

触发在宅/出外防区

如果系统在在宅模式设防，[*][1]命令可用于触发在宅/出外防区。

[*][2]故障显示

控制箱经常就几个不同的故障情况进行自我监控制。如果显示故障，故障（或系统）灯会开启，键盘每10秒响2次。按键盘上的任何键可使故障警报静音。如果故障时警铃鸣叫有效（[014]节，选取项[5]），出现故障情况时警铃会每10秒响一次。

要从LED键盘查看故障情况：

- 按[*][2]。

- 键盘会使故障（或系统）灯闪亮（或系统）灯闪亮。与所显示的故障情况对应的防区批示灯会开启。

使用LCD键盘时，故障情况会在显示中列出；用户必须用简单的（<>）键滚动所列的故障情况。

用LCD键盘设防时可以查看故障，所提供的键盘是2.0或以上版本。较旧式的键盘不能正确显示“火警故障”。如果使用旧式LCD键盘，将[013]节，选项[3]编程为关闭可确保正确显示故障。

各种故障如下：

灯	故障

- 需要维修：按[1]确定故障。灯1-5会亮，表示故障情况：

。灯[1]—电池低电压：主控制箱备用电池充电低电压。（低于11.5V时欠载）。当电池充电至超过12.5V时会恢复。

。灯[2]—警铃电路故障：警铃电路开启（见5.13节“警铃”）。

。灯[3]一般系统故障：如果连接到PC5400打印机模块的打印机故障并脱机。

。灯[4]—一般系统防拆：模块内探测到防拆情况。

清除故障情况前必须手动恢复所有防拆情况。

。灯[5]—一般系统监测：控制箱与连接到总线的模块的通信发生故障。（见2.6节“监测”）。事件记忆缓冲会记录事件。

。灯[6-8]—无用。

- 交流电故障：没有交流电供应给控制箱。在交流电故障选项[016]节，选取项[2]被编程的情况下，出现交流电故障情况，则故障（或系统）灯会闪。若交流电故障显示故障无效，则不会显示此故障（[016]节，选取项[1]）。有关交流电故障报告的资料见5.8节“通信器报告码”。

- 电话线路监测故障（TLM）：

电话线路出现故障。（见5.12节“电话线监测器”）

- 通信故障（FTC）：通信器与任何编程电话号码的通信失败。（见5.5节“通信器—拨号”）。

- 防区故障（包括火警防区）：系统的任何防区发生故障。也就是说在有需要的情况下，防区不能提供报警（如果防区开启，双线末防区短路或无线防区监测故障）。发生防区故障时，系统键盘会发出警报。在故障模式中按[5]可以查看受影响的防区。

在设防状态下会产生并显示火警防区故障。

- 防区防拆：设置为双线末电阻器监测出现防拆情况，或无线设备上的防拆开关开启。发生防拆情况时，键盘会发出警报。在故障模式中按[6]可查看受影响的防区。如果防区被防拆或故障，必须完全复位以清除故障。

在[013]节，选项[4]使撤防时不显示防拆/故障有效，开路时不会在键盘上显示故障和防拆情况，并会由用户隐藏。如选项无效，开路时会显示故障和防拆。

如果防区在防拆或故障状态下，它必须在清楚故障情况前完全重置。

- 设备电池低电压：无线设备出现电池低电压情况。按[7]一、二或三次查看哪些设备出现电池故障。

|  | 键盘鸣叫： | 键盘显示 |
| --- | --- | --- |
| 按[7] | 1 | 防区出现电池低电压（LED键盘-防区灯1-8） |
| 再按[7] | 2 | 手持式键盘出现电池低电压（LED键盘-防区灯1-4） |
| 再按[7] | 3 | 无线钥匙扣型按键出现电池低电压（LED键盘-防区灯1-8） 要查看无线钥匙扣型按键9-16的电池情况，必须使用LCD键盘。 |

- 系统时间丢失：控制箱已经通电，但还没有设置内部时钟。使时钟复位可清除此故障。

[*][3]报警记忆

如果在上一个设防期间或即使控制箱撤防情况下24小时防区发生报警，记忆（或系统）灯会亮。

要查看报警记忆，按[*][3]。如果在上一个设防期间内发生了报警或防拆，记忆（或系统）灯会亮。与报警和防拆对应的防区显示灯闪亮。要关闭记忆（或系统）灯，进行系统设防和撤防。

[*][4]门钟开/关

每当编程为门钟防区的防区被触发，门钟性能使键盘发出音频（见5.3节—“防区属性”）。如果门钟性能有效，每当门钟防区被触发时，键盘会发出5声短警报。指定的出/入门常常被定义为门钟防区：系统设防或撤防时，性能可开或关。

[*][5]编程访问码

用户有37个访问码可用。具体如下：

访问码（40）…….1个主人码

访问码（01）到（32）…….. 32个一般访问码

访问码（33）— （34）…….. 2个动持码

访问码（41）— （42）……… 2个监测码

所有访问码可以进行系统设防或撤防，还可以用[*][7]命令触发PGM输出口。

访问码可以是四或六位数（见5.1节“编程安防码”）。

有关如何在LCD或LED键盘编程访问码的资料，见PC585安装说明。

主人码 – 访问码（40）

默认值中，主人码可以执行任何键盘功能。此密码可用于所有用户码的编程。如果主人码不可更改选取项有效，主人码只可由安装者进行更改。

一般访问码 – 访问码（01）到（32）

一般访问码可进行系统设防和撤防。旁路需要密码选取项有效，旁路防区时用户要输入一个有效访问码。专用访问码可再访问码属性编程中使防区旁路属性无效。

有关访问码选取项的详情，见5.1节-“编程安防码”。

劫持码 – 访问码（33）和（34）

进入时劫持码会发送一个劫持报告码到报警中心。

如果一个劫持码被编程，当它被使用时，即使劫持码属性被关闭，控制箱也会一直发送报告码到报警中心。

管理码—访问码（41）和（42）

这些密码可用于一般访问和劫持码的编程。通过默认，两个监测码拥有主人码的属性。这些设置可被更改。

访问码属性

每个密码可进行2种访问码属性的编程。要进行属性编程时，输入[*][5][主人码][9]进入属性编程模式。然后输入密码号[01-32, 33, 34, 41, 42]输入属性号码：

属性[1] …….用户使设防、撤防、报警恢复、[*][7][1-2]选项，删除自动设防有效

属性[2]……..无用

属性[3]……..防区旁路有效

属性[4]……...无用

主人码属性不能更改

[*][6]用户功能：

此键盘命令可用于多种子不同的功能编程：

要进行用户功能编程：
1。按[*][6][主人码]。编程（或系统）灯会闪亮。

2．按要编程的项目输入数字[1]到[6]

．[1] – 时间和日期

为使自动设防或测试传送功能政党动作，为使所有事件记忆缓冲的所胡事件带有时间和日期标签，时间和款项的设置必须精确。

-用24小时格式[小时 分钟]从00：00到23：59输入时间（小时和分钟）。

-按月、日和年输入日期[ 月 日 年]。

．[2] – 自动设防有效/无效

要使用权自动设防有效或无效，按[2]。如果自动设防性能有效，键盘会发出3声短警报，如果无效，会发出1声长警报。详情请参阅3.3 节-“自动设防”。

．[3] – 自动设防时间

系统在某个时间可以编程为自动设防。进行自动设防时间编程时，用24小时格式[小时 分钟]输入时间（小时和分钟）。详情请参阅3.3节-“自动设防“。

．[4]-系统测试

按[4]时，控制箱会测试警铃输出、键盘灯和通信器2秒。如果有编程的话，控制箱也会发送1个系统测试报告码（见5.7节-“通信器-报告码”）。

．[5]DLS有效（下装）

按[5]时，控制箱会根据在[702]节：[7]中选定的选项使下装选项有效1或6小时。在此期间，控制箱会应答拨入的下装呼叫（见5.10节“下装”）。

．[6]-用户初始呼叫

按[6]时，控制箱会开始呼叫下装计算机。

用LCD键盘的附加性能

使用LCD键盘拥有的附加性能包括访问事件记忆缓冲。用（<>）键可滚动[*][6]菜单，按[*]键可选择以下命令：

从LCD键盘查看事件记忆缓冲

从[*][6]菜单选择“查看事件记忆缓门路 ”。键盘会显示事件、事件号码、时间和日期，可用的话，还包括防区号码和访问码。按[*]键可在此住处和事件本身进行切换。用（<>）键可以滚动缓冲内的事件。完成查看事件记忆缓冲后按[#]键盘退出。

亮度控制

您可从10个不同的亮度级别中选择。用（<>）键滚动到您想要的亮度级别。按[#]键退出。

键盘蜂鸣器控制

您可从21个不同的键盘音中选择。用（<>）键滚动到您想要的键盘音级别并按[#]键退出。按住[*]键可在LED键盘进入此性能。

[*][7]命令输出功能

用户可用[*][7][1-2]命令触发可编程输出功能。系统设防或撤防时都可触发输出口。

[*][7][1]-命令输出选项#1：

按[*][7][1][访问码，需要的话]触发编程为PGM输出选项[19]的输出口。此输出口可用于操作如车库开启器、灯或门锁等设备。

[*][7][2]-命令输出选项#2：

按[*][7][2][访问友，需要的话]触目惊心发编程为PGM输出选项[03]或[20]之一的所有输出口。

特别注意：习惯上，[*][7][2]被保留用作烟感探测器复位。现在，烟感探测器可被编程为输出[03]“传感器恢复”，如果使用输出选项[03]，不要编程[20]命令输出选项#2。详情见5.11节“PGM输出选项”。

[*][8]安装者编程

在安装者码后输入[*][8]进入安装者编程。详情见第4和5章有安装者编程说明。

[*][9]无进入延时设防

系统用[*][9]命令设防，控制箱会取消进入延时。一旦退出延时到期，延时1和延时2类型防区会变成瞬时，在宅/出外防区会旁路（见5.2节“防区编程”）。按[*][9]后必须输入一个有效访问码。

[*][0]快速设防

如果快速设防选取项有效，输入[*][0]可不用用户码进行控制箱设防（见5.17节“设防/撤防选取项”）。

快速设防不能用于取消自动设防。

[*][0]快速退出

如果快速退出功能有效，不用进行系统撤防和重新设防就可通过已设防的延时类防区房屋（见5.17节“设防/撤职防选取项”）。

输入[*][0]时，控制箱会为用户提供一个2分钟的窗口，以便函退出房屋。在此期间，控制箱只会忽略一次触发。延时防区安全时，控制箱会结束2分钟的退出延时。

如果另一个延时防区被触发或2分钟后防区没有恢复，控制箱会开始进入延时。

如果下在进行退出延时，进行快速退出不会延长退出延时

3.5功能键

在每个键盘上有5个功能键，分别是在宅、出外、警铃、恢复和退出标签。每个键盘通过默认编程为招待以下的一个功能。按下适当的键2秒可触发一项功能。

在PC1555RKZ键盘，用数字键1-5作功能键

“在宅”-（03）在宅设防

系统会用在宅模式进行设防（见3.2节）。使快速设防性能有效（编程节[015]，选项[4]），则不需输入访问码就可拥有此键盘功能。如果快速设防无效，用户必须在系统在宅设防前输入一个访问码。

“出外”-（04）出外设防

系统会在出外模式进行系统设防（见3.2节）。使快速设防性能有效（编程节[015]，选项[4]），则不需输入访问码就可拥有此键盘功能。如果快速设防无效，用户必须在系统出外设防前输入一个访问码。

“门钟”-（06）门钟开/关

门钟性能可在开或关之间切换。（见3.4节-“[*][4]门钟”）。

“恢复”-（14）传感器恢复或[*][7][2]

控制箱会触发编程为选项[03]传感器恢复或[20]命令输出选项#2的所有PGM输出口。（见3.4节“[*][7]命令输出功能”）。

“退出”-（16）触发快速退出

控制箱会触发快速退出性能（见3.4节“[*][0]快速退出”）。

附加功能键选项

任何键盘上的任何功能键可改为下列选项之一。（见2.5 节“键盘登记”的更改功能键编程指令。）每个选项按编程码列出，跟随其对应的[*]键命令。有关每项功能的详情，请参阅3.4节（“[*]命令”）。

- 空键：此键无用，按下此键会执行任何功能。

[01]-[02] 将来使用

- 在宅设防：如上所述。

- 出外设防：如上所述。

- [*][9]无进入延时设防：必须输入一个有效的用户码。

- [*][4]门钟开/关：如上所述。

- [*][6][……][4]系统测试：必须输入一个有效的主人码。

- [*][1]旁路模式：有可能需要输入一个有效的访问码。

- [*][2]故障显示

- [*][3]报警记忆

- [*][5]访问码的编程：必须输入一个有效的主人码

- [*][6]用户功能：必须输入一个有效的主人码。

- [*][7][1]命令输出选项#1：必须输入一个有效的访问码

- [*][7][2]恢复（命令输出选项#2）：如上所述

- 将来使用

- [*][0]快速退出：如上所述

- [*][1]重新触发在宅/出外防区

[18]–[20] 将来使用

  - LCD5500Z可用的性能

这些性能只可用于带动防区输入口的LCD5500Z键盘：

自动滚动记忆内的报警

LCD5500Z键盘空闲时可自动滚动记忆内的报警。如果此性能有效，会跳过时钟显示。此选取项可在LCD编程节[66]，选项[4]中编程。

24小时时间显示选项

LCD5500Z可编程为用24小时时钟代替12小时上/下午时钟显示时间。此选项可在LCD编程节[66]，选项[3]中进行编程。

键盘防区

见2.11节“键盘防区”。

设防时查看故障

如何查看故障的说明见3.4节“[*][2]故障显示。

夜光增强功能

按下任何键时，LCD5500Z、PC5508Z和PC1555RKZ防区输入键盘会提供额外的数字盘夜光功能。

第四章 	如何编程

本章主要介绍安装者编程功能和如何进行各部分编程的.

开始编程前，您必须认真阅读本章。我们建议您在进行控制箱编程前填妥编程工作表。

为了方便您参考，与所列功能对应编程部分会象本栏一栏突出列在文字框内。

4.1 安装者编程

安装者编程是用于进行所有通信器和控制箱选项编程的。安装者码默认值是[5555]，但可更改为避免未授权进入编程。

安装者码。。。。。。[006]节

从LED键盘：

- 输入[*][8][安装者码]

。编程灯（或PC1555RKZ上的系统灯）会闪，表示您正处于编程模式。

。设防灯会开启，表示控制箱正等待3位数部分号码。

- 输入与您想进行编程部分对应的3位数部分号码。

。设防灯会关闭。

。准备灯会开启，显示控制箱正等待进行选定部分完整编程所需的信息。

- 输入进行选定部分完整编程所需的信息。

如果输入的3位数部分号码无效，或如果属于该部分的模块没有显示，键盘会发出一声2秒的错误音。

从LCD键盘：

- 从任何键盘输入[*][8][安装者码]。键盘会在3个破折号后显示“输入部分”。

- 输入与您想进行编程的节号响应的3位数号码。现在键盘会显示完成选定部分编程所需的信息。

- 输入完成部分变成所需的信息（即号码、HEX数据或开/关选项）。

如果您将住处输入某部分时出错。按[#]键退出该部分。重新选择该部分并重新输入正确的信息。

为使更改有效，编程节中的每个盒内都必须是一位数。

4.2编程十进制数据

编程盒的一些数字需要十进制数据（如：密码、电话号码）。如果将数字逐个输入到每个编程盒，控制箱会自动退出选定的编程部分。准备灯会关闭，设防灯会开启。

您也可以在PC1555RKZ和PC5508Z键盘按下[#]键盘,不用输入数据到每个盒，就可以退出一个编程部分。这对于只要更改头几个编程盒的数字的用户来说，是十分方便的。编程部分的其他数字将保持不变。

4.3 编程HEX数据

有时需要用到十六进制（HEX）数字。要进行HEX数字编程，按[*]键。控制箱会进入HEX编程，准备灯会开始闪亮。

下面是输入适当HEX数字应按的号码：

1=A		2=B		3=C		4=D		5=E		6=F

输入正确的HEX数字后，准备灯会持续闪亮。如果需要另一个HEX数字，按响应的号码。如果需要十进制数字，再按[*]键盘。准备灯会开启，而且控制箱会回到常规十进制编程。

例：

用户要输入“C1”作为开启，您应输入：

[*][3][*]，[1]：

。[*]进入十六进制模式（准备灯闪）

。[3]输入 C

。[*]回到十进制模式（准备灯原色）

。[1]输入数字1

如果准备灯闪亮，您输入的任何数字会被编程为HEX等值数。

如果您使用脉冲格式，十进制的零[0]不会传送。编程[0]使控制箱不会为该数字发送任何脉冲。十进制的零[0]是一个填充数字。要传送一个零[0]，必须将它编程为十六进制的“A”。

例：

3位数呼号“403”，您必须输入：

[4]，[*][1][*][3]，[0]：

。[4]输入数字4

。[*]进入十六进制模式（准备灯闪）

。[1]输入A

。[*]回到十进制模式（准备灯原色）

。[3]输入数字3

。[0]输入数字0作为填充数。

4.4 编程切换选择部分

某些编程部分包含几个切换选项。控制箱会用防区灯1到8显示不同的选项是否有效。按与选项对应的号码进行开/关。正确选择所有切换选项后，按[#]键退出该部分并储存改变。准备灯会关闭，设防灯会开启。

请参阅本说明第5章决定每个选项代表什么，以及您应用时灯会开启还是关闭。

4.5查看编程

LED键盘从LED键盘可以查看任何编程部分。进入编程部分后，键盘会立即显示该部分编程的信息的第1位数。

键盘用二进制格式显示信息，与下表一致：

| 值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防区1 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 防区2 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 防区3 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 防区4 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

( 灯关闭

- 灯开启

*见HEX数据输入指令

按任一紧急键（火警、辅助或劫警）前进到下一个数字。当一部分的所有数字都查看完毕后，控制箱会退出该部分；准备灯会关闭，设防灯会开启，等待输入下一个3位数编程部分号码。

LCD键盘

进入一个编程部分后，控制箱会立即显示该部分的所有编程信息。用（<>）键滚动显示的数据。滚动到所显示数据的末端或按[#]键退出该部分。

- 编程说明

本章主要是介绍所有可编程性能的操作，并提供所有对应编程位置的摘要。

5.1安防码编程

有3个密码可有安装者在安装者编程功能中进行编程：主人码、安装码和保养码。所有其他的访问码都可以通过[*][5]命令进行编程（见3.4节）。

主人码也可有用户编程为访问码（40）。如果主人码不可更改选项有效，系统主人码只能由安装者更改。

一般访问码可进行系统设防和撤职防。旁路需要密码选项有效的情况下，旁路防区时用户需要输入一个有效的访问码。通过在访问码属性编程，专用访问码可使防区旁路属性无效（见3.4节“[*][5]编程访问码”）。

如果6位数用户访问码选项有效，所有访问码可以用6位数代替4位数进行编程，控制箱识别码和下装访问码除外。

·······································

安装者码……[006]节

主人码……[007]节

保养码……[008]节

主人码不可更改……[015]节：[6]

旁路无需要码……[015]节：[5]

6位数用户访问码……[701]节：[5]

······································

保养码只限于进行系统设防和撤防。保养码不可用[*][9]设防系统、旁路防区或执行[*][7]命令功能。

5.2防区编程

所有8个防区都可通过默认有效。无用的防区应在编程节[202]中使之无效。

[001]节使您可以选择如何操作您使用的每个防区。每个防区有1个表示防区定义的2位数密码要编程。从下列选择一个定义。

此外，每个防区有8个不同的属性，可在[101]到[108]节编程（见5.3节“防区属性”）

- 空防区

此防区是空白的。无用的防区被编程为空防区。

- 延时1防区

此防区类型一般用于进入/退出门，可在退出延时期间虽被触发但不会导致报警。一旦退出延时到期，开路防区会开始进入延时计时。在进入延时期间，键盘蜂鸣器会发出稳定的警报，提示用户系统应进行撤防。如果控制箱在进入时间到期前撤防，不会发生任何报警。

- 延时2防区

可在编程节[005]相对于延时1独立地设置延时2进入延时时间（系统时间）。

- 瞬间防区

控制箱设防状态下，如果此类防区被触发，会导致瞬间报警。通常此防区用于窗口、内部门或其他周界防区和玻璃破碎探测器。

- 室内防区

在进入延时期间如果此防区被触发，不会导致报警。如果进入延时开始前防区被子触发，会导致瞬间报警。一般此防区用于内部保护设备，如移动探测器。

- 内部在宅/出外防区

除了会在以下情况下自动旁路外，此防区与室内防区操作基本一样：

。控制箱在在宅模式设防时（见3.5节-“功能键”）

。控制箱用没有进入延时设防时（见3.4节-“[*][9]无进入延时设防”）。

。控制箱用访问码设防及在退出延时期间延时类防区没有被触发时。

自动旁路可使用户在家设防时不用手动旁路室内类型防区.此防区一般用于室内保护设备,如移动探测器。

[06]延时在宅/出外防区

除了会一直提供进入延时以外，此防区类型与室内在宅/出外防区的操作大致相同。此防区一般用于室内保护设备，如移动探测器。由于此防区选项可以为用户提供延时时间以便关闭控制箱，所以它有助于避免误报。

使用无线传送器的覆盖出/入门的有线移动探测器必须被编程为延时在宅/出外。否则，控制箱会在出/入传送器有时间传送到接收机前，发现移动探测器被触发，导致误报。

[07] 24小时延时火警防区

如果控制箱的双线末监测选取项有效, 不要在键盘防区端口上进行火警防区布线（[013]节，选取项[2]）。

此防区被触发时，报警输出会立即被触发（预报警），但通信器会延时30秒。如果用户在延时期间按下键盘上的任何键，报警输出和通信器会额外延时90秒，让用户有时间更正问题。如果在90秒延时后防区仍然被触发，控制箱会使报警输出发出警报，并延时通信器30秒。

如果在30秒预报警期间用户没有按任何键，报警输出会上锁，控制箱会与报警中心进行报警通信。报警会响至警铃截止时间结束（[005]节“系统时间”），或直至输入一个密码（见5.13节“警铃”）。

如果另一个火警类型防区被触发，或如果火警键在延时期间被按下，控制箱会锁定报警输出，并立即进行报警通信。

被触发的火警防区会在所有键盘上显示，并可在任何键盘上进行延时。一般此防区用于锁定烟感探测器。

[08]标准24小时火警防区

如果控制箱的双线末监察院测选取项有效，不要在键盘防区端口是进行火警防区布线（[013]节，选项[2]。

此防区被触发时，控制箱会立即锁定报警输出，并与报警中心通信报警会响至警铃截止时间结束（[005]节“系统时间”），或直到输入一个密码（见5.13节“警铃”）。

被触发的火警防区会在所有键盘上显示。一般上此防区用于pull  station。

[09]24小时监测防区（带LINKS）

如果系统在设防或撤防时此防区被触发，控制箱会向报警中心报告，并会将防区报警记录在事件记忆缓冲内。

不要在键盘防	区端口上进行24小时监测防区布线。

[10]24小时入团测蜂鸣器防区

如果系统在设防或撤防时此防区被触发，控制箱会立即锁住键盘蜂鸣器，直到输入有效的用户码为此，还会立即与报警中心通信。

[11]24小时盗警防区

如果系统在设防或撤职防时此防区被触发，控制箱会立即锁住报警输出并与报警中心通信。报警会响至警铃截止时间结束（[005]节“系统时间”），或直到输入一个密码（见5.13节“警铃”）。

[12]-[20]

除了系统事件输出类型和SIA识别符以外，以下的防区定义操作与24小时盗警基本一样：

[12]24小时劫警防区—此防区通过默认有静音报警。

[13]24小时气体防区

[14]24小时热量防区

[15]24小时医疗防区

[16]24小时劫警防区

[17]24小时非医疗紧急防区

[18]24小时洒水器防区

[19]24小时水流防区

[20]24小时冰库防区

[21]24小时锁定防拆

如果此防区被触发，安装者必须在系统可设防之前输入安装者的编程。

无线防区不能被编程为防区类型[22]-[24]。

[22]脉冲式匙制设防防区

瞬间触发此防区会设防或撤防系统。

[23]电平式匙制设防防区

此防区被触发时，系统会设防。此防区安全时，系统会撤防。

[24]LINKS应答防区

当传统电话线断开连接时，可用LINKS1000移动电话（如果有使用的话）执行下装。如果需要进行此项操作，将LINKS1000的RING端口连接到LINKS应答防区（见2 .4 节“LINKS防区布线）。详情请参阅LINKS1000安装说明。

不要在键盘防区端口上进行LINKS应答防区布线。

[25]室内延时防区

此防区类型通常和移动探测器一起使用，而且有标准退出延时时间。

如果控制箱是出外设防（退出延时期间触发了延时防区，或使用了出外功能），室内延时防区会象室内防区[04]一样动作。

如果控制箱是在宅设防（退出延时期间没有触发延时防区，使用了在宅键或[*][9]用作设防），触发防区会开始进入延时1。

[87]延时24小时火警（无线）

此防区类型的操作与[07]延时24小时火警防区一致，而且如果烟感探测器是无线电的话必须使用。

[88]标准24小时火警（无线）

此防区类型的操作与[08[标准24小时火警防区一致，而且如果烟感探测器是无线电的话必须使用。

······················

防区定义…………[001]

防区分配…………[202]

····················

5.3防区属性

除了24小时防区和火警防区外，所有防区都有一个退出延时。

火警防区的属性不能从默认值设置更改。

附加的防区属性可编程为符合防区特别的应用要求。以下属性可为每个防区编程：

。音频/静音—此属性决定防区是否会触发报警输出。

。脉冲/定态—此属性决定报警输出每秒用定态还是脉冲进行开/关。

。触发警铃—此属性决定防区是否会触发警铃性能（见3.4节—“[*][4]门钟开/关）。

。旁路有效—此属性决定防区是否手动旁路（见3.4节—“[*][1]旁路及重新触发在宅/出外防区”）。

。强制设防有效—此属性决定系统在防区被触发时是否可以设防。退出延时结束后，如果此类型防区被触发，控制箱会忽略此干扰。一旦防区进入安全状态，会由系统进行控制。此防区属性，例如，会允许用户在车库门开启的时候进行系统设防，稍后门关闭后，它会随系统的其他部分一起设防。不要将此属性编程为24小时防区。

。计数器自动关闭有效—此属性决定一旦达到计数器限制时，控制箱是否会关闭通信器和警铃（见5.19节“计数器自动关闭”）

。传送延时有效—此属性决定控制箱是否按编程的传送延时时间来延迟发送报警报告码（见5.15节“传送延时”）

。无线防区—此属性决定哪些防区有无线设备。这使控制箱可进行对无线防区电池低电压故障和防区的监测。

任何无线属性有效的防区在设防时（或24小时防区的任何时候）都不会因故障情况引起报警。

防区属性………[101]-[108]节：[1]-[8]

5.4分配键盘防区

“Z”键盘有可以连接如门磁等设备的防区输入口。（布线说明见2.12节“键盘防区”）

安装了键盘防区后，在编程节[020]键盘防区分配中分配防区。

用从01-08为每个键盘输入特定的2位数防区号（槽地址）。

····························

键盘防区分配…………[020]

····························

5.5 通信器—拨号

如果选择了通信器无效选项，控制箱不会尝试呼叫报警中心。如果通信有效，控制箱会在发生带有效报告码的事件时尝试呼叫报警中心（见5.8 节“通信器—报告码”）。

通信器呼叫方向选项用于选择发生事件时控制箱应拨的电话号码。

如果DTMF拨号选项有效，控制箱会用DTMF（音频）拨号。如果转向脉冲拨号选项有效，控制箱会在第5次尝试呼叫报警中心时转向脉冲拨号。此选项无效时，控制箱会一直用DTMF拨号。如果DTMF拨号无效，控制箱会一直用脉冲拨号。

强制拨号选项有效时，无论是否有拨号音，控制箱都会拨号。每次拨号尝试会跟随以下模式：

- 控制箱会摘机，并查找拨号音5秒

- 如果没有找到拨号音，控制箱会挂机并等待20秒

- 控制箱会再次摘机并查找拨号音5秒

- 然后无论是否有拨号音，控制箱都会拨号

如果在40秒内没有确认的初始握手，控制箱会挂机。

如果强制拨号选项无效，每次尝试依旧会按照上述模式进行，除非没有探测到拨号音，控制箱不会按步骤拨号。

拨号尝试间延时计时器在进行下一次拨号前添加了一段延时。

如果忙音探测选项有效，控制箱会在探测到忙音后挂机5秒，等在拨号尝试间延时部分编程的时间过后重拨。

拨号尝试次数最大值决定控制箱在指示通信故障（FTC）情况前尝试发送信号到报警中心的次数的最大值。在这种情况下第3个电话号码可用作第1个电话号码的后备。（见5.7节“通信器-电话号码”）。如果稍后的通信成功，在[351]节编程的FTC报告码会与未报告的时间一起被发送。

在[702]节，选项[8]中使用设防时通信故障引起警铃报警有效时，在设防期间通信故障会引起音频报警，直到响铃时间结束或系统被撤防。如果只在设防时FTC故障有效，只有键盘蜂鸣器会每10秒发出故障鸣叫直到按下任一键。

等待握手时间决定控制箱会等待来自接收机的等待握手时间。如果控制箱没有收到握手，它会将呼叫当作一次失败的尝试，挂机并重试。

脉冲拨号成/败率选项可将占空比从北美比率的40/60更改为33/67。

识别音有效的话，控制箱会在电话线以脉冲发送音频，表示控制箱在线。

2100Hz/1300Hz/识别音选项选择在线以脉冲发送的识别音的频率。

请与您本地的电话公司联系，确认应使用哪个拨号设置。

··························································

DTMF或脉冲拨号……[380]节：[3]

在第5次尝试转向脉冲拨号……[380]节：[4]

通信器有效/无效……[380]节：[1]

通信器呼叫方向选项……[361]到[368]节

强制拨号……[702]节：[2]

设防尝试间延时……[703]节

忙音探测……[701]节：[6]

拨号尝试次数最大值……[160]节

等待握手时间……[161]节

脉冲拨号成/败率……[702]节：[1]

识别音有效……[702]节：[5]

2100Hz/1300Hz……[702]节：[6]

只有FTC/故障引起警铃报警……[702]节：[8]

························································

5.6通信器-户号

报警中心用户号辨别控制箱。PC1580有2个户号可编。

·································

第1个户号（4位数）……[310]节

第2个户号（4位数）……[311]节

·································

5.7通信器-电话号码

控制箱可用3个不同的电话号码与报警中心通信。第1个电话号码是主要号码，第2个电话号码是次号码，第3个电话号码如果有效，可以作为第1个电话号码的后备。

第3个电话号码不会作为第2个电话号码的后备。

如果轮流拨号选项有效，尝试呼叫报警中心时控制箱会轮流拨第1和第3个电话号码。如果此项无效，控制箱在用第1个电话号码通信失败后，才会尝试用第3个电话号码呼叫。

要使用第3个电话号码，您必须在[380]节，选项[5]使用权其有效，并在[303]节编程。

电话号码可以多达32位数，使用权您可以在需要时添加特别的数字。要进行电话号码编程，按需要输入数字0到9。以下是可编程HEX数字和它们招待的功能：

HEX（B）—功能与音频电话上的[*]键相似

HEX（C）—功能与音频电话上的[#]键相似

HEX（D）—强制控制箱查看拨号音

HEX（E）—强制控制箱暂停2秒

HEX（F）—在电话号码末作记号

······································

第1个电话号码……[301]节

第2个电话号码……[302]节

第3个电话号码……[303]节

第3个电话号码有效……[380]节：[4]

轮流拨号……[380]节：[6]

······································

所有电话号码的第一位数必须是HEX数字“D”，便于查找拨号音，或HEX数字“E”用暂停2秒

5.8 通信器-报告码

控制箱可编程为通过发送特定的报告码将事件报告给报警中心。

报告码可以是1或2位数，而且可用HEX数字（A到F）。有关可被编程的报告码和自动Contact ID及SIA格式码列表的详情，见附录A。

使用传呼机格式时不要在报告码内使用数字C。在大多数情况下，数字C会被解释为[#]，可在传呼结束前终止传呼。

································

报告码……[320]到[353]节

································

交叉防区警察报告码

在任何设防至设防期间，如果发生2个不同的报警，会发送交叉防区警察码报警。当控制箱设防时发生一个报警，而在同一调离期间或系统撤职防后，在不同的防区发生了第2个报警，此码会被发送。所有防区类型都有此项报警。除非一个或二个防区的传送延时属性有效，交叉防区警察码会被立即传送。如果传送延时属性有效，密码会按编程的传送延时时间延迟发送。

·······························

交叉防区警察码报警……[328]节

·······························

防区恢复

如果选择了警铃超时恢复选项，在警铃截止时间结束而且防区安全的情况下，控制箱会发送防区恢复报告码。如果报警输出时间结束时防区不安全，控制箱会等到防区一进入安全状态或系统被撤防就立即发送恢复信号。如果没有选择警铃超时恢复选项，防区安全时，无论报警输出是否被触发，控制箱会立即发送防区恢复报告码。

一旦防区进入24小时类型防区会立即报告恢复信息。

··························

警铃超时恢复……[380]节：[2]

··························

开启（设防码）

如果开启确认选项有效，一旦退出延时结束，键盘会发出一系列8声警报，告诉用户开启码已被发送，并由报警中心接收。

······························

开启确认]节：[4]

······························

由钥匙扣型无线按键关闭/开启

如果您使用PC5132 V3.0或更高级的版本，使用带访问码的钥匙扣型无线按键进行系统设防和撤职防时，要经过识别：控制箱会用访问码登记和传送关闭或开启（就象用访问码进行系统设/撤防一样）。如果钥匙扣型无线按键没有使用访问码，事件会记录并传送关闭或开启。

为了用带识别钥匙扣型无线按键设防，必须选择功能键需要密码选项。（[015]节，选项[4]关闭）。如果钥匙扣型按键已编程，无论此选项如何，撤防都需要输入访问码。

交流电故障报警码

为了在短暂停电时避免控制箱传送交流电故障报警报告码，除非断电时间达到在交流电故障通信延时中编程的分钟总数，控制箱才会发送信号。

交流电故障恢复报告码与交流电故障通信一致。

如果交流电故障通信延时被编程为“000”，会立即进行交流电故障传送。

·································

交流电故障通信延时……[370]节

·································

无线保养

如果探测器显示电池低电压情况，控制箱会传送一个普通防区电池低电压报警报告码。传送故障情况会按照在防区电池低电压传送延时中编程的天数进行延时。问题得到更正后会传送普通防区电池低电压恢复报告码。引起故障的防区会被记录在事件记忆缓冲中。

所有探测器都显示电池情况良好才会传送恢复信号。

·································

无线保养报告码……[353]节

防区电池低电压传送延时……[370]节

·······························

设防和触发错失

选择了错失跟随设防（天数）选项，无论何时控制箱没有在为错失传送周期编程的天设防，会发送错失报告码。

如果错失传送周期设置为1天，那在发送错失码前必须有24小时没有设防或撤防。

一个错失码被传送后，直到系统被设防和撤防后，才会再次发送。

当错失跟随防区触发（小时）有效时，如果系统的防区没有被触发，[370]节中的错失传送周期计时器会开始按小时计时。计时器达到编程时间时，如果有编程的话，控制箱会将错失报告码发送到期报警中心。如果系统在任何时候出现开启或防区活动，计时器会恢复。

控制箱在出外模式设防时不会报告触发错失信号。

触目惊心发手动旁路防区不会使计时器复位。

控制箱设防或进入安装者编程时此计时器恢复。

使用带触发错失的SIA FSK通信格式时，开启错失标识符被传送。

································

杂项保养报告码……[351]节

错失跟随防区触发………[380]节：[8]

错失传送周期……[370]节

·······························

5.9 通信器—报告格式

每个中心通信电话都可编程为用8种可用格式中的一种。可用两个20BPS脉冲格式和两个10BPS脉冲格式，还可用Contact ID、SIA、传呼机和住宅拨号格式。

如果Contact ID或SIA选择了自动报告码，就不要将第2个电话号码编程为使用Contact ID或SIA报告码格式（[360]节）。

通信器格式选项……[360]节

通信器呼叫方向……[361]到[368]节

以下是每个报告格式的说明：

脉冲格式

根据选择的脉冲格式，控制箱会按以下规格

。3/1、3/2或4/2

。1400或2300Hz握手

。每秒10或20位

。无扩展

1600Hz握手选项有效时，如果只使用报告通信格式01和蔼，通信器会应答1600Hz握手。标准握手选项有效时，通信器会用BPS格式（1400Hz或2300Hz）应答握手。

脉冲格式的其他注意事项

- 数字“0”会没有脉冲发送并作为一个填充符使用

- 进行户号编程时，输入4位数。进行3位数户号编程时，第4位数必须编为“0”。

3位数户号[123]-编程[1230]

- 如果户号中有“0”，用HEX数字“A”代替“0”。例如：

3位数户号[502]-编程[5A20]

4位数户号[4079]-编程[4A79]

- 报告码是2位数。进行1位数报告码编程时，第2位数必须编程为“0”。如果要传送一个“0”，用HEX数字“A”代替。例如：

1位数报告码[3]-编程[30]

2位数报告码[30]-编程[3A]

- 要避免控制箱报告事件，报告码应编程为[00]或[FF]。

1600Hz/标准握手……[702]节：[4]

Contact ID

Contact ID是一种专业化格式，用音频进行通信胜于用脉冲。此格式可用更快的速度发送更多的信息。例如，除了报告防区1的报警外，Contact ID格式也会报告报警类型，如一个进入/退出报警。

如果Contact ID使用编程报告码选项有效，必须在编程节[320]到[353]输入附录A的一个两位数号码。此号码决定报警的类型。控制箱会自动生成包括防区号在内的所有其他信息。

如果Contact ID使用自动报告码选项，控制箱会操作如下：

- 如果事件报告码被编程为[00]，控制箱不会尝试呼叫报警中心。

- 如果事件报告码被编程为[01]到[FF]的任何数，控制箱会自动生成防区或访问码号码。可被传送密码的列表见附录A。

如果选择了自动Contact ID选项，控制箱会自动生成所有防区和访问码号码，而不需进行这些项目的编程。

如果Contact ID使用编程的报告码选项有效，控制箱操作如下：

- 如果事件报告码编程为[00]或[FF]，控制箱不会呼叫报警中心。

- 如果事件报告码被编程为[01]到[FE]的任何数，控制箱会发送编程报告码。

Contact ID的其他注意事项：

- 户号必须是4位数。

- 所有报告码必须是2位数

- 用HEX数字“A”代替“0”。

- 要避免控制箱报告事件，报告码必须编程为[00]或[FF]。

请参阅附录A的Contact ID标识符表。

Contact ID使用编程/自动密码……[381]：[7]

### SIA

SIA是一种专业化格式，用移频键控（FSK）胜于用脉冲通信，进行信息通信的速度更快。SIA格式会自动生成被传送信号的类型，如盗警、火警、劫警等等。2位数报告码用于识别防区或访问码数字。

如果选择了自动SIA格式，控制箱会自动生成所有防区和用户码数字，而不需进行这些项的编程。

如果SIA发送自动报告码选项有效，控制箱会运作如下：

- 如果事件的报告码编程为[00]，控制箱不会尝试呼叫报警中心。

- 如果事件报告码编程为从[01]到[FF]的任何数，控制箱会自动生成防区或访问码数字。

通信器呼叫方向选项可用于使事件(如关闭和开启)报告无效.如果所有关闭和开启报告码编程为[00],控制箱不会报告.

如果SIA发送自动报告码选项无效,控制箱会动作如下:

- 如果事件的报告码编程为[00]，控制箱不会尝试呼叫报警中心。

- 如果事件报告码编程为从[01]到[FF]的任何数，控制箱会发送编程报告码。

请参阅附录B的SIA识别符表。

SIA发送自动报告码……[381]节，选项[3]

传呼机格式

任一电话号码的通信器格式选项可编程为传呼机格式。如果发生事件，而通信器呼叫方向选项指向带选定传呼机格式的电话号码，控制箱会尝试呼叫。

呼叫传呼机时，需要额外的数字使该格式发挥正常的功能。以下是HEX数字及其执行的功能：

·HEX[B]—与双音频电话上的[*]键相似

·HEX[C]—与双音频电话上的[#]键相似

·HEX[D]—强制控制箱查找拨号音

·HEX[E]—2秒暂停

·HEX[F]—在电话号码末作标记号

控制箱会尝试呼叫传呼机一次.如果拨到适当的电话号码,控制箱会在发送户号和报告码后发送[#]键（HEX[C]）。

如果成功呼叫传呼机，控制箱无法确认；只有控制箱在所有拨号尝试中探测到忙音，或所有拨号尝试都没有探测到拨号音时才会产生通信故障。传呼机格式不会导致反馈。

传呼机格式不能和LINKS1000移动电话一起使用。

使用传呼机格式时，不要在报告码内使用数字C。在大多数情况下，数字C解释为一个[#]，它会终止未完成的呼叫。

如果控制箱探测到繁忙信号，会再次尝试传呼。传呼次数的最大值由在[160]节的编程来决定。使用传呼机格式时强制拨号无效。

使用传呼机格式时，您必须在电话号码末进行两个HEX数字E的编程。

住宅拨号

如果住宅拨号被编程，而且发生的事件经过通信编程的话，控制箱会摘机并拨打相应的电话号码。完成拨号后，控制箱会发生识别音并等待握手（在任何双音频电话按1、2、4、5、7、8、0、*或#键）。它会按等待握手计时器的时间等待握手。控制箱接收到握手后会通过电话线发出一个报警音20秒。如果同时发生几个报警，只会呼叫被控制箱编程为呼叫的每个电话号码一次。

5.10下装

所需的下装软件是DLS-1 6.5 版本或以上。

下装允许您通过计算机、调制解调器和电话线进行整个控制箱的编程。所有功能和性能及其改变和状态（如故障情况和关闭防区）都可以通过下装查看或编程。

每次向控制箱供电下装功能都会有效6小时。除非用户可使DLS窗口有效选项无效。

控制箱听到编程的铃声数后，控制箱会下装应答呼叫。

如果电话录音/二次呼叫选取项有效（或在供电后6个小时内），控制箱会按以下方法下装应答拨入的电话：

- 控制箱听到1或2声铃声后断线。

- 此时控制箱会开始二呼叫计时器。

- 控制箱在应答器两次呼叫计时到期前听到另一个铃声，会在第2次呼叫的第1次铃声时应答。

控制箱会立即进入在线状态，并开始下装。如果回叫功能选项有效，控制箱和计算机都会挂机。然后控制箱会拨下装计算机的电话号码并等待计算机应答。计算机一回答，就会开始下装。

如果用户使DLS窗口有效有效选项开启，用户按[*][6][主人码][5]可以触发下装功能。

如果用户使DLS窗口有效完全6小时选项有效，当用户用[*][6][主人码][5]打开DLS窗口时，DLS窗口会保持开启6小时。在下装呼叫成功挂机后，DLS窗口会保持开启。如果用户每次可使DLS窗口有效1小时选项有效，当用户用[*][6][主人码][5]打开DLS窗口时，DLS窗口会开启1小时，并会在下装呼叫成功挂机后关闭。6小时后，只有电话录音/二次呼叫选项有效或铃声次数被编程为[0]以上时，控制箱才会应答呼叫。

如果用户开始呼叫选项有效，用户可通过按[*][6][主人码][6]使控制箱开始呼叫下装计算机。

下装访问码和控制箱识别符码用于安防和正确的识别。尝试上装前，控制箱和计算机的文件都应编程为包括相同的信息。

使用PC-LINKS可以有效地减少成功完成下装的时间。此适配器可进行现场下装。要通过PC-LINK进行初始本地下装，输入[*][8][安装者码][499][安装者码][499]。所有键盘在PC-LINK进行连接期间都会繁忙。状态LED会显示PC-LINK开始本地下装的键盘的电流系统状态。连接PC-LINK的详情，见“PC-LINK下装部件指令表”。

用PC-LINK进行防区状态上装时，上装的信息可能不精确。详情见DLS-1安装说明。

如果电话线断开连接，可通过LINKS 1000移动电话进行下装。如果使用带回叫功能的LINKS 1000，您必须用下装电话号码进行LINKS 1000编程，以便使控制箱正确呼叫计算机。

从LCD键盘上装标签时，只有被分配到槽8的LCD键盘才可上装标签。

电话录音/二次呼叫……[401]节：[1]

用户使DLS窗口有效……[401]节：[2]

回叫功能……[401]节：[3]

用户开始呼叫有效/无效……[401]节：[4]

用户使DLS窗口有效1/6小时……[702]节：[7]

下装计算机电话号码……[403]节

控制箱识另码……[404]节

电话录音二次呼叫计时器……[405]节

应答开启铃声数目……[406]节

LINKS1000参数（下装）……[490]节

初始本地下装（PC-LINK）……[499]节

如果测试传输间隔是按分钟计算，不能使用定期下装。

5.11 PGM输出选项

主控制箱上的2个可编程输出口-PGM1和PGM2，控制箱可通过选择下列输出口选项之一进行编程（例外的有特别说明）：

主板PGM输出口……[009]节

不能在安装者编程中使PGM输出口无效。要使PGM输出口无效，您必须将所有布线从输出口移开。

[01]盗警和火警警铃输出

报警输出被触发时此输出会触发，报警输出静音时不会触发。如果报警输出是脉冲的，PGM输出也是脉冲的。此输出口跟随延时火警输出的触发情况（预报警）。

[02]将来使用

[03]传感器复位（[*][7][2]）

输出平时是会触发的（开关到地）。

此选项用于恢复锁定烟感探测器的电源。输入命令[*][7][2]时，输出会无效5秒（见3.4节“[*][7]输出功能”）。在5秒内，键盘蜂音器有会发声。

关于布线指令请参阅本说明的控制箱布线图。

只有选项[03]传感器恢复和[20][*][7][2]命令输出选项#2的其中之一可在同一系统编程。

[04]将来使用

[05]设防状态

系统设防时，PGM输出会退出延时开始时触发。系统撤职防时输出口复位。

- 准备设防

系统一准备好设防，PGM就会触发，而且系统的所有非强制可设防防区复位。一旦输入了访问码进行系统设防，并且开始了退出延时，PGM输出口会恢复。

- 键盘蜂鸣器跟随模式

发生以下事件时，PGM会触发，并会在键盘蜂鸣器触发期间保持触发状态：

·门钟									·音频退出延时

·进入延时								·24小时监测蜂鸣器防区

·自动设防预先通知

- 延时脉冲

设防时，PGM输出的触发时间是退出延时加2分钟。进入时，PGM输出的触发时间是进入延时加2分钟。撤防后此输出口也会触发2分钟。

- 系统故障输出

出现任何选定的故障情况时，PGM输出口会触发。清除了所有选定的故障情况后不会触发。

此选项在[141]到[142]节编程的PGM属性，与属性的标准选择不同。通过选择以下属性（某些或全部）可编程哪些故障情况会触发输出口：

属性：

[1]……要求维护（电池、警铃、普通故障、普通防拆、普通监测）

[2]……交流电故障

[3]……电话线故障

[4]……通信故障

[5]……火警故障/防区故障

[6]……防区防拆

[7]……防区电池低电压

[8]……时钟丢失

- 系统事件（闸门输出）

系统发生任何选定的系统事件（报警）时，PGM输出口会触发。

发生静音和音频报警或只出现医疗情况时此输出会触发.在预报警或延时期间不会触发.

如果属性[8]开启,输出口会按在PGM输出口计时器中编程的秒数触发([164]节)。

如果属性[8]关闭，在设防状态，只有系统撤职时才会触发输出口。如果在撤防状态报警触发了此输出口，用户在警铃截止计时器倒数时输入一个有效访问码，输出口也不会触发。如果有人在警铃截止时间结束后系统设防，此输出口也不会触发。

此输出可用于显示在进入房屋前发生的报警。

在[141]到[142]节编程的此选项的PGM属性与属性的标准选择不同。通过选择以下属性中的几项或全部可编程哪些事件会触发输出：

属性

[1]……盗警（延时、瞬间、室内、在宅/出外和24小时盗警防区。）

[2]……火警（火警键、火警防区）

[3]……劫警（劫警键和劫警防区）

[4]……医疗警（辅助键、医疗和紧急防区）

[6]……依次报警（气体、热量、洒水器和24小时锁定防区）

[7]……抢劫警（抢劫防区）

[8]……输出跟随计时器/输出锁定（输出会按在PGM输出计时器中编程的秒数触发）

如果属性[8]开启，属性[1-7]也须开启。

·······························

PGM输出计时器……[164]节

·······························

- 系统防拆（所有来源）

出现任何防拆情况时PGM输出口会触发，所有防拆恢复后PGM输出口会复位。

- TLM和报警

系统的电话线发生故障及发生报警时，PGM输出会触发，如果系统在设防状态。输入密码将会取消触发。或如果电话线恢复，而且系统处于设防或撤防状态，也会取消触发。

如果在撤防状态中报警触发了此输出口，警铃截止时间计时器倒数时用户输入一个有效访问码的话输出口会复位。如果有人在警铃截止时间结束后进行系统设防，输出口也会复位。

此输出会因除了劫持报警以外的所有静音和音频报警而触发。

- 断开连接输出口

控制箱接收到来自报警中心的断开连接信号后，此输出口会触发2秒

- 拨号脉冲

PGM输出会触发2秒，以便在控制箱尝试拨号前在拨号电话装置上获得拨号音。使用此项时，2个2秒的暂停会插入到电话号码的开头。

- 远程操作（DLS-1适用）

用DLS软件右远程触发和不触发此输出口。

- LINKS1000支持（只有PGM1有此功能）

PGM输出可作LINKS 1000移动设备连接到通信电话号码信息的数据。

- 出外设防状态

系统在在宅模式设防时，PGM输出口会在退出延时开始时触发。控制箱撤防时此输出口会复位。

- 在宅设防状态

系统在在宅模式设防时，会在退出延时开始时触发PGM输出口。控制箱撤职防时输出口会复位。

- [*][7][1]命令输出选项#1

- [*][7][2]命令输出选项#2

这些输出口是用户通过大任何键盘输入[*][7][1-2]触发的。任何输出口被触发时，会听到3声提示音。

选项[20][*][7][2]的注意事项：

按[*][7][2][访问码，有需要的话]触发任何编程为PGM输出选项[03]或[20]的输出口。

通常，[*][7][2]会被保留用作烟感探测器复位。现在烟感探测器要被编程为输出口[03]“传感器复位”。

只有选项[03]传感器恢复和[20][*][7][2]命令输出选项#2之一可在同一系统上编程。

[21]-[24]将来使用

PGM输出属性

除了输出口类型外，您也须为每个出口进行PGM输出属性编程。

PGM输出选项[09]“系统故障”和[10]“系统事件”有其独特的属性，在每个输出类型都有详细说明。PGM输出选项[01]、[03]、[05]-[08][11]-[20]有以下性能：

属性			开启				关闭

[1]……		输出有效			无效

[3]……		对地短路			对地开路

属性开启：输出口触发时会获得能量

属性关闭：输出口触发时会失去能量

[4]……		脉冲输出			输出开/关

属性开启：如果用户触发，此输出口会按在[164]节编程的时间触发。

属性关闭：如果用户触发，此输出口会开启和关闭。

（只适用于选项[19]-[20]）

[5]……		不需

属性开启：输出需要一个密码用于触发。

属性关闭：不需密码

（只适用于键盘触发的输出口）

您更改PGM输出选项时PGM属性会回到其出厂默认值。每秒PGM输出类型的出厂默认值列表见编程工作表。

选择每个PGM输出口的一般和触发状态时要小心，确保交流电丢失和恢复后不会出现不需要的输出状态。

PGM输出选项[16]中属性[3]必须开启（出厂默认值）。

如果您将1个以上的PGM输出口编程为同一输出口类型（如将PGM1和PGM2都编程为[19]命令输出1），输出属性[1]、[2]和[5]的设置必须一致。不适用于编程为[09]和[10]类的输出口。

·····························

PGM输出属性……[141]-[142]节

······························

5.12电话线监测器（TLM）

选择了TLM有效选项时，控制箱会监测电话线，如果电话线断开连接的话，控制箱会显示故障情况。

如果TLM选项是开启的，控制箱会每10秒检查电话线。如果电话线电压低于3V的次数达到在TLM故障延时部分编程的检查次数的话，控制箱会报告TLM故障。检查次数的默认值是3次。在TLM故障延时部分输入从[003]到[255]的数值，更改在报告TLM故障前检查的次数。进行延时编程意味着暂时断开电话线不会导致故障情况。

如果设防时TLM故障鸣叫选项有效，控制箱会在系统设防时在键盘上显示TLM故障。万一在系统设防时出现TLM故障，要触发警铃输出，必须选择设防时TLM音频（警铃）报警选项。

故障情况恢复后控制箱会发过一个TLM恢复报告码。任何在电话线故障时发生的事件也会被传送。

如果使用LINKS 1000移动电话或LINKS2X50，控制箱可以编程为报告一个TLM故障报告码。

TLM有效/无效……[015]节：[7]

设防时TLM故障鸣叫或设防时TLM音频（警铃）报警……[015]节：[8]

TLM故障报告码……[349]节

TLM恢复报告码……[350]节

TLM故障延时……[370]节

5.13 警铃

为警铃截止时间编程的分钟数过后，警铃会静音。

控制箱监测警铃输出。如果探测到开路情况，控制箱会立即显示故障情况并每10秒键盘发出一次警报，提醒用户有关的问题。控制箱会立即发送一个警铃电路故障和故障恢复报告码说明情况（见5.8节“通信器-报告码”）。

如果暂时3次火警信号选项有效，所有火警信号会跟随NFPA72所述的暂时3次模式。如果关闭，所有火警信号会发出一秒开启，一秒关闭的节奏。

如果火警铃持续有效，报警输出会响至输入一个密码。如果无效，报警会响到输入一个密码或警铃截止时间结束。

警铃截止时间……[005]节

警铃电路故障报告码……[349]节

警铃电路故障报告码……[349]节

警铃电路故障恢复报告码……[350]节

暂时3次火警信号有效/无效……[013]节：[8]

火警警铃持续……[014]节：[8]

5.14测试传送

要保证和报警中心之间的通信链速发挥功能，控制箱可编程为发送一个测试传送信号。

控制箱可在每天测试传送时间发送一个定期测试传送报告码。测试传送周期决定测试之间的时间，选取项按分钟/天进行电话测试传送使您可以选择电话线测试传送周期是按分钟或天进行，如果您选择了以分钟为单位的传送测试周期，测试传送日计算器不适用。

如果您选择了电话线测试传送分钟选项，不要将测试传送周期编程为少于10分钟。

LINKS测试传送只能进行天数编程。

如果测试传送所编程的值比较早前的值小，系统在发送下个测试传送前会按初始时期进行等待，然后开始按新间隔进行报告。

如果有使用的话，控制箱也能够发送一个LINKS 1000移动电话的测试。如果LINKS 1000测试传送码被编程，控制箱会按在LINKS测试传送周期中编程的间隔发送格式自动化测试。

用户可以进行通信器测试。如果系统测试报告码已编程，控制箱会在输入系统测试键盘命令时发送信号（见3.4节“[*]命令，[*][6]用户功能”）。

测试传送报告码……[352]节

白天测试传送时间……[371]节

测试传送周期……[370]节

电话线测试传送M/D……[702]节：[3]

5.15 传送延时

如果为给定防区选择了传送延时防区属性,控制箱会延时报告该防区的报警，延时时间按在传送延时时间中编程的秒数。

如果系统在传送延时时间到期前撤职防，系统不会报告事件。

传送延时事件……[370]节

5.16火警、辅助、劫警键

所有键盘上都有紧急键。触发这些键前必须将其按下2秒。这2秒处时是用于避免意外触发的。

如果[F]键有效，按下火警键2秒，控制箱会按在[013]节：[8]（见5.13节“警铃”）编程的选项触目惊心发报警输出口。报警输出会发出警报，直到输入密码或警铃截止时间结束。与报警中心的信号通信会立即进行。

如果按下[A]键2秒，控制箱会使键盘警报器发出3次警报，以便确认触目惊心发。接收到断开连接信号时控制箱会使键盘让键盘快速发出警报10次，确认与报警中心的

如果按下[P]键2秒，控制箱会立即发送信号到报警中心。如果[P]键音频警铃和蜂鸣器选项有效，控制箱会使键盘发出3次触发警报，并触发报警输出直到输入密码或警铃截止时间结束。否则报警会完全静音。

每个LCD键盘可被编程为[F]、[A]和[P]键有效或无效。请参阅附录B“编程LCD键盘”。

火警、辅助、劫警键即使在键盘关闭的情况下也可操作（见5.22节“键盘关闭”）

[F]键有效……[015]节：[1]

[P]键音频警铃和蜂鸣器……[015]节：[2]

5.17设防/撤防选项

如果快速设防选项有效，可通过输入[*][0]或按在宅或出外功能键，不必访问码就可以进行设防。

如果快速退出选项有效，可让用户通过延时防区，而不用进行系统撤职防和重新设防就可以离开房屋。（见3.4节“[*]命令”）

如果设防/撤防警铃报警选项有效，控制箱在设防情况下会使报警输出触发警报一次，在撤职防情况下发出警报两次。如果记忆中有报警，控制箱撤防时警铃会响3对撤防警报。

成功将报警报告码传送到报警中心后，报警后关闭系统键盘反馈选项可以使用权键盘在关闭后快速响10声警报。成功将报警报告码传送到报警中心后，报警后关闭系统警铃反馈选项可以使用权控制箱警铃快速响10声警报。

如果用在宅功能键或通过输入[*][9][访问码]进行控制箱设防，除了设/撤职/防警铃警报外，在进入和退出延时期间内不会发出警铃警报。

如果开启确认有效，发送报告码到报警中心后，键盘会快速响10声警报。

如果AC/DC禁止设防选项有效，如果系统出现AC或DC（电池）故障，控制箱不会设防。清除了AC或电池故障后，才会允许设防。如果最近没有出现AC或电池故障，用户尝试进行系统设防时，控制箱会自动测试主控制箱电池和可使用后备电池的模块。如果电池情况良好，系统会设防。如果电池情况差，系统不会设防。

如果AC/DC禁止设防选项无效，尝试设防时控制箱不会进行自动电池测试，而且如果出现AC或DC故障，不能避免用户设防。

如果AC/DC禁止设防选项无效，尝试设防时控制箱不会进行自动电池测试，而且如果出现AC或DC故障，不能避免用户设防。

如果未确认钥匙扣型无线按键撤防无效，不可使用未分配访问码的钥匙扣型无线按键上的撤防键。（有关钥匙扣型无线按键的编程资料键PC5132安装说明）。

使用PC5132 V2.1或更旧版本时此选项必须有效。

快速设防有效……[015]节：[4]

快速退出有效……[015]节：[3]

设防/撤防警报……[014]节：[1]

开启确认……[381]节：[4]

报警后关闭键盘反馈……[381]节：[1]

报警后关闭警铃反馈……[381]节：[2]

设防时旁路状态显示……[016]节：[7]

AC/DC禁止设防……[701]节：[3]

未任何的钥匙扣型按键撤防有效……[017]节：[1]

5.18出入延时选项

有2个不同的进入延时可被编程：第一个进入延时可为延时1类型防区有效，第2个为延时2类型防区有效。只有1个退出延时可被编程。

控制箱设防时，进入延时时间的长短由为首先被触发的延时防区编程的进入延时时间决定。

设防时，控制箱会开始退出延时。如果紧急音频退出延时有效，键盘会以1秒为间隔发出警报直到退出延时到期。在退出延时的最后10秒，键盘会快速发出警报，警报用户系统即将设防。如果此选项无效，键盘在退出延时期间不会鸣叫。

用户设防时，如果使房屋进入安全状态失败，3.1节中所述的音频退出故障会通知用户。此选项可按用户需要有效或无效。

应用于商业范畴时，退出延时警铃警报应有效。开始退出延时时控制箱会使报警输出每秒发出报警1次，最后10秒到退出延时到期期间每秒3次。进入时，如果延时类防区被触发，控制箱会开始进入延时。键盘会发出一声稳定警报。键盘会在最后10秒触发键盘，警告用户系统即将进入报警。如果在设防期间发生报警，键盘蜂音器会触发整个进入延时，警告用户预先报警。

应用于商业范畴时，进入延时警铃警报应有效。控制箱会使报警输出每秒发出一次报警直到进入延时到期或系统撤防。

如果自动设防时警铃警报选项有效，在自动设防预报警期间，警铃会每10秒响一次，每次一分钟，通知屋内的人系统正设防。

如果退出延时结束有效，控制箱会在奶出延时期间监控延时防区。如果延时类防区被触发，然后恢复，退出延时会终止，控制箱会立即设防。

···········································

进入延时1和2（系统时间）……[005]节

退出延时（系统时间）……[005]节

紧急音频退出延时……[014]节：[6]

音频退出故障有/无效……[013]节：[6]

警铃警报选项……[014]节：[2]-[4]

退出延时终端……[014]节：[7]

··········································

5.19计数器自动关闭

计数器自动关闭性能是专门为避免失控通信器干扰报警中心而设计的。当控制箱所传送事件的次数达到编程次数后，不会进行事件报告，直到计数器自动关闭恢复。不同的计数器自动关闭级别可为防区报警、防区防拆和保养信号进行设置。

通过默认，计数器自动关闭限制设置到[003]。控制箱不会发送3个以上的信号，知道计数器复位。

如果防区上的报警已超出在计数器自动关闭中设置的报警限制，警铃不会被触发。

计数器自动关闭每天午夜或控制箱设防时会复位。一旦复位，控制箱会恢复正常通信。

计数器自动关闭……[370]节

5.20 事件记忆缓冲

控制箱会储存系统发生的最后128个事件。每个事件的日期、防区号码、访问码或其他任何属于事件的信息。

如果事件记忆缓冲跟随计数器自动关闭性能有效，事件记忆缓冲在事件达到计数器自动关闭水平时不会储存事件。这可以避免控制箱在发生总是时覆盖整个缓冲。

有3种方法可以查看记忆缓冲。可以通过LCD键盘（见3.4节-[*][6]“用户功能“）、使用PC5400打印机模块的现场打印或可通过DLS软件进行下装。

事件记忆缓冲跟随计数器自动关闭……[013]节：[7]

5.21键盘锁定选项

如果输入了一些不正确的用户码，控制箱可编程为“锁定”键盘。达到锁定前有效数目后，控制箱会按锁定时间将所有键盘锁定，并将事件记录在事件记忆缓冲内。在锁定期间如果按下任何键，控制箱会发出错误音。

无效码计算器会每小时恢复一次。

要使用权键盘锁定无效，将锁定前有效码数目编程为[00]。

如果键盘锁定被触发，不能用匙制开头进行控制箱设/撤防。

键盘锁定选项……[012]节

5.22键盘关闭

在无用时键盘关闭选取项有效的情况下，超过30秒没有按下任何键，控制箱会关闭键盘上的所有灯和LCD。按键仍旧保持夜光。

如果开始进入延时或发生音频报警时，控制箱会重新开灯和LCD。在恢复关闭需要密码选项有效时，如果按下任何键或输入一个有效的访问码，灯和LCD也会亮。

如果使用PC5132 V3.0或更新版本和钥匙扣型无线按键，不要使恢复关闭需要密码选项有效，否则按键不能发挥正常功能。

如果节电模式选项有效，出现交流电故障时，控制箱会关闭包括背光显示在内的所有键盘灯，以便保留备用电池。

不用时键盘关闭……[016]节：[3]

恢复关闭需要密码……[016]节：[4]

节电模式……[016]节：[6]

5.23键盘背光

所有键盘上的按键可以背光使用，以便在弱光条件下观看。如果键盘背光选项有效，键盘会发光。

键盘背光选项……[016]节：[5]

5.24回路应答

所有防区的回路应答时间一般是500毫秒。防区被触发至少500毫秒后，控制箱才会认为该防区被触发。

但是控制板上的防区1-4可被编程为快速回路应答（35毫秒）。

防区1-4是快速回路应答……[030]节：[1-4]

5.25键盘防拆

如果选择了键盘防拆有效选项，任何键盘从墙移开后，控制箱会显示传送一个一般系统防拆报告码。键盘防拆恢复后，控制箱会传送一般系统防拆恢复报告码。使此项有效前应正确、安全地进行安装。

如果所有系统防拆需要安装者恢复有效，在系统可设防前，任何系统防拆必须通过输入[*][8][安装者码]进行恢复。在任何系统防拆情况下，自动设防和匙制设防无效。

因为用户没有删除自动设防顺序，所以需要复位时不会传送自动设防删除码。

··········································

键盘防拆有效……[016]节： 		[8]

一般系统防拆和恢复报告码……[338]节

系统防拆需要安装者恢复……[701]节： 		[4]

··········································

5．26 LINKS 1000移动电话

LINKS 1000移动电话有3种方法可用：作为控制箱的单独通信器、作为1个或2个电话号码的备份通信器或作为同时通信器（控制箱会呼叫电话线和通过LINKS）。LINKS电话参数可编程为事件的每个电话号码，此事件的电话线必须是本地的，但LINKS需要交换。进行LINKS电话参数编程时，所有无用的数字必须用十六进制数字“F”编程。

把LINKS 1000作为单独通信器使用

控制箱可编程为只在使用LINKS 1000移动电话时报告。要进行此项编程，LINKS 1000只选择通信器呼叫方向选项。此外还要选择呼叫LINKS和电话线选项。

发生选定的事件后，控制箱只会尝试用LINKS呼叫报警中心。

把LINKS作为备份通信器使用

如果控制箱用电话线进行事件通信有困难，控制箱可被编程为用LINKS 1000移动电话呼叫。要进行此项编程，必须杂通信器呼叫方向选项中选择电话号码和LINKS选项。此外必须选择LINKS是电话线备份的选项。

作为备份通信器使用时，控制箱会尝试按下列方法呼叫报警中心：

·控制箱会试用电话线进行呼叫，如果不成功，控制箱会尝试用LINKS呼叫

·如果不成功，控制箱会在下次拨号尝试时用电话线呼叫

此步骤会继续，直至控制箱与报警中心成功通信或达到控制箱编程的拨号尝试次数为止。

把LINKS作为同时通信器

发生事件时，控制箱可编程为先使用LINKS 1000，然后使用电话线。要进行此项编程，要就事件在通信器呼叫方向中选择电话号码和LINKS选项。此外，还必须选择呼叫LINKS和电话线选项。

报告选定事件时控制箱会呼叫电话线并用LINKS呼叫。

LINKS特殊参数

在北美的某些地区，拨#DAT或*DATA可减少移动电话费用。LINKS特殊参数（[393]节）允许用[*]和[#]进行#DAT和*DATA编程。

在[390]到[392]节进行参数编程前发送LINKS特殊参数。

例：[特殊参数][常规参数][电话号码]

如果此特殊参数已编程，会被安插在所有电话号码的常规参数前面。参数编程不适用于HEX数字D和E

如果忙音探测有效，必须测试LINKS 1000，确保全操作。

有关详情和连接图请参阅LINKS 1000安装说明。

··········································

LINKS电话参数（第1个电话号码）……[390]节

LINKS电话参数（第2个电话号码）……[390]节

LINKS电话参数（第3个电话号码）……[390]节

LINKS电话参数（下装电话号码）……[490]节

通信器呼叫方向和方向选项……[361]到[368]节

呼叫LINKS和电话线……[380]节：  [7]

LINKS特殊参数……[393]节

··········································

5．27 附加系统模块

以下模块在模块编程节[801]-[804]中编程：PC5400打印机模块、LINKS2X50长距离无线电接口、PC5132无线接收机及其设备。有关这些附加模块和设备的安装和编程指令，请分别参阅他们的安装和编程说明。

···························

PC5400编程……[801]节

LINKS2X50编程……[803]节

PC5132编程……[804]节

···························

5．28时钟调节

为了弥补计时方面的误差，用时钟调节编程节可将控制箱编程为每天的最后一分钟添加或减少几秒。有效输入时00-99。出厂默认值设置是60秒。要决定在此节编程的数值是多少，要监控某时间内控制箱丢失或获得时间的总数。然后计算控制箱每天得/失时间的总数。如果时钟的计时功能关闭，进行此设置时会被更正。

如果自动设防时间被设置为23：59，时钟调节选项的任何改动都会直接影响自动设防预报警的时间。

··················

时钟调节……[700]节

··················

5．29 时基

如果时基是内部晶体选项有效，万一有不稳定的交流电输入，内部晶体可用作保持最精确的时基。如果时基是交流电电源选项，时基就是交流电输入口。如果50或60Hz交流电输入是非常稳定的，它就可用作时基。

·······································

时基内部晶振/交流电电源……[701]节：	[2]

·······································

5．30 恢复出厂默认值

有时需要默认主控制箱和连接的模块：LINKS2S50无线电接口、PC5132无线接收机和PC5400打印机模块。

要默认主控制箱（有线），进行以下步骤：

- 从控制箱移开AC和电池。

- 从防区1和PGM1端口移开所有线路。

- 用线短路防区1端口到PGM1端口的连接

- 向主控制箱供应交流电。

- 键盘上的防区灯1亮时，默认完成。

- 从控制箱移开交流电。

- 重新连接所有的初始布线，并向控制箱供电。

必须用交流电给控制箱供电。只使用电池时控制箱不会默认。

要进行主控制箱软件和其他模块的默认，进行以下步骤：

- 输入安装者编程码。

- 输入适当的编程节号[XXX]。

- 输入安装者码。

- 重新进行适当的编程节号[XXX]

控制箱会用数秒进行默认。键盘再次可操作时默认完成。

如果使用认可的钥匙扣型无线按键（只有PC5132 V3.0或更新版本），主控制箱被默认时，所有钥匙扣型无线按键访问码必须重新编程。详情参阅PC5132 V3.0安装说明。

·········································

恢复LINKS2X50到出厂默认值编程……[993]节

恢复PC5132到出厂默认值编程……[993]节

恢复PC5400到出厂默认值编程……[993]节

恢复控制箱到出厂默认值编程……[993]节

·········································

5．31 安装者锁定

选择了安装者锁定后不能执行硬件默认值。如果进行软件默认，所有编程恢复到出厂默认值。

选择了安装者锁定无效选项，需如果硬件或软件默认值在主控制箱上执行，控制箱会将所有编程恢复到出厂默认值。

要使安装者锁定有效或无效，须进行以下步骤：

- 输入安装者编程模式。

- 输入适当编程节号：	[990]或[991]。

- 输入安装者码。

- 再输入适当编程节号：	[990]或[991]。

··································

安装者锁定有效……[990]节

安装者锁定无效……[991]节

··································

5．32 移动测试（安装者）

安装者移动测试可用于测试控制箱的每个防区的报警状态。移动测试不能用于测试防区类型[24]。

开始移动测试前，要确保达到以下条件：

- 控制箱是撤防的。

- 键盘关闭选项无效	（[016]节：	[3]）

- 火警警铃持续选项无效	（[014]节：	[8]）

- 如果不需要传送延时的话，传送延时无效	（[370]节）

移动测试不适用于火警故障。

要进行移动测试，须执行以下步骤：

步骤1。进入安装者编程

步骤2。进入[901]节

任何防区被触发的话，控制箱会触发警铃输出2秒，将时间记录到事件记忆缓冲中并将报警发送报警中心。测试期间每个防区应测试几次。检查事件记忆缓冲，确保所有防区和FAP键都能正常运作。

要停止移动测试，须执行以下步骤：

步骤1。进入安装者编程

步骤2。进入[901]节

完成移动测试后检查事件记忆缓冲，确保音频/静音24小时PGM报警已复位。

进入移动测试时就清除了报警记忆。完成移动测试后，报警记忆灯会保持开启，但记忆内容不会有报警。控制箱下次设防时灯会关闭。

键盘编程

[000] 键盘登记（2.5节“键盘分配”）

注意：必须在每个需要编程的键盘进行此工作。

- 槽  [槽的有效输入是11-18；如输入[11]到槽[1]，[12]到槽[2]等等。]

- 功能键1分配  (有效值是00-17)

- 功能键2分配  (有效值是00-17)

- 功能键3分配  (有效值是00-17)

- 功能键4分配  (有效值是00-17)

- 功能键5分配  (有效值是00-17)

功能键选项：

| 00无效键(不使用) | 07 [*][6][——][4]系统测试 | 12 [*][6]用户功能 |
| --- | --- | --- |
| 03在家布防 | 08 [*][1]旁路状态 | 13 [*][7][1]命令输出 |
| 04外出布防 | 09 [*][2]故障显示 | 14 [*][7][2]命令输出 |
| 05 [*][9]无进入延时布防 | 10 [*][3]报警记忆 | 16 [*][0]快速退出 |
| 06 [*][4]门铃开关 | 11 [*][5]用户编程 | 17 [*][1]重新在家/外出布防 |

|  | 槽（地址） | 功能键1 | 功能键2 | 功能键3 | 功能键4 | 功能键5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED默认 | 11 | 03 | 04 | 06 | 14 | 16 |
| LCD默认 | 18 | 03 | 04 | 06 | 14 | 16 |
| 键盘1 | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ |
| 键盘2 | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ |
| 键盘3 | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ |
| 键盘4 | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ |
| 键盘5 | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ |
| 键盘6 | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ |
| 键盘7 | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ |
| 键盘8 | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ |

基本编程

防区定义

| 00空防区 | 09 24小时监测防区(LINKS) | 18 24小时喷淋器防区 |
| --- | --- | --- |
| 01延时1 | 10 24小时监测 (键盘蜂鸣器响) | 19 24小时水流防区 |
| 02延时2 | 11 24小时盗警防区 | 20 24小时低温防区 |
| 03即时 | 12 24小时高温防区 | 21 24小时锁定防拆防区 |
| 04内部 | 13 24小时煤气泄漏防区 | 22 暂时匙制开关 |
| 05内部在家/外出 | 14 24小时劫警防区 | 23 保养匙制开关 |
| 06延时在家/外出 | 15 24小时医疗救护防区 | 25 室内延时 |
| 07延时的24小时火警（有线） | 16 24小时紧急防区(Panic) | 87 延时24小时火警防区(无线) |
| 08标准的24小时火警 | 17 24小时紧急防区(Emergency) | 88 标准24小时火警防区(无线) |

如果使用24小时蜂鸣器防区，必须安装键盘。

[001] 防区1-8定义（2.5节“防区编程”）

| 默认 |  |  | 默认 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | __ | 防区1 | 00 | __ | 防区5 |
| 03 | __ | 防区2 | 00 | __ | 防区6 |
| 04 | __ | 防区3 | 00 | __ | 防区7 |
| 04 | __ | 防区4 | 00 | __ | 防区8 |

[002] 防区9-16定义（2.5节“防区编程”）

| 默认 |  |  | 默认 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | __ | 防区17 | 00 | __ | 防区21 |
| 00 | __ | 防区18 | 00 | __ | 防区22 |
| 00 | __ | 防区19 | 00 | __ | 防区23 |
| 00 | __ | 防区20 | 00 | __ | 防区24 |

[003] 防区17-24定义（2.5节“防区编程”）

| 默认 |  |  | 默认 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | __ | 防区17 | 00 | __ | 防区21 |
| 00 | __ | 防区18 | 00 | __ | 防区22 |
| 00 | __ | 防区19 | 00 | __ | 防区23 |
| 00 | __ | 防区20 | 00 | __ | 防区24 |

[004] 防区25-32定义（2.5节“防区编程”）

| 默认 |  |  | 默认 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | __ | 防区25 | 00 | __ | 防区29 |
| 00 | __ | 防区26 | 00 | __ | 防区30 |
| 00 | __ | 防区27 | 00 | __ | 防区31 |
| 00 | __ | 防区28 | 00 | __ | 防区32 |

[005] 系统时间

| 默认 | (001-255) |  |
| --- | --- | --- |
| 030 | ___ | 进入延时1时间 |
| 045 | ___ | 进入延时2时间 |
| 120 | ___ | 外出延时时间 |
| 040 | ___ | 警铃响多久关闭 |

[006] 安装者密码

| 默认 |  |
| --- | --- |
| 0580 | ____ |

[007] 主人码

| 默认 |  |
| --- | --- |
| 1234 | ____ |

[008] 保养码

| 默认 |  |
| --- | --- |
| AAAA | ____ |

[009] PGM输出编程

| 01 | 盗警和火警警铃输出 | 13 | 断开连接输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 将来使用 | 14 | 接地开始脉冲 |
| 03 | 传感器复位 | 15 | 远程操作（DLS-1适用） |
| 04 | 将来使用 | 16 | LINKS1000支持（只有PGM-1） |
| 05 | 系统设防状态 | 17 | 外出设防状态 |
| 06 | 准备设防 | 18 | 在宅设防状态 |
| 07 | 键盘蜂鸣器跟随模式 | 19 | 命令输出（[*][7][1]） |
| 08 | 延缓脉冲 | 20 | 命令输出（[*][7][2]） |
| 09 | 系统故障输出（带故障选项） | 21-24 | 将来使用 |
| 10 | 系统事件[跟随（带事件选项）] |  |  |
| 11 | 系统防拆（所有来源：防区、键盘、模块） |  |  |
| 12 | TLM和报警 |  |  |

类型为[03]和[20]的输出口可在同一系统上一起使用。

默认

- PGM1

- 10		PGM2

在[141]和[142]节进行PGM选项属性编程。

[012] 键盘锁定选项（5.21节“键盘锁定选项）

如果键盘锁定被触发，控制箱不能用匙制撤防。

默认

- 锁定前有效码数目（密码001-255）

00		锁定时间（001-255分钟）

[013] 第一系统选择

| 默认 | 选择 | 开启 | 关闭 | 节号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关闭 | 1 | 常闭回路 | 线末电阻监控 | 2.8 |
| 关闭 | 2 | 双线尾电阻 | 单线尾电阻 | 2.8 |
| 开启 | 3* | 设防时控制箱显示所有故障 | 设防时控制箱只显示火警故障 | 3.4 |
| 关闭 | 4 | 关闭时不显示防拆/故障 | 关闭时显示防拆/故障 | 3.4 |
| 关闭 | 5 | 将来使用 |  |  |
| 开启 | 6 | 音频退出故障有效 | 音频退出故障无效 | 5.18 |
| 开启 | 7 | 事件记忆缓冲跟随计数器自动关闭 | 关闭事件记忆缓冲记录事件 | 5.20 |
| 关闭 | 8 | 暂停3次火警信号有效 | 标准脉冲火警信号 | 5.13 |

[014] 第二系统选择

| 默认 | 选择 | 开启 | 关闭 | 节号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关闭 | 1 | 设/撤防警铃鸣叫有效 | 设/撤防警铃鸣叫无效 | 5.17 |
| 关闭 | 2 | 自动设防时警铃鸣叫 | 自动设防时无警铃鸣叫 | 5.18 |
| 关闭 | 3 | 退出延时时警铃鸣叫 | 退出延时时无警铃鸣叫 | 5.18 |
| 关闭 | 4 | 进入延时时警铃鸣叫 | 进入延时时无警铃鸣叫 | 5.18 |
| 关闭 | 5 | 故障时警铃鸣叫 | 故障时无警铃鸣叫 | 3.4 |
| 开启 | 6 | 带紧急的音频退出 | 静音退出延时 | 5.18 |
| 关闭 | 7 | 退出延时终止有效 | 退出延时终止无效 | 5.18 |
| 关闭 | 8 | 火警警铃持续 | 火警警铃跟随警铃终止 | 5.13 |

[015] 第三系统选择

| 默认 | 选择 | 开启 | 关闭 | 节号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开启 | 1 | 火警键有效 | 火警键无效 | 5.16 |
| 关闭 | 2 | 劫警键音频（警铃/鸣叫） | 劫警键静音 | 5.16 |
| 关闭 | 3 | 快速退出有效 | 快速退出无效 | 3.4 |
| 开启 | 4 | 快速设防有效 | 快速设防无效/功能键需要密码 | 3.4 |
| 关闭 | 5 | 旁路需要密码 | 旁路不需要密码 | 3.4 |
| 关闭 | 6 | 主人码不可更改 | 主人码可更改 | 5.1 |
| 开启 | 7 | TLM有效 | TLM无效 | 5.12 |
| 关闭 | 8 | 设防时TLM音频（警铃） | 设防时TLM鸣叫 | 5.12 |

[016] 第四系统选择

| 默认 | 选择 | 开启 | 关闭 | 节号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开启 | 1 | 显示交流电故障 | 不显示交流电故障 | 3.4 |
| 关闭 | 2 | 如果AC故障，故障灯闪 | 如果AC故障，故障灯不闪 | 3.4 |
| 关闭 | 3 | 不用时关闭键盘 | 键盘总是触发 | 5.22 |
| 关闭 | 4 | 需要密码开启键盘关闭 | 不需要密码开启键盘关闭 | 5.22 |
| 开启 | 5 | 键盘背光有效 | 键盘背光无效 | 5.23 |
| 关闭 | 6 | 节电模式有效 | 节电模式无效 | 5.22 |
| 关闭 | 7 | 设防时显示旁路状态 | 设防时不显示旁路状态 | 5.17 |
| 关闭 | 8 | 键盘防拆有效 | 键盘防拆无效 | 5.25 |

[017] 第5系统选项

| 默认 | 选择 | 开启 | 关闭 | 节号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开启 | 1 | 未确认的钥匙扣型无线按键有效 | 未确认的钥匙扣型无线按键无效 | 5.17 |
| 关闭 | 2-7 | 将来使用 |  |  |
| 关闭 | 8 | 警铃只在外出设防/撤防时响 | 警铃在所有设防/撤防状态响 |  |

[020] 键盘防区分配（2.12节“键盘防区”）

只有一个键盘可被分配到任何给定防区。

| 默认 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00 | 键盘（槽1）防区 | 有效输入是防区01-08 |
| 00 | 键盘（槽2）防区 | 有效输入是防区01-08 |
| 00 | 键盘（槽3）防区 | 有效输入是防区01-08 |
| 00 | 键盘（槽4）防区 | 有效输入是防区01-08 |
| 00 | 键盘（槽5）防区 | 有效输入是防区01-08 |
| 00 | 键盘（槽6）防区 | 有效输入是防区01-08 |
| 00 | 键盘（槽7）防区 | 有效输入是防区01-08 |
| 00 | 键盘（槽8）防区 | 有效输入是防区01-08 |

[030] 防区回路应答选项

| 默认 | 选择 | 开 | 关 | 节号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关闭 | 1 | 防区1是快速回路应答 | 防区1是普通回路应答 | 5.24 |
| 关闭 | 2 | 防区2是快速回路应答 | 防区2是普通回路应答 | 5.24 |
| 关闭 | 3* | 防区3是快速回路应答 | 防区3是普通回路应答 | 5.24 |
| 关闭 | 4 | 防区4是快速回路应答 | 防区4是普通回路应答 | 5.24 |
| 关闭 | 5-8 | 将来使用 |  |  |

高级系统编程

防区属性（5。3节“防区属性”）

防区属性默认值（Y=选项开启； N=选项关闭）：

| 属性 开启 关闭 | 1 音频 静音 | 2 稳定 脉冲 | 3 警铃 无 | 4 旁路 无 | 5 强制 无 | 6 计数器 无 | 7 传送延时 无 | 8 无线防区 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防区类型： 00 空防区 01 延时1 02 延时2 03 暂时 04 室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 室内在宅/外出 06 延时在宅/外出 07 延时24小时火警（有线） 08 标准24小时火警（有线） 09 24小时监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 24小时监测蜂鸣器 11 24小时盗警 12 24小时劫警 13 24小时气体 14 24小时热量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 24小时医疗 16 24小时劫警 17 24小时紧急 18 24小时喷淋 19 24小时水流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 24小时冰冻 21 24小时锁定防拆 22 脉冲式匙制开关 23 电平式匙制开关 24 LINKS应答 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 室内延时 87 延时24小时火警（无线） 88 标准24小时火警（无线） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 节号 | 防区 号 | 防区 类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [101] | 1 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [102] | 2 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [103] | 3 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [104] | 4 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [105] | 5 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [106] | 6 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [107] | 7 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [108] | 8 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [109] | 9 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [110] | 10 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [111] | 11 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [112] | 12 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [113] | 13 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [114] | 14 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [115] | 15 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [116] | 16 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [117] | 17 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [118] | 18 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [119] | 19 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [120] | 20 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [121] | 21 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [122] | 22 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [123] | 23 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [124] | 24 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [125] | 25 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [126] | 26 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [127] | 27 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [128] | 28 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [129] | 29 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [130] | 30 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [131] | 31 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [132] | 32 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

*根据在[001]-[004]节的编程在此记录

PGM输出属性（5.11节“PGM输出选项”）

只用以下属性为所列的PGM选项编程。其他将被忽略。在[009]节进行PGM选项编程。

| 属性 开启 关闭 | 1 输出有效 输出无效 | 2 - - | 3 真输出 逆向 | 4 跟随记时器 开/关 | 5 需要密码 不需要密码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM选项： 01 盗警/火警警铃 03 传感器恢复 05 设防状态 06 准备设防 |  |  |  |  |  |
| 07 键盘蜂鸣器跟随 08 延时脉冲 11 系统防拆 12 TLM和报警 13 断开连接 |  |  |  |  |  |
| 14 接地开始脉冲 15 远程操作 16 LINKS 1000监测 17 外出设防状态 18 在宅设防状态 |  |  |  |  |  |
| 19 通信输出#1 20 通信输出#2 |  |  |  |  |  |

| 属性： | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM选项 开启 关闭 [09]系统故障 | 需要维护 无效 | 交流电故障 无效 | TLM故障 无效 | FTC 无效 | 防区故障 无效 | 防区防拆 无效 | 防区电池低压 无效 | 时钟损失 无效 |
| 开启 关闭 [10]系统事件 | 盗警事件 无效 | 火警事件 无效 | 劫警事件 无效 | 救护 无效 | 监测事件 无效 | 有线事件 无效 | 劫警事件 无效 | 跟随计时器 锁定 |
|  | *如果属性[8]开启，属性[1-7]必须也是开启的。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 节号 | PGM# | 输出类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [141] | 1 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [142] | 2 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 根据在[009]节的编程在此记录

[160] 每号码最多传送报警次数 （5.5节“通信器拨号”）

默认： 008		有效输入是001-255次尝试（不要输入000）

[161] 握手信号等待延时（5.5节“通信器拨号”）

默认： 040		有效输入是001-255秒

[164] 握手信号等待延时（5.11节“PGM输出选项”）

默认： 005		有效输入是001-255秒

[202] 防区分配01-08（5.2节“防区编程”）

在[001]-[004]节进行防区定义编程，在[101]-[132]节进行防区属性编程

在[020]节进行键盘防区分配编程

在此节中，系统上任何没用的防区无效。使无线防区无效要有一个空白的串行号（如[000000]）

| 节号 | 选项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [202] |  | 防区1 | 防区2 | 防区3 | 防区4 | 防区5 | 防区6 | 防区7 | 防区8 |
| 默认 |  | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 |
| [203] |  | 防区9 | 防区10 | 防区11 | 防区12 | 防区13 | 防区14 | 防区15 | 防区16 |
| 默认 |  | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
| [204] |  | 防区17 | 防区18 | 防区19 | 防区20 | 防区21 | 防区22 | 防区23 | 防区24 |
| 默认 |  | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
| [205] |  | 防区25 | 防区26 | 防区27 | 防区28 | 防区29 | 防区30 | 防区31 | 防区32 |
| 默认 |  | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |

通信器编程

注意： [301]到[353]节的内容默认为[F]。

[301] 第一电话号码(32位) （节5.7“通信器-电话号码”）

________________________________

[302] 第二电话号码(32位) （节5.7“通信器-电话号码”）

________________________________

[303] 第三电话号码(32位) （节5.7“通信器-电话号码”）

________________________________

[310] 第一/三电话号码用户编号(4位) （节5.7“通信器-用户编号”）

____

[311] 第二电话号码用户编号(4位) （节5.7“通信器-用户编号”）

____

防区1-32报警报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

| [320] | 防区1 | 防区2 | 防区3 | 防区4 | 防区5 | 防区6 | 防区7 | 防区8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [321] | 防区9 | 防区10 | 防区11 | 防区12 | 防区13 | 防区14 | 防区15 | 防区16 |
| [322] | 防区17 | 防区18 | 防区19 | 防区20 | 防区21 | 防区22 | 防区23 | 防区24 |
| [323] | 防区25 | 防区26 | 防区27 | 防区28 | 防区29 | 防区30 | 防区31 | 防区32 |

防区1-32报警恢复报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

| [324] | 防区1 | 防区2 | 防区3 | 防区4 | 防区5 | 防区6 | 防区7 | 防区8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [325] | 防区9 | 防区10 | 防区11 | 防区12 | 防区13 | 防区14 | 防区15 | 防区16 |
| [326] | 防区17 | 防区18 | 防区19 | 防区20 | 防区21 | 防区22 | 防区23 | 防区24 |
| [327] | 防区25 | 防区26 | 防区27 | 防区28 | 防区29 | 防区30 | 防区31 | 防区32 |

[328] 报警杂项报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

1． 劫持报警						4. 防区扩展器监测报警

2． 报警后关闭						5. 防区扩展器监测恢复

3． 最近布防						6. 交叉防区警察码报警

[329] 报警和恢复报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

1． 键盘火警报警					5. 键盘火警恢复

2． 键盘辅助报警					6. 键盘辅助恢复

3． 键盘劫警报警					7. 键盘劫警恢复

4． 将来使用						8. 将来使用

防区1-32防拆报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

| [330] | 防区1 | 防区2 | 防区3 | 防区4 | 防区5 | 防区6 | 防区7 | 防区8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [331] | 防区9 | 防区10 | 防区11 | 防区12 | 防区13 | 防区14 | 防区15 | 防区16 |
| [332] | 防区17 | 防区18 | 防区19 | 防区20 | 防区21 | 防区22 | 防区23 | 防区24 |
| [333] | 防区25 | 防区26 | 防区27 | 防区28 | 防区29 | 防区30 | 防区31 | 防区32 |

防区1-32防拆恢复报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

| [334] | 防区1 | 防区2 | 防区3 | 防区4 | 防区5 | 防区6 | 防区7 | 防区8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [335] | 防区9 | 防区10 | 防区11 | 防区12 | 防区13 | 防区14 | 防区15 | 防区16 |
| [336] | 防区17 | 防区18 | 防区19 | 防区20 | 防区21 | 防区22 | 防区23 | 防区24 |
| [337] | 防区25 | 防区26 | 防区27 | 防区28 | 防区29 | 防区30 | 防区31 | 防区32 |

[338] 防拆杂项报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

1． 一般系统防拆

2． 一般系统防拆恢复

3． 键盘锁定

密码1-32设防报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

| [339] | 密码1 | 密码2 | 密码3 | 密码4 | 密码5 | 密码6 | 密码7 | 密码8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [340] | 密码9 | 密码10 | 密码11 | 密码12 | 密码13 | 密码14 | 密码15 | 密码16 |
| [341] | 密码17 | 密码18 | 密码19 | 密码20 | 密码21 | 密码22 | 密码23 | 密码24 |
| [342] | 密码25 | 密码26 | 密码27 | 密码28 | 密码29 | 密码30 | 密码31 | 密码32 |

[343] 报警杂项报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

1． 劫持密码33布防						5. 监测密码42布防

2． 劫持密码34布防						6. 部分布防

3． 主人密码40布防						7. 特殊布防

4． 监测密码41布防

密码1-32撤防报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

| [344] | 密码1 | 密码2 | 密码3 | 密码4 | 密码5 | 密码6 | 密码7 | 密码8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [345] | 密码9 | 密码10 | 密码11 | 密码12 | 密码13 | 密码14 | 密码15 | 密码16 |
| [346] | 密码17 | 密码18 | 密码19 | 密码20 | 密码21 | 密码22 | 密码23 | 密码24 |
| [347] | 密码25 | 密码26 | 密码27 | 密码28 | 密码29 | 密码30 | 密码31 | 密码32 |

[348] 报警杂项报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

1． 劫持密码33撤防						5. 监测密码42撤防

2． 劫持密码34撤防						6. 部分撤防

3． 主人密码40撤防						7. 特殊撤防

4． 监测密码41撤防

[349] 维护报警报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

1． 电池故障报告							5. 辅助电源供应故障报告

2． 交流故障报告							6. TLM故障报告（通过LINKS）

3． 警铃电路故障报告						7. 将来使用

4． 火警故障报告							8. 总体系统监测

[350] 维护恢复报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

1． 电池故障恢复							5. 辅助电源供应故障恢复

2． 交流故障恢复							6. TLM故障恢复

3． 警铃电路故障恢复						7. 将来使用

4． 火警故障恢复							8. 总体系统监测恢复

[350] 维护杂项报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

1． 电话号码1通信故障恢复					5. DLS导出

2． 电话号码2通信故障恢复					6. 防区故障报警

3． 最后上装后事件记忆缓冲已达75%			7. 防区故障恢复

4． DLS导入								8. 错失报告码

[352] 测试传送报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

1． 定期测试传送							3. LINKS 1000测试传送码

2． 系统测试

[353] 无线维护报告码 （节5.8“通信器-报告码”和附录A）

1． 一般防区电池低压报告					2. 一般防区电池低压恢复

[360] 通信器格式选项 （5.9节“通信器-报告格式”）

第3电话号码跟随第1电话号码格式。

| 默认 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 02 | __ | 第一电话号码 |
| 02 | __ | 第二电话号码 |

| 01 | 20BPS,1400HZ握手信号 | 04 | SIA FSK | 07 | 10BPS, 1400Hz握手 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 20BPS,2300HZ握手信号 | 05 | 传呼机格式 | 08 | 10BPS, 2300Hz握手 |
| 03 | DTMF CONTACT I.D. | 06 | 电话格式 |  |  |

[361] 报警/恢复报告通路（5.5节“通信器-拨号”）

| 默认 |  | 选项 | 开启 | 关闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开启 |  | 1 | 第一电话号码 | 无效 |
| 关闭 |  | 2 | 第二电话号码 | 无效 |
| 关闭 |  | 3 | 第一电话号码（通过LINKS） | 无效 |
| 关闭 |  | 4 | 第二电话号码（通过LINKS） | 无效 |
| 关闭 |  | 5-8 | 将来使用 |  |

[363] 防拆/恢复报告通路（5.5节“通信器-拨号”）

| 默认 |  | 选项 | 开启 | 关闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开启 |  | 1 | 第一电话号码 | 无效 |
| 关闭 |  | 2 | 第二电话号码 | 无效 |
| 关闭 |  | 3 | 第一电话号码（通过LINKS） | 无效 |
| 关闭 |  | 4 | 第二电话号码（通过LINKS） | 无效 |
| 关闭 |  | 5-8 | 将来使用 |  |

[365] 布防/撤防报告通路（5.5节“通信器-拨号”）

| 默认 |  | 选项 | 开启 | 关闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开启 |  | 1 | 第一电话号码 | 无效 |
| 关闭 |  | 2 | 第二电话号码 | 无效 |
| 关闭 |  | 3 | 第一电话号码（通过LINKS） | 无效 |
| 关闭 |  | 4 | 第二电话号码（通过LINKS） | 无效 |
| 关闭 |  | 5-8 | 将来使用 |  |

[367] 系统维护报警/恢复报告通路（5.5节“通信器-拨号”）

| 默认 |  | 选项 | 开启 | 关闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开启 |  | 1 | 第一电话号码 | 无效 |
| 关闭 |  | 2 | 第二电话号码 | 无效 |
| 关闭 |  | 3 | 第一电话号码（通过LINKS） | 无效 |
| 关闭 |  | 4 | 第二电话号码（通过LINKS） | 无效 |
| 关闭 |  | 5-8 | 将来使用 |  |

[368] 系统测试报告通路（5.5节“通信器-拨号”）

| 默认 |  | 选项 | 开启 | 关闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开启 |  | 1 | 第一电话号码 | 无效 |
| 关闭 |  | 2 | 第二电话号码 | 无效 |
| 关闭 |  | 3 | 第一电话号码（通过LINKS） | 无效 |
| 关闭 |  | 4 | 第二电话号码（通过LINKS） | 无效 |
| 关闭 |  | 5-8 | 将来使用 |  |

[370] 通讯变量选择

| 默认 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 003 | 限制传输次数(报警和恢复) | (001-014次传输,000=无效) | 5.19 |
| 003 | 限制传输次数(防拆和恢复) | (001-014次传输,000=无效) | 5.19 |
| 003 | 限制传输次数(维护和恢复) | (001-014次传输,000=无效) | 5.19 |
| 000 | 传输延时 | (001-255秒) | 5.15 |
| 030 | AC故障延时 | (001-255分) | 5.8 |
| 003 | TLM故障延时 | (000-255×10秒) | 5.12 |
| 030 | 测试传送周期(有线) | (001-255天) | 5.14 |
| 030 | 测试传送周期(LINKS) | (001-255天) | 5.14 |
| 007 | 防区低电池电量传送延时 | (000-255天) | 5.8 |
| 030 | 出错传送延时 | (000-255天) | 5.8 |

[371]  测试传输时间

| 默认:9999 | ____ | 有效输入是0000-2359,9999是不使能 |
| --- | --- | --- |

[380] 第1个通信器选择

| 默认 | 选择 | 开 | 关 | 节号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开启 | 1 | 通信有效 | 通信无效 | 5.5 |
| 关闭 | 2 | 警铃超时恢复 | 恢复跟随防区 | 5.8 |
| 关闭 | 3* | 脉冲拨号 | DTMF拨号 | 5.5 |
| 开启 | 4 | 在第5次尝试时切换到脉冲拨号 | 所有尝试进行DTMF拨号 | 5.5 |
| 关闭 | 5 | 第3个电话号码有效 | 第3个电话号码无效 | 5.7 |
| 关闭 | 6 | 轮流拨号（第1和第3个） | 第3个电话号码作为备份 | 5.7 |
| 关闭 | 7 | 呼叫LINKS和电话线 | LINKS是电话线的备份 | 5.26 |
| 关闭 | 8 | 错失跟随防区触发（小时） | 错失跟随设防（天） | 5.8 |

[381] 第2个通信器选择

| 默认 | 选择 | 开 | 关 | 节号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关闭 | 1 | 报警后关闭键盘反馈有效 | 报警后关闭键盘反馈无效 | 5.17 |
| 关闭 | 2 | 报警后关闭警铃反馈有效 | 报警后关闭警铃反馈无效 | 5.17 |
| 关闭 | 3 | SIA发送编程接收码 | SIA发送自动接收码 | 5.9 |
| 关闭 | 4 | 开启确认有效 | 开启确认无效 | 5.17 |
| 关闭 | 5-6 | 将来使用 |  |  |
| 开启 | 7 | CONTACT ID用编程报告码 | CONTACT ID用自动报告码 | 5.9 |
| 关闭 | 8 | 将来使用 |  |  |

[390] LINKS 1000前同步信号（第1个电话号码）（5.26节“LINKS 1000移动电话”）

默认：    FFFF					（用HEX F编程所有的无用数据）

[391] LINKS 1000电话参数（第2个电话号码）（5.26节“LINKS 1000移动电话”）

默认：    FFFF					（用HEX F编程所有的无用数据）

[392] LINKS 1000电话参数（第3个电话号码）（5.26节“LINKS 1000移动电话”）

默认：    FFFF					（用HEX F编程所有的无用数据）

[393] LINKS 1000特殊功能电话参数（所有电话号码）（5.26节“LINKS 1000移动电话”）

默认：    FFFFFF				（用HEX F编程所有的无用数据）

下装选项

[401] 第一下装选项 （5.10节“下装”）

| 默认 |  | 选项 | 开启 | 关闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关闭 |  | 1 | 电话录音/二次呼叫有效 | 电话录音/二次呼叫无效 |
| 开启 |  | 2 | 用户可使DLS窗口有效 | 用户不可使DLS窗口有效 |
| 关闭 |  | 3 | 反馈有效 | 反馈无效 |
| 关闭 |  | 4 | 用户初始呼叫有效 | 用户初始呼叫无效 |
| 关闭 |  | 5-8 | 将来使用 |  |

[402] 下装计算机电话号码（32位） （5.10节“下装”）

[403] 下装访问码 （5.10节“下装”）

默认：   0580					输入4个十六进制数字

[404] 控制箱识别码 （5.10节“下装”）

默认：   0580					输入4个十六进制数字

[405] 电话录音机两次呼叫计时器 （5.10节“下装”）

默认：   060					（有效输入是001-255秒）

[406] 应答振铃次数 （5.10节“下装”）

默认：   000					（有效输入是001-255次）

[490] LINKS电话参数（下装电话号码） （5.10节“下装”）

默认：   FFFF					（用HEX F编程所有的无用数据）

[499] [安装者码] [499]初始PC-LINK（本地下装） （5.10节“下装”）

[700] 时钟调节 （5.28节“时钟调节”）

默认：   060					（有效输入是01-99秒）

[701] 第1参数器选择

| 默认 | 选择 | 开 | 关 | 节号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关闭 | 1 | 50HZ AC | 60HZ AC | 5.5 |
| 关闭 | 2 | 时基是内部晶振 | 时基是交流电源 | 5.8 |
| 关闭 | 3 | 禁止AC/DC设防有效 | 禁止AC/DC设防无效 | 5.5 |
| 关闭 | 4 | 所有系统防拆需要安装者恢复 | 所有系统防拆跟随恢复 | 5.5 |
| 关闭 | 5 | 6位数用户访问码 | 4位数用户访问码 | 5.7 |
| 关闭 | 6 | 忙音探测有效 | 忙音探测无效 | 5.7 |
| 关闭 | 7 | 大电流电池充电 | 标准电流电池充电 | 5.26 |
| 关闭 | 8 | 将来使用 |  | 5.8 |

[702] 第2参数器选择

| 默认 | 选择 | 开 | 关 | 节号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关闭 | 1 | 脉冲拨号占空率是33/67 | 脉冲拨号占空率是40/60 | 5.5 |
| 开启 | 2 | 强制拨号有效 | 强制拨号无效 | 5.8 |
| 关闭 | 3 | 电话线测试传送以分钟为单位 | 电话线测试传送以天为单位 | 5.5 |
| 关闭 | 4 | 1600Hz握手 | 标准握手 | 5.5 |
| 关闭 | 5 | 识别音有效 | 识别音无效 | 5.7 |
| 关闭 | 6 | 2100Hz识别音 | 1300Hz识别音 | 5.7 |
| 关闭 | 7 | 一次用户可使用DLS窗口有效1小时 | 一次用户可使用DLS窗口有效6小时 | 5.26 |
| 关闭 | 8 | 设防时FTC警铃报警 | 只有设防时FTC故障 | 5.8 |

[703] 拨号尝试间延时（5.5节“通信器-拨号”）

默认：   000						（有效输入是000-255秒）

模块编程

[801] PC5400打印机模块编程 （安装和编程指令见PC5400安装说明）

[803] LINKS2X50长距离无线接口编程 （安装和编程指令见LINKS2150安装说明）

[804] PC5132无线扩充模块编程 （安装和编程指令见PC5132安装说明）

特殊安装者功能

[901] 安装者移动测试模式有效/无效 （5.32节“移动测试安装者”）

[902] 模块监测恢复 （2.7节“移动测试”）

[903] 模块监测区域 （2.6节“监测”）

[904] 无线模块安防情况测试

详情见PC5132安装说明

- 选择模块/传送器（防区01-08）

- 按[#]取消

安防情况			LED键盘			LCD键盘				警铃/蜂鸣器

好				灯1亮			GOOD					响1声

一般				灯2亮			FAIR					响2声

差				灯3亮			BAD 					响3声

[990] 安装者锁定有效 （5.31节“安装者锁定”）

[991] 安装者锁定无效 （5.31节“安装者锁定”）

[993] 将LINKS2X50恢复到出厂默认值编程 （5.30节“恢复出厂默认值”）

[996] 将PC5132恢复到出厂默认值编程 （5.30节“恢复出厂默认值”）

[997] 将PC5400恢复到出厂默认值编程 （5.30节“恢复出厂默认值”）

[999] 将PC585恢复到出厂默认值编程 （5.30节“恢复出厂默认值”）