PT2313/CSC2313三组立体声输入带响度的数字控制立体声音质处理器IC应用电路原理图及使用指导说明

文章来源： 更新时间：2010-8-29 23:32:21

PT2313 三组立体声输入，四声道输出。带响度的数字控制立体声音质处理器，IIC控制，6V-10V,采用SOP-28/DIP-28封装 。市场上兼容的型号有TC7313/CSC2313/AT7313。 使用说明： 1，PT2313使用外围电路全部按上图严格连接，包括电路参数。电路电阻可选用普通碳膜1/4W或1/8W电阻，6个104可用2A104J涤纶或独石电容，不推荐使用瓷片电容，272电容使用涤纶2A272J。 2，电源可用电源组+12V串接1/4W100欧姆电阻再用一个9V1稳压管稳压后供电，后接滤波电容，推荐使用+9V供电。 3，与单片机的IIC通讯数据线（SCK，SDA）硬件设计时做好上拉电阻，及各接一个4K7~10K电阻到MCU供电+5V。SCK，SDA的走线最好保持一定距离或者中间用地线屏蔽隔离。 4，+9V供电去藕电容请靠近IC，器件地线作为一个整体再与电源模拟地连接。 5，PT2313前置左右输出可做左右主声道，环绕左右输出可合并后连接低通电路作为重低音声道，MCU通过软件调节左右环绕即可实现调节重低音。 6，PCB设计元件封装时，焊盘距离一定对应手册尺寸设计准确，利用PROTEL任意距离的捕捉功能可以进行焊盘等距离复制，准确，方便，推荐用英制做单位，因为PCB输出菲林尺寸更准确，公制误差比较大。 7，注意，单面板和双面板设计中贴片封装的正反问题，不要把PT2313画反了，如果手板画反了，可将PT2313加工下，就是拿直尺将其PIN脚均匀下压，焊接时反过来小心果断焊接。正式更该设计图纸时记住更改封装或镜像一下元件，重先布线即可。 8，一般PT2313的输出音频可不做放大直接接集成功放放大，如果做一级跟随隔离处理，效果更好。