音效集成PT2314,PT2313的使用指导

PT2313
　　三组立体声输入，四声道输出。带响度的数字控制立体声音质处理器，IIC控制，6V-10V，兼容PT2313/SC7313/TC7313,采用SOP-28/DIP-28封装。
PT2313电路图：

PT2314
四组立体声输入，两声道输出。输入带响度的数字控制立体声音质处理器，IIC控制，6V-10V，兼容PT2314/CD3314，采用SOP-28/DIP-28封装。
PT2314电路图：

使用说明：
1，PT2313/PT2314使用外围电路全部按上图严格连接，包括电路参数。电路电阻可选用普通碳膜1/4W或1/8W电阻，6个104可用2A104J涤纶或独石电容，不推荐使用瓷片电容，272电容使用涤纶2A272J。
2，电源可用电源组+12V串接1/4W100欧姆电阻再用一个9V1稳压管稳压后供电，后接滤波电容，推荐使用+9V供电。
3，与单片机的IIC通讯数据线（SCK，SDA）硬件设计时做好上拉电阻，及各接一个4K7~10K电阻到MCU供电+5V。SCK，SDA的走线最好保持一定距离或者中间用地线屏蔽隔离。
4，+9V供电去藕电容请靠近IC，器件地线作为一个整体再与电源模拟地连接。
5，PT2313前置左右输出可做左右主声道，环绕左右输出可合并后连接低通电路作为重低音声道，MCU通过软件调节左右环绕即可实现调节重低音。
6，PCB设计元件封装时，焊盘距离一定对应手册尺寸设计准确，利用PROTEL任意距离的捕捉功能可以进行焊盘等距离复制，准确，方便，推荐用英制做单位，因为PCB输出菲林尺寸更准确，公制误差比较大。
7，注意，单面板和双面板设计中贴片封装的正反问题，不要把PT2313/PT2314画反了，如果手板画反了，可将PT2313/PT2314加工下，就是拿直尺将其PIN脚均匀下压，焊接时反过来小心果断焊接。正式更该设计图纸时记住更改封装或镜像一下元件，重先布线即可。
8，PT2314有时使用中出现高低音调节有时无声多为器件损坏，更换即可，一般不要怀疑软件问题。
9，PT2314脚P18，PIN6为放大增益后的直接输出，可作为音频外接输出或做其他音频幅度取样（比如频谱取样），他们不受软件音量调节控制。
10，一般PT2314/PT2313的输出音频可不做放大直接接集成功放放大，如果做一级跟随隔离处理，效果更好。