## 台式机电源改汽车电瓶充电器

本人今年六十有五，退休在家。有一辆奇瑞QQ汽车，偶尔用用，也很方便。但是，正是因为使用率低下带来了一个电瓶容易亏电的问题。需要过两个月左右，就得充充电，以免电瓶过早的报废。

我家正好有个闲置的台式机电脑的ATX电源，那是以前电脑升级时嫌它功率小换下来的（我的电脑超频需要功率大一点的电源）。于是自己动手将它改成了相当不错的家用电瓶充电器。

我过去也喜欢自己动手搞点小制作，有点基础。不过想完成这个改造也未必就会非常容易，于是我在网上搜索与我电源型号完全相同的ATX电源电路图，结果没有成功。只能找到两张其它型号的电路图供参考。当然我也下载了一些介绍ATX电源工作原理的文章。这样可以少走许多弯路。

通过分析，初步确定了电源改造的方向：将+12V（6A）的那组电源的电压提升到14.5V可以满足电瓶充电的要求。为了减少不必要的麻烦，我将其它几组无关的电源：+5V,+3V,-12V,-5V.统统拆掉，+12V那组的滤波电容2200μ/16V,我嫌它耐压富余量不够，换成了2200μ/25V的（其实不换也没有关系，主要是我手头有个现成的），它个头大。由于拆掉了一大堆没有用的电解电容和大把的输出引线。板子上的空间倒是足够的。

经过分析，这是一个PWM(脉冲调宽)的开关稳压电源，

首先遇到的问题是，怎样启动主电源，我们知道,台式机用的ATX电源不插上主板，主电源不会工作（电源风扇都不转），主板电源的外线中有个编号为PS(可能是Power Start的缩写)线，只有PS保持接地，主电源才能启动。这个信号实际是先到一个芯片LM339(四比较器)，综合其它条件后输出到PWM(脉冲调宽)的主控芯片TL494(也可能是KA7500B等兼容芯片)的第4足，第4足为低电平时，主电源启动。（有些电源的启动逻辑直接用分离元件构成，不通过LM339）为了绕开其它的不必要的启动条件，我干脆把TL494的4足与LM449间断开，直接接地。这样，220V送电时，开关稳压电源随之启动。

怎样提升+12V那组电源的电压呢，经过分析， TL494的1足是电压负反馈。能自动稳定输出电压，同时反馈系数决定了输出电压的高低。它有两路电压负反馈，分别来自+5V和+12V。我把+5V的反馈电阻卸掉，并且把+12V的反馈电阻临时用100K电位器代替。电位器的初值设成与原来的值相同，用万用表监测+12V那组的电压。送电后慢慢增加电位器的阻值，使万用表的指数最终停留在14.7V。停电，然后测量电位器的实际阻值，用相应的电阻替换。一般不大可能那么巧，正好有合适的规格，总是要用2到3个电阻通过串联，并联来使其尽量与电位器的阻值相同。换上去后充电器也就初步成功了。

但是这样改造的充电器仍然有个严重的问题，那就是它的输出特性太“硬”。我用我的车用吸尘器做了试验，即使电流达到7.8A输出电压也丝毫不降，和空载是一模一样的。这么“硬”的输出特性是无法用来给电瓶充电的。道理也很简单，电瓶的内阻极低，如果用低内阻的14.5V电源给它充电，电流将会非常之大，必然烧毁我的充电器。白扯。

怎么办呢，我必须给它增加一个电流负反馈，使它的输出特性变软，接近恒流的特性。恒定的电流值最好设定在电瓶说明书上要求的4.5A以内。怎么加这个电流负反馈呢，我的想法是既要简单又要基本达到目标。太复杂了。等于重新做一个电路板，不值。达不到一定的恒流特性也不行，充电太危险。左思右想，终于想了个非常简单的办法：在充电电流返回电路板的回路上串一个很小的电阻把这个电阻上的压降作为反馈电压的一部分。用什么做这个极低阻值的电阻呢，想了半天。还是用稍细一点的导线做电阻，充电电流4.5安培，如果

太细了发热厉害，容易烧毁，也不安全。另外一个问题，太小的电阻测量阻值很困难，我们一般都没有电桥。最后决定，一切由试验确定。先用长一些的电线。一试验，负反馈太重了！3A的输出电流时，输出电压被压到10V。我把反馈线一次一次的剪短，最后达到了要求，11V时4.1A，12V时3A，13V时2.2A，13.7V时1.3A，14.7V时0A。理论上也最高只能冲到14.7V，因而充电时无需值守。虽然没有做到恒流，却满足了我电瓶补电的要求。最后，我把这个做负反馈采样电阻用的电线做好绝缘，盘起来收入电源盒中的适当位置，（不能影响功率器件的散热）。把14.5V的电源输出线用粗电线引出，头上安大线夹子。完工！

用我的充电器给我的电瓶每两个月补电一次，效果非常好。开大灯，开空调，开音响（可惜我没有好的音响）都不会有顾虑。我希望情况和我类似的朋友也像我这样自制一个汽车电瓶充电器。家里没有闲置的ATX电源不要紧，在中关村中海电子市场（卖电脑旧件比较多，就在太平洋电脑城的南面对马路）去买个旧的（当时试好就行）。价格大约30-50元。买回家后，拆开，一般里面都特别脏，把它完全拆卸后用自来水使劲冲，不用怕，冲得干干净净和新的一样。甩干后用电风扇吹干就行。不要担心电子线路进水，连电源的散热风扇也可以如法炮制。不会损坏的。

不过，这种电源并不适用于电动自行车电瓶的充电，因为我的汽车电瓶充电并不要求完全充满，要做到完全充满，还是需要所谓的“三段式”充电器才行。再说电动自行车的电瓶电压多在36V，甚至48V。改造起来恐怕难度大，风险大，不一定有价值。

这里要特别说明的是，没有一点电子技术基础的，或者动手能力差的人可不要试啊，印版在在通电时，有一半的地方都有220的高压的，不注意就可能电死人的。如果缺乏电子技术基础，你可能都不知道我在说些什么。

如果你在制作中遇到什么问题，可以用QQ与我联系：495339417 本人愿意为大家提供技术咨询（当然是义务

的）

PC电源改12V充电器 

PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异. 
它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出. 
所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较容易的. 
又因为旧的PC电源20元内可以买到,用它改造时, 
又是很物美价廉、经济实惠的. 
大部分的PC电源都是基于TL494+LM339芯片的. 
本文就以此结构为例. 
下面先认识一下TL494,下图就是它的内部结构图. 
(此图内部有几个小差错,但基本不影响对TL494的认识.) 

TL494是一种定频PWM电路,它包含了开关电源所需的全部功能. 
广泛应用于各式开关电源之中. 
主要特征: 
集成了全部的脉宽调制电路. 
内置锯齿波振荡器,外置振荡元件仅阻容各一. 
内置两组误差放大器. 
内置5V基准电压源. 
可调整死区时间. 
内置双功率晶体管可提供双500mA的驱动能力. 
推挽或单端两种输出方式. 

下面开始改造. 
改造时,改动越少,越容易成功.下面是“改动最少”的方案. 
首先,旧PC电源应当是无故障的. 
一般风扇转动正常,电源就基本正常. 
如果能以12V的汽车灯泡(常见的是21W)测试,就更加准确. 
TL494的12#(表示12脚,以下同)是电源端,7-40V都是正常的. 
7#是“地”端. 
14#是5V基准电压端. 
5#、6#是外接振荡阻容端. 
8#、9#、10#、11#、13#是输出部分. 
所以,5#-14#各司其职,功能明确,接法相对固定,一般不用改动. 
2#、3#一般也不用改动. 
4#一般是接“保护电路”的. 
保护电路一旦工作,电源就会处于“故障”状态. 
所以,最简单的方法就是“除去保护电路”,将4#直接“接地”. 
如果你能确认4#没有与“保护电路”相“勾结”,就可以不动4#. 
15#、16#一般是分别接14#、地,此时就不用改动. 
15#、16#也有接“保护电路”的,一般也不用改动. 
为防止“保护电路捣乱”,“分别接14#、地”就可“去掉保护电路”. 
1#是取样输入端,原电路一般是比较复杂的. 
改造时,保留1#接地的“下取样电阻”, 
1#与12V输出之间连接“上取样电阻”. 
1#上的其它电阻全部断开. 
“上取样电阻”增大时,输出电压应当增高. 
一般情况下,“上取样电阻”的初始值以“下取样电阻”的4倍为宜. 
如输出电压超过20V时,则改取2倍. 
仔细调整“上取样电阻”,使输出电压调整到13V6-13V8. 
一个“恒压+浮充”的12V电瓶充电器就算完成了. 
此充电器的内阻很低,负载性能很好. 
它的充电电流可达到8A以上. 
在恒压充电时,应当注意, 
过大的“初始电流值”,会影响电瓶寿命. 

LM339是个四比较器. 
它的任务是产生与计算机有关的几个信号, 
及参与“保护电路”的工作. 
改造充电器时,完全可以不考虑它的存在. 
主要应注意,别让它“参与的保护电路”,干扰TL494的工作. 
其它几路电压输出,也完全可以不理睬它. 
如果你能明白相应的“保护电路”,并加以保留, 
则改造后的电源将更加完善. 
1169500473.doc

例子是改13.8V的,模仿时注意安全,以下为转贴: 【oxalis】 -- 2006-5-14 22:28:45 

AT电脑电源改车台电源最简方法(附电路图) 
大力水手 

国产的386、486、586的AT电源基本上可以通用这个方法改造,但有个别进口的电源(如我手头的一台286用的老式AT电源)因电路结构差别太大而不适用. 

附图是一典型的AT电脑电源,不用理会电路的原理与形式,按以下操作即可成功: 

1、拆去L2、C22;有些机型在C22两端还并联了一只100欧姆1W的电阻(本图中没有),也要拆下; 
2、在+12V输出端与+5V输出端之间跨接一只8.5V左右的稳压二极管; 
3、改造基本完成,从原+12V输出端可得到稳定的13.5电压输出. 

说明: 
1、如果没有8.5V的稳压管,可以用5-8V的稳压二极管,再串联二极管和发光二极管得到8.5V左右的总压降.使用发光二极管还兼有指示灯和美观作用. 
2、-12V、-5V、+5V的电压都要保留,保护电路检测需要,否则会因保护电路动作而不能工作;各种型号的电源电路不完全一样,如有的-5V是直接从开关变压器的5V绕组反向整流产生,有的-12V还使用了7912稳压;有的没有安装过流保护检测用的T3. 
3、尽量选用开关变压器体积大的,+12V整流管粗的,220V输入端滤波元件安装完整的的AT电源来改造,当然,也可以采用加装或更换的办法提高电源的性能. 
不推荐使用ATX电源,因为ATX电源的控制电路相对而言比较复杂,部分型号的开关变压器有3组电压输出,可能会影响12V绕组的负载能力.

电脑ATX电源改13.8V通信用电源! 

1、先找到TL494集成电路的第一脚. 
2、找几个5K--50K的不同阻值的电阻(视不同的开关电源)备用. 
3、从以上备用的电阻中找一个30K左右的电阻,焊到TL494的第一脚和‘地’之间. 
4、将一个电压表调到直流电压档,接到电源输出的“黄”线和“黑”线间,等会儿将用它测输出电压(开关电源改造前这儿的电压应为12V). 
5、将电源插头插上. 
再找一根细导线,将电源输出排线(接电脑主板的那个插头)上的“蓝”线和“黑”线短接(使开关电源工作). 
6、观察电压表电压,这时应比改造以前略大(略大于12V),若输出电压升高得不是很明显或还不到13.8V,再逐渐减小刚才加到TL494第一脚和地之间的那个电阻,直到电压表上的电压指示出13.8V为止.当然,如果第一次焊上电阻后,电压超过了13.8V,这时就要逐渐增大这个电阻,使之降到13.8V为止.(我的开关电源这个电阻取了15K时为13.9V,不同的开关电源这个电阻是取得不一样的,要多拿几个电阻从大到小去试.当然也可以用一个电位器来调,但这时要注意电位器不要调得太小了.) 

原理:TL494第一脚是开关电源输出电压的取样端,当这个脚对地加上一个电阻后,取样电压就下降了,低于了平衡点.这样,开关源就会输出一个比之前更高的电压,使得TL494第一脚刚才降低的电压重新恢复到平衡点,最后稳定下来,输出比12V更高一点的电压. 

注意:1、开关电源内部很多地方都是高压,打开通电操作时一定要特别小心! 
    2、加上去的这个电阻一定要从大到小去调(一般都在几K以上),这个电阻过小时,开关电源就要过压保护(一般电压超过14.5V左右电源就保护了),这时电源反而无电压输出了. 
我用这种方法改了几个电脑电源了,作为V段机和U段机的电源性能是相当好的,对机器没有一点干扰.性价比也是很高的!输出电流在7A--10A,比花过上百元钱拿变压器做个电源划得来.我们这边到电脑城只花20元就可以弄回一个这样的二手电源.

还抄来一条回复,见下: 

还有一点你没注意吧?PC电源里+5V绕组是主绕组,PC电源里+5V绕组是主绕组, 【qs7785yj】 -- 2006-5-16 1:36:55 

也就是说+5V的输出电流最大,而其他绕组的电流均次于它,即使你改好了输出电压,你的电源也顶多输出原来功率的一半甚至不到一半,一般PC电源上的+12V输出电流在6-10A之间,一些垃圾国产电源里的变压器自身功率都达不到150W外壳上却标着300W,象一般上点档次的PC电源它的开关变压器都采用EC35-EC40的变压器,输出300-400W是没有问题的.再下来一档的用EI35,250-300W还勉强过得去,最垃圾的电源竟然用EI28!外壳上却标着300W!我看能持续输出100W也算高的了.而且通常好的电源(300W)里面+5V的绕组都是用铜皮饶的,它的电流最大时可以上升至40-50A占电源总功率的66.7%-83%(其他绕组轻载),而现在的一些偷工减料的电源+5V绕组用漆包线饶不说,只用2-3根直径0.6-0.8mm的来绕.电流输出大小可想而知,+12V只用一根直径0.8的线作绕组,却标注输出电流有6-8A,而且它的整流管只有两个FR302!两个并联也只有6A,何况每次开关只有一个二极管导通,这种电源你改了也白改.所以在你准备改电源之前先挑一个有潜力可挖的,不要找个便宜的到处是病的电源下手,要不然麻烦接踵而至,还有如果你有能力的话,最好在改好电源外围反馈回路后,再把电源变压器也改了,TL494CN的开关变压器的绕组参数基本上这样的:初级:直径0.8mm/42T(最里面21T,最外面21T).次级:直径0.65-0.8mm多根并绕双组(+5V=2X3T   +12V=2X7T  依次类推 )

ATX电源的保护电路 
日期:2006年12月26日15:55 
出处/作者:电脑医院 发布商家:文三街在线 




      电源作为电脑的心脏,其品质不可小视,而电路中的保护功能尤其重要.一个不安全的电源不但不能保证电脑的稳定工作,出起事故来更有“株连九族”之特效,小编就遇到过电源冒烟,让主板、显卡、SCSI卡、网卡一同陪葬的惨事∶-(. 
ATX电源的电路结构较复杂,各部分电路不但在功能上相互配合、相互渗透,且各电路参数设置非常严格,稍有不当则电路不能正常工作.为了达到相应的安全要求,在ATX电源中设置了大量的保护电路,一旦电源中有元器件出现故障或输出电压异常或负载过重时,能够进入保护状态,防止故障范围扩大对主机造成更大的损失.但是,当保护电路自身有了问题,则无疑会加深故障的复杂性.了解了ATX电源中的保护电路,对消除采购时的盲目性,帮助在使用中及时处理ATX电源出现的故障,更好地维护电脑,无疑有着积极的作用. 
     
     保险丝是电子电路中最基本的保护元件,在ATX电源中,保险丝接在输入电路的前端,一般安装在电路板上的插座内,以方便替换.它的作用就是在输入电流超过了保险丝的额定电流时,保险丝及时熔断,切断交流电源,防止故障进一步扩大. 
     电路中出现过电流的原因不同,导致保险丝损坏的状况也不一样.当保险丝出现玻壳爆裂、发黑、发亮等现象时,说明电源中有元件严重短路,产生的大电流导致保险丝在瞬间烧毁,由于在短时间内产生了大量的热,使保险丝在瞬间高温气化,气化的铅在玻壳上形成了一层发黑、发亮的镀层,严重时会使玻壳爆裂;若保险丝只是在一端熔断,说明保险丝遭受了瞬间大电流脉冲冲击,电路中不一定有元件损坏,也可能是外界电压突然升高,导致输入电流增大所致;若保险丝在中间部位出现断裂现象,说明电路中有过持续一个阶段的大电流,一般是电路中有元件损坏导致输入电流变大所致. 
     为了承受开机时较大的冲击电流,ATX电源中的保险丝的熔断电流多选在5A(5A/220V)左右,而实际上,除了开机时冲击电流较大外,电源实际工作时的最大电流不超过2A.因此最好采用延迟式保险丝,像用一般彩电上常用的2~3A延迟性保险丝代换,效果比采用的5A左右的普通保险丝效果要得好,参考国外原装机电路,其采用的也是这种保险丝.延迟性保险丝其玻管内的保险丝大多是螺旋形的,和普通保险丝不同. 

     在电源的输入电路中,整流电路后的高压滤波电容的容量较大(330μF/200V,有的电源中采用470μF/250V),由于开机时要对滤波电容进行充电,会形成很大的冲击电流,常对保险丝和整流部件造成损坏.为避免这种故障的发生,在电源输入电路中一般接有限流电阻.限流电阻为负温度系数热敏电阻,在正常温度下其阻值较大,限制开机接通电源瞬间产生的强大冲击电流,当开机大电流通过时,电阻变热,其阻值迅速减小,保证电源在正常工作时,消耗在其本身上的功率最小,从而降低了电源的损耗,提高了效率. 
当限流电阻的引脚接触不良或因电流过大烧毁时,ATX电源将处于断路状态,通电后机器将没有任何反应,有人以为电源已烧毁,其实用万用表测试一下即知是限流电阻断路,将其更换即可. 
应注意的是,许多ATX电源中省略了限流电阻,在电路板上设计有此元件的位置,但被用短路线短路掉了.有条件的话,应加上这个电阻,以保证电源的安全.当该热敏电阻损坏时,要选用冷态电阻为6Ω/3W左右的负温度系数的热敏电阻,若实在找不到,可用6Ω/3W的普通水泥电阻代用,只是功耗大了些. 



ATX电源同普通的AT电源不同.AT电源有电源开关,当断开电源开关后,也同时断开了主机同外界电网的联系.而ATX电源因为具有远程控制、网络唤醒功能,没有单纯的电源开关,只有主机面板上的电源触发开关,关机后,只是电源的推挽开关电路停止工作,电源的整流滤波电路、辅助开关电源、控制电路等仍处于工作状态.作为家用电脑来说,目前很少有家庭使用网络唤醒功能,由于使用上的习惯,用户在关机后也很少有人想到要拨下电源插头,造成的后果是ATX电源由于电源没有全关断,其内部仍有部分电路在工作.这样做浪费了能源不说,还会带来危险.由于电压不稳,部分地区的电压在夜间用电低谷期高达260V以上,可能会对电源造成致命的伤害;另外,由于雷击或其它设备的影响还会导致电路中出现过压脉冲,也会对电源造成损害,因此有必要在电路中加上可靠的过电压保护电路. 
长城电源中的过电压保护电路小板,其采用的过电压元件为压敏电阻.压敏电阻是在某一特定的电压范围内其电导随电压的增加而急剧增大的一种敏感元件,一般跨接在输入电路的两端.当有从电源线窜入或由机内自感电势的反窜等引入的过电压,作用到压敏电阻的两端时,压敏电阻立即导通而以电流的形式迅速将过电压泄放掉,从而保护了电源中相关部件不被过电压击毁.如果属外界电源电压过高,或过电压持续的时间过长,流过的电流超过了压敏电阻的承受范围时,会使压敏电阻烧毁,严重时会将压敏电阻烧成一团黑炭,并影响到电路板的绝缘,电路中产生的大电流一般会使保险丝熔断.因此,维修因过电压损坏的电源时,除了替换烧毁的保险丝外,还要仔细清理掉已烧毁的压敏电阻,并用同型号的压敏电阻替换. 
许多电源中没有加装过电压保护电路,一旦有过电压冲击,电源将会严重烧毁,但加装该电路难度偏大,大家最好还是在购买电源时尽量选购带类似图1电路的产品. 



为了保证电源的推挽开关电路出现大电流时,电路能够自保,在电源的初级还设置了过流保护电路.过流保护电路是由电流互感器完成过流检测的,感应出的电压经二极管整流、电容滤波,送至TL494的16脚.当电压大到一定程度,超过了保护比较器的阀值时,会使TL494内部的控制放大器翻转,使电源停止工作,以保护微机和电源本身的安全,同时,电源内部会产生“嗒”、 “嗒”的声响.当电源初级出现大电流或负载出现过电流反映到电源初级导致初级电流增加时,都会导致保护电路动作. 
根据保护电路中设置的参数,我们也应认识到,过流保护电路的作用是有限的,当输出电压出现异常、输出电流大增,但反馈到电路初级的电流不足以使保护电路动作时,过流保护电路将起不到应有的作用,异常的输出电压仍会对主机造成损伤.目前,许多ATX电源中已取消了过流保护电路. 



在ATX电源中,辅助电源是一个独立的开关电源,只要ATX电源一上电,辅助电源便开始工作,输出的两路电压,一路给脉宽调制电路、PS-ON控制电路、保护电路作工作电压;另一路经稳压集成电路稳压,输出的+5V电压作为+5VSB连接到主板上,作为主板上的“电源监控部件”的工作电压,使操作系统可以直接对电源进行管理,网络、键盘开机等功能也得以实现. 
一旦辅助电源输出的电压出现异常,电压过低倒罢了,一旦电压过高,会直接对相关电路造成损害,故在电源中设置了辅助电源输出过电压保护电路.当辅助电源的输出过高时,信号送到保护电路,使保护电路启动,振荡电路停止工作,使电源停止输出电压. 



为了保证电源输出符合标准的各路电压,保证主机中各元件的安全,电源中设置了各路电压的保护电路,依次为:±12V和-5V输出电压短路或欠压保护、过压保护,+5V空载或轻载保护、过压保护等.当输出电压出现异常时,会使电源停止工作. 
如果保护电路失效,则失去对整个电路的监控,输出电压一旦有异常,电源将不能马上截止,异常的电压将会对主机电路造成损害.如果保护电路出现故障. 
一旦过、欠压保护电路出现故障,电源会无缘无故地处于保护状态,各路电压全部没有输出,仔细观察,会发现在接通电源的瞬间,风扇会动一下,然后就此停下来不动,这是电源处于保护状态的典型现象

ATX电源几组输出电压的用途 

作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:3082    更新时间:2006-4-4     


   +3.3V:最早在ATX结构中提出,现在基本上所有的新款电源都设有这一路输出.而在AT/PSII电源上没有这一路输出.以前电源供应的最低电压为+5V,提供给主板、CPU、内存、各种板卡等,从第二代奔腾芯片开始,由于CPU的运算速度越来越快,INTEL公司为了降低能耗,把CPU的电压降到了3.3V以下,为了减少主板产生热量和节省能源,现在的电源直接提供3.3V电压,经主板变换后用于驱动CPU、内存等电路. 
    +5V:目前用于驱动除磁盘、光盘驱动器马达以外的大部分电路,包括磁盘、光盘驱动器的控制电路. 
    +12V:用于驱动磁盘驱动器马达、冷却风扇,或通过主板的总线槽来驱动其它板卡.在最新的P4系统中,由于P4处理器能能源的需求很大,电源专门增加了一个4PIN的插头,提供+12V电压给主板,经主板变换后提供给CPU和其它电路.所以P4结构的电源+12V输出较大,P4结构电源也称为ATX12V. 
    -12V:主要用于某些串口电路,其放大电路需要用到+12V和-12V,通常输出小于1A.. 
    -5V:在较早的PC中用于软驱控制器及某些ISA总线板卡电路,通常输出电流小于1A..在许多新系统中已经不再使用-5V电压,现在的某些形式电源如SFX, FLEX ATX 一般不再提供-5V输出.在INTEL发布的最新的ATX12V 1.3版本中,已经明确取消了-5V的输出. 
    +5V Stand—By, 
   最早在ATX提出,在系统关闭后,保留一个+5V的等待电压,用于电源及系统的唤醒服务.以前的PSII、AT电源都是采用机械式开关来开机关机,从ATX开始(包括SFX)不再使用机械式开关来开机关机,而是通过键盘或按钮给主板一个开机关机信号,由主板通知电源关闭或打开.由于+5V Stand-by是一个单独的电源电路,只要有输入电压,+5VSB就存在,这样就使电脑能实现远程Modem唤醒或网络唤醒功能.最早的ATX1.0版只要求+5VSB达到0.1A,随着CPU及主板的功能提高,+5VSB 
0.1A已不能满足系统的要求,所以INTEL公司在ATX2.01版提出+5VSB不低于0.72A.随着互联网应用的不断深入,一些系统要求+5VSB提供2A、3A,甚至更大的电流输出,以保障系统功能的实现,因此对电源提出了更高的设计要求.

改电脑ATX电源为30V8A数控稳压恒流电源

本帖最后由 gmliwei 于 2010-3-7 13:57 编辑 普通M8电源需要大功率变压器，一是成本高，二是调整管热量大；所以我一直想找到更好的办法。有一次在网上发现了一位网友把ATX电源（TL494或KA7500控制）改装成110V2A稳压恒流电源，受到了启发，就动手试验了一下，手动控制确实好用，数控的还需要验证，现在先把我改装手动控制的过程叙述一下： 首先，按照图3（网友的图片）拆除ATX电源中不需要的元件，只保留辅助电源跟TL494外围的元件；然后，拆下开关变压器，加温到70°C左右（我没有更好的办法，是把变压器整个浸泡到热水里面拆的，要小心，不要把磁芯弄断），拆开外围的初级线圈（记好原来的方向），拆除所有的次级线圈，然后用1MM左右的绝缘铜线绕15圈左右，引出两端线，分别接到原5V的其中一个输出端跟地端，再继续绕15圈，按顺序接到5V地端跟另一输出端；再把隔离层和绝缘胶带缠好，将初级线圈按照原来的方向绕回去，焊接并包装好； 先不要急着把变压器焊上去，先将原来的输出整流管全部拆下来，将原12V的整流管（我的电源是BYQ28-200）焊到5V整流管的位置，焊上开关变压器； 输出滤波电感，把原来的5V滤波串联（原来是2组并联的）以增大电感量，滤波电容使用了50V1000uF 2+2 共4个； TL494外围的元件按照图3电路焊接好。 把保险丝先焊下来，串接一个60W左右的灯泡，接通交流电，正常情况下，灯泡会闪一下马上熄灭；这时输出端会有30V以下电压输出；如果灯泡常亮，说明电路存在短路。 先接一个较小的负载试验一下，如果没有异常就可以将灯泡去掉，换回保险丝，接通220V电源（风扇我是改接到辅助电源的20V输出端，用一个LM317+温敏电阻做温控风扇）。 我试验了一下12V8A的情况，可能是变压器没摸绝缘漆的原因，有轻微的吱吱声。 下载 (101.76 KB) 2010-3-7 13:22 图1 ATX电源1 下载 (64.53 KB) 2010-3-7 13:22 图2 ATX电源2 下载 (40.29 KB) 2010-3-7 13:45 图3 网友改的电路 下载 (20.92 KB) 2010-3-7 13:21 图4 计划做数控用的PWM滤波 下载 (35.41 KB) 2010-3-7 13:20 图5 TL494外围电路 我把这部分电路跟图4单独做了一块板子，这样可以利用几根线接到原来的ATX电源里面，就不用在TL494外围切割线路了。寒假里画的板子，已经送去加工了，还没有做回来，等做好后，再试验数控部分，上实物图片跟实际使用的图片。