SH88/89系列单片机调试/烧录方式小结

- 利用在线仿真工具 JET 51 配合相应Target Board，可以进行程序的初步仿真调试；

接线示意图如下：

- 如果用户的产品主板上预留UART0接头或者引出RXD0、TXD0、VDD和GND接线，可以通过上位机软件ISP 51烧录程序，下载调试；（用户可以在主板上预留RXD0、TXD0、VDD、GND方便产品的程序更新升级。）

接线示意图如下：

- 如果用户需要在产品主板做板上仿真，那么需要在产品主板的单片机上引出6根编程线VDD、GND、TCK、TDI、TMS、TDO，接上JET 51相应针脚。就可以在客户板上进行仿真调试。（建议此时采用外部供电仿真模式。）由于编程信号比较敏感，因此建议将上面后四根信号线与其他电路分开，板级调试时，仅作调试接口。

接线示意图如下：

- 利用S_Lab 可以进行脱机烧录（脱离PC机烧录），方便批量生产。具体操作详情请参考相关说明文档；

接线示意图如下：

- Pro-06烧录器支持中颖所有8051单片机的联机/脱机烧录，最多可同时支持4个socket 同时烧录，用于批量生产。同时Pro-06也支持ISP烧录以方便客户进行产品程序升级，接线可参考上文第2点。

详情请参阅相关文档。

示意图如下：

注：上述涉及工具：1、JET 51 ；

2、S_Lab V2.1；

3、TargetBoard；

4、Pro-06烧录器及其配套4Socket Adapter Board。

其中JET51 ，EM板TargetBoard均有一定库存。S_lab V2.1五月份中旬开始小批量生产。Pro-06及其配套板需要向深圳得技通购买。

——广州大中 FAE部

2010/05/12