DzLink使用说明

- 简述

DzLink是仿照新唐Nu-Link设计的，针对新唐Cortex™-M0 NuMicro系列32位微处理器开发的仿真下载器及脱机量产编程器。使用方法请参考Nu-Link使用手册。

DzLink具有体积小巧，可改输出电压（3.3V/5V），可选脱机按键，带输出过流保护，输出信号短路保护等优点。

- 接口

前端为标准的mini-USB接口，后端ICE接口与Nu-Link完全兼容的SWD接口。

|  | 序号 | 符号 | 颜色 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | VCC | 红 | 外输出电源正（3.3V/5V） |
|  | 2 | KEY | 白 | 脱机按键输入（低有效） |
|  | 3 | DAT | 蓝 | SWD的数据 |
|  | 4 | TST1 |  | 厂家测试专用（保留） |
|  | 5 | CLK | 绿 | SWD的时钟 |
|  | 6 | TST2 |  | 厂家测试专用（保留） |
|  | 7 | RST | 黄 | SWD的复位 |
|  | 8 | TST3 |  | 厂家测试专用（保留） |
|  | 9 | GND | 黑 | 外输出电源地（0V） |
|  | 10 | GND | 黑 | 脱机按键地（0V） |

修改输出电压方法：打开外壳，在PCB的左下角焊接R3（不焊R4）磁珠时直接输出5V；焊接R4（不焊R3）磁珠时输出经过U3（AMS1117）输出的电压（默认3.3V）；其它电压（2.5V-3.6V）需要更换U3型号为相应输出电压。

- 驱动

| 支持 | 名称 | 下载链接 |
| --- | --- | --- |
| ICP软件 | NuMicro ICP Programming Tool (Build 4228) V1.03.ZIP | http://www.nuvoton.com/hq/enu/ProductAndSales/ProductLines/IndustrialIC/ARMMicrocontroller/ARMCortexTMM0/Documents/NuMicro%20ICP%20Programming%20Tool%20(Build%204228)%20V1.03.ZIP |
| MDK驱动 | NuMicro Keil uVision IDE driver (Build 4228) V1.03.ZIP | http://www.nuvoton.com/hq/enu/ProductAndSales/ProductLines/IndustrialIC/ARMMicrocontroller/ARMCortexTMM0/Documents/NuMicro%20Keil%20uVision%20IDE%20driver%20(Build%204228)%20V1.03.ZIP |
| IAR驱动 | NuMicro IAR Embedded Workbench driver (Build 4228) V1.03.ZIP | http://www.nuvoton.com/hq/enu/ProductAndSales/ProductLines/IndustrialIC/ARMMicrocontroller/ARMCortexTMM0/Documents/NuMicro%20IAR%20Embedded%20Workbench%20driver%20(Build%204228)%20V1.03.ZIP |

- 支持

广州大中科技发展有限公司

www.dzstic.com

+86-20-32022089