## PCB线宽与电流关系

一、计算方法如下：

先计算Track的截面积，大部分PCB的铜箔厚度为35um（不确定的话可以问PCB厂家）它乘上线宽就是截面积，注意换算成平方毫米。 有一个电流密度经验值，为15~25安培/平方毫米。把它称上截面积就得到通流容量。

I=KT0.44A0.75    （K为修正系数，一般覆铜线在内层时取0.024，在外层时取0.048
T为最大温升，单位为摄氏度(铜的熔点是1060℃)
A为覆铜截面积，单位为平方MIL(不是毫米mm，注意是square mil.)
I为容许的最大电流，单位为安培(amp)
一般 10mil=0.010inch=0.254可为  1A，250MIL=6.35mm, 为 8.3A

二、数据:

PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式，经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手，不可谓遇上一道难题。
    PCB的载流能力取决与以下因素：线宽、线厚（铜箔厚度）、容许温升。大家都知道，PCB走线越宽，载流能力越大。在此，请告诉我：假设在同等条件下，10MIL的走线能承受1A，那么50MIL的走线能承受多大电流，是5A吗？答案自然是否定的。请看以下来自国际权威机构提供的数据：

线宽的单位是：Inch （inch 英寸=25.4 millimetres 毫米）1 oz.铜=35微米厚，2 oz.=70微米厚, 1 OZ  =0.035mm  1mil.=10-3inch.

| Temp Rise | 10 C | 20 C | 30 C |
| --- | --- | --- | --- |
| Copper | 1/2 oz. | 1 oz. | 2 oz. | 1/2 oz. | 1 oz. | 2 oz. | 1/2 oz. | 1 oz. | 2 oz. |
| Trace Width | Maximum Current Amps |
| inch | mm |  |
| .010 | 0.254 | .5 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | .7 | 1.5 | 2.2 |
| .015 | 0.381 | .7 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 1.0 | 1.6 | 3.0 |
| .020 | 0.508 | .7 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 |
| .025 | 0.635 | .9 | 1.7 | 2.5 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 1.5 | 2.8 | 4.0 |
| .030 | 0.762 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 1.4 | 2.5 | 4.0 | 1.7 | 3.2 | 5.0 |
| .050 | 1.27 | 1.5 | 2.6 | 4.0 | 2.0 | 3.6 | 6.0 | 2.6 | 4.4 | 7.3 |
| .075 | 1.905 | 2.0 | 3.5 | 5.7 | 2.8 | 4.5 | 7.8 | 3.5 | 6.0 | 10.0 |
| .100 | 2.54 | 2.6 | 4.2 | 6.9 | 3.5 | 6.0 | 9.9 | 4.3 | 7.5 | 12.5 |
| .200 | 5.08 | 4.2 | 7.0 | 11.5 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 7.5 | 13.0 | 20.5 |
| .250 | 6.35 | 5.0 | 8.3 | 12.3 | 7.2 | 12.3 | 20.0 | 9.0 | 15.0 | 24.5 |

#### Trace Carrying Capacity
per mil std 275

三，实验：

实验中还得考虑导线长度所产生的线电阻所引起的压降。工艺焊所上的锡只是为了增大电流容量，但很难控制锡的体积。1 OZ铜，1mm宽，一般作 1 - 3 A电流计，具体看你的线长、对压降要求。

最大电流值应该是指在温升限制下的最大允许值，熔断值是温升到达铜的熔点的那个值。Eg. 50mil 1oz 温升1060度(即铜熔点)，电流是22.8A。

## AWG：（American Wire Gauge）

## 美国线材规格