开关电源整流桥后输入电容的计算过程

一般开关电源桥式整流后有一个电容，我们一般都知道低压或全电压输入 取2-3UF/W,

高压输入取1UF/W。但具体是如何得来的呢，下面是我的计算过程。

如上图，半波时间为T，充电时间为T1，滤波后最低电压为Vmin。

根据正弦波函数，有

（1）

在电容放电时间段，

有	（2）

而	（3）

初始状态t=0时，	（4）

由（2）（3）（4）解微分方程得，

（5）

在电容放电结束时，t=T-T1,有

（6）

解方程组（1）（6），消去未知量T1，得到C表达式

(7)

其中

(8)

验证：假如输入电压为90Vac，50HZ,整流滤波后最低电压要达到90V dc,输出功率为10W。

假设效率为80%  ，则输入功率Pin=12.5W，半周期T=10ms

根据（8），电容充电时间

把T1代入（7）

与经验值基本相符。