UTC-903SE开发指南

V1.3

杀手级产品诞生了！

杭州威步科技有限公司

联系方式：

地址1：杭州下沙经济开发区梦琴湾5栋1单元1302室

地址2：杭州下沙经济开发区中策工业园5栋412-414室

2011年09月6日

# 模块介绍

UTC-903SE (尺寸：32mm X 21mm  板厚：1mm)

(1) 配置我们公司标准8.5cm棒状天线，在钱塘江边的马路上，在离地面2米高的地方，实测距离达2000-2500米！！！这也是第三代无线模块必须具备的典型特征之一！！！（无线模块配置参数:434Mhz，空中速率1kbps,功率+18dbm）

(2) 工作频率410-450MHz可设置，适合多节点的特殊场合

(3) 串行接口，支持1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps

(4) 低功耗，休眠状态仅为5uA，可满足低功耗设备的要求

(5) 发射功率高达+18dbm

(6) FSK调制，采用高效纠错编码,抗干扰能力强

(7) 数据缓冲，支持一次发送长达512字节*

(8) 标准DIP间距接口，便于嵌入式应用

# 电气特性参数

| 参数 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压 | 3V – 3.6V，推荐工作电压3.3V | V |
| 温度范围 | -40 to +85 | ℃ |
| 工作湿度 | 10%～90% |  |
| 工作频率 | 410-450Mhz，推荐433Mhz附近 | MHz |
| 发射功率 | +18dBm | dBm |
| 空中传输率 | 1K,2K,5K,10K,25K,50K | kbps |
| 发射电流 | 44 | mA |
| 持续接收电流 | 21 | mA |
| 休眠电流 | 5 | uA |
| 最高灵敏度 | -122dbm @1kbps | dBm |
| 串口传输率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 | bps |
| 最大数据包长* | 512 | byte |
| 配置修改次数 | 300k | cycles |
| 尺寸 | 32 X 21 X 1 | mm |

*经测，在串口波特率9600bps，无线空中速率1Kbps，关FEC的情况下，一次发送512字节，无丢包。在串口速率9600bps，无线空中速率10Kbps，关FEC的情况下，一次发送4K字节，无丢包！并且在一个无线模块发送的时候，另一个无线模块也可以发送！即可两个模块同时发送，都可以接收！

# 连接说明

UTC-903SE模块共有7个管脚，定义如下：

| 管脚 | 名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND |  | 地 |
| 2 | VCC |  | 供电电源 2.1V-3.6V |
| 3 | SET_A | 输入 | 用于选择模块工作模式 |
| 4 | RXD | 输入 | 串口输入口，TTL电平 |
| 5 | TXD | 输出 | 串口输出口，TTL电平。 |
| 6 | AUX | 输出 | 用于指示模块工作状态 |
| 7 | SET_B | 输入 | 用于选择模块工作模式 |

主控芯片与模块连接示意图

# 工作状态

UTC-903SE 一共有四种工作状态，利用SET_A和SET_B管脚进行设置，四种状态均可以相互转换。

| 工作状态 | 管脚配置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 工作状态一 | SET_A = 0 SET_B = 0 | 同时监听串口和空中射频信道。当串口收到数据时，通过空中射频信道发送正常格式的数据包。当空中射频信道收到正确的数据时，通过串口发送。 |
| 工作状态二 | SET_A = 0 SET_B = 1 | 同时监听串口和空中射频信道。当串口收到数据时，通过空中射频信道发送特殊格式的数据包。当空中射频信道收到正确的数据时，通过串口发送。 |
| 工作状态三 | SET_A = 1 SET_B = 0 | 定时地休眠并唤醒监听空中射频信道。当空中射频信道收到正确的数据时，通过串口发送。 |
| 工作状态四 | SET_A = 1 SET_B = 1 | 模块的射频电路，MCU主时钟与外设均被关闭，耗电仅仅约5uA，用于配置参数的设置。 |

# 正常通信

通信模块处于正常通信模式下时，模块间可进行双向通信。模块同时监听串口和空中射频信道，所以模块既可做发送端亦可作接收端。下面按发送端和接收端分别描述处理流程：

1.发送端：SET_A管脚设置为低电平，SET_B管脚设置为低电平。

当监听到串口有数据输入时，置低AUX并切换到无线发射状态，将串口收到的数据进行交织纠错编码，然后通过空中射频信道发送出来，发送结束后置高AUX脚并重新转入持监听状态。

2.接收端：SET_A管脚设置为低电平，SET_B管脚设置为低电平。

当从空中射频信道中接收到数据后，经过交织纠错解码并检错确认收到的数据无误时，置低AUX并立刻从串口输出解码后的数据，输出结束后置高AUX脚并重新转入持监听状态。

# 低功耗通信

通信模块处于低功耗接收模式下时，接收端模块通过定时的休眠和监听空中射频信道来达到低功耗的目的，而发射端模块通过发送特殊的射频数据包来与接收端进行通信。下面描述处理流程：

1.发送端：SET_A管脚设置为低电平，SET_B管脚设置为高电平。

当监听到串口有数据输入时，置低AUX并切换到无线发射状态，将串口收到的数据进行交织纠错编码，并构建前导码长度为一个唤醒周期的特殊数据包，然后通过空中射频信道发送出来，发送结束后置高AUX脚并重新转入持监听状态。

2.接收端：SET_A管脚设置为高电平，SET_B管脚设置为低电平。

模块初始化射频部分后，使射频部分进入休眠状态。在一个唤醒周期(如1秒)后，使射频部分处于接收状态，搜索空中射频信道中是否有前导码，如没有搜索到，则立刻进入休眠状态等待下一个唤醒周期再。如搜索到，则继续保持接收状态，将数据包剩余的部分接收下来，然后经过交织纠错解码检错确认数据无误时，置低AUX并等待延时触发时间后从串口输出解码后的数据，输出结束后置高AUX脚。如工作状态没有改变则再次进入休眠状态等待下一个唤醒周期。

如果接收端需要返回数据给发送端，可通过改变接收端的工作状态即将SET_A管脚设置为低电平，SET_B管脚设置为低电平。此时按正常通信模式的方式进行通信。

# 参数配置

UTC-903SE使用相当的灵活，可以根据用户的需求设置对串口参数，串口效验，收发频率，空中速率，输出功率进行设置。设置的方法有二种方式:

1.使用本公司开发的配置软件，通过PC修改。

由于模块的串口是TTL电平，所以必须接UART/TTL to RS232接口转换板在连接到PC。

2．通过主控芯片在线进行修改。

在线软件设置也是通过模块的UART/TTL口完成的(4，5PIN)完成的，时序图如下。

当模块上电50ms后，模块即可正常工作(T1)。设置时，将SET_A管脚设置为高电平，SET_B管脚设置为高电平，并监控AUX脚，AUX脚此时应为高(没有处于收发过程中)，条件满足后模块处于休眠模式，约10uS后(T2)，可以进行设置。当串口的输入口(RXD)输入设置命令后能将模块重新唤醒，此时无论UART口是何状态，模块自动将UART口转变为9600bps,无效验模式。设置命令如正确则应答响应命令，此后模块自动复位重新初始化，100ms后模块即可在设置的参数上运行(T4)。

UTC-903SE设置采用HEX码,	波特率为9600，无效验模式，设置命令有两条，格式如下：

1)	读设置命令：0xFF,0x56,0xAE,0x35,0xA9,0x55,0x8B,0x00，0x0E。

应答：0x24,0x24,0x24 +频率+空中速率+发射功率+串口速率+串口效验+唤醒时间+延时触发时间+功能位{纠错编码使能[0]}+本机地址+目标地址+包长+功能位{包完整[0]}。

2)	写设置命令：0xFF,0x56,0xAE,0x35,0xA9,0x55,0x8C,0x00，0x0E+频率+空中速率+发射功率+串口速率+串口效验+唤醒时间+延时触发时间+功能位{纠错编码使能[0]}+本机地址+目标地址+包长+功能位{包完整[0]}。

应答: 0x24,0x24,0x24 +频率+空中速率+发射功率+串口速率+串口效验+唤醒时间+延时触发时间+功能位{纠错编码使能[0]}+本机地址+目标地址+包长+功能位{包完整[0]}。

其中的参数定义为：

| 参数 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 频率 | 3 | 单位KHz,如433.920MHz用表示为0x06,0x9F,0x00。 |
| 空中速率 | 1 | 1K,2K,5K,10K,25K,50Kbps表示为 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05。 |
| 发射功率 | 1 | -2, 2, 4.5, 9, 12, 14.5, 17, 18dBm。 表示为0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07。 |
| 串口速率 | 1 | 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600bps 表示为 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06。 |
| 串口效验 | 1 | 0x00 为无效验,0x01 为奇校验,0x02 为偶校验。 |
| 唤醒时间 | 1 | 50ms,100ms,200ms,400ms,600ms,1s,1.5s,2s,2.5s,3s,4s,5s表示为0x00 至 0x0B。 |
| 延时触发时间 | 1 | 0x00-0xFF，单位ms，即，无线模块处于工作状态三时，被唤醒后间隔多长时间才从串口发送数据。 |
| (功能位) | 1[7:0] | [7:1]：保留。 [0]：FEC（纠错编码）使能位。 |
| 本机地址 | 1 | 模块的地址， |
| 目标地址 | 1 | 模块将数据发送到此地址 |
| 包长 | 1 | 2，4，8，16，32，64表示为： 0x01，0x02，0x03，0x04，0x05，0x06 |
| （功能位） | 1[7:0] | [7:1]：保留。 [0]：包完整模式*。 |

*包完整模式下，当所发数据此次少于224字节，接收端将会将接收到的数据一次连续将此数据通过串口发出。

例如将模块设置为，频率433.92MHz，空中速率10Kbps，发射功率18dBm，串口速率9600bps，无效验,唤醒时间1S，延时触发时间5ms，FEC使能，本机地址0x01，目标地址0x03，包长32，包完整模式开。

写设置为：0xFF,0x56,0xAE,0x35,0xA9,0x55,0x8C,0x00,0x0E, 0x06,0x9F,0x00,0x03,0x07,0x03,0x00,0x05,0x05,0x01,0x01,0x03,0x05,0x01

应答:0x24,0x24,0x24, 0x06,0x9F,0x00, 0x03,0x07,0x03,

0x00,0x05,0x05,0x01,0x01,0x03,0x05,0x01

出厂默认配置参数

频率433.92MHz，空中速率1Kbps，发射功率18dBm，串口速率9600bps，无效验,唤醒时间1S。延时触发时间5ms，FEC使能，本机地址0x00，目标地址0x00，包长32，包完整模式开。

软件复位

有复位的需要，可在参数配置模式下输入以下命令进行复位。

0xFF,0x56,0xAE,0x35,0xA9,0x55,0x01。

# 备注

NewMsg开发团队成立于2005年1月1日，于2005年8月8日在杭州注册 杭州源中通信技术有限公司。经过三年的发展，公司战略调整，于2008年6月16日成立杭州威步科技有限公司。公司主要经营范围：

- 无线数传模块

- 无线音频传输、无线视频传输

- ARM9开发平台

- 移动通信平台的开发与应用

- 有源RFID系统、无源超高频读写器系统

我们团队由拥有博士和硕士文凭的专业人才组成，专注于电子相关领域，对光电子技术等当前最新电子技术进行实时跟踪，并开展了一些前期的相关工作。欢迎电子行业同仁前来访问和洽谈项目合作，欢迎提出新产品需求。

# 联系方式

公司名称：杭州威步科技有限公司

官方网站： http://www.newmsg.com

官方技术讨论区: http://www.newmsg.com/bbs

电话：0571-86576692  13282105900

传真：0571-86576692

Email:wenming_hu2002@yahoo.com

MSN: 	wenming_hu2002@live.cn

QQ: 4018749

地址1：杭州下沙经济开发区梦琴湾5栋1单元1302室

地址2：杭州下沙经济开发区中策工业园5栋412-414室