GPS可以输出实时定位数据让其他的设备使用，这就牵扯到了数据交换协议。几乎现在所有的GPS接收机都遵循美国国家海洋电子协会(National Marine NMEA 0183是美国国家海洋电子协会（National Marine Electronics Association ）为海用电子设备制定的标准格式。目前业已成了GPS导航设备统一的RTCM（Radio Technical Commission for Maritime services）标准协议。

| 序号 | 命令 | 说明 | 最大帧长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | $GPGGA | 全球定位数据 | 72 |
| 2 | $GPGSA | 卫星PRN数据 | 65 |
| 3 | $GPGSV | 卫星状态信息 | 210 |
| 4 | $GPRMC | 运输定位数据 | 70 |
| 5 | $GPVTG | 地面速度信息 | 34 |
| 6 | $GPGLL | 大地坐标信息 |  |
| 7 | $GPZDA | UTC时间和日期 |  |

下面是NMEA协议常用的几种输出类型：
GPRMC（建议使用最小GPS数据格式）
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11><CR><LF>
1) 标准定位时间（UTC time）格式：时时分分秒秒.秒秒秒（hhmmss.sss）。
2) 定位状态，A = 数据可用，V = 数据不可用。
3) 纬度，格式：度度分分.分分分分（ddmm.mmmm）。
4) 纬度区分，北半球（N）或南半球（S）。
5) 经度，格式：度度分分.分分分分。
6) 经度区分，东（E）半球或西（W）半球。
7) 相对位移速度， 0.0 至 1851.8 knots
8) 相对位移方向，000.0 至 359.9度。实际值。
9) 日期，格式：日日月月年年（ddmmyy）。
10) 磁极变量，000.0 至180.0。
11) 度数。
12) Checksum.(检查位)
GPGSV（所示卫星格式）
$GPGSV, <1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,⋯<4>,<5>,<6>,<7>,<8><CR><LF>
1) 天空中收到讯号的卫星总数。
2) 定位的卫星总数。
3) 天空中的卫星总数，00 至 12。
4) 卫星编号， 01 至 32。
5) 卫星仰角， OO 至 90 度。
6) 卫星方位角， OOO 至 359 度。实际值。
7) 讯号噪声比（C/No）， 00 至 99 dB；无表未接收到讯号。
8) Checksum.(检查位).

GPGSA（GPS精度指针及使用卫星格式）
$GPGSA,<1>,<2>,<3>,<3>,,,,,<3>,<3>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7><CR><LF>
1)模式 2：M = 手动， A = 自动。
2)模式 1：定位型式 1 = 未定位， 2 = 二维定位， 3 = 三维定位。
3) PRN 数字：01 至 32 表天空使用中的卫星编号，最多可接收12颗卫星信息。
4) PDOP-位置精度稀释 0.5 至 99.9.
5) HDOP-水平精度稀释 0.5 to 99.9.
6) VDOP-垂直精度稀释 0.5 to 99.9.
7) Checksum.(检查位).  

GPS固定数据输出语句($GPGGA) 　　
这是一帧GPS定位的主要数据，也是使用最广的数据。为了便于理解，下面举例说明$GPGGA语句各部分的含义。例1是用GN－77N和笔者开发的软硬件接口，在笔者所在地接收到的$GPGGA语句的内容。
例1：$GPGGA，050901，3931.4449，N，11643.5123，E，1，07，1.4，76.2，M，－7.0，M，，＊65 　　
其标准格式为：$GPGGA，(1)，(2)，(3)，(4)，(5)，(6)，(7)，(8)，(9)，M，(10)，M，(11)，(12)＊hh(CR)(LF) 　
各部分所对应的含义为： 　　
(1)定位UTC时间：05时09分01秒　　
(2)纬度(格式ddmm.mmmm:即dd度，mm.mmmm分)；　　
(3)N/S(北纬或南纬)：北纬39度31.4449分；　　
(4)经度(格式dddmm.mmmm：即ddd度，mm.mmmm分)；　　
(5)E/W(东经或西经)：东经116度43.5123分；　　
(6)质量因子(0=没有定位，1=实时GPS，2=差分GPS)：1=实时GPS；　　
(7)可使用的卫星数(0～8)：可使用的卫星数=07；　　
(8)水平精度因子(1.0～99.9)；水平精度因子=1.4；　　
(9)天线高程(海平面，－9999.9～99999.9，单位：m)；天线高程=76.2m); 　　
(10)大地椭球面相对海平面的高度(－999.9～9999.9，单位：m):－7.0m; 　　
(11)差分GPS数据年龄，实时GPS时无:无; 　　
(12)差分基准站号(0000～1023)，实时GPS时无:无; 　　
＊总和校验域；　　
hh 总和校验数:65 　　
(CR)(LF)回车，换行。 　　
GPGLL地理定位信息
例：$GPGLL,4250.5589,S,14718.5084,E,092204.999,A*2D
字段0：$GPGLL，语句ID，表明该语句为Geographic Position（GLL）地理定位信息
字段1：纬度ddmm.mmmm，度分格式（前导位数不足则补0）
字段2：纬度N（北纬）或S（南纬）
字段3：经度dddmm.mmmm，度分格式（前导位数不足则补0）
字段4：经度E（东经）或W（西经）
字段5：UTC时间，hhmmss.sss格式
字段6：状态，A=定位，V=未定位
字段7：校验值

$GPVTG地面速度信息
例：$GPVTG,89.68,T,,M,0.00,N,0.0,K*5F
字段0：$GPVTG，语句ID，表明该语句为Track Made Good and Ground Speed（VTG）地面速度信息
字段1：运动角度，000 - 359，（前导位数不足则补0）
字段2：T=真北参照系
字段3：运动角度，000 - 359，（前导位数不足则补0）
字段4：M=磁北参照系
字段5：水平运动速度（0.00）（前导位数不足则补0）
字段6：N=节，Knots
字段7：水平运动速度（0.00）（前导位数不足则补0）
字段8：K=公里/时，km/h
字段9：校验值
收到的信息就是这样的：
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.9,99.9,99.9*09
$GPVTG,000.0,T,,M,000.0,N,000.0,K*60
$GPGGA,062320,3537.8333,N,13944.6667,E,0,00,99.9,0100,M,,M,000,0000*7D
$GPGLL,3537.8333,N,13944.6667,E,062320,V*3B
$GPRMC,062320,V,3537.8333,N,13944.6667,E,000.0,000.0,030222,,*0D
$GPZDA,062320,03,02,2022,,*4E
$GPGSV,1,1,00,,,,,,,,,,,,,,,,*79
$GPVTG,000.0,T,,M,000.0,N,000.0,K*60
$GPGGA,062321,3537.8333,N,13944.6667,E,0,00,99.9,0100,M,,M,000,0000*7C
$GPGLL,3537.8333,N,13944.6667,E,062321,V*3A
$GPRMC,062321,V,3537.8333,N,13944.6667,E,000.0,000.0,030222,,*0C
$GPZDA,062321,03,02,2022,,*4F
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.9,99.9,99.9*09
$GPVTG,000.0,T,,M,000.0,N,000.0,K*60
$GPGGA,062322,3537.8333,N,13944.6667,E,0,00,99.9,0100,M,,M,000,0000*7F
$GPGLL,3537.8333,N,13944.6667,E,062322,V*39
$GPRMC,062322,V,3537.8333,N,13944.6667,E,000.0,000.0,030222,,*0F
$GPZDA,062322,03,02,2022,,*4C
第<3>,<4>,<5>,<6>项个别卫星会重复出现，每行最多有四颗卫星。其余卫星信息会于次一行出现，若未使用，这些字段会空白。

## UBLOX公司简介

公司简介:
瑞士u-blox公司是全世界闻名的GPS系统专业制造公司，以出色的导航性能及完美的品质效应,稳坐当今全球GPS模块市场第一把交椅，u-blox从芯片的设计,研发,模块的研发及设计生产都有一整套全球领先的研发生产管理流程,所有的GPS模块所用原料之上游供应商全部来自经过严格挑选的全球顶级知名厂商,每一只出厂的GPS模块都要经过各种恶劣环境的严格检测,有效保证了出厂的GPS模块的产品一致性及高可靠稳定性,u-blox公司出厂所有的GPS模块均符合欧美汽车导航GPS专业标准,u-blox公司是当今最出色的专业GPS制造公司,公司始创于1997年,公司董事长由Edzard Reuter先生担任,他曾经是原德国戴姆勒-奔驰汽车公司的董事长.

u-blox的全球知名汽车导航系统客户包括:

奔驰  宝马 法拉利 保时捷 奥迪  富 豪 

为全球GPS产品研发及应用所作努力如下:

☆ 全球产销量No.1的GPS专业厂商(2005年模块出货量超过150万片)

☆ 全球第一家将GPS模块集成于手机内部的GPS厂商(始于2002年欧洲某手机企业)

☆ 全球功耗最低的GPS模块厂商(UBX-G5 50mw以下) 

☆ 全球唯一一家实现2.5米高精度GPS精确定位的厂商 

☆ 全球第一家刷新频率每秒4Hz的GPS芯片及模块厂商

☆ 全球唯一一家能支持欧美及日本等不同区域的GPS高精度优化标准协议厂商[DGPS/SBAS(WAAS.EGNOS)]

☆ 全球唯一一家支持陀螺仪的可隧道定位导航GPS模块厂商

☆ 全球唯一一家所有出厂的模块均有长达30-40页的出厂测试备案报告可供随时查询

☆ 全球第一家支持AGPS手机快速定位的GPS模块厂商,并具备专利技术辅助GPS室内启动技术

☆ 全球第一家支持GPS与伽利略导航双系统的厂商

☆ u-blox公司是欧洲汽车GPS导航委员会及伽利略委员会委员,参与制定欧洲汽车GPS导航专业标准制定及修正,所有产品均通过欧洲及美国汽车导航GPS专业标准测试及认证,参与全欧洲整个伽利略系统的标准制定及产品研发

☆ 全球第一家家发布25.4x25.4*3mm封装的模块厂商,成为今天业界通用标准封装