万年历设计报告

学院：机械与电子工程学院

班级：09通信2班

组员：李培文

一、设计要求与方案论证	3

1.1　设计要求：	3

1.1.1基本要求	3

1.1.2发挥部分	3

1.2 系统基本方案选择和论证	3

1.2.1单片机芯片的选择方案和论证：	3

1.2.2 显示模块选择方案和论证：	4

1.2.3时钟芯片的选择方案和论证：	4

1.3 电路设计最终方案决定	4

二、理论分析与计算	4

2.1，秒数的产生由定时器T0产生：	4

三.系统的硬件设计与实现	5

3.1 电路设计框图：	5

3.2 系统硬件概述：	6

3.3 主要单元电路的设计	6

3.3.1单片机主控制模块的设计	6

3.3.2显示模块的设计	7

3.3.3闹钟模块的设计	9

3.3.4电源稳压模块	9

四、系统的软件设计	10

4.1程序流程框图	10

4.2闹钟模块流程图：	11

4.3按键调整模块流程图：	11

五、测试方案与测试结果分析	13

5.1 测试仪器	13

5.2软件测试平台 Keil C51	13

5.3 模块测试	13

5.3.1显示模块测试	13

5.4测试结果分析与结论	14

5.4.1测试结果分析	14

5.4.2 测试结论	14

六、作品总结	14

参考文献	14

附录一：系统电路图	15

附录三：系统C程序	16

# 一、设计要求与方案论证

## 1.1　设计要求：

### 1.1.1基本要求

（1）准确显示：时、分、秒（24小时制）

（2）显示星期

（3）显示公历

（4）时间、日期、星期可调节

（5）断电记忆功能

### 1.1.2发挥部分

（1）闹钟功能

（2）显示阴历

（3）显示24节气

（4）其他

## 1.2 系统基本方案选择和论证

### 1.2.1单片机芯片的选择方案和论证：

方案一:

采用89C51芯片作为硬件核心，采用Flash ROM，内部具有4KB ROM 存储空间,能于3V的超低压工作,而且与MCS-51系列单片机完全兼容,但是运用于电路设计中时由于不具备ISP在线编程技术, 当在对电路进行调试时，由于程序的错误修改或对程序的新增功能需要烧入程序时，对芯片的多次拔插会对芯片造成一定的损坏。

方案二:

采用AT89S52,片内ROM全都采用Flash ROM；能以3V的超底压工作；同时也与MCS-51系列单片机完全该芯片内部存储器为8KB ROM 存储空间，同样具有89C51的功能，且具有在线编程可擦除技术，当在对电路进行调试时，由于程序的错误修改或对程序的新增功能需要烧入程序时，不需要对芯片多次拔插，所以不会对芯片造成损坏。

所以选择采用AT89S52作为主控制系统.

### 1.2.2 显示模块选择方案和论证：

方案一：

采用点阵式数码管显示，点阵式数码管是由八行八列的发光二极管组成，对于显示文字比较适合,如采用在显示数字显得太浪费,且价格也相对较高,所以不用此种作为显示.

方案二：

采用LED数码管动态扫描,LED数码管价格适中,对于显示数字最合适,但无法显示图形文字，在显示星期是也只能用数字表示，而且采用动态扫描法与单片机连接时,在编程时比较复杂。所以也不采用了LED数码管作为显示。

方案三：

采用LCD液晶显示屏,液晶显示屏的显示功能强大,可显示文字,图形,显示多样,清晰可见,所以在此设计中采用LCD液晶显示屏.

### 1.2.3时钟芯片的选择方案和论证：

方案一：

采用DS1302时钟芯片实现时钟，DS1302芯片是一种高性能的时钟芯片，可自动对秒、分、时、日、周、月、年以及闰年补偿的年进行计数，而且精度高,位的RAM做为数据暂存区，工作电压2.5V～5.5V范围内，2.5V时耗电小于300nA.但在，题目中明确规定不能选用不可以使用任何专用的时钟芯片和模块，因此不采用此方案。

方案二：

直接采用单片机定时计数器提供秒信号，使用程序实现年、月、日、星期、时、分、秒计数。采用此种方案可以减少芯片的使用，也可以节约成本。所以采用此方案。

### 1.3 电路设计最终方案决定

综上各方案所述,对此次作品的方案选定: 采用AT89S52作为主控制系统;采用单片机定时器提供时钟; 液晶显示屏作为显示。

# 二、理论分析与计算

## 2.1，秒数的产生由定时器T0产生：

T0置10ms定时初值dc00H(2^16=65536D,dc00H=56320D)

定时时间=(65536-56320)*(1/11.0592)*12=10ms (单片机晶振f0=11.0592Mhz)

用累加的方法让定时时间累加一百次即可产生一秒时间：100*10ms=1000ms=1s

2.2. 总天数的算法：首先用if语句判断定义年到输入年之间每一年是否为闰年，是闰年，该年的总天数为366，否则，为355。然后判断输入的年是否为定义年，若是，令总天数S=1，否则，用累加法计算出定义年到输入年之间的总天数，再把输入年的一月到要输出的月份之间的天数累加起来，若该月是闰年中的月份并且该月还大于二月，再使总天数加1，否则，不加，既算出从定义年一月一日到输出年的该月一日的总天数。
2.3 输出月份第一天为星期几的算法：使总天数除以7取余加2得几既为星期几，若是7，则为星期日。
2.4. 算出输出月份的完整日历算法：算出输出月份第一天为星期几后，把该日期以前的位置用空格补上，并总该日起一次输出天数直到月底，该月中的天数加上该月一日为星期几的数字再除以7得0换行，即可完整的输出该月的日历。

5，计算某一天是星期几的算法：蔡勒（Zeller）公式 
 历史上的某一天是星期几？未来的某一天是星期几？关于这个问题，有很多计算公式（两个通用计算公式和一些分段计算公式），其中最著名的是蔡勒（Zeller）公式。 即：w=y+[y/4]+[c/4]-2c+[26(m+1)/10]+d-1 
 公式中的符号含义如下，w：星期；c：世纪-1；y：年（两位数）；m：月（m大于等于5，小于等于14，即在蔡勒公式中，某年的1、2月要看作上一年的13、14月来计算，比如2003年1月1日要看作2002年的13月1日来计算）；d：日；[ ]代表取整，即只要整数部分。(C是世纪数减一，y是年份后两位，M是月份，d是日数。1月和2月要按上一年的13月和 14月来算，这时C和y均按上一年取值。)算出来的W除以7，余数是几就是星期几。如果余数是0，则为星期日。以2049年10月1日（100周年国庆）为例，用蔡勒（Zeller）公式进行计算，过程如下： 
 蔡勒（Zeller）公式：w=y+[y/4]+[c/4]-2c+[26(m+1)/10]+d-1 
 =49+[49/4]+[20/4]-2×20+[26× (10+1)/10]+1-1 
 =49+[12.25]+5-40+[28.6] 
 =49+12+5-40+28 
 =54 (除以7余5) 
 即2049年10月1日（100周年国庆）是星期5。

# 三.系统的硬件设计与实现

## 3.1 电路设计框图：

AT89S52 主控制 模 块

液晶显示模块

闹钟模块

## 3.2 系统硬件概述：

本电路是由AT89S52单片机为控制核心，具有在线编程功能，低功耗，能在3V超低压工作；显示部份LCD1602实现，能够同时显示16x02即32个字符；闹钟部分由蜂鸣器构成，蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器，采用直流电压供电，广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。

## 3.3 主要单元电路的设计

### 3.3.1单片机主控制模块的设计

AT89S52单片机为40引脚双列直插芯片,有四个I/O口P0,P1,P2,P3, MCS-51单片机共有4个8位的I/O口（P0、P1、P2、P3），每一条I/O线都能独立地作输出或输入。

单片机的最小系统如下图所示,18引脚和19引脚接时钟电路,XTAL1接外部晶振和微调电容的一端,在片内它是振荡器倒相放大器的输入,XTAL2接外部晶振和微调电容的另一端,在片内它是振荡器倒相放大器的输出.第9引脚为复位输入端,接上电容,电阻及开关后够上电复位电路,20引脚为接地端,40引脚为电源端.  如图-1 所示

图-1 主控制系统

### 3.3.2显示模块的设计

LCD1602液晶显示屏  工业字符型液晶，能够同时显示16x02即32个字符。（16列2行），

有16个引脚，通过D0~D7的8位数据端传输数据和指令，引脚图如图6-5。

图6-5　LCD1602引脚示意图

LCD1602液晶显示屏引脚功能如表6-5所示：

表6-5   LCD1602引脚功能

| 管脚1 | Vss | 一般接地 |
| --- | --- | --- |
| 管脚2 | Vdd | 接电源（+5V） |
| 管脚3 | V0 | 液晶显示器对比度调整端，接正电源时对比度最弱，接地电源时对比度最高 |
| 管脚4 | RS | RS为寄存器选择，高电平1时选择数据寄存器、低电平0时选择指令寄存器 |
| 管脚5 | R/W | R/W为读写信号线，高电平(1)时进行读操作，低电平(0)时进行写操作。 |
| 管脚6 | E | E(或EN)端为使能(enable)端，下降沿使能。 |
| 管脚7 | DB0 | 底4位三态、 双向数据总线 0位 |
| 管脚8 | DB1 | 底4位三态、 双向数据总线 1位 |
| 管脚9 | DB2 | 底4位三态、 双向数据总线 2位 |
| 管脚10 | DB3 | 底4位三态、 双向数据总线 3位 |
| 管脚11 | DB4 | 高4位三态、 双向数据总线 4位 |
| 管脚12 | DB5 | 高4位三态、 双向数据总线 5位 |
| 管脚13 | DB6 | 高4位三态、 双向数据总线 6位 |
| 管脚14 | DB7 | 高4位三态、 双向数据总线 7位 |
| 管脚15 | BLA | 背光电源正极 |
| 管脚16 | BLK | 背光 电源负极 |

1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令，如表10-14所示：

| 序号 | 指令 | RS | R/W | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清显示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 光标返回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
| 3 | 置输入模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I/D | S |
| 4 | 显示开/关控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B |
| 5 | 光标或字符移位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/C | R/L | * | * |
| 6 | 置功能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | N | F | * | * |
| 7 | 置字符发生存贮器地址 | 0 | 0 | 0 | 1 | 字符发生存贮器地址 |
| 8 | 置数据存贮器地址 | 0 | 0 | 1 | 显示数据存贮器地址 |
| 9 | 读忙标志或地址 | 0 | 1 | BF | 计数器地址 |
| 10 | 写数到CGRAM或DDRAM） | 1 | 0 | 要写的数据内容 |
| 11 | 从CGRAM或DDRAM读数 | 1 | 1 | 读出的数据内容 |

表10-14：控制命令表

1602液晶模块的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。（说明：1为高电平、0为低电平）

指令1：清显示，指令码01H,光标复位到地址00H位置。

指令2：光标复位，光标返回到地址00H。

指令3：光标和显示模式设置 I/D：光标移动方向，高电平右移，低电平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效，低电平则无效。

指令4：显示开关控制。 D：控制整体显示的开与关，高电平表示开显示，低电平表示关显示 C：控制光标的开与关，高电平表示有光标，低电平表示无光标 B：控制光标是否闪烁，高电平闪烁，低电平不闪烁。

指令5：光标或显示移位 S/C：高电平时移动显示的文字，低电平时移动光标。

指令6：功能设置命令 DL：高电平时为4位总线，低电平时为8位总线 N：低电平时为单行显示，高电平时双行显示 F: 低电平时显示5x7的点阵字符，高电平时显示5x10的点阵字符。

指令7：字符发生器RAM地址设置。

指令8：DDRAM地址设置。

指令9：读忙信号和光标地址 BF：为忙标志位，高电平表示忙，此时模块不能接收命令或者数据，如果为低电平表示不忙。

指令10：写数据。

指令11：读数据。

将lcd的引脚与单片机连接，通过单片机实现对显示的输出，电路图实现如下：

### 3.3.3闹钟模块的设计

闹钟模块采用蜂鸣器实现，蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器，采用直流电压供电。

通过单片机的p3.7引脚输出的电平变化来控制蜂鸣器的导通与否，设计如下：

### 3.3.4电源稳压模块

方案一：LM7805稳压

方案二：USB接口+5V供电

# 四、系统的软件设计

## 4.1程序流程框图

## 4.2闹钟模块流程图：

## 4.3按键调整模块流程图：

# 五、测试方案与测试结果分析

## 5.1 测试仪器

| 序号 | 名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | KELL 51 软件 | 编写调试C程序并生成可烧录hex文件 |
| 2 | 仿真软件Proteus | 对电路进行焊接前的仿真与测试 |
| 3 | 变压器 | 提供5伏输出电源 |
| 4 | 数字万用表 | 测试工作电源检测电路运行状况 |

## 5.2软件测试平台 Keil C51

Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统，与汇编相比，C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势，因而易学易用。用过汇编语言后再使用C来开发，体会更加深刻。Keil C51软件提供丰富的库函数和功能强大的集成开发调试工具，全Windows界面。另外重要的一点，只要看一下编译后生成的汇编代码，就能体会到Keil C51生成的目标代码效率非常之高，多数语句生成的汇编代码很紧凑，容易理解。在开发大型软件时更能体现高级语言的优势。下面详细介绍Keil C51开发系统各部分功能和使用。Keil C51工具包的整体结构，其中uVision与Ishell分别是C51 for Windows和for Dos的集成开发环境(IDE)，可以完成编辑、编译、连接、调试、仿真等整个开发流程。

## 5.3 模块测试

### 5.3.1显示模块测试

出现的问题：LCD1602液晶显示屏背景灯亮但不显示内容。

解决问题：初步假设电源已经供电但单片机没有工作。用万用表测试LCD使能端6引脚和写命令选择端4引脚，均有电位变化，推出单片机已经工作。再次假设，LCD1602的显示屏对比度没调好。让电路工作，慢慢旋转变阻器，但仍无内容显示。三次假设，LCD1602某些引脚短路，经检测各引脚电平，发现6脚线路某地方与电源VCC相连，导致数据命令无法写入LCD1602显示器，导致内容无法显示，改正后，显示正常，问题解决。VCC1602MOXx01)          //");

## 5.4测试结果分析与结论

### 5.4.1测试结果分析

在测试过程中遇到lcd1602显示不出来，首先使用万用表对电路进行测试，检查工作电压是否正常并查找出电路没正常工作的部分，再次检查各引脚接线情况。

### 5.4.2 测试结论

经过多次的反复测试与分析,可以对电路的原理及功能更加熟悉,同时提高了设计能力与及对电路的分析能力.同时在软件的编程方面得到更到的提高,对编程能力得到加强.同时对所学的知识得到很大的提高与巩固.

# 六、作品总结

在整个设计过程中，发挥团队精神，分工合作，我吴余壮健负责电路设计，软件编程，设计报告的编写，李培文负责网上查阅相关有用资料，王文龙负责电路的焊接，充分发挥人的主观能动性，自主学习，学到了许多没学到的知识。较好的完成了作品。达到了预期的目的，在最初的设计中，发挥“三个臭皮匠，顶个诸葛亮”的作用。相互学习、相互讨论、研究。完了最初的设想。在此次设计中，知道了做凡事要有一颗平常的心，不要想着走捷径，一步一脚印。也练就了我们的耐心，做什么事都在有耐心。此次比赛中学到了很多很多东西，这是最重要的。总之，参加电子竞赛我们的能力得到了全方位的提高。

# 参考文献

新概念51单片机C语言教程 郭天祥编 电子工业出版社  2009

单片机C语言应用一百例 王东锋 王会良 董冠强编电子工业出版社   2009

杨子文 编 单片机原理及应用 西安电子科技大学出版社 2006

# 附录一：系统电路图

附录二：仿真效果图

# 附录三：系统C程序

#include<reg52.h>

#include<intrins.h>

unsigned char code dis_week[]={"SUN,MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT"};

unsigned char code para_month[13]={0,0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //星期月参变数

unsigned char data dis_buf1[16];  //lcd上排显示缓冲区

unsigned char data dis_buf2[16];  //lcd下排显示缓冲区

unsigned char data year,month,date,week;//年、月、日、星期

unsigned char data armhour,armmin,armsec;//闹钟时、分、秒

unsigned char data hour,min,sec,sec100; //时、分、秒、百分之一秒

unsigned char data flag,vkey,skey;//设置状态计数标志、按键先前值、按键当前值

bit alarm; //标识是否启用闹钟，1--启用，0--关闭

sbit  rs = P2^0;    //LCD数据/命令选择端(H/L)

sbit  rw = P2^1;    //LCD读/写选择端(H/L)

sbit  ep = P2^2;    //LCD使能控制

sbit PRE = P1^6;    //调整键(k3)

sbit SET = P1^7;    //调整键(k4)

sbit SPK = P3^7;

void delayms(unsigned char ms); //延时程序

bit  lcd_busy();    //测试LCD忙碌状态程序

void lcd_wcmd(char cmd);  //写入指令到LCD程序

void lcd_wdat(char dat);  //写入数据到LCD程序

void lcd_pos(char pos);   //LCD数据指针位置程序

void lcd_init();    //LCD初始化设定程序

void pro_timedate();   //时间日期处理程序

void pro_display();    //显示处理程序

void pro_key();     //按键处理程序

void time_alarm();    //定时报警功能(闹钟)

unsigned char scan_key();  //按键扫描程序

unsigned char week_proc();  //星期自动计算与显示函数

bit leap_year();    //判断是否为闰年

void lcd_sef_chr();    //LCD自定义字符程序

void update_disbuf(unsigned char t1,unsigned char t2[],unsigned char dis_h,unsigned char dis_m,unsigned char dis_s);  //更新显示缓冲区函数

// 延时程序

void delay(unsigned char ms)

{ while(ms--)

{ unsigned char i;

for(i = 0; i< 250; i++)

{

_nop_();      //执行一条_nop_()指令为一个机器周期

_nop_();

_nop_();

_nop_();

}

}

}

//测试LCD忙碌状态

bit lcd_busy()

{

bit result;

rs = 0;

rw = 1;

ep = 1;

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

result =(bit)(P0&0x80); //LCD的D0--D7中,D7=1为忙碌,D7=0为空闲

ep = 0;

return result;

}

//写入指令到LCD

void lcd_wcmd(char cmd)

{

while(lcd_busy()); //当lcd_busy为1时,再次检测LCD忙碌状态,lcd-busy为0时,开始写指令

rs = 0;

rw = 0;

ep = 0;

_nop_();

_nop_();

P0 = cmd;

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

ep = 1;

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

ep = 0;

}

//写入数据到LCD

void lcd_wdat(char dat)

{

while(lcd_busy()); //当lcd_busy为1时,再次检测LCD忙碌状态,lcd-busy为0时,开始写数据

rs = 1;

rw = 0;

ep = 0;

P0 = dat;

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

ep = 1;

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

ep = 0;

}

//LCD数据指针位置程序

void lcd_pos(char pos)

{

lcd_wcmd(pos|0x80); //数据指针=80+地址码(00H~27H,40H~67H)

}

//设定二个自定义字符,(注意：LCD1602中自定义字符的地址为0x00--0x07,即可定义8个字符)

//这里我们设定把一个自定义字符放在0x00位置（000）,另一个放在0x01位子（001）

void lcd_sef_chr()

{ //第一个自定义字符

lcd_wcmd(0x40); //"01 000 000"  第1行地址 (D7D6为地址设定命令形式D5D4D3为字符存放位置(0--7)，D2D1D0为字符行地址(0--7)）

lcd_wdat(0x1f); //"XXX 11111" 第1行数据（D7D6D5为XXX，表示为任意数(一般用000），D4D3D2D1D0为字符行数据(1-点亮，0-熄灭）

lcd_wcmd(0x41); //"01 000 001"  第2行地址

lcd_wdat(0x11); //"XXX 10001" 第2行数据

lcd_wcmd(0x42); //"01 000 010"  第3行地址

lcd_wdat(0x15); //"XXX 10101" 第3行数据

lcd_wcmd(0x43); //"01 000 011"  第4行地址

lcd_wdat(0x11); //"XXX 10001" 第4行数据

lcd_wcmd(0x44); //"01 000 100"  第5行地址

lcd_wdat(0x1f); //"XXX 11111" 第5行数据

lcd_wcmd(0x45); //"01 000 101"  第6行地址

lcd_wdat(0x0a); //"XXX 01010" 第6行数据

lcd_wcmd(0x46); //"01 000 110"  第7行地址

lcd_wdat(0x1f); //"XXX 11111" 第7行数据

lcd_wcmd(0x47); //"01 000 111"  第8行地址

lcd_wdat(0x00); //"XXX 00000" 第8行数据

//第二个自定义字符

lcd_wcmd(0x48); //"01 001 000"  第1行地址

lcd_wdat(0x01); //"XXX 00001" 第1行数据

lcd_wcmd(0x49); //"01 001 001"  第2行地址

lcd_wdat(0x1b); //"XXX 11011" 第2行数据

lcd_wcmd(0x4a); //"01 001 010"  第3行地址

lcd_wdat(0x1d); //"XXX 11101" 第3行数据

lcd_wcmd(0x4b); //"01 001 011"  第4行地址

lcd_wdat(0x19); //"XXX 11001" 第4行数据

lcd_wcmd(0x4c); //"01 001 100"  第5行地址

lcd_wdat(0x1d); //"XXX 11101" 第5行数据

lcd_wcmd(0x4d); //"01 001 101"  第6行地址

lcd_wdat(0x1b); //"XXX 11011" 第6行数据

lcd_wcmd(0x4e); //"01 001 110"  第7行地址

lcd_wdat(0x01); //"XXX 00001" 第7行数据

lcd_wcmd(0x4f); //"01 001 111"  第8行地址

lcd_wdat(0x00); //"XXX 00000" 第8行数据

}

//LCD初始化设定

void lcd_init()

{

lcd_wcmd(0x38);  //设置LCD为16X2显示,5X7点阵,八位数据借口

delay(1);

lcd_wcmd(0x0c);  //LCD开显示及光标设置(光标不闪烁,不显示"-")

delay(1);

lcd_wcmd(0x06);  //LCD显示光标移动设置(光标地址指针加1,整屏显示不移动)

delay(1);

lcd_wcmd(0x01);  //清除LCD的显示内容

delay(1);

}

//闰年的计算

bit leap_year()

{

bit leap;

if((year%4==0&&year%100!=0)||year%400==0)//闰年的条件

leap=1;

else

leap=0;

return leap;

}

//星期的自动运算和处理

unsigned char week_proc()

{ unsigned char num_leap;

unsigned char c;

num_leap=year/4-year/100+year/400;//自00年起到year所经历的闰年数

if( leap_year()&& month<=2 )   //既是闰年且是1月和2月

c=5;

else

c=6;

week=(year+para_month[month]+date+num_leap+c)%7;//计算对应的星期

return week;

}

//更新显示缓冲区

void update_disbuf(unsigned char t1,unsigned char t2[],unsigned char dis_h,unsigned char dis_m,unsigned char dis_s)

{ dis_buf1[0]=t1;    //

dis_buf1[1]=0x20;    //空格

dis_buf1[2]=50;    //'2'

dis_buf1[3]=48;             //'0'

dis_buf1[4]=year/10+48;

dis_buf1[5]=year%10+48;

dis_buf1[6]=0x2d;

dis_buf1[7]=month/10+48;

dis_buf1[8]=month%10+48;

dis_buf1[9]=0x2d;    //'-'

dis_buf1[10]=date/10+48;

dis_buf1[11]=date%10+48;

dis_buf1[12]=0x20;

dis_buf1[13]=dis_week[4*week];

dis_buf1[14]=dis_week[4*week+1];

dis_buf1[15]=dis_week[4*week+2];

dis_buf2[0]=t2[0];

dis_buf2[1]=t2[1];

dis_buf2[2]=t2[2];

dis_buf2[3]=t2[3];

dis_buf2[4]=t2[4];

dis_buf2[5]=t2[5];

dis_buf2[6]=0x20;   //空格

if (alarm)

dis_buf2[7]=0x01;  //alarm=1，显示闹钟启用标致（第二个自定义字符）

else

dis_buf2[7]=0x20;  //alarm=0，不显示闹钟启用标致

dis_buf2[8]=dis_h/10+48;

dis_buf2[9]=dis_h%10+48;

dis_buf2[10]=0x3a;   //':'

dis_buf2[11]=dis_m/10+48;

dis_buf2[12]=dis_m%10+48;

dis_buf2[13]=0x3a;

dis_buf2[14]=dis_s/10+48;

dis_buf2[15]=dis_s%10+48;

}

//时间和日期处理程序

void pro_timedate()

{

sec++;

if(sec > 59)

{sec = 0;

min++;

if(min>59)

{min=0;

hour++;

if(hour>23)

{hour=0;

date++;

if (month==1||month==3||month==5||month==7||month==8||month==10||month==12)

if (date>31) {date=1;month++;}     //大月31天

if (month==4||month==6||month==9||month==11)

if (date>30) {date=1;month++;}     //小月30天

if (month==2)

{if( leap_year())        //闰年的条件

{if (date>29) {date=1;month++;}}   //闰年2月为29天

else

{if (date>28) {date=1;month++;}}   //平年2月为28天

}

if (month>12) {month=1;year++;}

if (year>99) year=0;

}

}

}

week_proc();

if (sec==armsec && min==armmin && hour==armhour)

{if (alarm)

TR1=1;     //闹钟启用时，报警时间到,启动Timer1

}

}

//显示处理程序

void pro_display()

{ unsigned char i;

lcd_pos(0x00);

for (i=0;i<=15;i++)

{lcd_wdat(dis_buf1[i]);}

lcd_pos(0x40);

for (i=0;i<=15;i++)

{lcd_wdat(dis_buf2[i]);}

}

//Timer0中断处理程序,秒的产生

void timer0() interrupt 1

{

TH0=0xdc;   //Timer0置10ms定时初值dc00H(2^16=65536D,dc00H=56320D)

TL0=0x00;   //定时时间=(65536-56320)*(1/11.0592)*12=10ms (f0=11.0592Mhz)

sec100++;

if(sec100 >= 100) //1秒时间 (100*10ms=1000ms=1s)

{sec100 = 0;

pro_timedate();//调用时间和日期处理程序

}

if (sec&0x01)          // 一秒显示“hello”，一秒显示“kitty”

update_disbuf(0x00,"KITTY",hour,min,sec);    //0x00表示显示00位置的自定义字符

else

update_disbuf(0x00,"HELLO",hour,min,sec);

pro_display();  //调用显示处理函数

}

//按键扫描程序

unsigned char  scan_key()

{

skey=0x00;         //给变量vkey置初值

skey|=PRE;         //读取PRE键的状态

skey=skey<<1;        //将PRE键的状态存于skey的B1位

skey|=SET;         //读取SET键的状态,并存于skey的B0位

return skey;        //返回skey的键值(即PRE,SET的状态)

}

//外部中断INT0中断处理程序

void int0() interrupt 0

{

TR0=0;         //禁止Timer0

IE=0;         //禁止中断

lcd_wcmd(0x0e);       //显示光标"_",整个光标不闪烁

alarm=1;

update_disbuf(0x50,"alarm:",armhour,armmin,armsec); //更新显示数据，0x50表示要显示"P"

pro_display();       //调用显示处理程序

lcd_pos(0x47);          //使光标位于第一个调整项下

flag=0;

vkey=0x03;

while(flag^0x0a)

{skey = scan_key();     //扫描按键状态

if (skey^vkey)      //若skey与vkey相同,跳出循环,相异执行循环体

{ delay(10);     //去按键抖动

skey = scan_key();   //转回扫描按键状态

if (skey^vkey)    //若skey与vkey相同,跳出循环,相异执行循环体

{ vkey=skey;   //将skey的值付给vkey

if (skey==0x01)  //PRE键按下

{  flag++; //调整标志位加1

switch (flag) //将光标置于相应调整位置

{

case 1: lcd_pos(0x49);break;  //光标置小时报警设置位置

case 2: lcd_pos(0x4c);break;  //光标置分钟报警设置位置

case 3: lcd_pos(0x4f);break;  //光标置秒时报警设置位置

case 4: update_disbuf(0x50,"time: ",hour,min,sec);

pro_display();

lcd_pos(0x05);break;  //光标置年调整位置

case 5: lcd_pos(0x08);break;  //光标置月调整位置

case 6: lcd_pos(0x0b);break;  //光标置日调整位置

case 7: lcd_pos(0x49);break;  //光标置时调整位置

case 8: lcd_pos(0x4c);break;  //光标置分调整位置

case 9: lcd_pos(0x4f);break;  //光标置秒调整位置

default:break;

}

}

if (skey==0x02)      //SET键按下

{ pro_key();  //转设置按键处理程序

}

}

}

}

lcd_wcmd(0x0c);       //设置LCD开显示及光标不闪烁,不显示"-"

lcd_wcmd(0x01);          //清除LCD的显示内容

IE=0x8f;             //CPU开中断,INT0,INT1,开中断

TR0=1;         //Timer0启动

//主程序,初始化及初值设定

void main()

{

lcd_init();                      //初始化LCD

lcd_sef_chr();      //写入自定义字符号

hour=10;min=30;sec=0;        //开机时的时,分,秒显示

armhour=10;armmin=29;armsec=0;  //开机时的时,分,秒报警初值

year=11; month=5;date=9;       //开机时的年,月,日,星期显示

week_proc();

alarm=1;       //初始开机，启用闹钟

IE = 0x8f;       //CPU开中断,INT0,INT1,Timer0,Timer1开中断

IP = 0x04;       //设置INT0为中断最高优先级

IT0=0;IT1=0;      //外部INT0,INT1设置为电平触发方式（注意，触发不要选边沿方式，易误动）

TMOD = 0x11;      //Timer0,Timer1工作于模式1, 16位定时方式

TH0 = 0xdc;TL0 = 0x00;    //Timer0置10ms定时初值

TH1 = 0xff;TL1 = 0x00;    //Timer1置初值

TR0 = 1;       //Timer0启动

TR1 = 0;

SPK=0;

while(1);

}

//设置按键处理程序

void pro_key()

{

switch (flag)

{

case 0:alarm=!alarm;   //启用或关闭闹钟（alarm=1:启用,alarm=0:关闭)

update_disbuf(0x50,"alarm:",armhour,armmin,armsec); //更新显示数据

pro_display();          //调用显示处理

lcd_pos(0x47);break;        //光标回到原调整位置

case 1:armhour++;

if (armhour>23) armhour=0;

update_disbuf(0x50,"alarm:",armhour,armmin,armsec); //更新显示数据

pro_display();          //调用显示处理

lcd_pos(0x49);break;        //光标回到原调整位置

case 2:armmin++;

if (armmin>59) armmin=0;

update_disbuf(0x50,"alarm:",armhour,armmin,armsec);

pro_display();

lcd_pos(0x4c);break;

case 3:armsec++;

if (armsec>59) armsec=0;

update_disbuf(0x50,"alarm:",armhour,armmin,armsec);

pro_display();

lcd_pos(0x4f);break;

case 4:year++;

if (year> 99) year= 0;

week_proc();                        //星期自动运算

update_disbuf(0x50,"time: ",hour,min,sec);

pro_display();

lcd_pos(0x05);break;

case 5:month++;

if (month>12) month=1;

week_proc();      //星期自动运算

update_disbuf(0x50,"time: ",hour,min,sec);

pro_display();

lcd_pos(0x08);break;

case 6:date++;

if (month==1||month==3||month==5||month==7||month==8||month==10||month==12)

if (date>31) date=1;   //大月31天

if (month==4||month==6||month==9||month==11)

if (date>30) date=1;   //小月30天

if (month==2)

{if(leap_year())    //闰年的条件

{if (date>29) date=1;}  //闰年2月为29天

else

{if (date>28) date=1;}}  //平年2月为28天

week_proc();         //星期自动运算

update_disbuf(0x50,"time: ",hour,min,sec);

pro_display();

lcd_pos(0x0b);break;

case 7:hour++;

if (hour>23) hour=0;

update_disbuf(0x50,"time: ",hour,min,sec);

pro_display();

lcd_pos(0x49);break;

case 8:min++;

if (min>59) min=0;

update_disbuf(0x50,"time: ",hour,min,sec);

pro_display();

lcd_pos(0x4c);break;

case 9:sec++;

if (sec>59) sec=0;

update_disbuf(0x50,"time: ",hour,min,sec);

pro_display();

lcd_pos(0x4f);break;

default: break ;

}

}

//Timer1中断处理程序,产生报警的声音

void timer1() interrupt 3

{

TH1=0xff;

TL1=0x00;

SPK=~SPK;

}

//外部中断INT1中断处理程序,停止报警声音

void int1() interrupt 2

{

if(TR1)

TR1=0;

}

# Text boxes

键盘模块

开始

初始化LCD、时间日期处理程序

允许LCD显示？

读取时间

LCD显示

LCD关闭

YES

NO

扫描按键

时间设定

闹钟设定

开始

初始化

扫描按键

闹钟设定

数据保存

返回