北通游戏手柄协议说明

2011.11.16  leiyin

纠结了好几天，手柄这个终于搞定了，难于usb协议。

协议不会啊，所以选择了使用ch376芯片，很强大的一个芯片啊，支持读U盘，SD卡等

我使用的模块是：

模块跟51单片机接好线后，打开串口调试助手就能查看返回的数据。

51跟CH376接线的接法：

D0-D7 ======P00-P07

INT0 =======P32

CS=========P26

A0  ========P20

WR========P36

RD ========P37

游戏手柄是北通 BTP-C024

以下是我的分析：

手柄采用USB协议，通信成功后获取HID类设备的数据如下：

可以看出，手柄每次返回的数据为八个字节。

无动作时返回 7f  7f  00  00  53  00  00  00

其中，前两个字节反应着十字键的情况，

| 按键情况 | 对应的前两个字节 |
| --- | --- |
| 上键 | 7f 00 |
| 下键 | 7f ff |
| 右键 | ff 7f |
| 左键 | 00 7f |

第三个字节反应8个独立按键

其中：

1键：01

2键：02

3键：04

4键：08

左边第一个键：40

第二个键：10

右边第一个键：80

第二个键：20

第四个字节反应小按键：

slow键：第四个字节为 00跟02之间不断切换，且其屏蔽了select和start按键，再次按下slow键。第四个字节变为00，打开select和start按键。

Slect键：第四个字节为01

Start键：第四个字节为02

第五个字节为  51-55,61-65,71-75,81-85之间的数据。如下图

最后三个字节为占位符（没作用）默认为 00  00  00