清华同方游戏手柄协议说明

2011.11.16  leiyin

游戏手柄是清华同方 TF2620

以下是我的分析：

手柄采用USB协议，通信成功后获取HID类设备的数据如下：

可以看出，手柄每次返回的数据为八个字节。

无动作时返回 7f  7f  0f  00  c0  7f  7f  7b

其中，前两个字节反应着十字键的情况，

| 按键情况 | 对应的前两个字节 |
| --- | --- |
| 上键 | 7f 00 |
| 下键 | 7f ff |
| 右键 | ff 7f |
| 左键 | 00 7f |

第三个字节反应4个独立按键

其中：

1-4键分别代表第三个字节的高四位，1键代表最低位，4键代表最高位

第四个字节反应前部四个按键：

左边：        右边：

1              4

3              2

其中1-4代表第四个字节的低四位，1键代表最低位，4键代表最高位

左摇杆按下，代表第四个字节的最高位

右摇杆按下，代表第四个字节的次最高位

第五个字节默认为 c0

第六，七个字节为  反应左边摇杆的值

| 按键情况 | 对应的前两个字节 |
| --- | --- |
| 上 | 7f 00 |
| 下 | 7f ff |
| 右 | ff 7f |
| 左 | 00 7f |

第八个字节代表右边摇杆的值

右边摇杆也反应第四个字节高四位的值

右边摇杆触发时，左边遥杆只反应在第四个字节的高四位上。