教程5 	三菱的指令系统

（V1.0）

  - 三菱的指令系统

三菱的指令系统在国内是被研究的比较深入的指令系统，因而国内仿三菱的PLC也是最多的。原因是三菱的PLC比较简单，主要体现在以下几个方面：1、通讯协议简单，大约只有4~5个命令（读/写,force on/force off等）；2、通讯命令采用绝对地址方式，很容易被推测出内部结构；

    - 三菱的指令字节码

三菱的指令字节码的安排很不合理，但从另一侧面也反映早期PLC的功能和控制能力是比较弱，随着PLC的发展，PLC的功能也在不断加强，但为了保持兼容，通常采用打补丁的方法扩展，用现在的眼光看就显得极不合理，本教程以FX1S系列PLC为例说明。

指令字节码是指令中的指令码、变量地址、常数以一定的顺序，按字节（或字）排列而成的一串二进制代码。

三菱指令字节码中的变量地址采用绝对地址，其划分如下：

寄存器名称   =  位地址 + 偏移量 = 实际地址ppp 			空间（最大）
  	S        	=  (S0~127 = 0~2F)  + 0    =  0000~007F  	128 * 8 = 1024 bits

X (八进制) =  (X000~017 = 0~01) + 80  =  0080~09F 		32 * 8 =  256
  	Y (八进制) =  (Y000~015 = 0~01) + A0  =  00A0~00BF 		32 * 8 =  256	
  	T  		= (T0~63 ：0~3F)  + C0  =  00C0~00FF			64 * 4 =  256
  	M       = (M0~511 = 0~40)  + 100  =  0100~01BF			192 * 8 =  1536
  	C       = (C0~31 ：0~1F)   + 1C0  =  01C0~029F			224

PY		=  （）+ 2A0	= 02A0~02BF						32 * 8 =  256

OT		=  （）+ 2C0	= 02C0~02FF						64 * 4 =  256

PM		=  （）+ 300	= 0300~03BF						192 * 8 = 1536																	M1536~M3071

OC		=  （）+ 3C0	= 03C0~04BF						256

RT		=  （）+ 4C0	= 04C0~05BF						256

RC		=  （）+ 5C0	= 05C0~07FF						256

TV		=  （）+ 800	= 0800~09FF						256

CV16		=  （）+ A00	= 0A00~0BFF					256

CV32		=  （）+ C00	= 0C00~0DFF

D8000~8255	=   () + E00    = 0E00~0FFF					256

D0~D255		= (0~1FF) + 1000 = 0~11FF

    - 三菱指令格式

三菱的指令字节码的指令类型由第一个字决定，其中第一个字的最高4位定义如下：

应用指令 = 0  
   P应用指令 = 1 
         LD  = 2  
         LDI = 3  
         AND = 4  
         ANI = 5  
         OR  = 6  
         ORI = 7  
   数据/地址 = 8 (多字指令，第二字及以后有效) 
        地址 = A (仅对M1536-M3071有效，需加偏移量200)  

         OUT = C (仅对Y，M有效) 
         SET = D (仅对Y，M有效) 
         RST = E (仅对Y，M有效) 
  纯单字指令 = F

      - 单字格式

单字格式，即一个字（16位二进制数）表示一条指令，如：

纯单字指令 
 	END    000F 
    ANB    FFF8 
    ORB    FFF9 
    MPS    FFFA 
    MRD    FFFB 
    MPP    FFFC 
    INV    FFFD 
    NOP    FFFF 
单字指令 
    LD     2000+ppp           ；(扩展 Mp除外) 
    LDI    3000+ppp           ；(扩展 Mp除外) 
    AND    4000+ppp           ；(扩展 Mp除外) 
    ANI    5000+ppp           ；(扩展 Mp除外) 
    OR     6000+ppp           ；(扩展 Mp除外) 
    ORI    7000+ppp           ；(扩展 Mp除外) 
    OUTYM    C000+ppp           ；(仅对Y，M有效) 
    SETYM    D000+ppp           ；(仅对Y，M有效) 
    RSTYM    E000+ppp           ；(仅对Y，M有效)

      - 双字格式

是从0类应用指令中扩展出来的。

(0 class)
OUT    0002 8000+ppp      ；(仅对M8xxx有效) 
OUT    0002 A000+ppp      ；(仅对Mp有效)  
SET    0003 8000+ppp      ；(仅对M8xxx有效) 
SET    0003 A000+ppp      ；(仅对Mp有效)  
RST    0004 8000+ppp      ；(仅对M8xxx有效) 
RST    0004 A000+ppp      ；(仅对Mp有效)  
OUTS   0005 8000+ppp      ；(仅对S有效) 
SETS   0006 8000+ppp      ；(仅对S有效)  
RSTS   0007 8000+ppp      ；(仅对S有效) 
PLS    0008 8000+ppp      ；(仅对Y，M有效) 
PLF    0009 8000+ppp      ；(仅对Y，M有效)  
MC     000A 8000+(N) 8000+ppp ；(仅对Y，M有效)  
MCR    000B 8000+(N)          ； N=0-7 
RSTTC  000C 8000+ppp          ；(仅对T，C，Cp有效) 
RSTD   000D 8m00+xx  8n00+yy  ；(仅对 D 有效，包含Z，V) 
( 01 class)
MLD    01C2 A000+ppp      ；(仅对Mp有效)  
MLDI   01C3 A000+ppp      ；(仅对Mp有效)  
MAND   01C4 A000+ppp      ；(仅对Mp有效)  
MANI   01C5 A000+ppp      ；(仅对Mp有效)  
MOR    01C6 A000+ppp      ；(仅对Mp有效)   
MORI   01C7 A000+ppp      ；(仅对Mp有效)   

MLDP   01CA 8000+ppp      ；(扩展 Mp除外)   
MLDP   01CA A000+ppp      ；(仅对 Mp有效)   
MLDF   01CB 8000+ppp      ；(扩展 Mp除外)     
MLDF   01CB A000+ppp      ；(仅对 Mp有效)    
MANDP  01CC 8000+ppp      ；(扩展 Mp除外)     
MANDP  01CC A000+ppp      ；(仅对 Mp有效)     
MANDF  01CD 8000+ppp      ；(扩展 Mp除外)      
MANDF  01CD A000+ppp      ；(仅对 Mp有效)      
MORP   01CE 8000+ppp      ；(扩展 Mp除外)     
MORP   01CE A000+ppp      ；(仅对 Mp有效)     
MORF   01CF 8000+ppp      ；(扩展 Mp除外)     
MORF   01CF A000+ppp      ；(仅对 Mp有效)

      - 3字格式

OUT  T  K      0000+(T)  VV00+xx VV00+yy  
OUT  C  K      0000+(C)  VV00+xx VV00+yy  
OUT  Cp K      0000+(Cp) VV00+xx VV00+yy 8000+zz 8000+ww

      - 3字以上格式

除了上述基本指令外，三菱还有一类指令称为应用指令，其格式如下：

指令码 + 变量地址1（或常数1）+变量地址2（或常数2）+ …

三菱应用指令中的变量地址格式

16变量地址格式   = VV00+xx ，VV00+yy  
32变量地址格式   = VV00+xx ，VV00+yy ，8000+zz ，8000+ww  
位(点)元件地址格式= VV00+xx ，VV00+yy；

三菱的变量表示很奇怪，16位的变量用2个字表示，第一个字的高8位和第二个字的高8位组成变量类型描述字，第一个字的低8位和第二个字的低8位组成变量地址或常数。

32位的变量用4个字表示，第一个字的高8位和第二个字的高8位组成变量类型描述字，第三个字的高8位、第四个字的高8位固定位0x80，第一个字的低8位、第二个字的低8位、第三个字的低8位、第四个字的低8位组成32位的变量地址或常数。

这样的安排人为地增加了解析的复杂性，降低了指令的执行速度，浪费程序存储空间。以下是变量类型描述表(VV)

| 序号 | 第1字高8位 | 第2字高8位 | 变量类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 80 | K常数 |  |
| 2 | 82 | 80 | H常数 |  |
| 3 | 84 | 80 | 位变量（X、Y、M、S、M8、C、T） |  |
| 4 | 84 | 82 | K1 | 4bit |
| 5 | 84 | 84 | K2 | 8bit |
| 6 | 84 | 86 | K3 | 12bit |
| 7 | 84 | 88 | K4 | 16bit |
| 8 | 84 | 8A | K5 | 20bit |
| 9 | 84 | 8C | K6 | 24bit |
| 10 | 84 | 8E | K7 | 28bit |
| 11 | 84 | 90 | K8 | 32bit |
| 12 | 86 | 80 | D8xxx |  |
| 13 | 86 | 82 | Txxx |  |
| 14 | 86 | 84 | Cxxx |  |
| 15 | 86 | 86 | Dxxx | D <1000 |
| 16 | 86 | 88 | Dxxxx | D >1000 |
| 17 | 88 | 80 | Pxxx |  |
| 18 | 8A | 80 | ASCII CHAR |  |
| 19 | 90 | 80 | KxxxxV |  |
| 20 | 94 | 82 | K1(X,Y,M,S)V |  |
| 21 | 94 | 84 | K2(X,Y,M,S)V |  |
| 22 | 94 | 86 | K3(X,Y,M,S)V |  |
| 23 | 94 | 88 | K4(X,Y,M,S)V |  |
| 24 | 94 | 8A | K5(X,Y,M,S)V |  |
| 25 | 94 | 8C | K6(X,Y,M,S)V |  |
| 26 | 94 | 8E | K7(X,Y,M,S)V |  |
| 27 | 94 | 90 | K8(X,Y,M,S)V |  |
| 28 | A4 | 82 | K1(X,Y,M,S)Z |  |
| 29 | A4 | 84 | K2(X,Y,M,S)Z |  |
| 30 | A4 | 86 | K3(X,Y,M,S)Z |  |
| 31 | A4 | 88 | K4(X,Y,M,S)Z |  |
| 32 | A4 | 8A | K5(X,Y,M,S)Z |  |
| 33 | A4 | 8C | K6(X,Y,M,S)Z |  |
| 34 | A4 | 8E | K7(X,Y,M,S)Z |  |
| 35 | A4 | 90 | K8(X,Y,M,S)Z |  |
| 36 | A6 | 80 | D8xxxZ |  |
| 37 | A6 | 82 | TxxxZ |  |
| 38 | A6 | 84 | CxxxZ |  |
| 39 | A6 | 86 | DxxxZ | D <1000 |
| 40 | A6 | 88 | DxxxxZ | D >1000 |

    - 三菱指令表

| 分类 | FNC NO. | 指令助记符 | 指令码 | 功能说明 | 指令长度 | PLC的型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | FX1S | FX1N | FX2N FX2NC |
| 程 序 流 程 | 00 | CJ | 0x0010 | 条件跳转 | 2 | ○ | ○ | ○ |
|  | 01 | CALL | 0x0012 | 子程序调用 | 2 | ○ | ○ | ○ |
|  | 02 | SRET | 0x0014 | 子程序返回 | 2 | ○ | ○ | ○ |
|  | 03 | IRET | 0x0016 | 中断返回 | 2 | ○ | ○ | ○ |
|  | 04 | EI | 0x0018 | 开中断 | 2 | ○ | ○ | ○ |
|  | 05 | DI | 0x001A | 关中断 | 2 | ○ | ○ | ○ |
|  | 06 | FEND | 0x001C | 主程序结束 | 2 | ○ | ○ | ○ |
|  | 07 | WDT | 0x001E | 监视定时器刷新 | 2 | ○ | ○ | ○ |
|  | 08 | FOR | 0x0020 | 循环的起点与次数 | 2 | ○ | ○ | ○ |
|  | 09 | NEXT | 0x0022 | 循环的终点 | 2 | ○ | ○ | ○ |
| 传 送 与 比 较 | 10 | CMP | 0x0024 | 比较 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 11 | ZCP | 0x0026 | 区间比较 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 12 | MOV | 0x0028 | 传送 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 13 | SMOV | 0x002A | 位传送 | 11 | - | - | ○ |
|  | 14 | CML | 0x002C | 取反传送 | 5 | - | - | ○ |
|  | 15 | BMOV | 0x002E | 成批传送 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 16 | FMOV | 0x0030 | 多点传送 | 7 | - | - | ○ |
|  | 17 | XCH | 0x0032 | 交换 | 5 | - | - | ○ |
|  | 18 | BCD | 0x0034 | 二进制转换成BCD码 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 19 | BIN | 0x0036 | BCD码转换成二进制 | 5 | ○ | ○ | ○ |
| 算 术 与 逻 辑 运 算 | 20 | ADD | 0x0038 | 二进制加法运算 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 21 | SUB | 0x003A | 二进制减法运算 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 22 | MUL | 0x003C | 二进制乘法运算 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 23 | DIV | 0x003E | 二进制除法运算 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 24 | INC | 0x0040 | 二进制加1运算 | 3 | ○ | ○ | ○ |
|  | 25 | DEC | 0x0042 | 二进制减1运算 | 3 | ○ | ○ | ○ |
|  | 26 | WAND | 0x0044 | 字逻辑与 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 27 | WOR | 0x0046 | 字逻辑或 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 28 | WXOR | 0x0048 | 字逻辑异或 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 29 | NEG | 0x004A | 求二进制补码 | 3 | - | - | ○ |
| 循 环 与 移 位 | 30 | ROR | 0x004C | 循环右移 | 5 | - | - | ○ |
|  | 31 | ROL | 0x004E | 循环左移 | 5 | - | - | ○ |
|  | 32 | RCR | 0x0050 | 带进位右移 | 5 | - | - | ○ |
|  | 33 | RCL | 0x0052 | 带进位左移 | 5 | - | - | ○ |
|  | 34 | SFTR | 0x0054 | 位右移 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 35 | SFTL | 0x0056 | 位左移 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 36 | WSFR | 0x0058 | 字右移 | 9 | - | - | ○ |
|  | 37 | WSFL | 0x005A | 字左移 | 9 | - | - | ○ |
|  | 38 | SFWR | 0x005C | FIFO(先入先出)写入 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 39 | SFRD | 0x005E | FIFO(先入先出)读出 | 7 | ○ | ○ | ○ |
| 数 据 处 理 | 40 | ZRST | 0x0060 | 区间复位 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 41 | DECO | 0x0062 | 解码 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 42 | ENCO | 0x0064 | 编码 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 43 | SUM | 0x0066 | 统计ON位数 | 5 | - | - | ○ |
|  | 44 | BON | 0x0068 | 查询位某状态 | 7 | - | - | ○ |
|  | 45 | MEAN | 0x006A | 求平均值 | 7 | - | - | ○ |
|  | 46 | ANS | 0x006C | 报警器置位 | 7 | - | - | ○ |
|  | 47 | ANR | 0x006E | 报警器复位 | 1 | - | - | ○ |
|  | 48 | SQR | 0x0070 | 求平方根 | 5 | - | - | ○ |
|  | 49 | FLT | 0x0072 | 整数与浮点数转换 | 5 | - | - | ○ |
| 高 速 处 理 | 50 | REF | 0x0074 | 输入输出刷新 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 51 | REFF | 0x0076 | 输入滤波时间调整 | 3 | - | - | ○ |
|  | 52 | MTR | 0x0078 | 矩阵输入 | 9 | ○ | ○ | ○ |
|  | 53 | HSCS | 0x007A | 比较置位（高速计数用） | 13 | ○ | ○ | ○ |
|  | 54 | HSCR | 0x007C | 比较复位（高速计数用） | 13 | ○ | ○ | ○ |
|  | 55 | HSZ | 0x007E | 区间比较（高速计数用） | 17 | - | - | ○ |
|  | 56 | SPD | 0x0080 | 脉冲密度 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 57 | PLSY | 0x0082 | 指定频率脉冲输出 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 58 | PWM | 0x0084 | 脉宽调制输出 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 59 | PLSR | 0x0086 | 带加减速脉冲输出 | 7 | ○ | ○ | ○ |
| 方 便 指 令 | 60 | IST | 0x0088 | 状态初始化 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 61 | SER | 0x008A | 数据查找 | 7 | - | - | ○ |
|  | 62 | ABSD | 0x008C | 凸轮控制（绝对方式） | 9 | ○ | ○ | ○ |
|  | 63 | INCD | 0x008E | 凸轮控制（增量方式） | 9 | ○ | ○ | ○ |
|  | 64 | TTMR | 0x0090 | 示教定时器 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 65 | STMR | 0x0092 | 特殊定时器 | 7 | - | - | ○ |
|  | 66 | ALT | 0x0094 | 交替输出 | 3 | ○ | ○ | ○ |
|  | 67 | RAMP | 0x0096 | 斜坡信号 | 9 | ○ | ○ | ○ |
|  | 68 | ROTC | 0x0098 | 旋转工作台控制 | 9 | - | - | ○ |
|  | 69 | SORT | 0x009A | 数据排序 | 17 | - | - | ○ |
|  | 70 | TKY | 0x009C | 十进制键输入 | 7 | - | - | ○ |
|  | 71 | HKY | 0x009E | 十六进制键输入 | 9 | - | - | ○ |
|  | 72 | DSW | 0x00A0 | 数字开关 | 9 | ○ | ○ | ○ |
|  | 73 | SEGD | 0x00A2 | 七段译码 | 5 | - | - | ○ |
|  | 74 | SEGL | 0x00A4 | 七段显示 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 75 | ARWS | 0x00A6 | 方向开关 | 9 | - | - | ○ |
|  | 76 | ASC | 0x00A8 | ASCI码转换成16进制数 | 11 | - | - | ○ |
|  | 77 | PR | 0x00AA | ASC码打印 | 5 | - | - | ○ |
|  | 78 | FROM | 0x00AC | BFM读出 | 9 | - | ○ | ○ |
|  | 79 | TO | 0x00AE | BFM写入 | 9 | - | ○ | ○ |
|  | 80 | RS | 0x00B0 | 串行数据传送 | 9 | ○ | ○ | ○ |
|  | 81 | PRUN | 0x00B2 | 八进制位传送 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 82 | ASCI | 0x00B4 | 16进制数转换成ASCI码 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 83 | HEX | 0x00B6 | ASCI码转换成16进制数 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 84 | CCD | 0x00B8 | 校验码 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 85 | VRRD | 0x00BA | 电位器变量输入 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 86 | VRSC | 0x00BC | 电位器变量区间 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 87 | - |  | - | 0 |  |  |  |
|  | 88 | PID | 0x00C0 | PID运算 | 9 | ○ | ○ | ○ |
|  | 89 | - |  | - | 0 |  |  |  |
| 浮 点 数 运 算 | 110 | ECMP | 0x00EC | 二进制浮点数比较 | 13 | - | - | ○ |
|  | 111 | EZCP | 0x00EE | 二进制浮点数区间比较 | 17 | - | - | ○ |
|  | 118 | EBCD | 0x00FC | 二进制浮点数→十进制浮点数 | 9 | - | - | ○ |
|  | 119 | EBIN | 0x00FE | 十进制浮点数→二进制浮点数 | 9 | - | - | ○ |
|  | 120 | EADD | 0x0100 | 二进制浮点数加法 | 13 | - | - | ○ |
|  | 121 | EUSB | 0x0102 | 二进制浮点数减法 | 13 | - | - | ○ |
|  | 122 | EMUL | 0x0104 | 二进制浮点数乘法 | 13 | - | - | ○ |
|  | 123 | EDIV | 0x0108 | 二进制浮点数除法 | 13 | - | - | ○ |
|  | 127 | ESQR | 0x010E | 二进制浮点数开平方 | 9 | - | - | ○ |
|  | 129 | INT | 0x0112 | 二进制浮点数→二进制整数 | 5 | - | - | ○ |
|  | 130 | SIN | 0x0114 | 二进制浮点数Sin运算 | 9 | - | - | ○ |
|  | 131 | COS | 0x0116 | 二进制浮点数Cos运算 | 9 | - | - | ○ |
|  | 132 | TAN | 0x0118 | 二进制浮点数Tan运算 | 9 | - | - | ○ |
|  | 147 | SWAP | 0x0136 | 高低字节交换 | 3 | - | - | ○ |
| 定 位 | 155 | ABS | 0x0146 | ABS当前值读取 | 13 | ○ | ○ | - |
|  | 156 | ZRN | 0x0148 | 原点回归 | 9 | ○ | ○ | - |
|  | 157 | PLSV | 0x014A | 可变速的脉冲输出 | 9 | ○ | ○ | - |
|  | 158 | DRVI | 0x014C | 相对位置控制 | 9 | ○ | ○ | - |
|  | 159 | DRVA | 0x014E | 绝对位置控制 | 9 | ○ | ○ | - |
| 时 钟 运 算 | 160 | TCMP | 0x0150 | 时钟数据比较 | 11 | ○ | ○ | ○ |
|  | 161 | TZCP | 0x0152 | 时钟数据区间比较 | 9 | ○ | ○ | ○ |
|  | 162 | TADD | 0x0154 | 时钟数据加法 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 163 | TSUB | 0x0156 | 时钟数据减法 | 7 | ○ | ○ | ○ |
|  | 166 | TRD | 0x015C | 时钟数据读出 | 3 | ○ | ○ | ○ |
|  | 167 | TWR | 0x015E | 时钟数据写入 | 3 | ○ | ○ | ○ |
|  | 169 | HOUR | 0x0162 | 计时仪 | 7 | ○ | ○ | - |
| 外 围 设 备 | 170 | GRY | 0x0164 | 二进制数→格雷码 | 5 | - | - | ○ |
|  | 171 | GBIN | 0x0166 | 格雷码→二进制数 | 5 | - | - | ○ |
|  | 176 | RD3A | 0x0170 | 模拟量模块（FX0N-3A）读出 | 7 | - | ○ | - |
|  | 177 | WR3A | 0x0172 | 模拟量模块（FX0N-3A）写入 | 7 | - | ○ | - |
| 触 点 比 较 | 216~223 |  | 0x01C0~0x01CF | 已使用 |  |  |  |  |
|  | 224 | LD= | 0x01D0 | （S1）= (S2)时起始触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 225 | LD> | 0x01D2 | （S1）> (S2)时起始触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 226 | LD< | 0x01D4 | （S1）< (S2)时起始触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 228 | LD<> | 0x01D8 | （S1）<> (S2)时起始触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 229 | LD≦ | 0x01DA | （S1）≦ (S2)时起始触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 230 | LD≧ | 0x01DC | （S1）≧ (S2)时起始触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 232 | AND= | 0x01E0 | （S1）= (S2)时串联触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 233 | AND> | 0x01E2 | （S1）> (S2)时串联触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 234 | AND< | 0x01E4 | （S1）< (S2)时串联触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 236 | AND<> | 0x01E8 | （S1）<> (S2)时串联触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 237 | AND≦ | 0x01EA | （S1）≦ (S2)时串联触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 238 | AND≧ | 0x01EC | （S1）≧ (S2)时串联触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 240 | OR= | 0x01F0 | （S1）= (S2)时并联触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 241 | OR> | 0x01F2 | （S1）> (S2)时并联触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 242 | OR< | 0x01F4 | （S1）< (S2)时并联触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 244 | OR<> | 0x01F8 | （S1）<> (S2)时并联触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 245 | OR≦ | 0x01FA | （S1）≦ (S2)时并联触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|  | 246 | OR≧ | 0x01FC | （S1）≧ (S2)时并联触点接通 | 5 | ○ | ○ | ○ |

  - 三菱指令的用法

基本应用指令  =  (FNC.No.n+8)*2    
D 应用指令   =  (FNC.No.n+8)*2 +1 
P 应用指令   =  (FNC.No.n+8)*2 +1000  

例如： 
ADD       0038 			DADD      0039 
SUB       003A 			DSUB      003B 
MUL       003C 			DMUL      003D 
DIV       003E			DDIV      003F 

ADDP      1038 
DADDP     1039 
SUBP      103A 
DSUBP     103B 
MULP      103C 
DMULP     103D 
DIVP      103E 
DDIVP     103F

5.2.1 Zp，Vp实际地址计算： 
偏移量 
Z 实际地址yy xx = Z 地址 *2   ；Z  = p*2 + 1C    （p=0）偶地址 
V 实际地址yy xx = V 地址 *2   ；V  = p*2 + 1C + 1 （p=0）奇地址 

Zp实际地址yy xx = Zp地址 *2   ；Zp = p*2 + B4    （p=1-7）偶地址 
Vp实际地址yy xx = Vp地址 *2   ；Vp = p*2 + B4 + 1 （p=1-7）奇地址 

Zp，Vp实际地址如下： 
   D8028 : Z（Z0）  D8029 : V（V0）   
   D8182 : Z1  		D8183 : V1  
   D8184 : Z2 		D8185 : V2  
   D8186 : Z3  		D8187 : V3  
   D8188 : Z4 		D8189 : V4  
   D8190 : Z5 		D8191 : V5  
   D8192 : Z6  		D8193 : V6  
   D8194 : Z7 		D8195 : V7