教程14 	AeonKon（英凯）PLC StudioX的特性

（V1.0）

## 14.1 	主工作界面

Aeonkon PLC StudioV0.99.01 的主工作界面通常分为四个区，分别是：项目管理区、菜单与工具栏、编辑区和信息区。

图3-1 主工作界面

## 14.2	菜单与工具栏区

Aeonkon PLC StudioX采用框架+插件的架构，菜单及工具栏属于框架部分，只保留最基本的功能，所有插件的操作都在插件的编辑区和工作视图中实现。

Aeonkon PLC StudioV0.99.01的快捷工具栏有2个，如下图：

图14-2 工具条

此工具条的按钮是自锁的，按一下打开，再按一下则关闭。

## 14.3		项目管理器

图14-3 项目管理器

图14-4 项目弹出菜单

图14-5    项目信息对话框

图14-6   PLC子项

图14-7

图14-8

## 14.4 编辑区

编辑区是由选项卡视图组成，一个选项卡视图对应一个PLC，PLC的各种资源通过视图呈现给用户，多个资源视图由选项卡视图管理具有简洁明了的优点。

图 14-10

## 14.5	信息区

信息区是用户了解软件工作状态的窗口，程序在运行时产生的信息通过不同的视图，以最明了的方式呈示给用户。

Inkkon PLC StudioX的信息区有2个视图：“引用”和“报告”视图。

# Text boxes

项目管理区

菜单与工具栏

编辑区

信息区

引用窗口切换

创建新项目

运行信息窗口切换

打开旧项目

项目窗口切换

保存项目

打印文档

帮助

项目管理器是功能强大的管理工具，有许多功能是在此实现的。

在项目管理器中，将PLC的资源进行分级分类管理，以树形图的方式呈现给用户，方便管理。树形图中的有些条目有丰富的右键功能，双击某些条目可打开相关视图。

项目由一个或多个PLC、HMI、OPC等组成，将PLC、HMI、OPC等称为“设备”，“设备”的数量没有限制，通常将同项目或同一网络的“设备”放在一起，易于管理，项目条目下是各“设备”子项。图14-2 显示单PLC的情况。

14.3.1项目信息

移动鼠标到“xxx控制系统”（默认名称）位置，点击鼠标选中“xxx控制系统”条目，此时该条目反白显示，再点击右键弹出快捷菜单，如图14-4所示，

共有四项，分别为：“项目信息”、“增加设备”、“导入设备”、“导出设备”。

选择“增加设备”则将启动“设备选择向导”增加设备。

选择“项目信息”，则打开“项目信息对话框”，如图14-4所示，在此可更改项目信息，具体任何操作，后面有关章节详述。

14.3.2 设备子项

Aeonkon PLC StudioX（X表示不同的版本）是平台软件，可以管理不同的设备，每个设备有自己的资源，不同设备的资源不尽相同。

例如：IK1S/U系列 PLC包含的资源分别为：“在线升级（ISU）”、“CPU信息”、“计数器管理”、“定时器管理”、“存储器管理”、“指令管理”、“仿真器”和“程序块列表”，

在程序运行是会增加“错误信息”项。支持多任务、结构化编程的PLC还有“配置管理器”项。如图3-5所示。

“程序块列表”项是各种编程语言程序块的集合，编程语言包括：梯形图、指令表、方块图、顺序图、高级语言等。 “程序块列表”项下的子项的数量则视PLC是支持“单任务”还是“多任务”，“单任务”型的PLC只有一项。

双击列表中的子项即可在工作区中打开相应的视图进行编辑和修改。

14.3.3 设备项的右键菜单

不同的设备所支持的功能有所差异，因此其右键菜单也不一样，如IK1S/U系列的右键有：

“仿真运行”— 将打开仿真器视图，在该视图中可以控制仿真器的“开始仿真”、“停止仿真”等操作。

“PLC在线” — 将连接到实际的PLC，实现对PLC的各种控制，如：“编译全部程序”、“下载程序”、“上传程序”、“改变PLC的运行状态”、“PLC加锁”等。

“PLC离线”—	断开与PLC的连线。

14.3.4 程序块列表项的右键菜单

如图14-7所示，分别为：

“增加程序块”项功能：向程序空间增加“程序块”。

“导入程序块”项功能：可以导入其他软件编写的程序块，如IK1S/U系列 PLC可以导入三菱软件编写的梯形图。

“粘贴程序块”项功能：可粘贴在其他同类PLC中“复制”或“剪切”的程序块。

14.3.5	程序块项的右键菜单

如图14-8所示：

“打开”项功能：将打开程序块编辑器，在编辑器中可以各种编辑功能。

“重命名”项功能：更改程序块的名称。

“编译程序块”项功能：编译该程序块。

“复制程序块”项功能：将选中的程序块拷贝到剪贴板。

“剪切程序块”项功能：将选中的程序块从PLC中删除。

“属性”项的功能：选中该项将弹出图11对话框，可更改程序块的名称并添加程序块注释，程序块的注释将显示在程序块视图的顶部。

点击元件，在引用窗中将列出所有使用该地址的元件。

变量引用

运行报告

选项卡

“引用”视图的功能：在程序块视图中，点选某元件，“引用”视图将显示所有使用该元件的程序位置及指令，这对调试程序、查找错误极有帮助。在“引用”视图中双击要观察的项，将跳转到该项所在的程序位置。

“报告”视图的功能：在编辑、编译梯形图的过程中会产生各种各样的信息，这些信息都将显示在“报告”视图中，用户根据信息提示做出相应的处理。