教程18 	 项目的创建与管理

（V1.0）

## 18.1 	创建新项目

Aeonkon PLC StudioX是采用框架+插件架构的软件，软件启动时只有一个空的框架，不具备任何功能，如下图18-1所示：

选择主菜单-〉文件(F)-〉新建(N)或标准工具条中的新建按钮将弹出如下图的对话框。

图 18 -2

项目信息对话框包含项目创建者的许多信息，创建者应该认真填写，这是版权的宣示，也为今后软件的交易提供信息，在创建项目时，勾选“加密文件”复选框，可以选择对项目文件进行加密，也可以在其后对文件进行加密，加密采用2048位密钥，加密后的项目文件，打开时需要输入密码，否则项目文件无法打开。

项目说明可以采用HTML类型的文档，图文并茂的说明项目的构成，实现的功能等，在说明文件的编辑框中输入文件的路径及文件名或点击“浏览”按钮选择所要的文件，该文件路径和文件名将存入项目信息中，若文件路径和文件名有变化必需重新选择，否则无法打开说明文件。项目说明文件最好放在软件的\user目录下。

输入信息后，点“创建”按钮键，系统完成内部一系列的初始化工作后，出现下图界面：

图 18 -3

从图中看并没有大的变化，只是在项目管理器增加了一项“xxx控制系统”，并在运行报告视图中提示“创建项目文件成功！”

以此为起点，我们将开始创建项目之旅，随着项目的展开，Aeonkon PLC StudioX软件的威力将逐渐释放，在方便、易用的愉悦中为您节省大量的时间和资源。

将光标移到项目管理器中的“xxx控制系统”位置，点击右键弹出如下的设备选择框：

图 18 -4

点击“添加”按钮，软件界面如下：

图 18 -5

双击设备项下的各资源项，将打开各资源的编辑器，在编辑器中可对资源的各种参数进行编辑和修改以适合项目的需求。

每种设备的资源项不尽相同，以IK1S/U系列PLC (上图)为例，有如下资源：

- ISU  在系统升级；

- CPU  PLC的信息；

- Counter 计数器管理器；

- Timer  定时器管理器；

- MemorySet 存储器管理器；

- SymbolSet 符号管理器；

- InstructionSet 指令管理器；

- Simulator	仿真器；

- POUs	程序块列表；

程序块列表项下是IEC61131-3标准推荐的5种语言：梯形图（LAD）、指令表(IL)、方块图(FBD)、顺序图（SFC）、结构化语言(ST)。

在线升级，下面章节详述。

18.1.1 双击“CPU”项，将打开CPU选项卡，如下图：

图 18 -6

在此视图中可以对PLC所使用的各种规则检查器、逻辑检查器、编译器、编辑器进行设定，定制你所喜好的编辑环境，若PLC支持多个仿真器或多种指令集、符号集也可在此选择。

18.1.2 双击“存储器管理器”将打开存储器选项卡，如下图：

图 18 -7

此选项卡下有7个子选项卡，分别是：

- 输入数据区（X存储区，也有称X寄存器或X继电器（最早的叫法））；

- 输出数据区（Y存储区）；

- 通用辅助数据区（M存储区，M0000~M2047）;

- 特殊辅助数据区（M8000存储区，M8000~M8255）;

- 状态数据区（S存储区，S0000~S1023）;

- 通用数据区（D存储区，D000~D415）;

- 特殊数据区（D8000存储区，D8000~D8255）;

此选项卡可以8位、16位、字（16位）、双字（32位）模式显示PLC的内部数据，为程序调试提供方便，在此还可以向PLC写入数据，减少指令的使用。

存储器管理器提供的另一功能是在批量生产设备时，可以只设置一台设备，完成后，将其数据导出，存入项目文件中，后续的设备只需将项目文件的数据下载到PLC中即可，大大地提高生产率，减少了发生错误的机会。

图 18 -8

图 18 -9

图 18 -10

18.1.3 双击“仿真器”将打开仿真器选项卡，如下图：

图 18 -11

这个选项卡有点复杂，此选项卡下有“仿真器”子卡，目前关闭了“仿真脚本”子卡，“仿真器”子卡分成左、右2部分，左边有4个视图，右边有1个视图，左边的视图分别是：

- “仿真器信息”，用于介绍该仿真器的特性、使用方法等；

- “PLC信息”，显示与仿真器连接的PLC的信息，通讯接口设置，协议选择等；

- “时钟”，显示PLC内部时钟与电脑（PC）时钟及界面刷新等设置；

- “程序块”，显示当前设备所有程序块的状态；

在仿真器选项卡中可以实现众多的功能，如：

- 程序的实运行，即在PLC中实际运行；

- 实运行模式中的PLC状态切换，PLC的工作状态有4种：编程、调试、监控和运行状态；

- 程序下载、上传和比较功能；

- PLC加锁；

- PLC程序写入Flash ROM 永久保存；

- 擦除Flash ROM中的程序；

- 仿真模式/实运行模式选择；

- 仿真运行启动、停止控制；

右边视图显示仿真器或PLC的各种状态，有2种工作模式：图形模式和文字模式。

图形模式：以图形的方式动态显示PLC或仿真器的内部状态，将来通过脚本命令或脚本语言可与PLC或仿真器互动，更真实地模拟现实系统。

文字模式：以文字的方式PLC或仿真器与软件的互动过程。

以上简单介绍了各个选项卡的功能，后面章节会更详细的讲解任何操作。

## 18.2 开启旧项目

## Aeonkon PLC StudioV0.99.01 的项目文件是（*.xpc）类型的单文件，通常放在软件安装目录的子目录（workspace）下。

有三种方法可以打开一个已经存在的文件：

(1)，选择主菜单-〉文件(F)-〉打开(O)将弹出标准的文件选择对话框，选择要打开的文件即可。

(2), 在标准工具条中选择“打开”按钮。

(3), 在选择主菜单-〉文件(F)中选择历史文件列表中的文件。

## 18.3 关闭项目

选择主菜单-〉文件(F)-〉关闭(C)将关闭项目文件。

## 18.5 导入PLC

Aeonkon PLC StudioV0.99.01中关闭。

## 18.6 导出PLC

Aeonkon PLC StudioV0.99.01中关闭。

## 18.7 转换文档

Aeonkon PLC StudioV0.99.01中关闭。

# Text boxes

输入设备名称，在多设备(PLC)联调时标示不同的设备

点击所选的设备将在资源描述区中详细描述此设备的特性

采用HTML类型的说明文件，可以图文并茂地说明所选设备的特性。

16位显示模式

字（16位）显示模式

字（16位）显示16进制模式

右部

左部