教程24 	  在线调试程序

（V1.0）

## 24.1 程序的实运行

### 24.2.1  PLC的工作状态

IK1S/U系列PLC有四种工作状态：编程状态、监控状态、运行状态和调试状态。每种状态都有其各自的功能。

#### 24.2.1.1  编程状态

在编程状态下，可以下载程序、清除错误、PLC设定等。在此状态下，PLC处于停止状态，不运行程序，输出数据区全部设置为0。

#### 24.2.1.2  监控状态

在监控状态下，可以在线编辑、强制导通/关断、设定导通/关断、设定参数值等。在此状态下，程序运行，若设置有强制导通/关断位，运行速度要比运行模式稍慢些。

#### 24.2.1.3  运行状态

在运行状态下，将清除所有的强制导通/关断，也不能在线编辑，因而运行速度最快。

#### 24.2.1.4	调试状态

此工作状态比较独特，不运行程序，但对强制导通/关断、设定导通/关断命令会响应，若对输出数据区的某位强制导通或关断（设定导通或关断），此信号将输出到PLC的输出接口，从而能启动或关断相关的设备。这在系统调试的初期，检查系统连接是否正确非常有帮助。

### 24.2.2 联机工作

在教程18中已经介绍了在项目管理器中，右键点击PLC项，选择“下载程序到PLC”命令，出现图24-1的仿真器编辑器。在编辑器中，点击“PLC信息”选项卡，检查是否有可用的串口，串口有列出串口名称即表示可用，若为空则表示没有可用的串口，这时需要正在使用串口（其他软件在使用）的软件释放串口，然后再点击“检测串口”按钮，则重新搜索串口，若成功则加入到串口列表框中。

检查相应的串口是否与PLC连接好及参数设定，默认参数如图24-1所示。

图24-1

要建立有效的通讯连接必须满足以下条件：

- AeonKon PLC StudioX中设定的通信参数、通信协议应与PLC的通信参数、通信协议一致。

- 程序文件中的PLC型号应与目标PLC的型号一致。

现在图24-1中点击“连接PLC”按钮，AeonKon PLC StudioX将与目标PLC建立通讯连接，与PLC建立有效的通讯连接之后，通过AeonKon PLC StudioX就能操作PLC。

连接成功后，在图6-15的PLC信息显示区将显示所连接的PLC信息，右边运行状态提示区也显示PLC处于在线工作状态，同时工具条变为如图24-2所示。

图24-2

各按钮的功能见教程21的图21-2介绍，如图24-2所示，当前PLC处于编程状态，在此状态下可以下载程序。

#### 下载程序

下载程序必须在编程模式下进行，若PLC工作在其他方式，则将切换到编程模式。在下载的过程中，应注意系统提示，按提示操作一般不会有问题。

下载程序功能采用多线程技术，在下载的过程中，可以观察下载进度和提示状态（需切换的“程序块”选项卡），这对下载大程序很有帮助。下载时，若PLC有密码保护，则会弹出密码输入对话框，要求输入原先输入的密码，否则，不能下载程序。密码采用1024位密钥，很难破解，因此PLC加锁后应妥善保管好密码，否则只能擦除全部程序后，才能下载程序。图24-3为PLC密码设置对话框。

图24-3

#### 上传程序

上传程序可以在任何工作状态进行，上传程序功能同样采用多线程技术，可以观察下载进度和提示状态，软件会判断将要上传的程序块是否已经在编辑区中，若是则会提示是否覆盖，避免误操作。

上传程序时，若PLC有密码保护，则需要输入密码，否则不能上传程序。

程序上传成功，软件自动进行反编译将指令表转换为梯形图，若程序块已在编辑区中打开，则更新梯形图，若是新的程序块则在“程序块列表”项下增加一项，双击该项可在编辑区中打开。

#### 比较程序

比较程序可以在任何工作模式下进行，比较程序即不会破坏PLC内部的程序，也不会清除PC里的程序，比较的结果只是告诉你，PC里的程序是否与PLC里的程序一致。你可以根据比较结果，决定是将PC里的程序下载到PLC，还是将PLC里的程序上传到PLC。

在实际工作中，一个项目可能不是由一个人完成，很多情况是程序员编写程序并完成调试，项目完成或设备出厂，而以后的维护工作，维护人员可能改动程序，按理应更新相关文档，但是，文档更新不及时的情况很多，这就造成程序文件与PLC内程序不一致。因此，在修改程序之前，比较一下你所拿到的程序文件与PLC内的程序是否一致，将能够避免发生不必要的错误。

#### PLC加锁

PLC加锁有时候是有必要的，如图24-3所示，输入密码和确认密码后，“确认”按钮即可将密码写入PLC。密码采用1024位密钥，很难破解，因此PLC加锁后应妥善保管好密码，忘记密码只能擦除全部程序才能恢复使用。

#### 6.2.2.5  保存程序到Flash

PLC具有电源掉电自动保存数据（包括程序）的功能，但是由于电源掉电时，情况很复杂，有时候也可能出错，为此，软件提供一项保险措施，在程序调试完毕后，将程序写入到Flash Rom中以防万一。

#### 擦除程序及密码

在你输入PLC保护密码而又忘了的时候，只能采取这种办法了，否则PLC即不能上传程序也不能下载程序。

## 24.3  在线调试

在大型项目或系统中，程序调试与设备安装、电路连接通常是并行的或按模块交叉进行的。这可以节省大量的时间，加快项目的进程，还能及早发现问题，及时解决。

这种调试方式所遇到的问题是：由于系统或设备还没安装完毕，程序所要的信号或参数无法采集到，程序不能正常运行，调试也就无法进行。

解决这种问题需要编辑软件和PLC具有在线调试功能。对于程序中暂时无法采集到的信号和参数，采用强制导通/关断、设定导通/关断和设定参数值等人为手段，使程序暂时满足运行条件，从而能验证程序的逻辑是否正确，而不必等到万事俱备才能调试程序。

在教程21中已经介绍了如何强制导通/关断、设定导通/关断和设定参数值等方法，在PLC实运行时，方法时一样的，只是响应速度要慢的多，因为，软件与外部PLC的通讯速度远比和内部通讯慢。

# Text boxes

运行状态提示

通讯端口选择

协议选择

PLC信息