教程25 	 在线编辑程序

（V1.0）

### 25.1  在线编辑程序

“在线编辑”功能在AeonKon PLC StudioV0.99.01中关闭。

“在线编辑”功能是PLC的一项重要功能，没有“在线编辑”功能的PLC在调试时将非常麻烦，只要程序有改动，哪怕是很小的改动都必须重新下载程序。而下载程序又必须在编程模式，运行的机器必须停止，对于小机器设备影响不大，但对于大机器设备，流水线等的启动和停止是牵涉到很多人力和物力的。在此情况下，PLC的在线编辑功能就非常有用。

在线编辑只可以在PLC的监控状态进行。

以下分3步详细讲解在线编辑过程：

1，移动鼠标，点击要编辑网络的提示区，被选中的网络的背景颜色与其他网络的背景颜色不同，如图25-1所示。

图25-1

每次在线编辑操作，可以选择一个网络，也可以选择多个网络，但是所选的多个网络应是连续的，不连续的网络，软件只取网络序号小的网络。

图25-3

# Text boxes

鼠标点击网络的提示区

- 在“在线编辑”工具条（图25-2）中，按下“在线编辑”按钮，

软件首先检查所编辑的程序是否与PLC中的程序相同，若不相同将给出提示，并且，软件将禁止编辑程序。

图25-2

若相同，则所选的网络背景改变为未连线时的白色背景如图25-3所示，此时，可按第五章所讲的各种梯形图编辑方法编辑所选择的梯形图。

进入在线编辑状态，“在线编辑”工具条	将变为图25-3所示。

3，在线编辑完成，按图25-4中的“在线编辑确定”按钮，软件将修改后的梯形图下载到PLC中，PLC完成程序修改之后，自动按新的程序运行。

若想放弃当前的修改，按“在线编辑取消”按钮，则程序回到修改前的状态。

在线编辑确定

图25-4

在线编辑取消