library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity quan_4 is

port (a,b,ci:in std_logic_vector(3 downto 0);

co:out std_logic;

so:out std_logic_vector(3 downto 0));

end quan_4;

architecture adder of quan_4 is

signal temp:std_logic_vector (4 downto 0);

begin

temp<=('0'&a)+('0'&b)+('0'&ci);

so<=temp(3 downto 0);

co<=temp(4);

end adder;