YAAN协议

- 描述:

通讯方式：RS-485  “4800，8，N，1” ，下面以0x开头的数据为十六进制数

| 波特率 | 4800 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8 |
| 校验位 | 无 |
| 停止位 | 1 |

YAAN协议命令格式：

| 首字节 | 地址 | 命令号 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 1 字节 | 1字节 | 1或2字节 | 1 字节 |

说明：

- 首字节永远是0x02

- 地址范围是0x00~0xff （十进制是0 ~ 255），其中0xff为广播地址

- 命令号范围为1-17

- 数据由一个（命令号2 - 11）或两个（命令号 1 和 12-17）字节组成

- 校验和占一个字节，将前面字节求和后取其低字节

例如：

命令：  0x02  0xFF  0x01  0x04  0x00  0x06

说明：

- 0x02是首字节

- 0xFF是广播地址，所有云台都将接收此命令

- 0x01表示是1号命令

- 0x04是数据1、0x00是数据2

- 0x06是校验和，具体求法是：

sum = 0x02 + 0xFF + 0x01 + 0x04 + 0x00 = 0x 106

校验和是0x 106的低字节0x06

二、基本协议

| 命令号 | 数据1 | 数据2 | 说明 （命令长度6字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x01 右 0x02 左 0x04 上 0x08 下 0x10 缩小 0x20 放大 0x40 聚焦近 0x80 聚焦远 | 0x01 光圈开 0x02 光圈关 | 云台和镜头命令 （数据1和2的每一个二进制位代表一个具体的功能，当此位为1时，该项功能打开） |
| 0x01 | 0x00 | 0x00 | 停止命令 |
| 0x0E | 0x00 ~ 0xFF 水平方向速度 | 0x00 ~ 0xFF 垂直方向速度 | 云台速度 |
| 0x0F | 0x03 | 0x00 | 水平自动 |

说明：

- 为了使云台连续转动，云台命令和速度命令必须要重复发送，时间间隔大约在200ms左右。使云台停止转动要使用停止命令。

- 为了使镜头变化平滑，镜头控制命令应该每隔200ms重复发送，在停止控制时要使用停止命令，这样可以马上停止。

- 云台的水平方向和垂直方向可以组合为一个命令，如水平向右是0x01，垂直向上是0x04，那么右上方向是 0x05（“相加”或“按位或” 运算）。

- 云台的方向和速度命令应该联合使用。

例子：

云台地址为1，要求向左上方向旋转，则每200ms发送如下命令：

| 0x02 | 0x01 | 0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x0A | 0x02 | 0x01 | 0x0E | 0x80 | 0x60 | 0xF1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

云台停止命令：

| 0x02 | 0x01 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x04 | 0x02 | 0x01 | 0x0E | 0x00 | 0x00 | 0x11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、高级协议：

| 命令号 | 数据 | 说明 （命令长度5字节） |
| --- | --- | --- |
| 0x02 | 1-128 | 招回预置位 |
| 0x03 | 0x00 | 自动巡航 |
| 0x05 | 1-128 | 保存预置位 |
| 0x06 | 1-128 | 添加巡航点 |
| 0x08 | 0x00 | 清除全部巡航点 |
| 0x0B | 3-255 | 设置停留时间（秒） |
| 命令号 | 数据1 | 数据2 | 说明 （命令长度6字节） |
| 0x0F | 0x01 | 0x00～0xFF | 水平自动速度 |
|  | 0x02 | 0x01 | 设置左边界 |
|  |  | 0x02 | 设置右边界 |
|  | 0x03 | 0x00 | 水平自动 |

说明：

上述命令不需要重复发送，在自动巡航和水平自动等命令发出后，不应该有其他命令发出，否则会被忽略而处理下一个命令