步进电机控制器

特点：

●可调整的步进电机控制器

●中断驱动

●简洁的代码（中断子程序仅10字节）

●运算量小

●支持所有AVR系列单片机

介绍：

此应用笔记介绍了如何实现一个代码简洁，中断驱动的步进电机控制器。步进电机通常用于相机变焦、卷动胶卷、传真机、打印机、复印机、送纸机/分拣机及磁盘驱动器。

高性能的AVR单片机使设计者可以用较小的MCU运算量实现高速步进电机应用。

原理：

直流步进电机根据电流脉冲的变化进行旋转动作。通常电机有四个绕组线圈。线圈通常标为红、黄/白、红/白、黄，但也会有其它颜色。在这些线圈上施加电压驱使电机步进工作。在正常运行时，有两组线圈同时动作，当线圈脉冲顺序改变一次步进电机顺时钟旋转一步。如果脉冲电压反向，电机会逆时钟运转。

旋转速度由脉冲频率控制。每当脉冲施加到电机时它会旋转一个固定的角度，通常每步旋转1.8度。以1.8度/步完成360度旋转需要200步。通过改变中断时间，电机的速度可以调节，并且通过计算步数，可以控制电机的角度。

图1步进电机时序：

表1表示的是输出到步进电机执行每步动作的16进制值。

软件描述：

软件使用16位定时器（带俘获功能）产生间隔为100微秒的中断。当中断程序执行时，新的步进值输出到PORTB。

电机步进值存于FLASH 存储区，初始化时，此值复制到SRAM以得到最快的读取速度和最高的控制性能。

执行中，中断程序每7＋4个时钟循环运行一次，退出需要4个时钟循环，总的需要15个循环。步进电机控制少于2微秒。如果中断间隔为100微秒，则步进电机的处理仅占用CPU 2％的处理性能。

此例中步进电机的控制值存于RAM的0100（十六进制）地址。RAM地址的高8位是常量并且仅有低8位用于访问地址信息。见图2：

变量的低位（4位）是用于控制电机的实际值，高4位保存的是下一个控制值的地址。

图2：步进电机的地址和值：

上述方法可以用最少的处理器资源达到最快的工作速度。

表2。CPU和内存使用

| 函数 | 代码大小 | 时钟循环 | 寄存器使用 | 中断 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| main | 38 words | / | R16, XL, XH, ZL, ZH | / | 初始化并演示程序 |
| OC1A | 10 words | 13+返回 | R16, XL, XH | Timer 1 Output Compare A | 输出步达电机控制值并计算下一值 |
| TOTAL | 48 words | / | R16, XL, XH, ZL, ZH | / | / |

表3：芯片引脚使用

| 引脚 | 描述 | 使能的中断 |
| --- | --- | --- |
| 4个I/O口 | 步达电机输出脚 | / |
| Timer 1 | 定时中断，用于产生步进脉冲 | Timer 1 Output Compare A |

************************************************************************

* AVR系列应用笔记

* 文件名        :"stepmot.asm

* 标题		    :简单的高速步进电机控制器

* 日期          :98.07.02

* 版本          :1.00

* 目标单片机  :AVR全系列;*

************************************************************************

include "..\8515def.inc"

***************定义全局变量 ********************************************

def	temp	= R16

*************** 定义常量 ***********************************************

equ	c_value	= 500		;输出比较中断的比较值

; 500 cycles@5Mhz = 100us

************************************************************************

*

*     程序由此开始

*

************************************************************************

cseg

org 0x00

rjmp	main

org OC1Aaddr

rjmp	OC1A

************************************************************************

* OC1A	-定时器1输出比较器A中断子程序

*此中断程序从SRAM中的步进电机控制值表（相序表）中加载新的控制值。表中的值有两个功能，低4位是控制值，高4位是下一个值的地址。步进值先输出到端口，下一地址再移至XL寄存器。

* Number of words	:6 + return

* Number of cycles	:7 + return

* Low registers used	:None

* High registers used  :3 (temp,XL,XH)

************************************************************************

OC1A:	ld	temp,X			;Load temp with X pointer value

mov 	XL,temp			;Move value to X pointer

andi 	temp,0x0F		;屏蔽高四位

out 	PORTB,temp		    ;输出低四位到步进电机

swap 	XL			    ;交换高低字节

andi 	XL,0x0F			;屏蔽高四位，准备好下一地址

reti

*************************************************************************

主程序

此程序初始化定时器1，以c_value常量定义的间隔输出比较器中断；

由FLASH装载步达电机控制字表并存于SRAM；

0X0100地址可达最快速度

*************************************************************************

main:ldi	r16,high(RAMEND)  ;初始化堆栈指针

out	SPH,r16

ldi	r16,low(RAMEND)

out	SPL,r16

ldi 	temp,0x0F		  ;设PORTB为输出

out 	DDRB,temp

ldi 	temp,0x00

out 	PORTB,temp		  ;赋初始值给 PORTB

ldi 	temp,high(c_value)  ;加载比较值高位

out	OCR1AH,temp

ldi 	temp,low(c_value)   ;加载比较值低位

out	OCR1AL,temp

ldi 	temp,0x00

out 	TCNT1H,temp	  ;清定时器高位字节

out 	TCNT1L,temp		  ;清定时器低位字节

out 	TCCR1A,temp	  ;清定时器控制寄存器A

ldi 	temp,0x40

out	TIFR,temp		  ;清理未执行的中断

out	TIMSK,temp		  ;使能定时器比较中断

ldi	ZH,high(step*2)	  ;初始化Z指针到FLASH中的步进值表

ZL,low(step*2)

ldi	XH,high(0x0100)	  ;初始化RAM地址指针X

ldi	XL,low(0x0100)

ldi 	temp,0x04		  ;装载计数值

load:	lpm				  ;从FLASH装载步进值

st	X+,R0		      ;将步进值转存于SRAM

adiw	ZL,0x01		      ; FLASH指针加一

dec 	temp			  ;计数减一

brne	load			      ;连续运行直至表加载完成

ldi	XH,high(0x0100)	   ;初始化RAM地址指针X

ldi	XL,low(0x0100)

ldi 	temp,0x9

out 	TCCR1B,temp		;当比较值匹配时清定时器,CK/1

sei				        ;使能全局中断

loop: rjmp  loop			    ;执行其它程序

step: db  0x19,0x2C,0x36,0x03	;步进电机控制字表

*****************************勘误**********************************************

由于水平有限，时间仓促，译文不妥之处在所难免，欢迎网友校正。按armok要求，未做成pdf, 请大家直接更正后补充在后面。原文：Rev. 1181B–AVR–04/03

********************************************************************************************

1.

2.

3.