[实验一] AVR-51多功能实验板硬件电路焊接与检测

[实验目的]：

在看懂并理解AVR-51多功能实验板原理图的基础上，焊接装配实验板散件，测试其硬件电路。为AVR单片学习准备实验工具，创建硬件环境。

[实验内容]：

1.  阅读芯片数据手册，实验板原理图，了解板上各个外围功能模块的作用与连接方式

2.  焊接实验板

3.  测试硬件电路

[参考资料]

- AVR-51多功能实验板电原理图，实物图

- 测试方法见http://www.ouravr.com.cn网站马潮老师讨论组

[实验步骤]：

- 焊接AVR-51多功能实验板

- 实验板分区及装配注意事项

- A区：8个LED灯

- B区：2*16 LCD液晶显示

- C区：8个LED数码管

- D区：AD电压源

- E区：8*8 LED点阵

- F区：3*4矩阵键盘

- G区：4个独立按键

- H区：功率驱动（300mA）

- I区：系统时钟选择

- J区：RC滤波

- K区：方波信号源

- L区：扩展插座

- M区：蜂鸣器

- N区：RST选择

- O区：RS-232

- 系统电源

- 焊接中的注意事项

  - 注意器件的正负极性，如二极管正负极，电解电容正负极，蜂鸣器极性

  - ISP座和JTAG座是相同的，但在板上焊接的方向不同，三角形指示着1脚， ISP座的缺口指向6点时钟方向。JTAG缺口应该朝12点时钟方向。

  - LED数码管的小数点应在右下角。LCD区的插针和插座不要焊错。

  - 按键的四个脚仔细观察一下，其实不是正方形，而是长方形排列的。装配时只要能轻松插进去即可，不要使用蛮力插入。

  - 2.048 晶振采用平躺式安装。

  - 板上三片芯片（HC4060，ULN2003和MAX202）是安装在芯片座上的，注意芯片座的缺口方向，并注意不要插反。

  - 要求焊点光洁美观，连接可靠，防止虚焊、假焊。

  - 焊接顺序应遵循从低的器件开始装配，逐渐装配到高的器件。

- 测试硬件电路

  - 实验板上电前，用万用表测量，保证电源与地之间不短路。

实验板能正常通电后，利用连接线可进行下面的测试。

  - LED灯，数码管，点阵的检测

LED灯	：低电平点亮。

数码管	：段选高电平有效，位选低电平有效

点阵	：ROW高电平有效，COL低电平有效

  - 按键，键盘检测

按键	：按键按下时，输出低电平信号，可以用于点亮LED灯。

矩阵键盘：对于3列*4行的矩阵键盘，测试第M行，第N列的按键时，先将M行的行输入（JF1）接地，，然后按下按键，对应的N列输出（JF2）为低电平（实验现象是可点亮LED灯）。

  - 蜂鸣器和方波信号

将方波信号源产生的频率信号传给蜂鸣器，可以听到随着频率值的升高，发出的鸣叫声由低沉变为尖锐，可以听到声音的频率范围从125Hz到16KHz，因为人的耳朵听力范围只有16 Hz到18 KHz 左右。

[思考题]：

- 网上查找下载并认真阅读HC4060，ULN2003和MAX202的器件资料，说明实验板上这3快IC的用途。

- 实验板上使用的是共阴还是共阳的数码管？分析它们的线路，若要全部用作时间显示的话，需采用哪种驱动方式？

- 要保证Mega16芯片的正常工作，怎样设置硬件跳线。

- 若要使用51芯片，如何正确设置跳线选择？

- 说明N区及跳线JN的作用，说明J区及跳线JI的作用。

[实验总结]

简单记述实验体会，以及在实验过程中遇到的问题和解决方法。

[要求]

在4月12日前完成整个实验板的装配和调试，并上交实验报告。报告要求A4打印。

[评分标准]

焊接部分：35分

测试部分：35分

思考题部分：25分

实验总结：5分