[实验四]定时器及键盘接口的应用

[实验目的]

- 了解定时器结构、功能及应用。

- 熟悉基于状态机设计的软件设计方法和矩阵键盘的应用设计实现。

- 设计并实现一个改进型的电话拨号系统。

[实验内容]：

- 使用定时器的产生特定频率，输出到蜂鸣器上产生不同的音调。

- 用状态机设计的思想，设计键盘输入接口。

- 综合利用实验板上定时器，蜂鸣器，键盘，LED显示模块，设计一个电话拨号系统。

[实验步骤]：

- 参考第八章例8.7的硬件电路以及软件设计，利用AVR的16位T/C1的比较匹配功能，发出不同频率的音调。

- 参考9.3.2 定时扫描方式的键盘接口程序，以及图9-7的键盘部分硬件连线电路，实现基于状态机思想的键盘扫描。

- 仔细思考例9.3，回答以下问题：

- 本例中，在T/C0的中断服务中进行了LED的扫描，而读键盘和键盘处理是在主程序中完成的。如果将读键盘和键盘处理也放在T/C0中断中完成是否可以？请深入分析这两种处理方式的优点和缺点，说明原因。

- 在read_keyboard()中，行线输出语句为什么重复2次？

- 说明在read_keyboard()中，key_mask的作用，另外是否可以将变量key_line和key_value定义成普通的局部动态变量？为什么？

- 在例9.3的基础上，改进实现一个电话拨号系统：

  - 实验板上的矩阵键盘共包含有12个按键，其中10个作为数字“0，1，2….9”的数字输入，其他两个为功能键，一个是总清除键“#”，一个是修改键“*”。修改程序，键盘上数字键功能不变，而“#”键的功能为总清除（即清除LED上的全部的数字显示，显示复原为8个“-”），“*”键的功能为修改键（表示最后输入的数字有误，LED显示全部右移一位，清除最后输入的数字，最左边一位补入“-”）。

  - 系统上电时，8个LED数码管显示“--------”8条横线，每按下一个号码后，原8位LED数码管的显示内容向左移动一位，最右边一位则显示键盘上刚按下的数字。

  - 将每个数字键与特定的音调相结合起来，比如数字1-2-3-4-5-6-7-8-9-0对应音阶Do-re-mi-fa-sol-la-ti-do-la-mi（后两个为高8度）。每当按下按键在LED上显示数字后都能在蜂鸣器上发出相同节拍的对应音阶。

[思考题]：

- 当定时计数器工作在普通模式和CTC模式时，都可以产生一个固定的定时中断。如果要求精确的定时中断，采用那种模式比较好？为什么？

- AVR的8位定时计数器有几种工作方式？每种工作方式的基本用途是什么？

- 在按键处理过程中，除了要进行消抖处理，还要判别按键的释放，如果不进行按键释放的判别，会发生什么现象？

- 为什么要使用状态机的程序设计方法？该方法有什么优点？说明其基本原理。

- 如何使用状态机的程序设计方法来设计嵌入式系统的软件，在程序设计中应注意和掌握那些原则？

[实验总结]

简单记述实验体会，以及在实验过程中遇到的问题和解决方法。

[要求]

在6月6日前完成整个实验，并上交实验报告。报告要求A4打印。

[评分标准]

定时器频率产生部分：20分

键盘扫描部分：20分

电话拨号系统部分：30分

思考题部分：25分

实验总结：5分