高温测试机操作说明书

及电气控制图

2007-12-24

Jeff Zhang

Mobile phone:13862559854

# 一、电气元件功能介绍：

- 主控箱：

  - OP7200触摸屏：用于设置测试参数，查看测试信息。

  - 启动按钮：按下此按钮，可使系统进入自动运行状态。

  - 停止按钮：按下此按钮，系统停止运行.

  - 急停按钮：当有紧急情况发生时，按下此按钮可立即停止电机运转，故障排除后需顺时针旋出此按钮并在手动状态按下复位按钮解除故障报警状态。

  - 复位按钮：按下此按钮，系统将回到原始等待位置并清除本次测试故障信息。

  - 断路器1Q11：用于提供控制电源

  - 程控电源CW2501：用于提供加热工件电源。

  - 中继2K0：用于左工件加热通断。

  - 中继2K1：用于左工件吹风通断。

  - 中继2K2：用于左工件旋转。

  - 中继2K3：用于右工件加热通断。

  - 中继2K4：用于右工件吹风通断。

  - 中继2K5：用于右工件旋转。

  - 中继2K6：用于平移汽缸左右移动。

  - 中继2K7：用于左右加热电源切换。

  - 电流互感器4R21：用于监测电流。

  - 电压互感器4R31：用于监测电压。

  - 电阻4R1，4R2：用于测量左侧电阻。

  - 电阻4R3，4R4：用于测量右侧电阻。

  - 开关电源1V21：提供DC24V控制电源。

  - 保险丝1F21：用于保护控制电路。

- OP7200操作说明

  - 主界面

选择相应按钮进入子界面

MENU:设置屏幕对比度、时间等；

SPECS SCRN:查看OP7200硬件信息；

Para Set:产品测试参数设定；

Auto Test:自动测试界面；

Hand Check:手动控制界面；

Eng Set:设备运行参数设定；

View His:查看测试结果，输出测试结果至PC。

2.2 Parameter Setting 参数设置界面

VOL：电压；（键盘左边第一个按键与此触摸屏按钮功能相同。）

TEMP LOW：温度下限；

TEMP HIGH：温度上限；

RES LOW：电阻下限；

RES HIGH：电阻上限；

HEAT T1：加热时间T1（进行温度测试前）；

HEAT T2：加热时间T2（正面检测温度）；

HEAT T3：加热时间T3（反面检测温度），如果设置为“0”则不进行反面测试温度；

COOL TIME：吹风冷却时间；

LOAD P1：读取P1产品设置；

LOAD P2：读取P2产品设置；

SAVE TO P1：将当前屏幕中的参数值写入到P1产品设置中；

SAVE TO P2：将当前屏幕中的参数值写入到P2产品设置中；

MAIN MENU：返回主界面。

2.3 Engineering Setting 设备运行参数设置

Cur:电流最大值，在自动测试时，如果检测到电流超过设定值将报警并停止运行；

Turn Delay:旋转装置旋转延时；

Move Delay:汽缸平移延时；

LOAD P1：读取P1产品设置；

LOAD P2：读取P2产品设置；

SAVE TO P1：将当前屏幕中的参数值写入到P1产品设置中；

SAVE TO P2：将当前屏幕中的参数值写入到P2应产品设置中；

MAIN MENU：返回主界面。

2.4 Manual Testing 手动控制界面

- Left Heating:左测工件加热（黑）；（键盘左边第一个按键      与此触摸屏按钮功能相同。）

- Left Blow:左测吹风装置吹风（黑）；

- Left Turn:左测旋转装置旋转（黑）；

- Right Heating:右测工件加热（黑）；

- Right Blow:右测吹风装置吹风（黑）；

- Right Turn:右测旋转装置旋转（黑）；

- Move to Left/Right:平移汽缸左移（黑）或右移（白）；

- P1/P2:选择测试电压，接通相应继电器P1（白）P2（黑）；

- Vol:显示当前电压；

- Cur:显示当前电流；

- Temp:显示当前温度；

MAIN MENU：返回主界面。

2.5 Auto Testing 自动测试界面

Left Pass:左侧工件测试合格（黑）；

Right Pass：右侧工件测试合格（黑）；

ErrorCode:错误代码；

EMStop:紧急停止按钮按下（黑）；

Stop:测试停止（黑）；

Run:测试进行中（黑）；

Reset: 复位按钮按下（黑）；

Vol:电压;

Res:电阻;

Temp:温度;

P1/P2:测试产品型号;

MAIN MENU: 返回主界面。

2.6 View History 查看测试结果

Clear:清除所有测试记录

Send:发送测试记录到PC

Forward:上一页

Next:下一页

MAIN MENU: 返回主界面。

记录顺序：序号-电阻-温度-是否合格-产品类型。

# 二、电气操作步骤

- 准备：检查设备是否正常、型号是否正确，是否有故障。

- 开电源：打开电源开关；

- 自动运行：进入 Auto Run界面，选择测试产品类型，按下复位按钮，检查Error code 是否为0；开始循环测试---将工件放入插座中，旋拨开关，检查电阻是否在设置范围内，之后，按下启动按钮，当两个工件都测试完毕后，重复上面的操作即可开始下一组工件测试。（在自动运行的间隙，操作者可以先行装夹下一组工件至测试完成的插座中）。

- 手动运行：进入 Hand Check 界面。

# 三、故障排除

- 在自动运行时，当系统异常，停止工作，需排除故障后按复位按钮开始新一轮测试。

- 进入 Hand Check 界面，检查各个动作是否正常。

四、电气安装注意事项

- 请用户提供单相3线220VAC插座。

- 整机接地电阻≤8Ω。

- 在进行维修工作前请关闭电源开关。

# 五、故障代码说明

# “10”左侧工件电阻测量超标

# “11”左侧工件温度超过上限温度

# “12”左侧工件温度未达到下限温度

# “13”左侧工件反面温度未达到设置范围内

# “14”左侧工件正反面温度差超过50摄氏度

# “20”右侧工件电阻测量超标

# “21”右侧工件温度超过上限温度

# “22”右侧工件温度未达到下限温度

# “23”右侧工件反面温度未达到设置范围内

# “24”右侧工件正反面温度差超过50摄氏度

# “100” 电源电压不正常

# “101”电源电流不正常

# 六、附电气图纸1套

# 六、安全事项

# 在设备处于自动运行时请勿操作前排加热插座，以免触电。

# 备注：所有数据的单位分别为：摄氏度，欧姆，伏特，秒，